附件：采购需求

第一部分 服务要求

一、水影响评价报告书编制要求（报告内容包括但不限于以下内容，投标人可为使”报告”满足国家及北京市的相关规定和要求对以下内容进行调整，最终”报告”需通过相关部门审核通过）

1 概述

1.1项目概况

(1)论述项目建设的必要性及在相关规划中的地位，项目地理位置、工程等级、建设内容、建设规模、建设投资、建设工期等。

(2)说明立项支持性文件及前期工作的开展情况。

1.2项目区概况

(1)论述项目区地形、地貌、地质、气候、土壤、植被、土地利用、社会经济等情况。

(2)论述项目所在区域的河流水系、洪泛区、蓄滞洪区、水利工程、水环境质量等情况。

1.3水影响评价报告编制情况

说明水影响评价报告三部分内容的编制形式(报告书或报告表)；说明水影响评价报告委托单位与承担单位等情况。

2 水资源论证(评价)篇

2.1本篇主要编写内容及深度应符合《建设项目水资源论证导则(试行)》(SL/Z322-2005)中的相关规定和要求。

2.2对取用自来水管网水的建设项目，开展自来水管网取水论证，主要内容包括：

(1)自来水厂供水现状分析

论述供水厂的供水能力、供水现状、管网覆盖现状，分析供水潜力。

(2)建设项目接入自来水管网可行性分析

论述建设项目接入现状管网的可行性；分析建设项目实施时序与所在区域供水规划(管网和水厂)的衔接情况。并附相关供水企业证明材料。

(3)供水水质评价

根据建设项目需水水质的要求，分析自来水厂出水水质是否满足用水需求及相应的改善措施。

(4)自来水供水的可行性和可靠性分析

从供水量、供水设施、供水管网、供水水质等角度评价建设项目取用自来水的可行性和可靠性。

2.3对取用再生水的建设项目，增加再生水取水论证，主要内容包括：

(1)再生水厂运行现状分析

论述建设项目所在地再生水厂的处理能力、再生水产出量、供水潜力。

(2)建设项目接入再生水管网可行性分析

论述建设项目接入现状管网的可行性；分析建设项目实施时序与所在区域再生水利用规划(管网和水厂)的衔接情况。并附相关再生水供水企业证明材料。

(3)再生水水质评价

根据建设项目需水水质的要求，分析再生水厂出水水质是否满足用水需求及相应的措施。

(4)再生水供水的可行性和可靠性分析

通过以上分析，从供水量、供水设施、供水管网、供水水质等角度评价建设项目取用再生水的可行性和可靠性。

2.4新增污(废)水排放论证章节，主要内容包括：

(1)建设项目规划条件分析

论述建设项目所在区域综合规划、排水和再生水利用专项规划等基本条件。

(2)建设项目所在地公共排水管网与公共处理设施分析

论述建设项目所在地公共排水管网干管平面布置、管径、管材、高程、设计流量、检查井设置等情况。现状管网与建设项目的位置关系。

论述建设项目所在区域公共污水处理设施设计规模、实际处理量、处理工艺、设计进出水水质标准、实际进出水水质等情况。

论述建设项目实施时序与所在地公共排水管网和公共污水处理设施建设相关规划的衔接情况，拟建公共污水处理设施情况。

(3)建设项目污(废)水排放分析

分析项目建设和运行过程中可能排放污(废)水的水量及排放方式。

论述分析建设项目的生产工艺流程，分析排放污(废)水水质。需涵盖PH、CODCr、SS、NH4-N等常规指标和建设项目排放的特征污染指标。

(4)污水排入所在地公共排水管网的可行性分析

从管网接入条件、排水量、排水水质、管径、高程等方面分析项目建设和运行中产生污水排入公共排水管网的可行性。

从污水处理容量、水质等方面分析建设项目排水接入公共污水处理设施的可行性。并附相关管网运营单位证明材料。

(5)自建污水处理设施合理性分析

论述自建污水处理设施的工艺、规模、出水水质、建设进度、运营模式及经费。

3 水土保持方案篇

3.1本篇主要编制内容应在符合《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)及《关于印发<开发建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》(水保监[2008]8号)等相关规定和要求的同时补充雨水控制与利用等相关内容，主要包括：

(1)“总则”章节：补充施工期及工程建成后雨水控制与利用在水土流失防治中的指导思想、编制原则及目的意义。总结章节后附北京市建设项目水土保持方案特性表。

(2)“主体工程水土保持分析与评价”章节：补充项目及项目区概况中涉及水土流失、水土保持相关内容介绍及分析评价；依据新水土保持法第28条，对项目建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等综合利用分析评价；补充主体工程设计中雨水控制与利用措施分析，尤其进行降水蓄渗工程分析、施工场区排水去向、沉沙设施有效性分析。

(3)“水土流失防治责任范围及防治分区”章节：分区应考虑不同施工阶段及建成后雨水汇流及分区排水因素。

(4)“水土流失预测”章节：补充施工场区内由于含有泥沙的雨水未经有效沉沙直接外排而产生的土壤流失量及其危害分析；结合雨水控制与利用设计的水文计算说明由于项目建设而产生的径流增量预测及危害。

(5)“水土流失防治目标及防治措施布设”章节：补充“硬化地面透水率”、“绿地下凹率”、“调蓄模数”、“人行道硬化地面透水率”、“透水性边沟率”等内容；补充雨水控制与利用措施布设及典型设计(包括不同阶段的临时措施和永久措施)。

(6)“水土保持监测”章节：补充施工期的施工场区外排泥沙情况监测。

(7)其他章节补充相应内容。

4 洪水影响评价篇

4.1本篇主要内容参照洪水影响评价的相关要求编写，并补充雨水排除相关内容。

4.2“总则”章节：“评价范围”部分，铁路、公路干线、卫星城、经济开发区、科技园区、住宅区、小城镇、大型骨干企业、重大建设项目洪水影响评价涉及的区域，主要由建设项目可能影响的流域、雨水排除区域和洪水可能影响的建设项目区域确定，评价时段包括施工期和运行期。

4.3“洪水影响分析计算”章节：“建设项目对防洪的影响分析计算”部分补充完善以下内容。

(1)开展“雨水排除影响分析计算”。雨水排除接入区域雨水管网的建设项目，说明雨水管网的分布情况、排水能力和排水去向，计算建设项目对径流系数、产汇流及区域排水的影响。并附相关管网企业证明材料。

(2)开展“流域行洪影响分析计算”。改变区域产汇流特性的建设项目，计算建设项目对区域入河排水总量、洪峰流量、排水过程及河道行洪过程的影响。

(3)“灌溉(供水)与排涝影响分析计算”部分，计算范围在原有“影响洪泛区、蓄滞洪区内排涝、灌溉(供水)水(渠)系的建设项目”的基础上，扩大到“项目建设可能引起现有排涝设施附近内、外水位较大变化的建设项目”。

(4)开展“内涝分析计算”。受内涝影响的建设项目，应开展设计暴雨条件下，建设项目的受影响范围、水深、历时和损失等。

4.4“建设项目对防洪的影响评价”章节：

(1)“法规规划适应性评价”部分，评价建设项目对相关规划实施的影响时，重点分析项目建设对有关水利规划的实施是否产生不利的影响，是否会增加规划实施的难度。

(2)开展“雨水排除影响评价”。雨水排除汇入区域雨水管网的建设项目，根据雨水排除分析计算成果，评价建设项目对区域管网排水的影响。

(3)“河道行洪影响评价”部分，补充开展改变区域产汇流特性的建设项目，根据流域防洪分析计算成果，评价建设项目对河道行洪的影响。

4.5“洪水对建设项目的影响评价”章节：开展“内涝影响评价”。根据内涝影响分析计算成果，评价设计暴雨条件下，建设项目的安全性及损失程度。

4.6“消除或减轻洪水影响的措施”章节：

(1)“消除或减轻建设项目对洪水影响的工程措施”部分，对河道行洪、雨水排除等造成影响的建设项目，应提出加固整治、替代工程、雨洪控制与利用工程等消除或减轻影响的措施。

(2)“消除或减轻洪水对建设项目影响的工程措施”部分，内涝或洪水淹没影响建设项目安全或正常运行的，应明确需采取的防洪排涝工程措施。

5 水影响评价结论与建议

明确给出建设项目取水量、取水可行性和可靠性、取用水的合理性、取水和退水的影响等结论；对于取用自来水管网水或者再生水管网水的建设项目提出供水可行性；明确提出污(废)水排放的可行性。

从水土保持(含雨水控制与利用)角度明确项目建设的可行性，对设计、施工及有待进一步研究的问题等提出水土保持的意见和建议。

分析建设项目对防洪的影响以及洪水对建设项目的影响结果，提出消除或减轻洪水影响的措施，从洪水影响评价角度对建设项目是否具备建设条件提出意见。

提出综合评价结论和建议。

6 附件、附图和附表

三、服务要求

1、水影响报告依据的法律、法规、标准、规范、政策等准确适用；

2、水影响报告告评价报告的基础数据可靠；

3、预测模式及参数选择合理，评价方法科学，评价结论正确；

4、水影响报告提出的措施建议合理可行；

5、水影响报告中应有评价资格证书，报告书的署名，报告书编制人员按行政总负责人、技术总负责人、技术审核人、项目总负责人，依次署名盖章：报告编写人署名；

6、编制水影响报告并负责评价评审及通过相应级别的部门审批；

7、编制成果需给招标方提供各项目电子版4份（含PDF及WORD格式），文字版10份，报送其他主管部门审批和评审所需的文件根据实际需要提供；

8、双方签订合同，在方案设计确定后15个工作日内完成初稿，经甲方认定后5个工作日内完成终稿。

9、投标人将依据项目及服务要求的内容为基础，更详细的作出投标服务方案、服务说明及承诺，投标总报价应包含与本项目相关的一切费用

10、中标单位需配合初步设计及概算的评估工作。

第二部分：项目概况

一、项目选址位置和规模

本项目选址位于北京市朝阳区东南侧王四营乡，东四环和东五环之间，京哈高速以南，原北京染料厂企业用地北侧区域，地铁七号线沿用地南侧东西向穿过。项目用地北临（规划）焦化厂五街，南临焦化厂中路，西临（规划）王化路，东临（规划）焦化厂西路，总建设用地面积约106400平方米，被规划染料厂中路分割为东西两个地块。

本项目地上建筑规模127000.00平方米，暂估建筑安装工程费为167613.82万元。

二、项目建设用地

（一）规划情况

根据北京市规划和国土资源管理委员会《建设项目选址意见书》（2017规土选字0010号），北京中医医院垡头新址总建设用地面积约106400平方米，被规划染料厂中路分割为东西两个地块，用地性质为医疗卫生用地。

项目用地目前为北京市土地管理储备中心所有，拟通过划拨方式取得，项目用地位置情况如图6-2所示。

图6-2  项目用地位置情况

（二）地上物情况

目前建设用地地上物主要为大量堆积土方和部分树木，无其他建筑物。

（三）用地周边环境

本项目选址用地周边区域主要以居民区为主，相关城市主干道主要包括东西向的京哈高速及南北向的四环路、五环路；市区区域干道主要为基地南侧的化工路，可连通四环和五环，基地北侧规划道路未来可能与五环连通；地铁七号线从基地西南角沿南侧穿过，在西南角设置双合村站。从周边道路环境分析，除周边区域外，城区内就医人群将可能主要从四环经化工路自西向东首先到达基地西南角，郊区人群将从五环沿化工路或新规划道路自东向西进入项目基地东南角或东北角，外阜患者将分别从四环或五环首先进入基地西南、东南或东北角，部分患者也可能选择乘坐地铁公共交通至西南角双合村地铁站。从周边交通规划情况分析，未来医院的主要人群来向将集中在基地南侧区域。

项目用地南侧双合家园保障房项目已建设完毕，北侧储备医疗用地作为代征用地，近期规划为城市绿地，用地四周已规划有相应城市道路，双合家园南侧化工路规划将作为城市主干道存在。

三、建设条件

（一）自然条件

本项目位于北京市朝阳区内。朝阳区属温带大陆型半湿润季风气候，四季分明，降水集中。春季干燥多风，昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷干燥，多风少雪。年平均气温11.6℃，最冷月1月份平均气温4.6℃，最热月7月平均气温25.9℃，年无霜期192天；年平均降水量581毫米（1971-2000年），夏季降水量占全年的75%。1998年以来，气候暖干化明显，连年干旱。

全年日照辐射总量为134.24千卡、平方厘米，生理辐射量约占全年辐射总量49%。全年日照时数共2841.4小时，以5月份最多，有279.1小时；6月份次之，有277.3小时。

（二）地形地貌

朝阳区位于北京市冲洪积平原中部，地形平坦开阔。整体地势呈西北高东南低，地面坡度为千分之一，一般在1/1000-1/2500之间，坡度平均海拔34米，最高处海拔46米，在大屯到洼里关西关西庄一带；最低处海拔20米，在坝河下游的楼梓庄沙窝村西部。地貌有洪积、冲积扇平原、扇缘洼地和河流冲积平原四种类型，地带性土壤为褐土与潮土。

（三）河流水系

朝阳区内有8条主要河流：温榆河、清河、坝河、亮马河、萧太后河、凉水河、北小河，蜿蜒错致，形成网络。河流总长度为151公里，另有110条中、小排水沟，总长度320公里。区内有朝阳公园湖、窑洼湖、红领巾湖、高碑店湖等湖泊以及鱼塘、水池洼地共约70多处，总面积980公顷。全境面积470.6平方公里，自然植被的分布受地形、气候及土壤的影响显著，特别是由于坡向和海拔高度的制约和水热条件的影响，使自然植被呈现出有规律的垂直分布及过渡交替的特征。

朝阳区有较为丰富的地下水，除来广营、金盏一带是弱富水区（1000m2/d）外，全区大部分地区是较富水区（1000~2000m3/d）。地下水含水层分布有一定规律，含水层多埋藏在地面20米以下，最大厚度70米。五路居、大黄庄一带的厚度在50米以上，全区大部分厚度在20-35米之间。水位变幅在10米上下。

（四）工程地质

本项目规划位于北京城区东部平原地区，地形基本平坦，地势起伏不大，地貌上属于永定河冲洪积扇的轴部，为古金沟河故道，目前尚未进行岩土勘察工作。

本项目建设用地西南侧为北京地铁7号线双合站，该车站为地下二层双岛式车站。中铁二院工程集团有限责任公司依据双合村站及站前明挖区间岩土工程勘察报告，于2011年6月完成了车站结构设计方案。本项目现阶段暂参考双合村车站用地的地质勘察结果，其建设用地的详细地质条件须以下阶段完成的地质勘察报告结论为准。

本项目所参照的地铁7号线双合村车站主要勘察结果如下：

1．场地地质土层情况

双合村车站用地沿线勘查范围内的土层划分为人工堆积层、第四纪全新世冲洪积层、第四纪晚更新世冲洪积层三大层。

双合村车站用地基层开挖深度范围内主要包括以下土层：粉土填土层、杂填土层、粉土层、粉质黏土层、粉细砂层及中粗砂层。

2．水文地质

北京平原地区地下水的类型按地下水的赋存条件主要为基岩裂隙水和第四纪松散岩类孔隙水，第四纪松散岩类孔隙水又分为上层滞水、潜水和承压水。

上层滞水：含水层主要为人工填土层和浅部粉土、砂土层。

潜水：潜水含水层粉细砂层、中粗砂层、圆砾卵石层和中粗砂层，渗透系数较大。水位标高为16.60~18.83m，水位埋深为14.10~17.70m。

承压水：含水岩组为第四纪厚层碎石土层，含水岩组富水性较强。水位标高为8.28~10.84m，水位埋深为21.38~25.60m。

3．建筑抗震设计基本条件

（1）地震影响基本参数

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）拟建线路位于抗震设防烈度8度区内，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，场地类别为III类，设计特征周期为0.45s。

（2）液化判别

根据勘察钻探所揭示的地层资料、试验及原位测试数据并参照周边已有资料，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），地震设计烈度为8度时，地下水位按抗浮设防水位考虑时，该场地自地面下20米深度范围内的饱和粉土和粉土及砂土在地震作用下均不液化。

4．场地地址条件评价

（1）地基土的稳定性

拟建场地地基土比较均匀，整体稳定好。

（2）场地土的腐蚀性

拟建场地粉土层对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。

（3）建筑场地的稳定性

从区域地质构造特征、新构造运动、历史地震背景、不良地质作用及特殊岩土等分析，拟建场地趋于稳定性、场地稳定性良好。

（4）建筑场地适宜性

拟建场地除填土层及污染土外，无软土、湿陷性土、膨胀土、残积土的分布，也无滑坡、地裂缝等不良地质作用。场地地面沉降现象较突出，设计时应给予关注。

（五）交通条件

朝阳区位于北京市东部，西与东城区、崇文区、丰台区、海淀区相毗邻，北连昌平区、顺义区，东与通州区接壤，南与大兴区相邻，全区面积470.8平方公里，平均海拔34米，是北京市城近郊区中面积最大的的一个区。南北略长，最长约28公里；东西稍窄，最宽约17公里。区域地理坐标为北纬39°49′至40°5′；东经116°21′至116°38′。

北京中医医院垡头新址位于东四环和东五环之间，京哈高速以南，地铁七号线从基地边穿行而过，东至北京焦化厂，南临北京双合家园保障房，西至北京玻璃集团二厂，北邻王四营乡集体用地。区域优势和交通便利性比较明显。

（六）市政条件

项目周边的市政条件如下：

1．给水

本项目具备一路市政给水条件，市政给水管线接自用地东北侧的规划焦化厂北路，管径DN600，接口位置距离本项目用地红线约150米。

2．中水

本项目中水水源来自第六再生水厂，可由用地西南侧化工路上的市政中水管线接入，市政中水管径DN1000，接口位置距离本项目用地红线约500米。

3．雨水

本项目周边暂无市政雨水管线，待后期规划建设完成后就近排入周边市政雨水管网。

4．污水

本项目可排入位于用地西南侧化工路上的市政污水管线，市政污水管径DN1400，接口位置距离本项目用地红线约500米。

5．电力

目前供电电源只有东南侧化工路的焦化厂110kV变电站，其容量已经不能满足周边用电需求，规划对此变电站进行改造，目前已取得规划意见书，预计2019年可投入使用。另项目周边还规划建设双合110kV变电站，但目前尚未落实具体用地。本项目暂考虑从焦化厂变电站引入两路10kV电源，接入位置距离本项目用地红线约1.15km。

6．燃气

本项目燃气可由位于用地北侧规划焦化厂北路的市政燃气管线接入，市政燃气管径DN300，压力0.4MPa，接口位置距离本项目用地红线约600米。

7．热力

本项目热力可由用地南侧化工路上的市政热力管线接入，市政热力管径DN1400，温度130℃/70℃（供回水温度），接口位置距离本项目用地红线约600米。

8．通讯

本项目电信可由用地南侧化工路上的市政电信管线接入，市政电信管线规格12孔，接口位置距离本项目用地红线约620米。