大气环境精细化管理支撑项目变更公告

项目名称：大气环境精细化管理支撑项目

项目编号: ZXHD18129

采购人名称：北京市丰台区环境保护局

采购人地址：北京市丰台区七里庄路28号

采购人联系方式：010-83368523

采购代理机构全称：北京中兴恒达招标有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座519室

采购代理机构联系方式：010-82250125

招标公告日期：2018年9月18日

变更公告日期：2018年9月21日

变更事项：招标公告及招标文件部分采购需求的变更.

变更内容： 原招标公告及招标文件采购需求中部分内容如下： 3. 技术要求 3.1 空气质量监测终端（以下简称设备）基本要求 （1）设备数量 供应商提供租赁高密度空气质量监测设备共513套，监测项目主要为PM2.5和TSP，根据具体需求，监测项目可增加TVOC、NO2、CO等参数。监测点位由采购人确定，主要布点原则如下： 1）评价点位：389个； 2）污染源及传输监测点位：120个； 3）质控点位：4个。 供应商提供租赁车载式PM2.5和TSP空气质量移动监测设备共5套，监测项目为PM2.5和TSP。 设备参数 高密度空气质量监测设备参数一览表 设备参数 序号 项目 参数 条件 1 重量 ＜5Kg 2 数据传输 GSM/GPRS 3 定位 GPS 4 供电 48VDC 5 功耗 ＜5W 低温或高湿时，加热模块启动 ＜11W 6 测量时间 连续在线 7 测量周期 ≤5分钟 8 安全性 具备防水防尘防雷等功能 9 数据加密 具备数据加密、数据校验等功能； 10 自检 具有断电告警、数据链路超时、关键零部件故障报警功能； 11 数据传输 满足无线传输相关要求 测量参数 序号 内容 量程 分辨率 1 CO 0~10ppm ≤5ppb 2 NO2 0~10ppm ≤15ppb 3 TVOC 0~50ppm ≤2ppb 4 PM2.5 0~1000μg/m3 ≤1μg/m3 5 TSP 0~20000μg/m3 ≤5μg/m3 现变更招标公告及招标文件采购需求中部分内容如下： 3. 技术要求 3.1 空气质量监测终端（以下简称设备）基本要求 （1）设备数量 供应商提供租赁高密度空气质量监测设备共513套，监测项目主要为PM2.5和TSP。监测点位由采购人确定，空气质量监测设备的监测需求见下表： 序号 类型 监测设备数量（套） 监测参数 1 社区评价点 389 PM2.5、TSP 2 扬尘监测点 40 PM2.5、TSP 3 属地道路监测点 42 TSP 4 重点区域道路监测点 8 PM2.5、TSP、NO2、CO 5 传输监测点 10 PM2.5 6 数据质控点 4 PM2.5、TSP、NO2、CO 7 重点污染源监测点 20 PM2.5、TVOC 共计 513 供应商提供租赁车载式PM2.5和TSP空气质量移动监测设备共5套，监测项目为PM2.5和TSP。 （2）设备参数 高密度空气质量监测设备参数一览表 设备参数 序号 项目 参数 条件 1 重量 ＜5Kg 2 数据传输 GSM/GPRS 3 定位 GPS 4 供电 48VDC 5 功耗 ＜5W 低温或高湿时，加热模块启动 ＜11W 6 测量时间 连续在线 7 测量周期 ≤5分钟 8 安全性 具备防水防尘防雷等功能 9 数据加密 具备数据加密、数据校验等功能； 10 自检 具有断电告警、数据链路超时、关键零部件故障报警功能； 11 数据传输 满足无线传输相关要求 根据监测需求，测量参数需满足以下要求 序号 内容 量程 分辨率 1 CO 0~10ppm ≤5ppb 2 NO2 0~10ppm ≤15ppb 3 TVOC 0~50ppm ≤2ppb 4 PM2.5 0~1000μg/m3 ≤1μg/m3 5 TSP 0~20000μg/m3 ≤5μg/m3 其他内容不变。

项目联系人：臧女士、尹女士、谢女士、鲁先生、陈女士、刘先生

联系方式：010-82250125

北京中兴恒达招标有限公司

2018年9月21日