北京国际工程咨询有限公司变更公告

项目名称: 视频会议系统

项目编号: BIECC-ZB5989

| 招标人名称 | 北京市西城区地方税务局（现变更为国家税务总局北京市西城区税务局） |
| --- | --- |
| 招标人地址 | 北京市西城区新街口珠八宝胡同23号 |
| 招标人联系人 | 付伟 |
| 招标人联系方式 | 010-62265501 |
| 招标代理机构全称 | 北京国际工程咨询有限公司 |
| 招标代理机构地址 | 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611室 |
| 招标代理机构联系人 | 任女士 |
| 招标代理机构联系方式 | 010-82372770 |
| 公告期限 | 5个工作日 |
| 首次公告时间 | 2018年10月31日 |
| 变更内容 | 视频会议系统，第一包：硬件设备采购及集成 第四部分 货物需求一览表及技术规格 （1）原招标文件 （二）货物技术规格及要求 1、多点控制单元（MCU） 序号 重要性 指标项 指标要求 提供证明材料 9 视频分辨率 设备满足CIF、WCIF、4CIF、W4CIF、720p30、720p60、1080p30、1080P60等视频图像格式。 是 13 # 画面分屏 MCU支持同时召开多组1080p30fps高清多画面会议的能力，且每组会议多画面均≥25，各组会议之间互不干扰。 （投标人需提供第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章） 是 2、云统一管理平台 序号 重要性 指标项 指标要求 提供证明材料 2 系统架构 采用模块化、高密度结构设计，支持不少于4个服务器模块 是 11 权限管理 支持按组织结构管理用户权限，权限设置要求不少于5级。 是 13 日常维护 支持系统日志、故障告警、故障诊断，支持线路测试。 是 16 日程管理 支持多种方式呈现用户的个人日程，包括列表、日、周等视图方式。同时可在视图中选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。 是 17 个人会议管理 设备支持对个人会议的管理。包括待确认、预约、正在召开、不参加的会议，可以对预约的会议进行编辑会议、取消会议、马上召开等操作。 是 6、图像采集终端 序号 重要性 指标项 指标要求 提供证明材料 6 视频接口 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 是 7 长传能力 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 是 8 控制接口 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 是 10 转动范围 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 是 12 智能翻转 支持根据安装方向自动翻转图像。 是 13 预置位 支持保存不少于255个预置位。 是 7、音频采集终端 序号 重要性 指标项 指标要求 证明材料要求 8 USB双流 具备内置USB双流模块，双流模块可通过麦克风自动获取终端IP地址。 否 （2）现变更为： （二）货物技术规格及要求 1、多点控制单元（MCU） 序号 重要性 指标项 指标要求 提供证明材料 备注 9 视频分辨率 设备满足CIF、4CIF、720p30、720p60、1080p30、1080P60等视频图像格式。 是 13 # 画面分屏 MCU支持同时召开多组1080p30fps高清多画面会议的能力，且每组会议多画面均≥20，各组会议之间互不干扰。 （投标人需提供第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章） 是 2、云统一管理平台 序号 重要性 指标项 指标要求 提供证明材料 备注 2 系统架构 采用独立硬件服务器，实现会议管理、设备管理、会议控制等功能。 是 11 权限管理 支持按组织结构管理用户权限，权限设置要求不少于5级。 是 删除此项内容 13 日常维护 支持系统日志、故障告警、故障诊断。 是 16 日程管理 支持多种方式呈现用户的个人日程，包括列表、日、周等视图方式。同时可在视图中选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。 是 删除此项内容 17 个人会议管理 设备支持对个人会议的管理。包括待确认、预约、正在召开、不参加的会议，可以对预约的会议进行编辑会议、取消会议、马上召开等操作。 是 删除此项内容 6、图像采集终端 序号 重要性 指标项 指标要求 提供证明材料 备注 6 视频接口 视频输出接口具备SDI、DVI。 是 7 长传能力 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 是 删除此项内容 8 控制接口 支持RS422控制接口或RS232协议，支持VISCA协议，满足摄像机控制需要。 是 10 转动范围 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥±30°。 是 12 智能翻转 支持根据安装方向翻转图像。 是 13 预置位 支持保存不少于30个预置位。 是 7、音频采集终端 序号 重要性 指标项 指标要求 证明材料要求 备注 8 USB双流 具备内置USB双流模块，双流模块可通过麦克风自动获取终端IP地址。 否 删除此项内容 投标文件递交 （1）原招标文件： 第一部分 投标邀请 4.投标文件递交开始、截止时间：2018年11月21日上午09:00至09：30（北京时间）。（如有变化，另行通知）。逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。 5.开标时间：2018年11月21日上午09：30(北京时间) 6.投标文件递交地点和开标地点： 北京国际工程咨询有限公司 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。 （2）现变更为： 4.投标文件递交开始、截止时间：2018年12月03日上午09:00至09：30（北京时间）。（如有变化，另行通知）。逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。 5.开标时间：2018年12月03日上午09：30(北京时间) 6.投标文件递交地点和开标地点： 北京国际工程咨询有限公司 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座3层第一会议室。 三、其他内容不变 视频会议系统，第二包：监理 一、投标文件递交 （1）原招标文件： 第一部分 投标邀请 4.投标文件递交开始、截止时间：2018年11月21日上午09:00至09：30（北京时间）。（如有变化，另行通知）。逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。 5.开标时间：2018年11月21日上午09：30(北京时间) 6.投标文件递交地点和开标地点： 北京国际工程咨询有限公司 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。 （2）现变更为： 4.投标文件递交开始、截止时间：2018年12月03日上午09:00至09：30（北京时间）。（如有变化，另行通知）。逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。 5.开标时间：2018年12月03日上午09：30(北京时间) 6.投标文件递交地点和开标地点： 北京国际工程咨询有限公司 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座3层第一会议室。 （3）其他内容不变 |
| 项目联系人 | 任女士 |
| 联系方式 | 电话：010-82372770 传真：010-82370881 |
| 备注 | 本公告同时在北京市政府采购网、中国政府采购网发布。 |

北京国际工程咨询有限公司

2018年11月19日