| 四、智慧课堂采集终端系统 |
| --- |
| 2 | 课堂采集终端 | （一）答题板： 1.屏显功能：带有状态显示屏，可显示学生姓名、SSID信息、Wi-Fi/USB模式信息，以及答题笔书写状态提示； 1.1.屏显参考尺寸：1 inch 1.2.屏显类型：OLED White 1.3.屏显分辨率：点阵式128：64 2.功能书写：任意普通纸张均可使用，纸张大小为A4； 3.记录功能：可以实现普通纸张书写，电子笔迹同时记录； 4.支持设备数量：≥60人同时书写； 5.试卷识别功能：系统可以自动完成组卷，试卷打印出来可以被智能答题板识别； 6.支持 USB 升级 7.支持答题按键：(A、B、C、D、↑、↓、取消、确认）； 8.实时调频：根据网络压力情况，实时调整书写频率保证网络正常传输； 9.电池容量：≥3000MAH； 10.支持协议：GATT、蓝牙私有协议、WIFI协议 11.坐标分辨率：29700*21000 12.报点率：WIFI模式可调、蓝牙/USB模式下200Hz 13.书写范围参考尺寸不小于278mm*212mm 14.主机参考尺寸不大于355mm*255mm*15mm （二）答题笔 1.可穿透厚度不少于10mm的纸张或作业本； 2.具备状态指示灯，可查看电池工作状态； 3.笔芯更换： 3.1.国际D1标准笔芯 3.2.可连续书写≥1000m 3.3.每支答题笔自带≥2根笔芯 | 套 | 480 |