货物需求一览表

| 编 号 | 名 称 | 长mm | 宽mm | 数 量 | 工艺说明 | 备注（点位分布） | 安装方式 | 是否发光 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内部分 （中英文双语标识） |  |  |
| 1 | 总索引 | 2000 | 500 | 4 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，异型造型处理，内衬骨架结构。5mm亚克力激光切割作信息条板，背强磁，可更换，整体汽车级烤漆处理，文字及logo丝网印刷。 | 实验楼和培训楼 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 2 | 楼层信息分向 | 750 | 350 | 45 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，整体异型书页回折造型，内衬龙骨结构。5mm亚克力激光切割作信息条板，背强磁，可更换，整体汽车级烤漆处理，文字及logo丝网印刷。 | （各个楼各层分流指引出处） | 贴墙 | 否 | 是 |
| 3 | 科室牌 | 290 | 260 | 415 | 10mm亚克力激光切割成型。局部内容凸起，局部镶嵌型材槽板，可更换信息面板，分段烤漆，分段丝印，局部镂空。 | （各个楼各个科室房间） | 贴墙 | 否 | 是 |
| 4 | 房间号（3个数字为一套） | 80 | 80 | 415 | 5mm亚克力激光雕刻立体字，汽车级烤漆。 | 三栋楼各个科室 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 5 | 卫生间牌（墙凸） | 400 | 200 | 30 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，整体异型回形对折造型，分段烤漆，局部镂空处理。 | （各个楼卫生间处） | 垂墙 | 否 | 是 |
| 6 | 卫生间牌（壁贴） | 300 | 180 | 60 | 5+5mm亚克力，分段烤漆，局部丝印，局部图案镂空处理。 | （各个楼卫生间处） | 贴墙 | 否 | 是 |
| 7 | 电梯火警提示牌 | 250 | 70 | 26 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 电梯按钮处下方 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 8 | 电梯编号 | 220 | 220 | 26 | 8mm亚克力激光雕刻立体字，汽车级烤漆。 | 各个电梯轿厢 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 9 | 电梯和步行梯 | 290 | 250 | 56 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，整体异型回形对折造型，分段烤漆，局部镂空处理。 | 电梯和步行梯 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 10 | 电梯和步行梯 | 450 | 300 | 56 | 8mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 电梯和步行梯 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 11 | 消防疏散牌(过道) | 260 | 350 | 66 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷，多色套印。 | 各楼层走廊处， | 贴墙 | 否 | 是 |
| 12 | 禁止吸烟提示牌 | 250 | 70 | 66 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 每栋楼及每层走廊处 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 13 | 图像采集 | 290 | 170 | 66 | 3mm有机板材，烤漆，丝网印刷，国标标准。 | 摄像头下方 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 14 | 设备间 | 250 | 70 | 190 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 各楼层设备用房（强 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 15 | 腰线 | 180 | 180 | 260 | 3M彩印膜 | 各楼一层玻璃门出， | 贴玻璃 | 否 | 是 |
| 16 | 室内宣传栏 | 950 | 1500 | 6 | 铝合金型材，内衬镀锌底板，表面衬5mm钢化玻璃，滑轨，锁件，内容可更换。 | 每栋楼各2个，共三栋楼 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 17 | 温馨提示牌 | 250 | 70 | 200 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 各楼层警示类， | 贴墙 | 否 | 是 |
| 室外部分（中英文双语标识） |  |  |  |
| 18 | 户外总索引 | 2000 | 600 | 4 | 1.2mm304不锈钢激光切割，异型焊接，内衬龙骨骨架，汽车级烤漆，丝网印刷。 | 户外园区主要入口处 | 落地式 | 否 | 是 |
| 19 | 户外分流索引 | 2400 | 500 | 7 | 1.2mm304不锈钢激光切割，异型焊接，内衬龙骨骨架，汽车级烤漆，丝网印刷 | 户外园区各个主要 | 落地式 | 否 | 是 |
| 20 | 自行车停车场标识 | 2400 | 500 | 1 | 1.2mm不锈钢激光切割，异型焊接，内衬龙骨骨架，汽车级烤漆，丝网印刷 | 户外园区自行车 | 落地式 | 否 | 是 |
| 21 | 室外宣传栏 | 2400 | 3200 | 6 | 1.2mm304不锈钢激光切割，异型焊接，内衬龙骨骨架，汽车级烤漆，丝网印刷，前启液压杆，衬5mm耐力板，内容可更换，易拆卸 | 户外园区景观休息长廊 | 落地式 | 否 | 是 |
| 22 | 楼宇名称标识 | 600 | 420 | 6 | 1mm304不锈钢折边立体牌，折边40mm，整体汽车级烤漆处理，文字腐蚀填漆。 | 各个楼群主入口外立 | 落地式 | 否 | 是 |
| 23 | 户外牌匾（竖牌） | 350 | 2200 | 6 | 1.2mm304拉丝不锈钢折边牌子，文字腐蚀填漆。 | 户外岗楼 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 24 | 楼顶发光大字 | 28800 | 3500 | 3 | 5mm亚克力面板，亚克力板材为市面上知名品牌。2mm铝板字壳，烤汽车漆，内置防水LED光源，整体亚克力吸塑发光字做法；后背连字钢结构，钢结构为100*100*3镀锌方钢，100*50*3，镀锌角钢40*3，光源密度不低于180组/平米。基础墩，配电安装。 | 三栋楼户外楼顶 | 楼体固定 | 是 | 是 |

技术规格及要求

一、需要实现的目标：

顺义区疾病预防控制中心是具体实施政府对社会疾病预防控制的卫生事业单位，承担着全区的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、检验检测与评价、健康教育与促进、技术指导与应用研究等职能。区疾控中心与区卫生监督所迁建项目预计于2017年10月竣工，分行政办公楼（5—8层）、培训楼和检验楼三栋。新楼正式投入使用后一套完善的标牌导视系统，将会给服务对象提供更方便、快捷的服务环境，同时，还将有效的优化办公流程、美化环境。通过科学、有序、高效、美观的标识牌系统，创造一个舒适、便捷、安静的办公服务环境，树立疾控中心的良好形象。

### 二、总体设计原则：

顺义区疾病预防控制中心标识牌项目标识设计应遵循以下原则：

1.以人为本,服务至上的原则

2.分级分类原则

3.科学合理、简明准确、清晰易辨原则

4.集中统一,兼顾特色的原则

三、总体设计依据：

依据顺义疾控要求的品牌识别度、导向性、规则性、解说性、识别性、实用性及美化环境的要求，进行标识造型及图形符号方案设计。

四、需要执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

除了在技术规格及要求中另有规定外，投标人提供的一切产品，应符合但不限于下列要求：

1、《公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则》（GB/T 15566.1-2007）

2、《公共信息导向系统 设置原则与要求 第6部分:医疗场所》(GB/T 15566.6-2007)

3、《公共信息图形符号 第1部分:通用符号》（GB/4.《标志用公共信息图形符号》第6部分（GB/T10001.6—2006）

4、《消防安全标志》（GB13495—1992）

5、道路交通标志和标线第1部分:总则 （GB 5768.1-2009）

6、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）T 10001.1-2012）

7、《公共场所双语标识英文译法通则》（DB22/T 1822-2013）

8、《公共场所双语标识英文译法第5部分医疗卫生》（DB11/T334.5—2006）

9、 《标志用公共信息图形符号》第1部分和第6部分（GB/T10001.1—2006和 GB/T10001.6—2006）

10、《道路交通标志》（GB2894—1996）、《安全标志》（GB2894—1996）

11、《公共场所双语标识英文译法通则》（DB11/T334—2006）在产品设计

在产品设计工艺上遵循以下标准：

1、《图形标识 使用原则与要求》GB/T15566-1995;

2、《公共信息图形组合》GB3818；

3、《标识用公共信息符号 第1 部分：通用符号》GB/T1001.1－2000；

4、《标识用公共信息符号 第3 部分：客运与货运》GB/T1003.1－2004；

5、《安全色》GB2893-83；

6、《消防安全标识》GB13495-92；

7、《防止钢结构和铁锈蚀操作规范》	BS5493；

8、《涂层试验标准》BS3900；

9、《标识用图形符号的测试》GB12103；

10、《漆膜附着力测定法》GB/T1720；

11、《包装储运图示标识》GB191；

12、《一般货物包装通用技术条件》GB/T97174

若国家标准有更新，则按最新且已实施的版本执行。除此以外，还符合国家通用规范及ISO等国际组织或专业组织的现行最新标准和规范。

五、材料的标准和规范

各级标识系统所有材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求，材料选用宜优先采用节能环保材料，并应符合建筑和装修设计相应耐火等级要求。

1.金属材料 GB/T5237 –2004  《铝合金建筑型材》

金属材料 GB/T 3280-2007  《不锈钢冷轧钢板和钢带》

2.聚碳酸脂板及增光膜GB8624－2006《建筑材料燃烧性能分级方法》

3.灯具

GB/7000.1-2002    《灯具一般安全要求与试验》

GB/T4064-83       《电气设备安全设计导则》

4.安全   GA54-93   《公共安全行业标准》

5.《建筑装饰装修工程质量验收规范》       GB50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》    GB50325-2001

《建筑内部装修设计防火规范》            GB50222-95

《高级建筑装饰工程质量验收规范》        DBJ/T01-27-2003

《建筑材料放射性核素限量》              GB 6566-2001

《抗菌陶瓷制品抗菌性能》  JC/T897-2002，GB/T3810.12-2006

《纤维陶瓷板胶粘粉》                   JC/T547-2005

《碳素结构钢》                         GB/T 700-2006

《冷弯型钢》                           GB/T 6725-2008

《紧固件机械性能》                     GB/T 3098-2000

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 GB/T 13912-2002。

六、标识的安全性

1.标识所用的材料应有足够的强度，能承受一定的碰撞和冲击，户外标识牌应满足在10级大风的情况下不发生变形、倾斜、坠落等现象。

2.标识牌、吊挂件等外部不能有尖角、锋边、毛刺等，避免对人产生伤害。

3.吊件及挂件的力学性能必需满足或超过下表规定值：

| 名称 | 拉伸荷载P（N） | 剪切荷载P（N） |
| --- | --- | --- |
| 吊件 | 3600 | 3000 |
| 挂件 | 1000 | 824 |

4.预埋件与标识牌的结构连接力学性能参考值如下表：

| 名称 | 荷载P（N） | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击力 | 2000N | 1.2米高度，距离1米冲击不变形 |
| 抗风载 | 300Pa | 达到25米/秒风速不变形 |
| 抗挤压 | 1200N/m | 距离1米挤压不变形 |

5.标识牌与顶板、墙面、地面的连接固定，其承载力、拉力等要求应有足够的结构强度，并符合国家有关标准。

6.电气安全：带光源标识牌的配电及控制系统应独立设置，不得与普通照明系统混合设置。

（1）应有独立的电气回路和漏电保护开关。

（2）导线质量要求：选用低烟的、无卤的阻燃电线，并符合国家相关规范。

（3）应有良好的接地措施，内部走线合理，采用连接器连接。

（4）设置在建筑物顶部的金属材料标识，应按建筑设计规范设置防避雷措施。

7.环境适应性

（1）标识所使用的各种材料应适应北京的气候条件。

（2）标识使用的各种材料应具有易清洁、耐高温、防潮湿、抗震动、防静电等特性。

七、货物具体技术要求：

1、一般要求：

1.1、标志牌必须满足现行国家规范和相关行业标准；

1.2、所有产品的使用位置及数量见第一部分货物需求一览表；

1.3、所有标识必须按照第一部分货物需求一览表中规定的尺寸、样式和标准加工，面饰材质、颜色由业主最终确认；

1.4、产品加工制作过程需充分与招标人对标识有关资讯等（如：地图、内容等）进行确认

1.5、技术标中必须提供明确的质量保证（保修期）、产品维护保养手册、售后服务及维修承诺书；

1.6、所提供的技术文件中必须有详细的深化图纸、构件尺寸、采用的材料、五金配置以及适用的标准；

2 、安全性：

2.1、设备安全/结构安全

1）所选用的标识牌材料具有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击；

2）所选用的标识牌、吊挂件等外部无尖角、锋边、毛刺等；

3）吊件以及挂件的力学性能值达到下表所示：

| 名称 | 荷载P (N) | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 吊件 | 3600 | 三个试件残余变形量平均值不大于2.0mm，最大值不大于2.5mm |
| 挂件 | 600 | 挂件两角剖不允许有变形 |

标识牌吊挂件结构，标识牌与混凝土顶板、标识牌与墙面、地面的连接固定，其承载力、拉力等要求有足够的结构强度，并符合国家有关标准。标识牌安装后满足在8级大风的情况下不发生变形、倾斜、坠落等异常现象。

深化设计阶段对标识牌挂接结构、地面安装结构进行专业结构力学计算，在安装前提交报告于甲方最终确认。

2.2、电气安全

在安装过程中确保标识牌的照明控制是通过导向标识系统单独配电来操作的。

1）导向标识系统具有独立的电气开关和漏电保护开关；

2）电线选用低烟无卤的阻燃电线，并符合国家规范，符合相应的技术说明；

3）为满足防火要求，使用低烟、低毒以及防火花等特性的绝缘材料和外包材料；

4）标识牌具有良好的接地措施以保证外壳不带电。标识牌内部走线合理，采用封闭式连接，没有裸露线头在外。箱体中的电线敷设在金属套管或走线槽内，出口处均有保护套；

5）标识牌与外接电源的接线长度预留2米，并加装金属蛇皮管护套，该电源线从标识牌的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，防止电源线被割破。

3、可靠性

1）深化设计过程中

在深化设计过程中应充分的考虑到使用环境的复杂情况及特殊性，确立可实施的深化设计规范。

2）结构设计过程中

除应在结构设计中达到相关标准，还应充分的考虑到各种意外存在，从而在加强结构抗冲击能力等方面加强，以确保安全可靠性。

3）材料选择过程中

材料选择确保是符合国家检验标准的相关材料，对原材料的供应及其真实使用效果提出要求，并进行效果监控。

4）加工制作过程中

依据投标人提供的设计方案进行加工制作，在人员管理上进行严格要求，并针对项目的特点及要求单独进行培训，制定加工生产计划，针对工艺流程严格进行监控。

5）安装调试过程中

针对电气等方面单独进行测试以确认产品的优化方案；

在导向牌安装之前确认现场勘察，并针对安装现场勘察结果制定安装计划，并进行安装方式的测试，确保现场安装的快捷、准确。

4、环境适应性

1）标识牌所使用的各种材料能够适应北京的气候条件；

2）标识牌所使用的各种材料能够适应尘土、高温、潮湿、震动等恶劣环境；

3）标识牌所使用的各种材料满足防火、防潮、防酸碱和防水的要求。

数据如下表：

| 项目 | 温度 | 湿度 | 极限低温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识牌 | -20℃-45℃ | 5%-95%RH | -27℃ |

5、可维修性

标识牌采用可维修性的设计及工艺，以降低维护保养费用，减少维修次数及维修时间，维修操作简便，整体性设计减少零部件，降低出错的可能性。

1）方便性

整体性设计，单面或者双面可开启式，维修时无需拆除其他的零部件；

活动式面板，维修或者更换部件时无需拆除箱体。

2）互换性

紧固件及标准件全部采用公制；

相同功能的部件可以互换。

3）可修复性

采用金属材料制作所有的机构部件，具备可修复性；

整体化设计、制作、安装，可在现有条件下进行维修。

4）安装和拆卸

a 相同形式、类别的标识牌采用相同规格的安装紧固件；

b 封闭式设计，可接触的标识牌外壳没有外露紧固件；

c 尽量减少易磨损的材料应用，必须应用情况下在维修时对易磨损部件的拆换过程加以保护。

5）维修管理

a 对所有标识牌及零部件进行编号管理；

b 协助业主方制订维修计划；

c 协助业主方对备品备件进行管理。

6）维修设备和工具

a 采用公制规格部件及安装紧固件，减少非标工具的应用；

b 提供全套维修设备及工具，以方便维修。

7）采用统一设计，所有发光标识牌全部由人工控制开关。

8）标识牌设计为单体独立式，单个标识牌进行维修时不影响其它标识牌的正常工作。

| 部件寿命及报废标准 |
| --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号 | 使用寿命 | 报废标准 | 备注 |
| 1 | 光源 | T5/T8/LED | 8000小时 | 使用寿命期后 |  |
| 2 | 镇流器 |  | 8000小时 | 使用寿命期后 |  |
| 3 | 独立灯箱开关 |  | 2000次开关 | 使用寿命期后 |  |
| 4 | 电气保护设施 |  | 2年以上 | 使用寿命期后 |  |

6、环保性

所有的设备材料均符合中国国家环保标准。

3、技术要求：

3.1、设计依据

导向标识系统的设计遵循现行有效标准：

GB 2893-83                                      《安全色》

GB 13495-92                               《消防安全标志》

GB 15630-1995                     《消防安全标志设置要求》

GB/T 15565-1995                           《图形符号术语》

GB/T 15565-1995               《图形标志使用的原则和要求》

GB 10001-94                     《公共信息标志用图形符号》

GB 50054-95                           《低压配电设计规范》

JGJ/T 16-92                       《民用建筑电气设计规范》

DBJ01-611-2002                《消防安全疏散标志设备标准》

DL/T 621-1997                       《交流电气装置的接地》

GBJ16-87                             《建筑设计防火规范》

GB 50055-93                   《通用用电设备配电设计规范》

GB 5-222-95                   《建筑内部装修设计防火规范》

2003版               《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》

3.2、配电要求：

1）供电

a 供电采用交流220V，用电设备端子处电压偏离不应超过±5%，距离过远时不能偏离±5%-10%；

b 根据标识牌设置特点，采用树干式配电方式；

c 标识牌配电箱结合照明配电箱使用。

2）线路敷设

a 导线采用ZR-BV阻燃导线；

b 根据标识牌配电回路的要求，每根管内绝缘导线数不多于八根；

c 三根以上绝缘导线穿于同一根管时，总截面（包括外保护层）不超过管内截面的40%，两根以上绝缘导线穿于同一根管时，管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍，对于立式管可取1.25倍；

d 当线管超过下列长度时，其中应加装接（过）线盒或者加大管壁一级。

线管全长超过30m，且无弯时；

线管全长超过20m，有一个弯时；

线管全长超过15m，有二个弯时；

线管全长超过10m，有三个弯时。

e 管径选取参考表格

| 导线型号 | 3根单芯 | 4根单芯 | 5根单芯 | 6根单芯 | 7根单芯 | 8根单芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
| ZR-BV-2.5m㎡ | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| ZR-BV-4.0m㎡ | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

f 所有导线穿管全部采用镀锌钢管（SC），外壁刷防火漆两道。

3）配电采用TN -S系统，接地与系统中的PE线连接，所有设备的金属外壳及金属结构件等均应可靠接地；

4）图形符号及箱体编号说明

a ALE-导向配电箱标注：如：ab,a-表示层数，b-表示向字序号；

b 导线敷设部位标注：

CLE——沿柱或跨屋架敷设

ACE——在能进人的吊顶内敷设

CE ——沿顶棚面或顶板面敷设

CC ——暗敷在顶板内

BC ——暗敷设在梁内

CLC ——暗敷设在柱内

WC——暗敷设在墙内

ACC——暗敷设在不能进人的吊顶内

5）电气平面图中除标明外的导线均为3芯线缆；

6）设备说明：标识牌的规格及安装位置详见装饰安装图，其它电气设备的安装参照图例的有关说明；

7）园林标识配电，由中标单位提供供电需求，园林安装单位配给供电电缆及主电箱。

8）电气安装时应符合国家相关标准、规范；

4、设计方案：

4.1、原则

依据甲方要求设置点位、标牌形式、安装方式及进行合理布线，提供完整的设计方案交甲方确认。

1）增强现有效果满足与原设计及环境相符合，满足可注意性，可读性及可理解性原则。

2）可注意性是标识本身设置的位置，应使之显而易见，从环境中分离出来，进而引起注意。

3）可读性是指在图、文、数字、符号等彼此之间可分辨，它有赖于笔画粗细、字体形式，色彩对比，及照明等条件来实现。

4）可理解性是指文字图形等相关信息，使客户能够读懂，从认识到了解信息内容，它受到所提供信息的准确性的影响。

4.2、标准

a、规划设置点位的规范：

依据国家现行标准及参考正在制定的设置点位确认设置点位

b、图形符号的标准化到实际应用之间的深化设计：

针对点位、平面信息元素、图形符号、文字、进行深化

c、双语标注的规范：

依据国家关于双语标注的现行标准及修改的意见规范双语说明

d、色彩的规范：

依据国家的标准，避免安全色的使用对导向标识系统整体颜色提出色彩规范要求

e、箭头的标准化：

依据国家标准及具体要求点位确认箭头应用规范

5、安装与调试

（四）材料的要求

1、亚克力材料：应为浇铸板材，按照业主要求选用厚度及颜色。最低允许连续服务温度为80 摄氏度，到93 摄氏度时仍保持稳固，无变形、弯曲或破裂；使用无摩擦清洁剂清洁，对标牌表面不会产生模糊或破坏；使用由亚克力厂家推荐的背景颜色油漆，能够最佳粘附到板材表面，而且不会褪色。

2、油漆：按照设计要求选择类型及顔色。除特别说明外，油漆表面为哑光。

3、金属结构：根据工艺设计及相关规范进行制造，弯曲处不允许裂缝或压弯式印迹。结构切割边缘必须打磨并抛光光滑，不允许工具痕迹；结构焊接应有足够的强度和耐久性，结点应紧凑、齐平、 光滑而整洁。所有外露表面应经过打磨，而且饰面齐平，无焊接痕迹。饰面焊接应与原物料处理饰面一致。任何对防锈处理造成的损坏都必须修补：应提供准确地切割标志、字体和数字，角落切刮准确，角度完全对齐，光滑边缘。公差：牌体尺寸公差：尺寸≤ 500 毫米为±1 豪米 . 尺寸>500 毫米为±2 毫米 ，水平、垂直公差允许±1 度 平整度公差：≤ 2,6 毫米。必须在完成的金属结构内进行完全的除锈及防锈喷涂处理。

4、面板加工：必须提供准确干净的机械加工，保证面板的精确及平整; 根据精确结构进行折弯加工，无凹痕，有笔直的角和边缘。整个折弯过程中，保证工件没有扭曲折断和其它外露表面而变形的损坏；雕刻及镂空部分的内沿必须打磨抛光，去除毛刺瑕疵;保证面板安装部件的隐蔽与牢固；所有面板及配件必须在工厂装配，并在安装现场进行组装。

针对于室内标识的要求

1、合金铝要求为     铝材为6063-T5及6063A-T5；国产优质品牌，需注明选用品牌及产地，要满足科室水牌更换功能。

2、烤漆：  优质品牌，ICI或同档次；要达到3年不褪色。

3、不锈钢：优质304不锈钢，需注明选用品牌及产地；

4、亚克力：国产优质品牌，质量符合国家规范、标准；

5、钢化玻璃：国产优质品牌，质量符合国家规范、标准；

固定式标识牌制作过程中均先留好固定孔位(或安装脚码)，螺钉、不锈钢钉均采用隐形安装方式，标牌螺钉固定稳固后，四周封耐候无酸性玻璃硅胶，保证标识牌防水及边缘不起锈，并保证与周边玻璃为软性接触，在使用过程中，不会因构件自身受力与玻璃有硬性接触。

备注：

1、报价应包括为完成本项目可能发生的各项费用（包括但不限于标牌设计、制作及安装等），对没有填报的费用，将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中；

2、上述数量为最低投标数量，低于该数量将导致其投标被拒绝；

3、投标人可根据实际现场踏勘情况结合各自的设计方案增加数量，以保证实际效果；

4、投标人在投标文件中必须注明使用原材料的名称、规格及质量标准，并提供相关检测报告。