第一包：门牌号标识

货物需求一览表

| 编 号 | 名 称 | 长mm | 宽mm | 数 量 | 工艺说明 | 备注（点位分布） | 安装方式 | 是否发光 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内部分（中英文双语标识） |  |  |
| 1 | 总索引 | 2000 | 500 | 1 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，异型造型处理，内衬骨架结构。5mm亚克力激光切割作信息条板，背强磁，可更换，整体汽车级烤漆处理，文字及logo丝网印刷。 | 实验楼和培训楼 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 2 | 楼层信息分向 | 750 | 350 | 4 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，整体异型书页回折造型，内衬龙骨结构。5mm亚克力激光切割作信息条板，背强磁，可更换，整体汽车级烤漆处理，文字及logo丝网印刷。 | （各个楼各层分流指引出处） | 贴墙 | 否 | 是 |
| 3 | 科室牌 | 290 | 260 | 88 | 10mm亚克力激光切割成型。局部内容凸起，局部镶嵌型材槽板，可更换信息面板，分段烤漆，分段丝印，局部镂空。 | （各个楼各个科室房间） | 贴墙 | 否 | 是 |
| 4 | 房间号（3个数字为一套） | 80 | 80 | 88 | 5mm亚克力激光雕刻立体字，汽车级烤漆。 | 三栋楼各个科室 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 5 | 卫生间牌（墙凸） | 400 | 200 | 4 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，整体异型回形对折造型，分段烤漆，局部镂空处理。 | （各个楼卫生间处） | 垂墙 | 否 | 是 |
| 6 | 卫生间牌（壁贴） | 300 | 180 | 8 | 5+5mm亚克力，分段烤漆，局部丝印，局部图案镂空处理。 | （各个楼卫生间处） | 贴墙 | 否 | 是 |
| 7 | 电梯火警提示牌 | 250 | 70 | 8 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 电梯按钮处下方 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 8 | 电梯编号 | 220 | 220 | 8 | 8mm亚克力激光雕刻立体字，汽车级烤漆。 | 各个电梯轿厢 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 9 | 电梯和步行梯提示牌 | 290 | 250 | 12 | 1.2mm304不锈钢激光切割，刨槽折弯，焊接打磨，整体异型回形对折造型，分段烤漆，局部镂空处理。 | 电梯和步行梯 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 10 | 电梯和步行梯楼层号 | 450 | 300 | 8 | 8mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 电梯和步行梯 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 11 | 消防疏散牌(过道) | 260 | 350 | 12 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷，多色套印。 | 各楼层走廊处， | 贴墙 | 否 | 是 |
| 12 | 禁止吸烟提示牌 | 250 | 70 | 12 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 每栋楼及每层走廊处 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 13 | 图像采集 | 290 | 170 | 12 | 3mm有机板材，烤漆，丝网印刷，国标标准。 | 摄像头下方 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 14 | 设备间 | 250 | 70 | 13 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 各楼层设备用房（强 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 15 | 腰线 | 180 | 180 | 50 | 3M彩印膜 | 各楼一层玻璃门出， | 贴玻璃 | 否 | 是 |
| 16 | 室内宣传栏 | 950 | 1500 | 2 | 铝合金型材，内衬镀锌底板，表面衬5mm钢化玻璃，滑轨，锁件，内容可更换。 | 每栋楼各2个，共三栋楼 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 17 | 温馨提示牌 | 250 | 70 | 80 | 5mm亚克力激光切割，汽车级烤漆，文字图案丝网印刷。 | 各楼层警示类， | 贴墙 | 否 | 是 |
| 室外部分（中英文双语标识） |  |  |
| 18 | 室外宣传栏 | 2400 | 3200 | 2 | 1.2mm304不锈钢激光切割，异型焊接，内衬龙骨骨架，汽车级烤漆，丝网印刷，前启液压杆，衬5mm耐力板，内容可更换，易拆卸 | 户外园区景观休息长廊 | 落地式 | 否 | 是 |
| 19 | 楼宇名称标识 | 600 | 420 | 2 | 1mm304不锈钢折边立体牌，折边40mm，整体汽车级烤漆处理，文字腐蚀填漆。 | 各个楼群主入口外立 | 落地式 | 否 | 是 |
| 20 | 户外牌匾（竖牌） | 350 | 2200 | 1 | 1.2mm304拉丝不锈钢折边牌子，文字腐蚀填漆。 | 户外岗楼 | 贴墙 | 否 | 是 |
| 21 | 楼顶发光大字 | 28800 | 3500 | 1 | 5mm亚克力面板，亚克力板材为市面上知名品牌。2mm铝板字壳，烤汽车漆，内置防水LED光源，整体亚克力吸塑发光字做法；后背连字钢结构，钢结构为100*100*3镀锌方钢，100*50*3，镀锌角钢40*3，光源密度不低于180组/平米。基础墩，配电安装。 | 三栋楼户外楼顶 | 楼体固定 | 是 | 是 |

技术规格及要求

一、需要实现的目标：

顺义区卫生和计划生育监督所主要提供本行政区域内依法监督管理本区生活饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生以及医疗机构、传染病防治、消毒产品生产企业、母婴保健、采供血机构以及相关执业人员的执业活动；依法查处有关违法案件；负责组织管理一般食品的企业标准备案受理工作；受理群众投诉举报及相关突发事件的调查处理工作；承担法律法规规定的其他职责。区卫生监督所与区疾控中心迁建项目预计于2017年10月竣工，行政办公楼（1—4层）。新楼正式投入使用后一套完善的、科学、有序、高效、美观的标牌导视系统，将会给服务对象提供更方便、快捷的服务环境，同时，还将有效的优化办公流程、美化环境，树立卫生监督的良好形象。

二、总体设计原则：

顺义区卫生和计划生育监督所标识牌项目标识设计应遵循以下原则：

1.以人为本,服务至上的原则

2.分级分类原则

3.科学合理、简明准确、清晰易辨原则

4.集中统一,兼顾特色的原则

三、总体设计依据：

依据顺义区卫生监督所要求的品牌识别度、导向性、规则性、解说性、识别性、实用性及美化环境的要求，进行标识造型及图形符号方案设计。四、需要执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

除了在技术规格及要求中另有规定外，投标人提供的一切产品，应符合但不限于下列要求：

1、《公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则》（GB/T 15566.1-2007）

2、《公共信息导向系统 设置原则与要求 第6部分:医疗场所》(GB/T 15566.6-2007)

3、《公共信息图形符号 第1部分:通用符号》（GB/4.《标志用公共信息图形符号》第6部分（GB/T10001.6—2006）

4、《消防安全标志》（GB13495—1992）

5、道路交通标志和标线第1部分:总则 （GB 5768.1-2009）

6、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）T 10001.1-2012）

7、《公共场所双语标识英文译法通则》（DB22/T 1822-2013）

8、《公共场所双语标识英文译法第5部分医疗卫生》（DB11/T334.5—2006）

9、 《标志用公共信息图形符号》第1部分和第6部分（GB/T10001.1—2006和 GB/T10001.6—2006）

10、《道路交通标志》（GB2894—1996）、《安全标志》（GB2894—1996）

11、《公共场所双语标识英文译法通则》（DB11/T334—2006）在产品设计

在产品设计工艺上遵循以下标准：

1、《图形标识 使用原则与要求》GB/T15566-1995;

2、《公共信息图形组合》GB3818；

3、《标识用公共信息符号 第1 部分：通用符号》GB/T1001.1－2000；

4、《标识用公共信息符号 第3 部分：客运与货运》GB/T1003.1－2004；

5、《安全色》GB2893-83；

6、《消防安全标识》GB13495-92；

7、《防止钢结构和铁锈蚀操作规范》	BS5493；

8、《涂层试验标准》BS3900；

9、《标识用图形符号的测试》GB12103；

10、《漆膜附着力测定法》GB/T1720；

11、《包装储运图示标识》GB191；

12、《一般货物包装通用技术条件》GB/T97174

若国家标准有更新，则按最新且已实施的版本执行。除此以外，还符合国家通用规范及ISO等国际组织或专业组织的现行最新标准和规范。

五、材料的标准和规范

各级标识系统所有材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求，材料选用宜优先采用节能环保材料，并应符合建筑和装修设计相应耐火等级要求。

1.金属材料 GB/T5237 –2004  《铝合金建筑型材》

金属材料 GB/T 3280-2007  《不锈钢冷轧钢板和钢带》

2.聚碳酸脂板及增光膜GB8624－2006《建筑材料燃烧性能分级方法》

3.灯具

GB/7000.1-2002    《灯具一般安全要求与试验》

GB/T4064-83       《电气设备安全设计导则》

4.安全   GA54-93   《公共安全行业标准》

5.《建筑装饰装修工程质量验收规范》       GB50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》    GB50325-2001

《建筑内部装修设计防火规范》            GB50222-95

《高级建筑装饰工程质量验收规范》        DBJ/T01-27-2003

《建筑材料放射性核素限量》              GB 6566-2001

《抗菌陶瓷制品抗菌性能》  JC/T897-2002，GB/T3810.12-2006

《纤维陶瓷板胶粘粉》                   JC/T547-2005

《碳素结构钢》                         GB/T 700-2006

《冷弯型钢》                           GB/T 6725-2008

《紧固件机械性能》                     GB/T 3098-2000

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 GB/T 13912-2002。

六、标识的安全性

1.标识所用的材料应有足够的强度，能承受一定的碰撞和冲击，户外标识牌应满足在10级大风的情况下不发生变形、倾斜、坠落等现象。

2.标识牌、吊挂件等外部不能有尖角、锋边、毛刺等，避免对人产生伤害。

3.吊件及挂件的力学性能必需满足或超过下表规定值：

| 名称 | 拉伸荷载P（N） | 剪切荷载P（N） |
| --- | --- | --- |
| 吊件 | 3600 | 3000 |
| 挂件 | 1000 | 824 |

4.预埋件与标识牌的结构连接力学性能参考值如下表：

| 名称 | 荷载P（N） | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击力 | 2000N | 1.2米高度，距离1米冲击不变形 |
| 抗风载 | 300Pa | 达到25米/秒风速不变形 |
| 抗挤压 | 1200N/m | 距离1米挤压不变形 |

5.标识牌与顶板、墙面、地面的连接固定，其承载力、拉力等要求应有足够的结构强度，并符合国家有关标准。

6.电气安全：带光源标识牌的配电及控制系统应独立设置，不得与普通照明系统混合设置。

（1）应有独立的电气回路和漏电保护开关。

（2）导线质量要求：选用低烟的、无卤的阻燃电线，并符合国家相关规范。

（3）应有良好的接地措施，内部走线合理，采用连接器连接。

（4）设置在建筑物顶部的金属材料标识，应按建筑设计规范设置防避雷措施。

7.环境适应性

（1）标识所使用的各种材料应适应北京的气候条件。

（2）标识使用的各种材料应具有易清洁、耐高温、防潮湿、抗震动、防静电等特性。

七、货物具体技术要求：

1、一般要求：

1.1、标志牌必须满足现行国家规范和相关行业标准；

1.2、所有产品的使用位置及数量见第一部分货物需求一览表；

1.3、所有标识必须按照第一部分货物需求一览表中规定的尺寸、样式和标准加工，面饰材质、颜色由业主最终确认；

1.4、产品加工制作过程需充分与招标人对标识有关资讯等（如：地图、内容等）进行确认

1.5、技术标中必须提供明确的质量保证（保修期）、产品维护保养手册、售后服务及维修承诺书；

1.6、所提供的技术文件中必须有详细的深化图纸、构件尺寸、采用的材料、五金配置以及适用的标准；

2 、安全性：

2.1、设备安全/结构安全

1）所选用的标识牌材料具有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击；

2）所选用的标识牌、吊挂件等外部无尖角、锋边、毛刺等；

3）吊件以及挂件的力学性能值达到下表所示：

| 名称 | 荷载P (N) | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 吊件 | 3600 | 三个试件残余变形量平均值不大于2.0mm，最大值不大于2.5mm |
| 挂件 | 600 | 挂件两角剖不允许有变形 |

标识牌吊挂件结构，标识牌与混凝土顶板、标识牌与墙面、地面的连接固定，其承载力、拉力等要求有足够的结构强度，并符合国家有关标准。标识牌安装后满足在8级大风的情况下不发生变形、倾斜、坠落等异常现象。

深化设计阶段对标识牌挂接结构、地面安装结构进行专业结构力学计算，在安装前提交报告于甲方最终确认。

2.2、电气安全

在安装过程中确保标识牌的照明控制是通过导向标识系统单独配电来操作的。

1）导向标识系统具有独立的电气开关和漏电保护开关；

2）电线选用低烟无卤的阻燃电线，并符合国家规范，符合相应的技术说明；

3）为满足防火要求，使用低烟、低毒以及防火花等特性的绝缘材料和外包材料；

4）标识牌具有良好的接地措施以保证外壳不带电。标识牌内部走线合理，采用封闭式连接，没有裸露线头在外。箱体中的电线敷设在金属套管或走线槽内，出口处均有保护套；

5）标识牌与外接电源的接线长度预留2米，并加装金属蛇皮管护套，该电源线从标识牌的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，防止电源线被割破。

3、可靠性

1）深化设计过程中

在深化设计过程中应充分的考虑到使用环境的复杂情况及特殊性，确立可实施的深化设计规范。

2）结构设计过程中

除应在结构设计中达到相关标准，还应充分的考虑到各种意外存在，从而在加强结构抗冲击能力等方面加强，以确保安全可靠性。

3）材料选择过程中

材料选择确保是符合国家检验标准的相关材料，对原材料的供应及其真实使用效果提出要求，并进行效果监控。

4）加工制作过程中

依据投标人提供的设计方案进行加工制作，在人员管理上进行严格要求，并针对项目的特点及要求单独进行培训，制定加工生产计划，针对工艺流程严格进行监控。

5）安装调试过程中

针对电气等方面单独进行测试以确认产品的优化方案；

在导向牌安装之前确认现场勘察，并针对安装现场勘察结果制定安装计划，并进行安装方式的测试，确保现场安装的快捷、准确。

4、环境适应性

1）标识牌所使用的各种材料能够适应北京的气候条件；

2）标识牌所使用的各种材料能够适应尘土、高温、潮湿、震动等恶劣环境；

3）标识牌所使用的各种材料满足防火、防潮、防酸碱和防水的要求。

数据如下表：

| 项目 | 温度 | 湿度 | 极限低温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识牌 | -20℃-45℃ | 5%-95%RH | -27℃ |

5、可维修性

标识牌采用可维修性的设计及工艺，以降低维护保养费用，减少维修次数及维修时间，维修操作简便，整体性设计减少零部件，降低出错的可能性。

1）方便性

整体性设计，单面或者双面可开启式，维修时无需拆除其他的零部件；

活动式面板，维修或者更换部件时无需拆除箱体。

2）互换性

紧固件及标准件全部采用公制；

相同功能的部件可以互换。

3）可修复性

采用金属材料制作所有的机构部件，具备可修复性；

整体化设计、制作、安装，可在现有条件下进行维修。

4）安装和拆卸

a 相同形式、类别的标识牌采用相同规格的安装紧固件；

b 封闭式设计，可接触的标识牌外壳没有外露紧固件；

c 尽量减少易磨损的材料应用，必须应用情况下在维修时对易磨损部件的拆换过程加以保护。

5）维修管理

a 对所有标识牌及零部件进行编号管理；

b 协助业主方制订维修计划；

c 协助业主方对备品备件进行管理。

6）维修设备和工具

a 采用公制规格部件及安装紧固件，减少非标工具的应用；

b 提供全套维修设备及工具，以方便维修。

7）采用统一设计，所有发光标识牌全部由人工控制开关。

8）标识牌设计为单体独立式，单个标识牌进行维修时不影响其它标识牌的正常工作。

| 部件寿命及报废标准 |
| --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号 | 使用寿命 | 报废标准 | 备注 |
| 1 | 光源 | T5/T8/LED | 8000小时 | 使用寿命期后 |  |
| 2 | 镇流器 |  | 8000小时 | 使用寿命期后 |  |
| 3 | 独立灯箱开关 |  | 2000次开关 | 使用寿命期后 |  |
| 4 | 电气保护设施 |  | 2年以上 | 使用寿命期后 |  |

6、环保性

所有的设备材料均符合中国国家环保标准。

3、技术要求：

3.1、设计依据

导向标识系统的设计遵循现行有效标准：

GB 2893-83                                      《安全色》

GB 13495-92                               《消防安全标志》

GB 15630-1995                     《消防安全标志设置要求》

GB/T 15565-1995                           《图形符号术语》

GB/T 15565-1995               《图形标志使用的原则和要求》

GB 10001-94                     《公共信息标志用图形符号》

GB 50054-95                           《低压配电设计规范》

JGJ/T 16-92                       《民用建筑电气设计规范》

DBJ01-611-2002                《消防安全疏散标志设备标准》

DL/T 621-1997                       《交流电气装置的接地》

GBJ16-87                             《建筑设计防火规范》

GB 50055-93                   《通用用电设备配电设计规范》

GB 5-222-95                   《建筑内部装修设计防火规范》

2003版               《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》

3.2、配电要求：

1）供电

a 供电采用交流220V，用电设备端子处电压偏离不应超过±5%，距离过远时不能偏离±5%-10%；

b 根据标识牌设置特点，采用树干式配电方式；

c 标识牌配电箱结合照明配电箱使用。

2）线路敷设

a 导线采用ZR-BV阻燃导线；

b 根据标识牌配电回路的要求，每根管内绝缘导线数不多于八根；

c 三根以上绝缘导线穿于同一根管时，总截面（包括外保护层）不超过管内截面的40%，两根以上绝缘导线穿于同一根管时，管内径不应小于两根导线外径之和的1.35倍，对于立式管可取1.25倍；

d 当线管超过下列长度时，其中应加装接（过）线盒或者加大管壁一级。

线管全长超过30m，且无弯时；

线管全长超过20m，有一个弯时；

线管全长超过15m，有二个弯时；

线管全长超过10m，有三个弯时。

e 管径选取参考表格

| 导线型号 | 3根单芯 | 4根单芯 | 5根单芯 | 6根单芯 | 7根单芯 | 8根单芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
| ZR-BV-2.5m㎡ | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| ZR-BV-4.0m㎡ | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

f 所有导线穿管全部采用镀锌钢管（SC），外壁刷防火漆两道。

3）配电采用TN -S系统，接地与系统中的PE线连接，所有设备的金属外壳及金属结构件等均应可靠接地；

4）图形符号及箱体编号说明

a ALE-导向配电箱标注：如：ab,a-表示层数，b-表示向字序号；

b 导线敷设部位标注：

CLE——沿柱或跨屋架敷设

ACE——在能进人的吊顶内敷设

CE ——沿顶棚面或顶板面敷设

CC ——暗敷在顶板内

BC ——暗敷设在梁内

CLC ——暗敷设在柱内

WC——暗敷设在墙内

ACC——暗敷设在不能进人的吊顶内

5）电气平面图中除标明外的导线均为3芯线缆；

6）设备说明：标识牌的规格及安装位置详见装饰安装图，其它电气设备的安装参照图例的有关说明；

7）园林标识配电，由中标单位提供供电需求，园林安装单位配给供电电缆及主电箱。

8）电气安装时应符合国家相关标准、规范；

4、设计方案：

4.1、原则

依据甲方要求设置点位、标牌形式、安装方式及进行合理布线，提供完整的设计方案交甲方确认。

1）增强现有效果满足与原设计及环境相符合，满足可注意性，可读性及可理解性原则。

2）可注意性是标识本身设置的位置，应使之显而易见，从环境中分离出来，进而引起注意。

3）可读性是指在图、文、数字、符号等彼此之间可分辨，它有赖于笔画粗细、字体形式，色彩对比，及照明等条件来实现。

4）可理解性是指文字图形等相关信息，使客户能够读懂，从认识到了解信息内容，它受到所提供信息的准确性的影响。

4.2、标准

a、规划设置点位的规范：

依据国家现行标准及参考正在制定的设置点位确认设置点位

b、图形符号的标准化到实际应用之间的深化设计：

针对点位、平面信息元素、图形符号、文字、进行深化

c、双语标注的规范：

依据国家关于双语标注的现行标准及修改的意见规范双语说明

d、色彩的规范：

依据国家的标准，避免安全色的使用对导向标识系统整体颜色提出色彩规范要求

e、箭头的标准化：

依据国家标准及具体要求点位确认箭头应用规范

5、安装与调试

（四）材料的要求

1、亚克力材料：应为浇铸板材，按照业主要求选用厚度及颜色。最低允许连续服务温度为80 摄氏度，到93 摄氏度时仍保持稳固，无变形、弯曲或破裂；使用无摩擦清洁剂清洁，对标牌表面不会产生模糊或破坏；使用由亚克力厂家推荐的背景颜色油漆，能够最佳粘附到板材表面，而且不会褪色。

2、油漆：按照设计要求选择类型及顔色。除特别说明外，油漆表面为哑光。

3、金属结构：根据工艺设计及相关规范进行制造，弯曲处不允许裂缝或压弯式印迹。结构切割边缘必须打磨并抛光光滑，不允许工具痕迹；结构焊接应有足够的强度和耐久性，结点应紧凑、齐平、 光滑而整洁。所有外露表面应经过打磨，而且饰面齐平，无焊接痕迹。饰面焊接应与原物料处理饰面一致。任何对防锈处理造成的损坏都必须修补：应提供准确地切割标志、字体和数字，角落切刮准确，角度完全对齐，光滑边缘。公差：牌体尺寸公差：尺寸≤ 500 毫米为±1 豪米 . 尺寸>500 毫米为±2 毫米 ，水平、垂直公差允许±1 度 平整度公差：≤ 2,6 毫米。必须在完成的金属结构内进行完全的除锈及防锈喷涂处理。

4、面板加工：必须提供准确干净的机械加工，保证面板的精确及平整; 根据精确结构进行折弯加工，无凹痕，有笔直的角和边缘。整个折弯过程中，保证工件没有扭曲折断和其它外露表面而变形的损坏；雕刻及镂空部分的内沿必须打磨抛光，去除毛刺瑕疵;保证面板安装部件的隐蔽与牢固；所有面板及配件必须在工厂装配，并在安装现场进行组装。

针对于室内标识的要求

1、合金铝要求为     铝材为6063-T5及6063A-T5；国产优质品牌，需注明选用品牌及产地，要满足科室水牌更换功能。

2、烤漆：  优质品牌，ICI或同档次；要达到3年不褪色。

3、不锈钢：优质304不锈钢，需注明选用品牌及产地；

4、亚克力：国产优质品牌，质量符合国家规范、标准；

5、钢化玻璃：国产优质品牌，质量符合国家规范、标准；

固定式标识牌制作过程中均先留好固定孔位(或安装脚码)，螺钉、不锈钢钉均采用隐形安装方式，标牌螺钉固定稳固后，四周封耐候无酸性玻璃硅胶，保证标识牌防水及边缘不起锈，并保证与周边玻璃为软性接触，在使用过程中，不会因构件自身受力与玻璃有硬性接触。

备注：

1、报价应包括为完成本项目可能发生的各项费用（包括但不限于标牌设计、制作及安装等），对没有填报的费用，将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中；

2、上述数量为最低投标数量，低于该数量将导致其投标被拒绝；

3、投标人可根据实际现场踏勘情况结合各自的设计方案增加数量，以保证实际效果；

4、投标人在投标文件中必须注明使用原材料的名称、规格及质量标准，并提供相关检测报告。

第二包：窗帘

货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 简要技术规格 | 单位 | 数量 | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔纱帘 | 单层线帘柔质百叶帘 | 平方米 | 40.29 | 否 | 是 |
| 2 | 百叶帘 | 铝合金材质，采用新一代“一线通”系统 | 平方米 | 500.11 | 否 | 是 |
| 3 | 布艺帘 | 优质雪尼尔绒 | 平方米 | 43.76 | 否 | 是 |

技术规格需求

| 序号 | 名称 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柔纱帘 | ①面料材质：粘胶纤维72.6％，聚酯纤维：27.4％叶片。宽度：160mm。帘布耐光色牢度≥4-5级，耐水色牢度≧4-5级，耐磨擦色牢度≧4-5级。 ②帘布罩壳规格：7.8mm*8.8mm,铝合金，表面氧化喷砂处理，规格： 壁厚：1.4mm。 ③卷管：铝合金，表面氧化处理，管径：38mm，壁厚1.2mm ④下轨：铝合金，表面根据帘布颜色进行配色，32mm*6mm, ⑤拉绳材质：聚酯纤维，配置专用手柄。 ⑥产品质量达到国家标准相应合格品要求,甲醛含量符合国家规定（300mg/kg），并提供完整的检测报告。 |
| 2 | 百叶帘 | ①规格：50公分百叶帘叶片，厚度：0.21㎜± 0.03 mm（弯曲度≦10）；叶片描述：浅弧型、不卷边；铝片是根据铝工业协会标准而生产的铝镁锰硅（AlMg3.5）化学合成的合金材料。 ②表面电泳，不易褪色，耐色牢度极强。 ③防霉防潮防水，节能环保。 ④采用拉绳系统，通过一条拉绳既可以实现叶片的旋转，也可以实现叶片的升降。 ⑤ 卷绳器：卷绳器是具有自我润滑功能的聚甲醛塑料制成,并通过滚珠轴承或轴承来达到转动顺滑和静音的功效。 ⑥定位器：限位装置由聚甲醛塑料和钢材制成，可以实现窗帘在任意高度的定制定位，有效防止因为操作不当导致窗帘损坏。 ⑦顶轨是用0.5mm厚镀锌钢板珐琅滚涂烤漆制成表面涂层采用珐琅烤漆工艺。尺寸为宽57mm、高51mm。 ⑧顶轨是用0.5mm厚镀锌钢板珐琅滚涂烤漆制成表面涂层采用珐琅烤漆工艺。尺寸为宽57mm、高51mm。 ⑨梯带：材料：100％高强涤纶丝；单边断裂强度：≧52磅；拉力：≧100.6磅，延伸度：≦1.2％。 ⑩提升带：最终宽度：6mm+0.2/-0.1， 最终厚度：0.33mm+0.02,延伸度：用2KG拉1米，负重3分钟，最大值1.5％；断裂强度：最小值：125N。 |
| 3 | 布艺帘 | ①成分：雪尼尔绒+遮光布 ②克重：不小于380克/平方米 ③遮光度：≥60％ ④耐色牢度≥4-5级，耐水色牢度≥4+5级，耐摩擦色牢度≥4-5级。 ⑤窗帘布的打皱的倍数为1:2效果。 ⑥环保要求：甲醛及其他有害物质达到国家规定的限量指标。 ⑦性能要求：不起皱、不褪色、不变色、抗老化、垂感好。 ⑧布料颜色：产品的颜色和配件由招标人确定，投标人一旦中标，应无条件根据招标人要求进行生产、供货。 ⑨加工要求：帘布加工不易飘线、毛边。加工要保证帘布的平整性，加工时要求熨烫、方便清洁、维护或更换。 ⑩产品质量达到国家标准相应合格品要求,甲醛含量符合国家规定（300mg/kg），并提供完整的检测报告。 轨道： ①轨道材质为铝合金，油漆附着力强，优质名牌。 ②轨道必须是静音轨道，吊轮滑动顺畅自如，在导轨倾斜角度≤15°时，吊轮能顺畅滑落。单个吊轮承重10KG。 ③每米轨道重量在0.32kg/m，每米导轨配置10个吊轮，两个安装码。 ④表面洁净，无污渍、划痕或脱漆等不良现象。 |

第三包：电话等

货物一览表

| 序号 | 名称 | 简要技术规格 | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电饮水机 | 制水量400-800加仑 | 台 | 4 | 否 |
| 2 | 电热水器 | 60-100L | 台 | 4 | 否 |
| 3 | 电话 | 外线（录音） | 台 | 10 | 否 |
|  |  | 内线 | 台 | 72 | 否 |

技术规格要求

| c | 名称 | 规格 | 数 量 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电饮水机 | 制水量400-800加仑 | 4 | ①制水量：400-800加仑（1.5-3吨/天）。 ②热水箱：60-120L。 ③冷水桶：6-11加仑 ④材 质：不锈钢 ⑤设备尺寸：600cm×800cm×1760cm ⑥使用电源：380V ⑦接水龙头：2热一凉 ⑧加热方式：步进式 ⑨加热功率：9KW ⑩制水原理：RO膜反渗透 |
| 2 | 电热水器 | 60-100L | 4 | ①内胆容量：60-100L ②功 率：1-3000W ③设备尺寸：905cm×515cm×475cm ④使用电源：220V ⑤能效：一级 ⑥温度：75度 |
| 3-1 | 电话 | 外线录音 | 10 | ①容量：不小于16G内存 ②尺寸：200mm×240mm×105mm ③电话薄：不小于100组 ④存储模式：循环、单向录音 ⑤数据备份：USB连接接电脑备份 ⑥录音方式：自动录音、手动录音 ⑦自动答录：支持 |
| 3-2 | 电话 | 内线 | 72 | ①产品类型有绳座机 ②产品尺寸：16×20cm ③铃声类型：不小于16首音乐 ④铃声音量：不小于4级可调 |

第四包：搬家服务

一、项目范围及服务要求

1、投标人应在预算金额允许范围内尽量提供优质安全的搬家服务。

2、投标人有物流运输服务能力：需提供投标人可用于本项目的车辆证书、产权文件、租赁合同等证明文件。

3、投标人应合理安排搬家人员人数，并配备相应的工具和器材。

4、按照要求的时间内将所需物品运至被征收用户指定地点，如因乙方管理不严，造成的物件物品遗失损坏，根据损失程度由乙方做出相应赔偿。

5、投标人应自行拟定详细的搬家方案及安全服务承诺。

6、运输范围：北京市六环以外

7、车辆要求：标准箱式货车，车厢尺寸不低于4.2米×1.8米×2米。

在项目实施过程中，投标人应按采购人要求搬家服务。投标人需对此作出承诺，并提出相应的措施及建议。

二、服务地点

按照甲方项目实施地点执行：从潮白河东顺平辅路0号到顺义区北京天源建筑工程有限责任公司南（顺康路），约10.7公里。

三、搬家内容

1、货物清单

| 旧址位置 | 名称 | 数量 | 规格 | 新址位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南楼二层 | 所长 | 台式电脑 | 2 | 29*55*48 | 四层 |
|  |  | 台式电脑屏幕 | 2 | 52*22*31 |  |
|  |  | 打印机 | 2 | 60*40*50 |  |
|  |  | 电视 | 3 | 95*22*140 |  |
|  |  | 洗衣机 | 1 |  |  |
| 南楼二层 | 财务室 | 台式电脑 | 4 | 29*55*48 | 四层 |
|  |  | 台式电脑屏幕 | 4 | 52*22*31 |  |
|  |  | 打印机 | 4 | 60*40*50 |  |
|  |  | 保险箱 | 1 |  |  |
| 南楼二层 | 办公室 | 台式电脑 | 7 | 29*55*48 | 四层 |
|  |  | 台式电脑屏幕 | 7 | 52*22*31 |  |
|  |  | 笔记本电脑 | 1 | 35*25 |  |
|  |  | 多功能打印一体机 | 2 | 800*660*571 |  |
|  |  | 打印机 | 6 | 60*40*50 |  |
|  |  | 传真机 | 1 | 60*40*50 |  |
|  |  | 液晶电视 | 4 | 95*22*140 |  |
|  |  | 投影仪 | 1 | 40*53*30 |  |
| 北侧楼二层 | 法规 | 台式电脑 | 6 | 29*55*48 | 四层 |
|  |  | 台式电脑屏幕 |  | 52*22*31 |  |
|  |  | 打印机 | 5 | 60*40*50 |  |
|  |  | 录音笔 | 1 |  |  |
|  |  | 移动硬盘 | 4 |  |  |
|  |  | 笔记本电脑 | 1 | 35*25 |  |
|  |  | 照相、摄像机 | 2 | 27*15*30 |  |
|  |  | 无线网卡 | 1 |  |  |
|  |  | 多功能一体机 | 1 | 60*40*50 |  |
|  |  | 执法记录仪 | 2 |  |  |
|  |  | 联想平板 | 1 |  |  |
| 西侧大厅 | 业务科 | 台式电脑 | 5 | 29*55*48 | 四层 |
|  |  | 台式电脑屏幕 |  | 52*22*31 |  |
|  |  | 笔记本 | 1 | 35*25 |  |
|  |  | 传真机 | 4 | 60*40*50 |  |
|  |  | 仪器 | 280 |  |  |
| 北楼二层 | 信息科 | 台式电脑 | 9 | 29*55*48 | 四层 |
|  |  | 台式电脑屏幕 | 9 | 52*22*31 |  |
|  |  | 笔记本电脑 | 7 | 35*25 |  |
|  |  | 打印机 | 32 | 60*40*50 |  |
|  |  | 传真机 | 13 | 60*40*50 |  |
|  |  | 照相、摄像机 | 17 | 27*15*30 |  |
|  |  | 投影仪 | 2 | 40*53*30 |  |
|  |  | 液晶电视 | 1 | 95*22*140 |  |
|  |  | 音响 | 5 |  |  |
|  |  | CPU | 1 | 85*55*130 |  |
|  |  | 服务器 | 6 | 94*90*240 |  |
| 西侧大厅 | 医政科 | 台式电脑 | 6 | 29*55*48 | 二层 |
|  |  | 台式电脑屏幕 | 6 | 52*22*31 |  |
|  |  | 笔记本电脑 | 1 | 35*25 |  |
|  |  | 传真机 |  | 50*50*40 |  |
|  |  | 针式打印机 |  | 65*45*30 |  |
|  |  | 打印机 | 5 | 55*55*40 |  |
|  |  | 便携式打印机 | 1 | 60*50*30 |  |
|  |  | 复印机 | 1 | 60*45*25 |  |
| 西侧大厅 | 四五站 | 笔记本电脑 | 2 | 35*25 | 二层 |
|  |  | 台式电脑 | 8 | 29*55*48 |  |
|  |  | 台式电脑屏幕 |  | 52*22*31 |  |
|  |  | 打印机 | 10 | 60*40*50 |  |
|  |  | 照相、摄像机 | 4 | 27*15*30 |  |
|  |  | 移动硬盘 | 2 |  |  |
|  |  | 无线网卡 | 1 |  |  |
|  |  | 传真机 | 1 | 60*40*50 |  |
|  |  | 冰箱 | 1 |  |  |
| 西侧大厅 | 水科 | 笔记本电脑 | 2 | 35*25 | 二层 |
|  |  | 台式电脑 | 6 | 29*55*48 |  |
|  |  | 台式电脑屏幕 |  | 52*22*31 |  |
|  |  | 打印机 | 9 | 60*40*50 |  |
|  |  | 冰箱 | 1 |  |  |
|  |  | 照相、摄像机 | 4 | 27*15*30 |  |
|  |  | 录音笔 | 1 |  |  |
|  |  | 执法记录仪 | 2 |  |  |
|  |  | 移动硬盘 | 3 |  |  |
|  |  | 音响 | 2 |  |  |
|  |  | 无线网卡 | 1 |  |  |
| 北侧楼一层 | 一站 | 笔记本电脑 | 2 | 35*25 | 二层 |
|  |  | 台式电脑 | 10 | 29*55*48 |  |
|  |  | 台式电脑屏幕 |  | 52*22*31 |  |
|  |  | 打印机 | 10 | 60*40*50 |  |
|  |  | 照相、摄像机 | 4 | 27*15*30 |  |
|  |  | 移动硬盘 | 3 |  |  |
|  |  | 无线网卡 | 1 |  |  |

2、财务的帐、档案室的档案、各科室站的纸质文件等,40*100*200cm的尺寸装纸质文件至少120个。