# 北京市密云区环境保护局环境监测仪器设备招标公告

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：环境监测仪器设备

- 招标编号：1841STC61635/01-02

- 资金来源：北京市财政资金

- 采购预算：492.3万元人民币

- 项目用途：自用

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 序号 | 采购内容 | 分包最高限价（万元） | 简要技术要求 | 交货期 | 交货地点 | 数量（套/台） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 电感耦合等离子体质谱 | 391.1 | 适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求 | 自合同签订之日起60个日历日内 | 采购人指定地点 | 1 | 是 |
|  | 2 | 电感耦合等离子体质谱配套自动液体工作站 |  | 样品自动采集、自动转移、自动分配，进样针自动冲洗，全自动化液体工作站 |  |  | 1 | 否 |
|  | 3 | 总氮自动分析仪 |  | 包括：自动进样装置，控制单元，消解分析单元，软件，数据线，进样器管路3套、分析管路3套等 |  |  | 1 | 是 |
|  | 4 | 测汞仪 |  | 测汞仪配有液体样品模块（氯化亚锡在线混合氧化还原，采用高效气液分离+干燥管技术），满足国标HJ 597-2011等 |  |  | 1 | 是 |
|  | 5 | 烟气分析仪 |  | 手操器包含充电电池、测量数据存储、USB接口和数据总线接口、电源适配器100-240V AC / 6.3V DC |  |  | 1 | 是 |
|  | 6 | 多参数水质测量仪（现场用） |  | 地表水、地下饮用水的测量；污水处理厂的溢流；污水处理厂附近可能被污染的地下水；地表水工程；作为长期无人值守的监测设备的数据对比等 |  |  | 2 | 是 |
|  | 7 | 便携式流速测量仪 |  | 应用于人工水槽、天然溪流、管道、排污口等规则或者不规则断面的流速流量的测量 |  |  | 1 | 是 |
|  | 8 | 溶解氧仪 |  | 用于实验室溶解氧及BOD的测量，需要超大量程从而适用于各种水样的分析测定 |  |  | 2 | 是 |
|  | 9 | 酸度计 |  | 大屏幕LCD 显示，可让您快捷地得到测量信息。可显示pH/mV/RmV 和温度，以及电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标 |  |  | 2 | 是 |
|  | 10 | 超纯水制备装置 |  | 系统由自来水进水，同时生产反渗透纯水和一级超纯水 |  |  | 1 | 是 |
|  | 11 | 十万分之一天平 |  | 全新一代超级单体传感器，内置四角误差自动补偿系统，有效降低因样品放置位置偏差引入的随机误差 |  |  | 1 | 是 |
|  | 12 | 固定剂采样箱 |  | 用于水质监测现场采样时，现场于水样添加固定剂进行保护以确保实验数据准确 |  |  | 2 | 是 |
| 02 | 1 | 全自动智能蒸馏仪 | 101.2 | 加热控制单元、内置冷却水自循环单元、蒸馏终点智能控制单元、防倒吸保护单元、蒸汽冷凝单元 | 自合同签订之日起30个日历日内 |  | 2 | 否 |
|  | 2 | 高压灭菌器 |  | 其结构安全可靠，具有快捷简便的操作方式和功能齐全的控制系统，在安全控制上；具有超压自泄、断水保护、超温自控的数套安全联锁的装置 |  |  | 1 | 否 |
|  | 3 | 塞氏盘 |  | 测量地表水透明度或透光度的专用工具 |  |  | 2 | 否 |
|  | 4 | 冰箱 |  | 电脑控温；高度：180.1-190cm；•压缩机：定频等 |  |  | 2 | 否 |
|  | 5 | 智能烟尘采样器 |  | 产品符合国家环保总局HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》、HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》的规定 |  |  | 2 | 否 |
|  | 6 | 噪声仪 |  | 执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672:2013 class 1）1级GB/T 3241-2010（IEC 61260:2014 class 1）1级 |  |  | 1 | 否 |
|  | 7 | 超声波清洗仪 |  | 超声频率可选择替换 |  |  | 2 | 否 |
|  | 8 | 毒药品储存柜 |  | 无管式净气型危化品柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理 |  |  | 2 | 否 |
|  | 9 | 天平 |  | 自动校正称量单位转换(克、克拉、盎司) |  |  | 2 | 否 |
|  | 10 | 保鲜柜 |  | 机械控温 |  |  | 5 | 否 |
|  | 11 | 采水器 |  | 适用于河流、湖泊和海洋等任意深度采样 |  |  | 4 | 否 |
|  | 12 | 监测档案柜 |  | 密封装置:采用优质磁封条,顶部采用防尘板,有防尘﹑防鼠﹑防盗功能，刹车装置:每一列均可随意止动,确保安全 |  |  | 1 | 否 |
|  | 13 | 便携式抽滤泵 |  | 采集水样时的现场自动抽滤设备 |  |  | 2 | 否 |
|  | 14 | 水样自动采样器 |  | 用于环境监测站，一切需要便携采水的环境 |  |  | 2 | 否 |
|  | 15 | 电导仪 |  | 仪器可进行电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度及当前溶液的温度值的测量 |  |  | 2 | 否 |
|  | 16 | 测油仪 |  | 用于分析水体中油含量，分析样品过程由计算机控制，清洗、定量、萃取、分离、测量全过程自动完成，不需要人工添加萃取剂到采样瓶 |  |  | 1 | 否 |

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目部分接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：2018年9月21日至2018年9月29日，每天9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件人民币每包500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

②投标人法定代表人授权书或单位介绍信（原件加盖公章）；

③投标人经办人身份证复印件（原件备查）；

④投标人若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

⑤投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word版、盖章后电子版均需发至邮箱1836258136@qq.com）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年10月15日9:30（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市海淀大街8号中钢国际广场27层会议室。

- 本项目的招标公告仅在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：北京市密云区环境保护局

地址：北京市密云区新南路65号

联系人：袁华山，联系电话：010-69086493

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

购买招标文件联系人及联系方式：闫素红010-62686388

项目联系人：张超、尹皓

联系方式：010-62686382、62688251、zhangchao5@sinosteel.com（电子邮件）

中钢招标有限责任公司

2018年9月21日