北京老年医院医用设备购置项目

中标结果公告

采购项目名称：北京老年医院医用设备购置项目

招标编号：0686-1841B1261075Z

采购人名称：北京老年医院

采购人地址：北京海淀区温泉路118号

采购人联系方式：010-83183792

采购代理机构全称： 北京国际贸易公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲三号

采购代理机构联系方式：010-65072273/65043143

采购数量：

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 简要技术要求 | 分包预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 多参数脑氧监测仪 | 1 | *1、测量参数≥5个： 1.1局部组织血氧饱和度（TOI）、 *1.2局部组织血红蛋白浓度指数（THI）、 1.3局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）、 1.4局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）、 1.5局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb） | 35 |  |
| 8 | 可视化气道管理车+血液动力学监测系统 | 1+1 | 1、 可视化气道管理车： 1、视频气管插管镜 一套 1.1、景深：3-50mm； 1.2、视野角度≥120°； 1.3、软镜工作软管有限长度≥610mm； 1.4、成像原理：电子CMOS成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； *1.5、软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.2mm； 2、血液动力学监测系统： *1.无智能卡限制监测，即不能使用智能卡按次或限定次数的监测模式，必须能不限病人、不限监测时长、不限监测病人数量的进行自由监测使用。 *2.无需一次性专用耗材。 | 100 | 血液动力学监测系统允许采购进口产品 |
| 9 | 尿液分析仪 | 1 | 1、测试原理：多波长反射光比色法 2、检测系统：采用LED冷光源一体化点阵式图像传感器检测系统 3、检测波长数量：≥5个波长 | 20 |  |
| 10 | 全自动动态血沉分析仪 | 1 | *1.1检测项目 全自动动态血沉分析，提供血沉数据与动态血沉曲线的结果报告，支持LIS通讯。 *1.2检测原理 通过红外LED阻挡法，每10秒采集1次沉降数据，每毫米采集4个点，实时记录样本沉降规律，实现真实动态血沉分析。 1.3采用封闭式检测 *1.4具有温度校正 | 15 | 允许采购进口产品 |
| 11 | 相差显微镜 | 1 | 1.1 品名：相差显微镜 1.2 数量：1台（套） 1.3 用途：可观察普通染色的切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究 | 10 | 允许采购进口产品 |
| 12 | 生物功能反馈仪 | 1 | 1.1、测量范围： a）肌电信号检测范围 1µV—999µV； b) 具有2µV/格、20µV/格、100µV/格、200µV/格的各档显示灵敏度； 1.2、最高分辨率：小于0.2µV，即测量范围低端输入信号幅度每变化0.2µV，显示屏幕上应有明显的反应。 | 19.8 |  |
| 13 | 眼底照相机+子午流注低频治疗仪+中医经络检测仪+甲状腺功能测定仪 | 1+1+1+1 | 1.眼底照相机： 一、照相模式：彩照/无赤光/荧光FA *二、视场角：20º，35º，50º 三、工作距离：≤39mm 四、照相机放大倍数：50º时1.84×，35º时2.45×，20º时 4.28×（35mm相机零屈光度时） 2、子午流注低频治疗仪：/2.子午流注纳甲法开穴查询 2.灵龟八法开穴查询 3.未来5次开穴时间查询 4.病症查询：包括辨证分型 症候分析 治疗处方 穴位图示等标准化内容 3、中医经络检测仪： 1、通过手部微经络检测，模拟中医临床辨证分析； 2、检测结果可显示经络及对应脏腑的功能状态 ； 3、检测结果自动生成“脏腑辨证”提示，有利于对“病位、病性、病势”的分析；辨证结论符合临床基本证型； 4、检测结果可自动提供“疾病风险提示、中医体质分析、健康管理方案”； 5、检测结果可自动提供个性化“诊疗处方建议、中医针对性理疗调理建议”； 4、甲状腺功能测定仪： 1、窗口本底：≤900CPM *2、点源灵敏度：≥0.18（min×Bq）-1 *3、窗口计数率：≥0.14（min×Bq）-1 *4、8小时稳定性：3%以内 | 128 | 眼底照相机允许采购进口产品 |
| 14 | 视野分析仪 | 1 | 2. 基本参数 2.1 外观设计：视野计和主机一体化设计 2.2 操作方式：中文操作界面、触摸屏操作 *2.3 视野检查范围：90度全视野 2.4 视野检查距离：30cm | 50 | 允许采购进口产品 |

采购用途：医用

主要中标标的名称：

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 主要技术规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 多参数脑氧监测仪 | 1 | EGOS-600B | ￥350,000.00 |
| 8 | 可视化气道管理车+血液动力学监测系统 | 1+1 | 可视化气道管理车：视频气管插管镜ENF-20、LF-10、LF-H10，麻醉视频喉镜KA；血液动力学监测系统CNAP TM Monitor500 | 可视化气道管理车：￥599,500.00； 血液动力学监测系统： ￥399,500.00 |
| 9 | 尿液分析仪 | 1 | URIT-1600 | ￥190,000.00 |
| 10 | 全自动动态血沉分析仪 | 1 | VISION，32通 | ￥148,000.00 |
| 11 | 相差显微镜 | 1 | Primo Star | ￥97,000.00 |
| 12 | 生物功能反馈仪 | 1 | ASE2000 | ￥195,800.00 |
| 13 | 眼底照相机+子午流注低频治疗仪+中医经络检测仪+甲状腺功能测定仪 | 1+1+1+1 | 眼底照相机：TRC-50DX； 子午流注低频治疗仪：ZWLZ-VI型；中医经络检测仪：SHXK-JL-200F-C；甲状腺功能测定仪：MN-6110（B） | 眼底照相机：￥600,000.00； 子午流注低频治疗仪：￥200,000.00； 中医经络检测仪：￥368,000.00； 甲状腺功能测定仪：￥100,000.00 |
| 14 | 视野分析仪 | 1 | HFA860 | ￥500,000.00 |

合同履行期：  采购进口产品为合同签订后贰周内；

国产产品为合同签订后壹个月内。

招标公告日期：2018年9月10日

定标日期：2018年10月12日

采购方式：公开招标

第七包：

中标供应商名称：北京舜力医疗器械有限责任公司

中标供应商地址：北京市东城区东花市南里东区8号楼9层

1单元945

中标金额：人民币￥350,000.00

第八包：

中标供应商名称：北京德文鑫业科技有限公司

中标供应商地址： 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号院14号楼13层1302室

中标金额：人民币￥999,000.00

第九包：

中标供应商名称：北京腾辉伟业科技发展有限公司

中标供应商地址： 北京市朝阳区高碑店惠河南街1110号盛世龙源文化创意园A座B401室

中标金额：人民币￥190,000.00

第十包：

中标供应商名称：北京怡健乐科技发展有限公司

中标供应商地址： 北京市昌平区立汤路186号甲龙德紫金1座

416室

中标金额：人民币￥148,000.00

第十一包：

中标供应商名称：北京中科研域科技有限公司

中标供应商地址：北京市朝阳区建国路15号北岸1292三间房创意生活园区1-406

中标金额：人民币￥97,000.00

第十二包：

中标供应商名称：北京华盛利达医疗器械有限公司

中标供应商地址：北京市海淀区温泉镇山口路1号院1号楼2012室

中标金额：人民币￥195,800.00

第十三包：

中标供应商名称：北京米泰力科技开发有限公司

中标供应商地址： 北京市海淀区翠微路2号院印刷研究所办公、生产、生活区5号楼K102房间

中标金额：人民币￥1,268,000.00

第十四包：

中标供应商名称：北京泉辉泽惠医疗设备有限公司

中标供应商地址：北京市丰台区方庄芳城园一区17号B-3006

中标金额：人民币￥500,000.00

本项目代理费总金额：5.5145万元（人民币）

本项目代理费收费标准：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定收取。

评标委员会成员名单：韩英、张月、成德华、张振龙、周洪泽、历爱华、贾炳泉

项目联系人：郑捷

联系电话：65043143/65072273

传真 010-65071948

本公告期限：1工作日。

北京国际贸易公司

2018年10月12日