附件1：采购需求

第一部分    货物需求一览表

招标编号：TC190V0RJ

项目名称：首都医科大学宣武医院智能更衣管理系统建设项目其他计算机设备及软件采购项目

| 包号 | 包名称 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 | 主要技术规格 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能更衣管理系统 | 智能更衣管理系统 | 1套 | 220.00 | 否 | 智能更衣管理系统 | 识别自动识别 | 项目验收合格后提供一年免费产品质保及技术支持服务 |
| 1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求： 1.1.采购标的需实现的功能或者目标：详见第三部分 1.2 为落实政府采购政策需满足的要求： 1.2.1 执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.2.2 执行《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）的相关规定，投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。评审标准详见第九章。 1.2.3 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。 2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见第二部分 3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第二部分 4.采购标的交付或者实施的时间和地点：详见第二部分 5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见第三部分 6.采购标的的验收标准：详见第三部分 7.采购标的的其他技术、服务等要求：详见第三部分 |

第二部分   技术规格及要求

1.	投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件是投标人自己的风险。

2.	投标人必须独立对一个完整包进行投标。

3.	投标人应点对点应答本招标文件第七章第三部分“技术规格及要求”，并提供技术建议书。对“技术规格”要求的实现，应给予明确的“满足”或“不满足”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。对于一些系统背景介绍，可以用“明白”、“理解”等应答。投标人在响应技术规格时，必须按照在“技术响应”型号栏中列出所投产品的具体型号；在指标栏中列出所投产品的具体技术指标；如有偏离请列出，如果只注明“符合”、“满足”，将视为该投标没有实质性响应而导致其投标被拒绝。

4.	第七章第三部分“技术规格及要求”中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投产品的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述，性能及指标越优技术得分越高。

5.	投标人应按招标文件要求，提供相应允许销售的合法证明文件（复印件），招标代理机构保留对原件审核的权力。

6.	投标人在响应技术规格，准备就有关产品进行投标时，应针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。

7.	除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切产品，含仪器、设备和系统，应符合下列要求：

7.1符合中国大陆所有地区医疗环境的室内温度和湿度要求

7.2电源线符合中国制式（且符合本次招标的最终使用单位使用），设备安全性符合中国国家安全标准，如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电 、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

8.	投标人所提供的标准配置的部件之间及设备之间的连线或连接插件均视为设备内部部件，应包含在响应的配置中。

9.	所投设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

10.	售后服务要求：投标人应针对每包的售后服务要求进行逐条响应出具对应的售后服务方案。

11.	投标人在投标文件中应详细描述培训方案，且为评标的一项因素。

12.	投标人需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标产品的质量证明文件。

13.	投标人所投设备必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟产品。应保证8年以上的备件供应需求。专用试剂，提供报价，报价有效期一年以上。使用未正式在中国大陆销售的产品，或者使用已经停产产品进行投标，将导致其投标被拒绝，此证明由原厂家承诺并提供。

14.	所有投标设备必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性，并提供相关的证明文件。

15.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的配置要求为基本配置要求。投标人提供的设备如需另增加配置才能满足招标文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置，否则作为供货范围缺漏项进行评价。

★16.	交货：

交货期：合同签订之日起3个月内完成供货、安装、调试及上线

交货地点：首都医科大学宣武医院

17.	测试及验收

17.1 设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

17.2 设备运行测试和验收

17.2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

17.2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

17.2.3 不合格的产品需无条件更换。

18设备的维护及技术支持

18.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

18.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

18.3免费提供软件升级服务。

18.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

18.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

18.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

18.5.2 现场响应。自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

19.外贸代理机构由采购方指定。

20. 投标文件采取胶装。

第三部分、技术规格具体要求

# 一、项目概述

为满足院感规范，降低交叉感染率，优化了医护人员进入手术室的流程，拟在手术室部署一套智能更衣管理系统，运用RFID电子标签，结合物联网感知体系，实现洗手衣的数字化管理以及全生命周期追溯管理。

# 二、招标内容

本次招标内容涵盖医院智能更衣管理系统的硬件供货、安装调试、软件开发、技术支持、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等。

配套硬件产品清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污衣回收站 | 3台 |
| 2 | 洁净手术发衣柜 | 2台 |
| 3 | 洁净手术室更鞋柜 | 3台 |
| 4 | 单层外出更鞋鞋柜(单层三列) | 2台 |
| 5 | 单层外出更鞋鞋柜(单层单列) | 2台 |
| 6 | 双层外出更鞋鞋柜(双层三列) | 1台 |
| 7 | 双层外出更鞋鞋柜(双层单列) | 1台 |
| 8 | 智能更衣柜主控 | 8台 |
| 9 | 智能更衣柜(单层单列） | 45台 |
| 10 | 智能更衣柜(双层单列，带吊柜） | 13台 |
| 11 | 智能更衣柜(双层单列，不带吊柜） | 12台 |
| 12 | 智能更衣柜(三层单列） | 16台 |
| 13 | 智能工作站 | 1台 |
| 14 | 医用织物水洗标签（耗材） | 5000枚 |
| 15 | 标签袋（耗材） | 5000枚 |

# 三、技术规格及要求

## 系统功能需求

| 序号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洗手衣上架 | 将洗手衣上架到洗手衣发放站，自动统计上架人、上架信息。 |
| 2 | 洗手衣领用 | 通过刷卡/指纹/工号登录等方式在洗手衣发放站领用手术衣，通过智能工作台领用洗手衣。 |
| 3 | 智能更衣柜 | 分为固定柜和共享柜两种模式，固定柜的使用者可随时使用柜子，共享柜的使用在身上的洗手衣没有归还前可随时使用柜子，洗手衣归还后，该柜子释放占用，变为空闲柜可供其他有使用共享柜子权限的人员使用。 |
| 4 | 手术衣归还 | 手术衣使用结束后，通过手术污衣回收站归还，自动记录归还信息，归还后对应的智能更衣柜会释放（共享柜子，固定柜不释放）。 |
| 6 | 污衣下收管理 | 工人可对污衣回收站舱内洗手衣进行下收操作。 |
| 7 | 洁净手术鞋领用管理 | 通过刷卡/指纹/工号登录等方式在洁净手术室更鞋柜上，领取洁净手术鞋，自动记录领取信息。 |
| 8 | 外出更鞋管理 | 通过刷卡/指纹/工号登录等方式在存鞋柜上，存放自己私人的鞋，自动记录存鞋信息。 |
| 9 | 用户管理 | 对用户进行新增、保存、删除以及权限分配等操作 |
| 10 | 人员织物基数管理 | 对人员织物基数信息进行维护操作，可以限制不同身份的人员领取织物的数量。 |
| 11 | 特殊人员管理 | 智能更衣柜中，用于设置用户的使用权限 |
| 12 | 设备监控 | 实时监控设备的状态，设备故障、断网时需实时提醒。 |
| 13 | 设备管理 | 对设备列表进行显示，在设备列表中可进行新增、修改和模块配置操作 |
| 14 | 设备通信管理 | 用于远程“锁定”或“重启”设备 |
| 15 | 设备群组管理 | 设备群组管理后，同一区域的设备将不会重复回收被服 |
| 16 | 织物管理 | 显示所有织物并详细显示织物的所有流转情况。 |
| 17 | 织物信息维护 | 根据需要对被服信息进行维护，可维护类型/型号大小等信息 |
| 18 | 织物入库管理 | 织物的入库登记，以及标签的制作登记、报废登记登操作； |
| 19 | 织物套装管理 | 可以对织物进行套装管理，支持套装的维护操作。 |

## 主要硬件设备参数要求

### 污衣回收站

| 体积 | 小于等于900mm（宽）*550mm（厚）*2100mm（高），支持可定制 |
| --- | --- |
| 容量 | 不少于70件织物 |
| 识别 | 自动识别 |
| 网络 | 需配备WIFI模块，支持百兆以太网 |
| 电压 | 12VDC |
| 显示 | 17寸触摸屏 |
| 工控规格参数 | 处理器：4核处理器 接口：串口*4，USB*6 操作系统：Android |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 洁净手术发衣柜

| 体积 | 小于等于980mm（宽）*600mm（厚）*2100mm（高），支持可定制 |
| --- | --- |
| 容量 | 64件（套） |
| 识别 | 支持工卡、微信、指纹 |
| 网络 | 需配备WIFI模块，支持百兆以太网 |
| 电压 | 12VDC |
| 显示 | 13.3寸触摸屏 |
| 工控规格参数 | 处理器：4核处理器 接口：串口*4，USB*6 操作系统：Android |
| 特殊要求 | 织物上架前不允许套袋，上架时不能人为扫描织物，工人上架时随意将织物放入设备，由设备自动识别织物信息。设备具有容量不足预警，设备故障预警等功能。 |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 洁净手术室更鞋柜

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 小于等于980mm（宽）*500mm（厚）*2100mm（高），支持可定制 |
| 安全 | 支持工卡、密码、微信、指纹 |
| 网络 | 需配备WIFI模块，支持百兆以太网 |
| 存取 | 每组有独立的控制柜，可以存放34双鞋； |
| 电源 | 12VDC |
| 显示 | 7寸安卓一体机，集成式设计 |
| 工控规格参数 | 处理器：4核处理器 接口：串口*4，USB*4 操作系统：Android |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 单层外出更鞋柜(12层三列)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 小于等于980mm（宽）*500mm（厚）*2100mm（高），可支持定制 |
| 安全 | 支持工卡、密码、微信、指纹 |
| 网络 | 需配备WIFI模块，支持百兆以太网 |
| 容量 | 每组有独立的控制柜，可以存放34双鞋； |
| 电源 | 12VDC |
| 显示 | 7寸安卓一体机，集成式设计 |
| 工控规格参数 | 处理器：4核处理器 接口：串口*4，USB*4 操作系统：Android 4 |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 单层外出更鞋柜(12层单列)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 体积 | 小于等于350mm（宽）*500mm（厚）*2100mm（高），支持可定制 |
| 容量 | 有12个单层存鞋柜； |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 双层外出更鞋柜(6层三列)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 小于等于980mm（宽）*500mm（厚）*2100mm（高），支持可定制 |
| 安全 | 支持工卡、密码、微信、指纹 |
| 网络 | 需配备WIFI模块，支持百兆以太网 |
| 存取 | 每组有独立的控制柜，每组有17个双层存鞋柜； |
| 电源 | 12VDC |
| 显示 | 7寸安卓一体机，集成式设计 |
| 工控规格参数 | 处理器：4核处理器 接口：串口*4，USB*4 操作系统：Android |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 双层外出更鞋柜(6层单列)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 体积 | 小于等于350mm（宽）*500mm（厚）*2100mm（高），支持可定制 |
| 存取 | 有6个双层存储柜 |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 智能更衣柜主控

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 体积 | 小于等于250mm（宽）*500mm（厚）*2100mm（高），支持可定制 |
| 身份识别 | 支持工卡、密码、微信、指纹 |
| 通信 | 需配备WIFI模块，支持百兆以太网 |
| 语音 | 配置身份刷卡器，具有语音引导功能； |
| 电压 | 12VDC |
| 显示 | 7寸安卓一体机，集成式设计 |
| 工控规格参数 | 处理器：4核处理器 接口：串口*4，USB*4 操作系统：Android |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 智能更衣柜(单层单列）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 体积 | 小于等于350mm（宽）*550mm（厚）*2100mm（高），可支持定制 |
| 特殊要求 | 柜门须带镜子，镜子不能掉落，不能破碎，每个门必须装配身份刷卡器 |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 智能更衣柜(双层单列，带吊柜）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 体积 | 柜体小于等于350mm（宽）*550mm（厚）*1750mm（高）， 吊柜小于等于350mm（宽）*550mm（厚）*450mm（高）， 尺寸可定制 |
| 其他 | 每个门必须装配身份刷卡器 |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 智能更衣柜(双层单列，不带吊柜）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 体积 | 小于等于350mm（宽）*550mm（厚）*2100mm（高） |
| 其他 | 每个门必须装配身份刷卡器 |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 智能更衣柜(三层单列）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 体积 | 小于等于350mm（宽）*550mm（厚）*2100mm（高） |
| 其他 | 每个门必须装配身份刷卡器 |
| 材质 | 厚度不低于1.0mm |

### 智能工作站

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 作用 | 织物标签信息写入、报废登记、发放、设备远程管理 |
| 体积 | 小于等于550mm*400mm*640mm |
| 协议 | EPC C1 Gen2，ISO18000-6C |
| 频率 | ISM 902~928MHz或860~870MHz |
| 通信 | 需配备WIFI模块，支持百兆以太网 |
| 其他 | 外置2*USB2.0，可外接键盘、鼠标 |
| 电压 | 12VDC |

### 医用织物水洗标签（耗材）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 封装材料 | 涤纶布，织唛，医用硅胶 |
| 耐温性 | 85度60分钟，140度10分钟， 180度5分钟，200度10秒 |
| 耐化学性 | 耐各种洗涤剂、柔顺剂、漂白剂、碱性洗涤剂 |
| 抗压性 | 60Bars，在压干甩干设备中安全使用 |
| 支持协议 | EPC C1 Gen2，ISO18000-6C |
| RFID读距 | EU≥5m US≥6m |
| 写入循环 | 10年/10万次 |
| 使用寿命 | 不小于200次 |
| 特殊要求 | 标签必须是柔性洗涤标签，必须耐洗涤耐压榨 |

### 标签袋（耗材）

配套标签使用

# 四、文档要求

开发过程各阶段技术文档要齐全，文档与实际要严格一致。系统实施过程中，配合实施进度，须向医院按时提供如下文档：

- 功能说明

- 操作使用说明书

- 项目实施计划

- 功能模块上线清单

- 系统测试方案

- 测试报告

- 培训手册

以上文档作为验收标准之一。

# 五、系统、设备的安装、调试及上线

1、中标人负责所供设备、软件的安装、调试及上线，招标单位予以配合。

2、设备、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由投标人自行解决。

3、中标人在实施前提供详细的实施方案，并提交招标人认可。中标人应根据招标人的需要，在规定的时间内保证质量完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

# 六、售后服务及培训

## 6.1售后服务

1、	本次项目中涉及的系统硬件须至少提供一年质保服务；

2、	投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软、硬件安装，调试、维修，接口、集成等内容。

3、	在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、	投标人有良好的售后服务能力，项目整体验收后提供一年软件免费售后服务及软件升级，需提供全年7*24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后4小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

## 6.2培训

1、培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2、根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

3、所有的培训费用必须计入投标总价。