北京工业大学17科技创新服务能力建设-北京未来网络科技高精尖创新中心（市级）（科研类）项目（第1-a包）更正公告

项目名称：北京工业大学17科技创新服务能力建设-北京未来网络科技高精尖创新中心（市级）（科研类）项目（第1-a包）

项目编号：BJJQ-2017-618-01-a

采购人名称：北京工业大学

采购人地址：北京市朝阳区平乐园100号

采购人联系方式：010-67391606

采购代理机构全称：北京汇诚金桥国际招标有限公司

采购代理机构地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层

采购代理机构联系方式：010-65173261、65173011(前台电话：010-65910924)

原公告的采购项目名称：北京工业大学17科技创新服务能力建设-北京未来网络科技高精尖创新中心（市级）（科研类）项目（第1-a包、1-b包、8包）

首次公告日期：2017年9月1日

更正日期：2017年9月14日

更正理由：现对招标文件中第1-a包投标截止时间、第1-a包开标时间和第1-a包技术参数进行更正。

更正事项：

1、招标公告及招标文件中第1-a包的投标截止时间和开标时间更正为：

第1-a包投标截止时间：2017年09月30日上午09点30分(北京时间) ，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

第1-a包开标时间：2017年09月30日上午09点30分(北京时间)

2、招标文件第四章货物需求一览表及技术规格中第1-a包参数进行更正（详见附件）。

备注：凡招标公告、招标文件中涉及上述条款均作相应调整，其余条款按原招标公告、招标文件规定的内容执行。

项目联系人：王鑫国、杜豫

联系方式：010-65173261、65173011

本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市财政局网站政府采购（http://www.bjcz.gov.cn/zfcg/index.htm）以及北京汇诚金桥国际招标有限公司网站（http://www.hcjq.net/）发布。

北京汇诚金桥国际招标有限公司

2017年09月14日

附件：

# 第1-a包

# 第1-a包分包控制金额：人民币25.35万元

# 设备存放地：理科楼9层（整层）         数量：3 台（件）或（套）

# 是否为进口设备：否                     是否办理免税：否

# 是否为辐射装置：否                     是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| SDN交换机 | 1U机架式设备 操作系统：可选Cumulus，ONL，PicOS ★转发性能要求 交换容量≥176Gbps（线速）； 包转发能力≥132Mpps。 网络时延小于1μs。 ★端口要求 标准配置48个千兆以太网1GBase-T端口； 标准配置4个10G以太网光接口。 支持内置冗余电源。 ★接入性能要求 MAC地址表容量≥32K； VLAN数目≥4094个。 主要二层功能 支持巨型帧转发：9216bytes； 支持BPDU Guard, Root Guard； 支持IGMP Snooping； 支持MAC学习过滤和端口安全； 支持基于Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)； 支持Uni-Directional Link Detection (UDLD)； 支持基于端口流量镜像； 支持LLDP链路发现协议。 ★主要三层功能 支持IPv46双栈； 具备IPV46静态路由协议； 路由表容量：不小于12K； 支持三层VLAN网关终结和路由； 支持动态路由协议：RIP、OSPF、BGP4； 支持IPV46组播路由协议：PIM-SM、PIM-SSM； 支持ECMP多链路负载均衡。 组网可靠性 支持VRRP冗余路由网关，VRRP支持IPV4/IPV6； 支持QoS优先级队列每端口≥8个； 支持VLAN Q-IN-Q技术。 ★支持内嵌SDN控制器 ★SDN特性 支持OPENFLOW V1.0、1.3，1.4，1.5版本； TCAM倍增技术 支持混合端口模式下的OpenFlow和路由协议双栈运行； 支持OVSDB接口； 支持底层API开放，方便第三方软件调用； 支持开源的OpenFlow控制器比如RYU、OpenDaylight、ONOS等； 支持可编程多流表框架结构； 支持MPLS over OVS功能； 支持GRE隧道功能。 安全性 支持本地和外部认证：RADIUS/TACACS+； 支持SSHV2； 支持基于Port的带宽控制； 支持SFLOW网络监控。 管理 提供命令行界面（CLI）和SDN控制器下发方式； 支持Console、SNMP管理以及远程安全（SSH2）； 零接触配置/ZTP； 支持数据库形式提供芯片内部端口的详细统计信息； 具备详细的SYSLOG日志。 混合模式支持 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |

# 设备存放地：理科楼9层（整层）           数量：6 台

# 是否为进口设备：否                       是否办理免税：否

# 是否为辐射装置：否                       是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| SDN交换机 | 设备参数，建议： ★1U机架式设备 CPU P2020 / Trident2 操作系统：可选Cumulus ,ONL，PicOS 系统内存: 4GB ★转发性能要求 交换容量1.44Tbps（线速）； 包转发能力1071Mpps (Based on 12 Bytes interpacket gap condition)。 网络时延Around 0.7 us for 64Byte Frames 最大路由条目：IPV4 112K, IPV6 56K ★最大流表：4K 端口要求 ★不低于6个40G以太网接口。 ★不低于40个10G以太网接口。 内置冗余电源 主要二层功能 支持巨型帧转发：9216bytes； 支持BPDU Guard, Root Guard； 支持IGMP Snooping； 支持MAC学习过滤和端口安全； 支持基于Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)； 支持Uni-Directional Link Detection (UDLD)； 支持基于端口流量镜像； 支持LLDP链路发现协议。 ★主要三层功能 支持IPv46双栈； 具备IPV46静态路由协议； 路由表容量：不小于12K； 支持三层VLAN网关终结和路由； 支持动态路由协议：RIP、OSPF、BGP4； 支持IPV46组播路由协议：PIM-SM、PIM-SSM； 支持ECMP多链路负载均衡。 组网可靠性 支持VRRP冗余路由网关，VRRP支持IPV4/IPV6； 支持QoS优先级队列每端口≥8个； 支持VLAN Q-IN-Q技术。 支持VXLAN 硬件加速 ★混合模式支持 以单个端口为粒度进行模式设置 支持传统和OpenFlow域并存 支持OpenFlow 1.3，1.4, 1.5 ★支持内嵌SDN控制器 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |