附件A

北京交通信号控制系统通信相关信息要求

相关信息

1．下列内容为本次招标的交通信号控制器所需要的数据元素。

2．投标人要认真阅读这些表格，并认真填写表格的最后一栏。

如果投标人提供的设备对本表格中所列举的数据元素没有充分支持，那么投标人必须在其投标书中标明并提供替代方案。

投标人需要在每一行中填写“是”来标明支持该参数，填写“否”来标明不支持。

如果表格中所要求的是一个数值范围，投标人需要标明目前支持的数值范围。

3．投标人必须提供为实现北京需求的特殊功能所必须的，但又没有被NTCIP标准所涵盖的数据元素。这些数据元素，必须有明确的描述，并使用标准化的SNMP编辑器进行编辑 。

4．投标人要以表格的形式，说明系统中心与信号控制器之间多长时间交换一次信息，交换哪些信息，并说明其计划利用哪些数据元素来实现这些功能（数据交换）。

投标人通过完成“协议要求表格”即“投标人制作的对NTCIP标准符合程度的表格和附件A提供的各表格”的填写来证明其提供的设备遵循NTCIP，表格A.3至A.35中“厂商支持的值”一列中须同时填写对象支持的状况和支持值，这些表格与投标书同时提交。

信号控制器功能要求列表中“交管局需求”一列和各一致组列表中“对象支持”一列中，用黄色底色标明的为北京市公安局公安交通管理局要求必须实现的功能和对象，未用黄色底色标明的由厂商根据自身信号控制器的支持能力标出。上述内容，厂商必须在“协议要求表格”的“设备商的反应”和“厂商支持的值”中明确应答“是”或“否”，并标明支持的数值范围。

目        录

A.1 标记	3

A.1.1 类型符号	3

A.1.2 状态符号	3

A.1.3 条件状态标记	3

A.1.4支持栏	4

A.2感应信号控制器需求	4

A.3 相位一致组	5

A.4 检测器一致组	6

A.5 流量－占有率报告一致组	7

A.6 单元一致组	7

A.7 特殊功能一致组	8

A.8 协调一致组	8

A.9 时基一致组	9

A.10 优先一致组	11

A.11 环一致组	12

A.12 通道一致组	13

A.13 重叠一致组	14

A.14 TS 2 Port1 一致组	14

A.15 块对象一致组	15

A.16 配置一致组	15

A.17 数据库管理一致组	15

A.18 报告一致组	16

A.19 辅助输入输出一致组	16

A.20 PMPP 一致组	17

A.21 SNMP 一致组	17

A.22 系统一致组	18

A.23 SFMP 一致组	18

A.24 STMP 一致组	18

A.25 逻辑名称一致组	19

A.26 Trap 管理一致组	20

A.27 安全一致组	20

A.28 RS232一致组	21

A.29高级数据链路控制一致组	22

A.30 接口一致组	23

A.31 IP 一致组	23

A.32 ICMP 一致组	25

A.33 TCP 一致组	25

A.34 UDP 一致组	26

A.35 Ethernet 一致组	26

# Annex A Information Profile - This is hidden text & will not print.

## A.1 标记

下列标记和符号被用来标注NTCIP中的状态和条件

### A.1.1 类型符号

下列符号被用来标记类型：

| 符号 | 类型 |
| --- | --- |
| C | 控制对象- 使用NTCIP 1201 2.3.1 'dbCreateTranscation' 不能在该对象中延迟SET命令。 |
| P | 参数对象：使用NTCIP 1201 2.3.1部分中‘dbCreationTransaction’指令选择性设置该对象。 |
| P2 | 参数对象－使用NTCIP 1201 2.3.1部分中‘dbCreationTransaction’指令强制性设置该对象。 |
| S | Status / Information Object - this object is read only therefore a SET is not permitted.状态/信息对象-该对象是只读信息，所以不能执行SET命令。 |

### A.1.2 状态符号

下列符号用来标记状态：

| 符号 | 状态 |
| --- | --- |
| M | 必须 |
| M.<n> | 必须支持标有同样数字<n>的组中每一项，但一次只有一个是被激活的。 |
| O | 可选 |
| O.<n> | 可选，但要支持标有同样数字<n>的组中至少一个元素。 |
| C | 有条件的 |
| N/A | 不可用 (本文档范围内，逻辑上是不可用的) |
| X | 被排除或被禁止 |

### A.1.3 条件状态标记

下列的<predicate>标记被用来 标记条件状态：

| 标记 | 状态 |
| --- | --- |
| "<predicate>: M | <predict>上的条目是可选的。 |

<predicate>: 该标记意味着它所标记的状态只有被“predicate”明确的特性得到了支持后，“predicate”后面的状态信息才有效。最简单的例子就是<predict>是某一条目的确认标签。

### A.1.4支持栏

以”PICS（NTCIP扩展格式）”的形式进行表达，因此包括了一个支持栏。投标人的设备通过在支持栏中圈定恰当的答案来宣布是否支持该条目：

## A.2感应信号控制器需求

在这一条目中定义了感应信号控制器的一致组。一个感应信号控制器有若干功能，因此，针对每个功能定义了若干一致组。

下列表格列出了每个感应信号控制器的功能要求，并询问了所列特征是否得到了执行？

| 参考 | 范围 | 对应条目 | 状态 | 交管局的需求 | 设备商的反应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Phase Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.2 | M | 是 |  |
| A.4 | Detector Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.3 | M | 是 |  |
| A.5 | Volume Occupancy Report Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.3 | O | 是 / 否 |  |
| A.6 | Unit Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.4 | O | 是 / 否 |  |
| A.7 | Special Function Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.4 | O | 是 / 否 |  |
| A.8 | Coordination Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.5 | O | 是 / 否 |  |
| A.9 | Time Base Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.6 | O | 是 / 否 |  |
| A.10 | Preempt Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.7 | O | 是 / 否 |  |
| A.11 | Ring Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.8 | O | 是 / 否 |  |
| A.12 | Channel Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.9 | O | 是 / 否 |  |
| A.13 | Overlap Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.10 | O | 是 / 否 |  |
| A.14 | TS 2 Port 1 Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.11 | O | 是 / 否 |  |
| A.15 | Block Object Conformance Group | NTCIP 1202 - 2.12 | O | 是 / 否 |  |
| A.16 | Configuration Conformance Group | NTCIP 1201 - 2.2 | M | 是 |  |
| A.17 | Database Management Conformance Group | NTCIP 1201 - 2.3 | M | 是 |  |
| A.18 | Report Conformance Group | NTCIP 1201 – 2.5 | O | 是 / 否 |  |
| A.19 | Auxiliary I/O Group | NTCIP 1201 – 2.5 | N/A | 否 |  |
| A.20 | PMPP Group | NTCIP1201 - 2.6 | O | 是 / 否 |  |
| A.21 | SNMP Group | rfc1213 | M | 是 |  |
| A.22 | System Group | rfc1213 | M | 是 |  |
| A.23 | SFMP Group | NTCIP 1103 - A.4 | NA | 否 |  |
| A.24 | STMP Group | NTCIP 1103 - A.5 | O | 是 / 否 |  |
| A.25 | Logical Name Group | NTCIP 1103 - A.6 | O | 是 / 否 |  |
| A.26 | Trap Management Group | NTCIP 1103 - A.7-9 | O | 是 / 否 |  |
| A.27 | Security Group | NTCIP 1103 - A.10 | M | 是 |  |
| A.28 | RS232 Group | rfc1317 | O | 是 / 否 |  |
| A.29 | HDLC Group | rfc1381 | O | 是 / 否 |  |
| A.30 | Interfaces Group | rfc1213 | O | 是 / 否 |  |
| A.31 | IP Group | rfc1213 | O | 是 / 否 |  |
| A.32 | ICMP Group | rfc1213 | O | 是 / 否 |  |
| A.33 | TCP Group | rfc1213 | O | 是 / 否 |  |
| A.34 | UDP Group | rfc1213 | O | 是 / 否 |  |
| A.35 | Ethernet Group | rfc1643 | O | 是 / 否 |  |

如果一个感应控制器设备（ASC）支持NTCIP协议，那么它必须满足以上提到的一致性需求。如果设备支持一致组中的功能，那么必须按照NTCIP标准格式来实现功能。

如果设备的选值范围是在对象定义的值的范围之内，就认为支持NTCIP的ASC对象。

## A.3 相位一致组

相位一致组必须包括如下对象：

| 相位一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象 类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.2 | Phase Conformance Group | --- | M | 是 | --- | --- |  |
| 2.2.1 | maxPhases | S | M | 是 | 2-255 | 16 |  |
| 2.2.2 | phaseTable | -- | M | 是 | ---- | --- |  |
|  | phaseEntry | -- | M | 是 | --- | --- |  |
| 2.2.2.1 | phaseNumber | S | M | 是 | 1..255 | 1-16 |  |
| 2.2.2.2 | phaseWalk | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.3 | phasePedestrianClear | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.4 | phaseMinimumGreen | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.5 | phasePassage | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.6 | phaseMaximum1 | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.7 | phaseMaximum2 | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.8 | phaseYellowChange | P | M | 是 | 0-255 | 0-200 |  |
| 2.2.2.9 | phaseRedClear | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.10 | phaseRedRevert | P | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.11 | phaseAddedInitial | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.12 | phaseMaximumInitial | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.13 | phaseTimeBeforeReduction | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.14 | phaseCarsBeforeReduction | P | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.15 | phaseTimeToReduce | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.16 | phaseReduceBy | P | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.17 | phaseMinimumGap | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.18 | phaseDynamicMaxLimit | P | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.19 | phaseDynamicMaxStep | P | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.2.2.20 | phaseStartup | P2 | M | 是 | 1-6 | 2-6 |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | phaseNotON(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | greenWalk(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | greenNoWalk(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | yellowChange(5) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | redClear(6) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.2.2.21 | phaseOptions | P2 | M | 是 | 0-65535 | --- |  |
|  | Bit 0 - Enabled Phase | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Automatic Flash Entry Phase | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 2 - Automatic Flash Exit Phase | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 - Non-Actuated 1 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 - Non-Actuated 2 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 5 - Non-Locking Detector Memory | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 6 - Min Vehicle Recall | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Max Vehicle Recall | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 8 - Ped Recall | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 9 - Soft Vehicle Recall | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 10 - Dual Entry Phase | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 11 - Simultaneous Gap Disable | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 12 - Guaranteed Passage | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 13 - Actuated Rest In Walk | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 14 - Conditional Service Enable | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 15 - Added Initial Calculation | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.2.2.22 | phaseRing | P2 | M | 是 | 0-255 | 4最小 |  |
| 2.2.2.23 | phaseConcurrency | P2 | M | 是 | string |  |  |
| 2.2.3 | maxPhaseGroups | S | M | 是 | 1-255 | 2 |  |
| 2.2.4 | phaseStatusGroupTable | -- | M | 是 | ---- | --- |  |
|  | phaseStatusGroupEntry | -- | M | 是 | --- | --- |  |
| 2.2.4.1 | phaseStatusGroupNumber | S | M | 是 | 1-255 | 1-2 |  |
| 2.2.4.2 | phaseStatusGroupReds | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.3 | phaseStatusGroupYellows | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.4 | phaseStatusGroupGreens | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.5 | phaseStatusGroupDontWalks | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.6 | phaseStatusGroupPedClears | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.7 | phaseStatusGroupWalks | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.8 | phaseStatusGroupVehCalls | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.9 | phaseStatusGroupPedCalls | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.10 | phaseStatusGroupPhaseOns | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.4.11 | phaseStatusGroupPhaseNexts | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.5 | phaseControlGroupTable | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
|  | phaseControlGroupEntry | -- | 2.2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.2.5.1 | phaseControlGroupNumber | S | 2.2.5 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.2.5.2 | phaseControlGroupPhaseOmit | C | 2.2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.5.3 | phaseControlGroupPedOmit | C | 2.2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.5.4 | phaseControlGroupHold | C | 2.2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.5.5 | phaseControlGroupForceOff | C | 2.2.5 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.2.5.6 | phaseControlGroupVehCall | C | 2.2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.2.5.7 | phaseControlGroupPedCall | C | 2.2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |

## A.4 检测器一致组

检测器一致组包括如下内容:

| 检测器一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.3 | Detector Conformance Group | -- | M | 是 | ---- | ----- |  |
| 2.3.1 | maxVehicleDetectors | S | M | 是 | 1-255 | 32最小 |  |
| 2.3.2 | vehicleDetectorTable | -- | M | 是 | ---- | --- |  |
|  | vehicleDetectorEntry | -- | M | 是 | --- | --- |  |
| 2.3.2.1 | vehicleDetectorNumber | S | M | 是 | 1..255 |  |  |
| 2.3.2.2 | vehicleDetectorOptions | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
|  | Bit 0 - Volume Detector | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Occupancy Detector | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 2 -Yellow Lock Call | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 -Red Lock Call | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 -Passage | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 5 -Added Initial | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 6 -Queue | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Call | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.3.2.3 | vehicleDetectorCallPhase | P | M | 是 | 0-255 | 0-16 |  |
| 2.3.2.4 | vehicleDetectorSwitchPhase | P | M | 是 | 0-255 | 0-16 |  |
| 2.3.2.5 | vehicleDetectorDelay | P | M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.3.2.6 | vehicleDetectorExtend | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.7 | vehicleDetectorQueueLimit | P | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.8 | vehicleDetectorNoActivity | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.9 | vehicleDetectorMaxPresence | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.10 | vehicleDetectorErraticCounts | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.11 | vehicleDetectorFailTime | P | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.12 | vehicleDetectorAlarms | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.13 | vehicleDetectorReportedAlarms | S | O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.3.2.14 | vehicleDetectorReset | C | M | 是 | 0-1 |  |  |
| 2.3.3 | maxVehicleDetectorStatusGroups | S | M | 是 | 1-255 | 4 最小 |  |
| 2.3.4 | vehicleDetectorStatusGroupTable | -- | M | 是 | ---- | --- |  |
|  | vehicleDetectorStatusGroupEntry | -- | M | 是 | --- | --- |  |
| 2.3.4.1 | vehicleDetectorStatusGroupNumber | S | M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.3.4.2 | vehicleDetectorStatusGroupActive | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.4.3 | vehicleDetectorStatusGroupAlarms | S | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.6 | maxPedestrianDetectors | S | M | 是 | 1-255 | 8 |  |
| 2.3.7 | pedestrianDetectorTable | -- | M | 是 | ---- | --- |  |
|  | pedestrianDetectorEntry | -- | M | 是 | --- | --- |  |
| 2.3.7.1 | pedestrianDetectorNumber | S | M | 是 | 1..255 |  |  |
| 2.3.7.2 | pedestrianDetectorCallPhase | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.7.3 | pedestrianDetectorNoActivity | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.7.4 | pedestrianDetectorMaxPresence | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.7.5 | pedestrianDetectorErraticCounts | P | M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.7.6 | pedestrianDetectorAlarms | S | M | 是 | 0-255 |  |  |

## A.5 流量－占有率报告一致组

流量-占有率报告一致组包括如下内容:

| 流量占有率报告一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.3.5 | VOL / OCC Report Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| 2.3.5.1 | volumeOccupancySequence | S | 2.3.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.5.2 | volumeOccupancyPeriod | P | 2.3.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.5.3 | activeVolumeOccupancyDetectors | S | 2.3.5 : M | 是 | 0-255 | 32最小 |  |
| 2.3.5.4 | volumeOccupancyTable | -- | 2.3.5 : M | 是 | ---- | --- |  |
|  | volumeOccupancyEntry | -- | 2.3.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.3.5.4.1 | detectorVolume | S | 2.3.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.3.5.4.2 | detectorOccupancy | S | 2.3.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |

## A.6 单元一致组

单元一致组必须包括如下对象:

| 单元一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.4 | Unit Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ----- | ---- |  |
| 2.4.1 | unitStartUpFlash | P | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.2 | unitAutoPedestrianClear | P | 2.4 : M | 是 | 1-2 |  |  |
|  | disable(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | enable(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.4.3 | unitBackupTime | P | 2.4 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.4.4 | unitRedRevert | P | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.5 | unitControlStatus | S | 2.4 : M | 是 | 1-8 |  |  |
| 2.4.6 | unitFlashStatus | S | 2.4 : M | 是 | 1-8 |  |  |
| 2.4.7 | unitAlarmStatus2 | S | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.8 | unitAlarmStatus1 | S | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.9 | shortAlarmStatus | S | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.9 | shortAlarmStatus | S | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.10 | unitControl | C | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
|  | Bit 0 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 2 - External Minimal Recall | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 - Call to Non-Actuated 1 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 - Call to Non-Actuated 2 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 5 - Walk Rest Modifier | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 6 - Interconnect | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Dimming Enable | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.4.11 | maxAlarmGroups | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.4.12 | alarmGroupTable | -- | 2.4 : M | 是 | ---- | ---- |  |
|  | alarmGroupEntry | -- | 2.4 : M | 是 | ---- | ---- |  |
| 2.4.12.1 | alarmGroupNumber | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.4.12.2 | alarmGroupState | S | 2.4 : M | 是 | 0-255 | 0-63 |  |

## A.7 特殊功能一致组

特殊功能 一致组必须包括如下对象:

| 特殊功能 一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| sfg | Special Function Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| 2.4.13 | maxSpecialFunctioNoutputs | S | sfg : M | 是 | 1-255 | 8 |  |
| 2.4.14 | specialFunctioNoutputTable | -- | sfg : M | 是 | --- | --- |  |
|  | specialFunctioNoutputEntry | -- | sfg : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.4.14.1 | specialFunctioNoutputNumber | S | sfg : M | 是 | 1-255 | 1-8 |  |
| 2.4.14.3 | specialFunctioNoutputControl | C | sfg : M | 是 | 0-1 |  |  |
| 2.4.14.4 | specialFunctionoutputStatus | S | sfg : M | 是 | 0-1 |  |  |

## A.8 协调一致组

协调一致组必须包括如下对象

| 协调一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.5 | Coordination Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ----- | ---- | ---- |
| 2.5.1 | coordOperationalMode | P | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.2 | coordCorrectionMode | P | 2.5 : M | 是 | 1-4 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- | --- |
|  | dwell(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- | --- |
|  | shortway(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- | --- |
|  | addOnly(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- | --- |
| 2.5.3 | coordMaximumMode | P | 2.5 : M | 是 | 1-4 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | maximum1(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | maximum2(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | maxinhibit(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.5.4 | coordForceMode | P | 2.5 : M | 是 | 1-3 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | floating(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | fixed(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.5.5 | maxPatterns | S | 2.5 : M | 是 | 1-253 | 108 |  |
| 2.5.6 | patternTableType | S | 2.5 : M | 是 | 1-4 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | patterns(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | offset3(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | offset5(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.5.7 | patternTable | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | patternEntry | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.5.7.1 | patternNumber | S | 2.5 : M | 是 | 1-253 | 1-108 |  |
| 2.5.7.2 | patternCycleTime | P | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.7.3 | patternOffsetTime | P | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.7.4 | patternSplitNumber | S | 2.5 : M | 是 | 0-255 | 1-36 |  |
| 2.5.7.5 | patternSequenceNumber | P | 2.5 : M | 是 | 0-255 | 1-16 |  |
| 2.5.8 | maxSplits | S | 2.5 : M | 是 | 1-255 | 36 |  |
| 2.5.9 | splitTable | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | splitEntry | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.5.9.1 | splitNumber | S | 2.5 : M | 是 | 1-255 | 1-36 |  |
| 2.5.9.2 | splitPhase | S | 2.5 : M | 是 | 1-255 | 1-16 |  |
| 2.5.9.3 | splitTime | P | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.9.4 | splitMode | P | 2.5 : M | 是 | 1-7 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | none(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | minimalVehicleRecall(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | maximumVehicleRecall(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | pedestrianRecall(5) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | maximumVehicleAndPedestrainRecall(6) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | phaseOmitted(7) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.5.9.5 | splitCoordPhase | P | 2.5 : M | 是 | 0-1 |  |  |
| 2.5.10 | coordPatternStatus | S | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.11 | localFreeStatus | S | 2.5 : M | 是 | 1-11 |  |  |
| 2.5.12 | coordCycleStatus | S | 2.5 : M | 是 | 0-510 |  |  |
| 2.5.13 | coordSyncStatus | S | 2.5 : M | 是 | 0-510 |  |  |
| 2.5.14 | systemPatternControl | C | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.15 | systemSyncControl | C | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |

## A.9 时基一致组

时基一致组必须包括如下对象:

| 时基一致组 |
| --- |
| NTCIP 1201 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.4 | Time Base Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ----- | ---- |  |
| 2.4.1 | globalTme | C | 2.4 : M | 是 | counter |  |  |
| 2.4.2 | globalDayLightSavings | P | 2.4 : M | 是/ 否 | 1-19 |  |  |
| 2.4.3 | timebase | -- | 2.4 : M | 是 | ---- | --- |  |
| 2.4.3.1 | maxTimeBaseScheduleEntries | S | 2.4 : M | 是 | 1-65535 | 48最小 |  |
| 2.4.3.2 | timeBaseScheduleTable | -- | 2.4 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | timeBaseScheduleEntry | -- | 2.4 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.4.3.2.1 | timeBaseScheduleNumber | S | 2.4 : M | 是 | 1-65535 |  |  |
| 2.4.3.2.2 | timeBaseScheduleMonth | P | 2.4 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.4.3.2.3 | timeBaseScheduleDay | P | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.3.2.4 | timeBaseScheduleDate | P | 2.4 : M | 是 | 0-4294967295 |  |  |
| 2.4.3.2.5 | timeBaseScheduleDayPlan | P | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.3.3 | timeBaseScheduleTable-status | S | 2.4 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.4.4.1 | maxDayPlans | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 | 16 最小 |  |
| 2.4.4.2 | maxDayPlanEvents | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 | 16 最小 |  |
| 2.4.4.3 | timeBaseDayPlanTable | -- | 2.4 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | timeBaseDayPlanEntry | -- | 2.4 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.4.4.3.1 | dayPlanNumber | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.4.4.3.2 | dayPlanEventNumber | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.4.4.3.3 | dayPlanHour | P | 2.4 : M | 是 | 0-23 |  |  |
| 2.4.4.3.4 | dayPlanMinute | P | 2.4 : M | 是 | 0-59 |  |  |
| 2.4.4.3.5 | dayPlanActionNumberOID | P | 2.4 : M | 是 | OID |  |  |
| 2.4.4.4 | dayPlanStatus | S | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.4.6 | controller-standardTimeZone | P | 2.4 : M | 是 | -43200/43200 |  |  |
| 2.4.7 | controller-localTime | S | 2.4 : M | 是 | counter |  |  |

| 时基一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.6 | timebaseAsc | -- | 2.4 : M | 是 | ---- | --- |  |
| 2.6.1 | timebaseAscPatternSync | P | 2.4 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.6.2 | maxTimebaseAscActions | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 | 108 最小 |  |
| 2.6.3 | timebaseAscActionTable | -- | 2.4 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | timebaseAscActionEntry | -- | 2.4 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.6.3.1 | timebaseAscActionNumber | S | 2.4 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.6.3.2 | timebaseAscPattern | P | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.6.3.3 | timebaseAscAuxillaryFunction | P | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
|  | Bit 0 - Auxiliary 1 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Auxiliary 2 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 2 - Auxiliary 3 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 - Dimming | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 5 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 6 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
| 2.6.3.4 | timebaseAscSpecialFunction | P | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |
|  | Bit 0 - Special Function 1 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Special Function 2 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 2 - Special Function 3 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 - Special Function 4 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 - Special Function 5 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 5 - Special Function 6 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 6 - Special Function 7 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Special Function 8 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.6.4 | timebaseAscActionStatus | S | 2.4 : M | 是 | 0-255 |  |  |

## A.10 优先一致组

优先一致组必须包括如下对象:

| 优先一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.7 | Preempt Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ----- |  |  |
| 2.7.1 | maxPreempts | S | 2.7 : M | 是 | 1-255 | 6 |  |
| 2.7.2 | preemptTable | -- | 2.7 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | preemptEntry | -- | 2.7 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.7.2.1 | preemptNumber | S | 2.7 : M | 是 | 1-255 | 1-6 |  |
| 2.7.2.2 | preemptControl | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
|  | Bit 0 - non-Locking memory | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Override Flash | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 2 - Override preemptNumber+1 | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 - Flash Dwell | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 5 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 6 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
| 2.7.2.3 | preemptLink | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.4 | preemptDelay | P | 2.7 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.7.2.5 | preemptminimalDuration | P | 2.7 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.7.2.6 | preemptminimaGreen | P | 2.7 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.7 | preemptminimaWalk | P | 2.7 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.8 | preemptEnterPedClear | P | 2.7 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.9 | preemptTrackGreen | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.10 | preemptDwellGreen | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.11 | preemptMaximumPresence | P | 2.7 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.7.2.12 | preemptTrackPhase | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.13 | preemptDwellPhase | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.14 | preemptDwellPed | P2 | 2.7 : O | 是 / 否 | string |  |  |
| 2.7.2.15 | preemptExitPhase | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.16 | preemptState | S | 2.7 : O | 是 / 否 | 1-9 |  |  |
| 2.7.2.17 | preemptTrackOverlap | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.18 | preemptDwellOverlap | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.19 | preemptCyclingPhase | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.20 | preemptCyclingPed | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.21 | preemptCyclingOverlap | P2 | 2.7 : M | 是 | string |  |  |
| 2.7.2.22 | preemptEnterYellowChange | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.23 | preemptEnterRedClear | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.24 | preemptTrackYellowChange | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.7.2.25 | preemptTrackRedClear | P | 2.7 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.7.3 | preemptControlTable | -- | 2.7 : O | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | preemptControlEntry | -- | 2.7.3 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.7.3.1 | preemptControlNumber | S | 2.7.3 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.7.3.2 | preemptControlState | C | 2.7.3 : M | 是 | 0-1 |  |  |

## A.11 环一致组

环一致组必须包括如下对象:

| 环一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.8 | Ring Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.8.1 | maxRings | S | 2.8 : M | 是 | 1-255 | 4 最小 |  |
| 2.8.2 | maxSequences | S | 2.8 : M | 是 | 1-255 | 16 |  |
| 2.8.3 | sequenceTable | -- | 2.8 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | sequenceEntry | -- | 2.8 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.8.3.1 | sequenceNumber | S | 2.8 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.8.3.2 | sequenceRingNumber | S | 2.8 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.8.3.3 | sequenceData | P2 | 2.8 : M | 是 | string |  |  |
| 2.8.4 | maxRingControlGroups | S | 2.8 : M | 是 | 1-255 | 1 |  |
| 2.8.5 | ringControlGroupTable | -- | 2.8 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | ringControlGroupEntry | -- | 2.8 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.8.5.1 | ringControlGroupNumber | S | 2.8 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.8.5.2 | ringControlGroupStopTime | C | 2.8 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.8.5.3 | ringControlGroupForceOff | C | 2.8 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.8.5.4 | ringControlGroupMax2 | C | 2.8 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.8.5.5 | ringControlGroupMaxInhibit | C | 2.8 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.8.5.6 | ringControlGroupPedRecycle | C | 2.8 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.8.5.7 | ringControlGroupRedRest | C | 2.8 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.8.5.8 | ringControlGroupOmitRedClear | C | 2.8 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |
| 2.8.6 | ringStatusTable | -- | 2.8 : O | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | ringStatusEntry | -- | 2.8 : O | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.8.6.1 | ringStatus | S | 2.8 : O | 是 / 否 | 0-255 |  |  |

## A.12 通道一致组

通道一致组必须包括如下对象:

| 通道一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.9 | Channel Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| 2.9.1 | maxChannels | S | 2.9 : M | 是 | 1-255 | 24 |  |
| 2.9.2 | channelTable | -- | 2.9 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | channelEntry | -- | 2.9 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.9.2.1 | channelNumber | S | 2.9 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.9.2.2 | channelControlSource | P | 2.9 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.9.2.3 | channelControlType | P | 2.9 : M | 是 | 1-4 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | phaseVehicle(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | phasePedestrian(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | overlap(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.9.2.4 | channelFlash | P | 2.9 : M | 是 | 0-255 |  |  |
|  | Bit 0 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Flash Yellow | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 2 - Flash Red | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 - Flash Alternate Half Hertz | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 5 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 6 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
| 2.9.2.5 | channelDim | P | 2.9 : M | 是 | 0-255 |  |  |
|  | Bit 0 - Dim Green | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 1 - Dim Yellow | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 2 - Dim Red | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 3 - Dim Alternate Half Line Cycle | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | Bit 4 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 5 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 6 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | Bit 7 - Reserved | -- | --- | --- | --- | --- |  |
| 2.9.3 | maxChannelStatusGroups | S | 2.9 : M | 是 | 1-255 | 3 |  |
| 2.9.4 | channelStatusGroupTable | -- | 2.9 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | channelStatusGroupEntry | -- | 2.9 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.9.4.1 | channelStatusGroupNumber | S | 2.9 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.9.4.2 | channelStatusGroupReds | S | 2.9 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.9.4.3 | channelStatusGroupYellows | S | 2.9 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.9.4.4 | channelStatusGroupGreens | S | 2.9 : M | 是 | 0-255 |  |  |

## A.13 重叠一致组

重叠一致组必须包括如下对象:

| 重叠一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.10 | Overlap Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| 2.10.1 | maxOverlaps | S | 2.10 : M | 是 | 1-255 | 8 最小 |  |
| 2.10.2 | overlapTable | -- | 2.10 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | overlapEntry | -- | 2.10 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.10.2.1 | overlapNumber | S | 2.10 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.10.2.2 | overlapType | S | 2.10 : M | 是 | 1-3 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | normal(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | minusGreenYellow(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.10.2.3 | overlapIncludedPhases | P2 | 2.10 : M | 是 | string |  |  |
| 2.10.2.4 | overlapModifierPhases | P2 | 2.10 : M | 是 | string |  |  |
| 2.10.2.5 | overlapTrailGreen | P | 2.10 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.10.2.6 | overlapTrailYellow | P | 2.10 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.10.2.7 | overlapTrailRed | P | 2.10 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.10.3 | maxOverlapStatusGroups | S | 2.10 : M | 是 | 1-255 | 1最小 |  |
| 2.10.4 | overlapStatusGroupTable | -- | 2.10 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | overlapStatusGroupEntry | -- | 2.10 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.10.4.1 | overlapStatusGroupNumber | S | 2.10 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.10.4.2 | overlapStatusGroupReds | S | 2.10 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.10.4.3 | overlapStatusGroupYellows | S | 2.10 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.10.4.4 | overlapStatusGroupGreens | S | 2.10 : M | 是 | 0-255 |  |  |

## A.14 TS 2 Port1 一致组

TS-2 Port 1 一致组必须包括如下对象:

| TS 2 PORT 1 一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.11 | TS 2 PORT 1 CONFORMANCE GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| 2.11.1 | maxPort1Addresses | S | 2.11 : M | 是 / 否 | 1-255 |  |  |
| 2.11.2 | port1Table | -- | 2.11 : M | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | port1Enery | -- | 2.11 : M | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.11.2.1 | port1Number | S | 2.11 : M | 是 / 否 | 1-255 |  |  |
| 2.11.2.2 | port1DevicePresent | P | 2.11 : M | 是 / 否 | 0-1 |  |  |
| 2.11.2.3 | port1Frame40Enable | P | 2.11 : M | 是 / 否 | 0-1 |  |  |
| 2.11.2.4 | port1Status | S | 2.11 : M | 是 / 否 | 1-3 |  |  |
| 2.11.2.5 | port1FaultFrame | S | 2.11 : M | 是 / 否 | 0-255 |  |  |

## A.15 块对象一致组

块对象一致组:

| 块对象一致组 |
| --- |
| NTCIP 1202 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.12 | Block Object Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ----- | ---- |  |
| 2.12.1 | ascBlockGetControl | C | 2.12 : M | 是 | string |  |  |
| 2.12.2 | ascBlockData | C | 2.12 : M | 是 | string |  |  |
| 2.12.3 | ascBlockErrorStatus | S | 2.12 : M | 是 | 0-65535 |  |  |

## A.16 配置一致组

配置一致组必须包括如下对象:

| 配置一致组 |
| --- |
| NTCIP 1201 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.2 | Global Config Conformance Group | -- | M | 是 | ----- | ---- |  |
| 2.2.1 | globalSetIDParmeter | S | 2.2 : O | 是 / 否 | 0-65535 |  |  |
| 2.2.2 | globalMaxModules | S | 2.2 : M | 是 | 1-255 | 2 |  |
| 2.2.3 | globalModuleTable | -- | 2.2 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | moduleTableEntry | -- | 2.2 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.2.3.1 | moduleNumber | S | 2.2 : M | 是 | 1-255 | 1-2 |  |
| 2.2.3.2 | moduleDevice Node | S | 2.2 : M | 是 | OID |  |  |
| 2.2.3.3 | moduleMake | S | 2.2 : M | 是 | String |  |  |
| 2.2.3.4 | moduleModel | S | 2.2 : M | 是 | String |  |  |
| 2.2.3.5 | moduleVersion | S | 2.2 : M | 是 | String |  |  |
| 2.2.3.6 | moduleType | S | 2.2 : M | 是 | 1-3 | 2-3 |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | hardware(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | software(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.2.4 | controller-baseStandards | S | 2.2 : O | 是 / 否 | String |  |  |

## A.17 数据库管理一致组

数据库管理一致组必须包括如下对象:

| 数据库管理一致组 |
| --- |
| NTCIP 1201 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.3 | DB Management Conformance Group | -- | M | 是 | ----- | ---- |  |
| 2.3.1 | dbCreateTransaction | C | M | 是 | 1,2,3,6 |  |  |
| 2.3.6 | dbVerifyStatus | S | M | 是 | 1-3 |  |  |
| 2.3.7 | dbVerifyError | S | M | 是 | String |  |  |

## A.18 报告一致组

报告一致组必须包括如下对象:：

| 报告一致组 |
| --- |
| NTCIP 1201 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.5 | Report Conformance Group | -- | O | 是 / 否 | ----- | ---- |  |
| 2.5.1 | maxEventClasses | S | 2.5 : M | 是 | 1-255 | 4 最小 |  |
| 2.5.2 | eventClassTable | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | eventClassEntry | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.5.2.1 | eventClassNumber | S | 2.5 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.5.2.2 | eventClassLimit | P | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.2.3 | eventClassClearTime | P | 2.5 : M | 是 | counter |  |  |
| 2.5.2.4 | eventClassDescription | P | 2.5 : O | 是 | string |  |  |
| 2.5.2.5 | eventClassNumRowsInLog | S | 2.5 : M | 是 | 0-255 |  |  |
| 2.5.2.6 | eventClassNumEvents | S | 2.5 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| 2.5.3 | maxEventLogConfigs | S | 2.5 : M | 是 | 1-65535 | 50 最小 |  |
| 2.5.4 | eventLogConfigTable | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | eventLogConfigEntry | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.5.4.1 | eventConfigID | S | 2.5 : M | 是 | 1-65535 |  |  |
| 2.5.4.2 | eventConfigClass | P | 2.5 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.5.4.3 | eventConfigMode | P | 2.5 : M | 是 | 1-7 |  |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | onChange(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | greaterThanValue(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | smallerThanValue(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | hystersisBound(5) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | periodic(6) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | andedWithValue(7) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| 2.5.4.4 | eventConfigCompareValue | P | 2.5 : M | 是 | INT |  |  |
| 2.5.4.5 | eventConfigCompareValue2 | P | 2.5 : M | 是 | INT |  |  |
| 2.5.4.6 | eventConfigCompareOID | P | 2.5 : M | 是 | OID |  |  |
| 2.5.4.7 | eventConfigLogOID | P | 2.5 : O | 是 | OID |  |  |
| 2.5.4.8 | eventConfigAction | P | 2.5 : M | 是 | 1-3 |  |  |
| 2.5.4.9 | eventConfigStatus | S | 2.5 : M | 是 | 1-4 |  |  |
| 2.5.5 | maxEventLogSize | S | 2.5 : M | 是 | 1-65535 |  |  |
| 2.5.6 | eventLogTable | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | eventLogEntry | -- | 2.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| 2.5.6.1 | eventLogClass | S | 2.5 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.5.6.2 | eventLogNumber | S | 2.5 : M | 是 | 1-255 |  |  |
| 2.5.6.3 | eventLogID | S | 2.5 : M | 是 | 1-65535 |  |  |
| 2.5.6.4 | eventLogTime | S | 2.5 : M | 是 | counter |  |  |
| 2.5.6.5 | eventLogValue | S | 2.5 : M | 是 | opaque (1) |  |  |
| 2.5.7 | numEvents | S | 2.5 : M | 是 | 0-65535 |  |  |

(1) 任何NTCIP兼容的信号控制器的“事件日志值”的OID已由Opaque变成Opaque(SIZE (0.40)).

## A.19 辅助输入输出一致组

辅助输入输出一致组必须包括如下对象:：

| SFMP 一致组 |
| --- |
| NTCIP 1201 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.8 | AUXIO GROUP | -- | X | 否 | ---- |  |  |

## A.20 PMPP 一致组

PMPP一致组必须包含如下对象：

| PMPP一致组 |
| --- |
| NTCIP 1201 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| 2.6 | PMPP GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| 2.6.1 | maxGroupAddress | S | 2.6 : M | 是 | 1..255 |  |  |
| 2.6.2 | hdlcGroupAddressTable | -- | 2.6 : M | 是 | --- |  |  |
|  | hdlcGroupAddressEntry | -- | 2.6 : M | 是 | --- |  |  |
| 2.6.2.1 | hdlcGroupAddressIndex | S | 2.6 : M | 是 | 1..255 |  |  |
| 2.6.2.3 | hdlcGroupAddressNumber | P | 2.6 : M | 是 | 0-62 |  |  |

## A.21 SNMP 一致组

SNMP 一致组必须包含如下对象：

| SNMP 一致组 |
| --- |
| Rfc 1213 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| snmp | SNMP GROUP | -- | M | 是 | --- |  |  |
| snmp.1 | snmpInPkts | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.2 | snmpOutPkts | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.3 | snmpInBadVersions | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.4 | snmpInBadCommunityNames | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.5 | snmpInBadCommunityUses | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.6 | snmpInASNParseErrs | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.8 | snmpInTooBigs | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.9 | snmpInnoSuchNames | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.10 | snmpInBadValues | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.11 | snmpInReadOnlys | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.12 | snmpInGenErrs | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.13 | snmpInTotalReqVars | S | snmp : O | 是 / 否 | Counter |  |  |
| snmp.14 | snmpInTotalSetVars | S | snmp : O | 是 / 否 | Counter |  |  |
| snmp.15 | snmpInGetRequests | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.16 | snmpInGetNexts | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.17 | snmpInSetRequests | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.18 | snmpInGetResponses | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.19 | snmpInTraps | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.20 | snmpOutTooBigs | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.21 | snmpOutnoSuchNames | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.22 | snmpOutBadValues | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.24 | snmpOutGenErrs | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.25 | snmpOutGetRequests | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.26 | snmpOutGetNexts | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.27 | snmpOutSetRequests | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.28 | snmpOutGetResponses | S | snmp : M | 是 | Counter |  |  |
| snmp.29 | snmpOutTraps | S | snmp : O | 是 / 否 | Counter |  |  |
| snmp.30 | snmpEnableAuthenTraps | P | snmp : O | 是 / 否 | INT |  |  |

| SNMP 一致组 |
| --- |
| NTCIP 1103 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| A.3.1 | snmp-maxPacketSize | S | snmp : M | 是 | 484-65535 | 484 |  |

## A.22 系统一致组

系统一致组必须包含如下对象：

| 系统一致组 |
| --- |
| rfc 1213 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| system | SYSTEM GROUP | -- | M | 是 | --- |  |  |
| system 1 | sysDescr | S | system : M | 是 | string |  |  |
| system 2 | sysObjectID | S | system : M | 是 | OID |  |  |
| system 3 | sysUpTime | S | system : M | 是 | TimeTicks |  |  |
| system 4 | sysContact | P | system : M | 是 | string |  |  |
| system 5 | sysName | P | system : M | 是 | atring |  |  |
| system 6 | sysLocation | P | system : M | 是 | string |  |  |
| system 7 | sysServices | S | system : M | 是 | 0..127 |  |  |

## A.23 SFMP 一致组

SFMP 一致组必须包含如下对象：

| SFMP 一致组 |
| --- |
| NTCIP 1103 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| A.4 | Objects for SFMP | -- | X | 否 | ---- | --- |  |

## A.24 STMP 一致组

STMP 一致组必须包含如下对象：

| STMP 一致组 |
| --- |
| NTCIP 1103 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| A.5 | Objects for STMP | -- | O | 是 / 否 | --- | --- |  |
| A.5.1 | Dynamic Object Definition | -- | A.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | dynobjDef | -- | A.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | dynobjEntry | -- | A.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | dynobjNumber | S | A.5 : M | 是 | 1..13 |  |  |
|  | dynobjIndex | S | A.5 : M | 是 | 1..255 |  |  |
|  | dynobjVariable | C | A.5 : M | 是 | OID |  |  |
| A.5.3 | Dynamic Object Configuration | -- | A.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | dynobjConfigTable | -- | A.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | dynobjConfigEntry | -- | A.5 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | dynobjConfigOwner | C | A.5 : M | 是 | string |  |  |
|  | dynobjConfigStatus | C | A.5 : M | 是 | 1..3 |  |  |
| A.5.4 | STMP Statistics | -- | A.5 : M | 是 | -- |  |  |
| .1 | stmp-InPkts | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .2 | stmp-OutPkts | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .6 | stmp-InParseErrs | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .8 | stmp-InTooBigs | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .9 | stmp-In否SuchNames | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .10 | stmp-InBadValues | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .11 | stmp-InReadOnlys | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .12 | stmp-InGenErrs | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .15 | stmp-InGetRequests | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .16 | stmp-InGetNexts | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .17 | stmp-InSetRequests | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .18 | stmp-InGetResponses | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .20 | stmp-OutTooBigs | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .21 | stmp-Out否SuchNames | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .22 | stmp-OutBadValues | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .23 | stmp-OutReadOnly | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .24 | stmp-OutGenError | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .25 | stmp-OutGetRequests | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .26 | stmp-OutGetNexts | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .27 | stmp-OutSetRequests | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .28 | stmp-OutGetResponses | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .29 | stmp-OutTrapResponses | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .31 | stmp-InSetRequests否Reply | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .32 | stmp-InSetResponses | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .33 | stmp-InErrorResponses | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .34 | stmp-OutSetRequests否Reply | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .35 | stmp-OutSetResponses | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| .36 | stmp-OutErrorResponses | S | A.5 : M | 是 | counter |  |  |
| A.5.5 | STMP Configuration | -- | A.5 : M | 是 | --- | --- |  |
| .1 | dynamicObjectPersistence | P | A.5 : M | 是 | 0-65535 |  |  |
| .2 | dynamicObjectTable-ConfigID | S | A.5 : M | 是 | 0-65535 |  |  |

## A.25 逻辑名称一致组

逻辑名称一致组必须包含如下对象：

| 逻辑名称一致组 |
| --- |
| NTCIP 1103 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| A.6 | Objects for Logical Names | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| A.6.1 | logicalNameTranslationTable-maxEntries | S | A.6 : M | 是 / 否 | 1..255 |  |  |
| A.6.2 | logicalNameTranslationTable | -- | A.6 : M | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | logicalNameTranslationEntry | -- | A.6 : M | 是 / 否 | --- | --- |  |
| A.6.2.1 | logicalNameTranslation-index | S | A.6 : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| A.6.2.2 | logicalNameTranslation-logicalName | P | A.6 : M | 是 / 否 | String |  |  |
| A.6.2.3 | logicalNameTranslation-networkAddress | P | A.6 : M | 是 / 否 | String |  |  |
| A.6.2.4 | logicalNameTranslation-status | C | A.6 : M | 是 / 否 | INT |  |  |

## A.26 Trap 管理一致组

Trap 管理一致组必须包含如下对象：

| TRAP管理一致组 |
| --- |
| NTCIP 1103 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| A.7 | Objects for Trap Management | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| A.7.1 | trapMgmt-managerName | P | A.7 : M | 是 / 否 | String |  |  |
| A.7.2 | trapMgmt-applicationProtocol | P | A.7 : M | 是 / 否 | 1-3 |  |  |
| A.7.3 | trapMgmt-transportProfile | P | A.7 : M | 是 / 否 | 1-4 |  |  |
| A.7.4 | trapMgmt-mode | P | A.7 : M | 是 / 否 | 1-6 |  |  |
| A.7.5 | trapMgmt-repeatMin | P | A.7 : M | 是 / 否 | 0..255 |  |  |
| A.7.6 | trapMgmt-repeatDelta | P | A.7 : M | 是 / 否 | 0..255 |  |  |
| A.7.7 | trapMgmt-maxRetries | P | A.7 : M | 是 / 否 | 0..254 |  |  |
| A.7.8 | trapMgmt-tries | S | A.7 : M | 是 / 否 | 0.255 |  |  |
| A.7.9 | trapMgmt-time | S | A.7 : M | 是 / 否 | Counter |  |  |
| A.7.10 | trapMgmt-counter | S | A.7 : M | 是 / 否 | Counter |  |  |
| A.8 | Trap Data | -- | A.7 : M | 是 / 否 | --- | --- |  |
| A.8.1 | trapEvent | -- | A.7 : M | 是 / 否 | --- | --- |  |
| A.8.2 | trapMgmt-log | S | A.7 : M | 是 / 否 | String |  |  |
| A.9 | Generic Trap Objects | -- | A.7 : M | 是 / 否 | --- | --- |  |
| A.9.1 | agentHealth-coldStarts | S | A.7 : M | 是 / 否 | Counter |  |  |
| A.9.2 | agentHealth-warmStarts | S | A.7 : M | 是 / 否 | Counter |  |  |
| A.9.3 | agentHealth-linkDowns | S | A.7 : M | 是 / 否 | Counter |  |  |
| A.9.4 | agentHealth-linkUps | S | A.7 : M | 是 / 否 | Counter |  |  |
| A.9.5 | agentHealth-authenticationFailures | S | A.7 : M | 是 / 否 | Counter |  |  |
| A.9.6 | agentHealth-linkDownData | S | A.7 : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| A.9.7 | agentHealth-linkUpData | S | A.7 : M | 是 / 否 | INT |  |  |

## A.27 安全一致组

安全一致组必须包含如下对象：

| 安全一致组 |
| --- |
| NTCIP 1103 条目 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持 的值 |
| A.10 | SECURITY GROUP | -- | M | 是 | ---- | --- |  |
| A.10.1 | communityNameAdmin | P | A.10 : M | 是 | string |  |  |
| A.10.2 | communityNamesMax | S | A.10 : M | 是 | 1..255 | 4 最小 |  |
| A.10.3 | communityNameTable | -- | A.10 : M | 是 | --- | --- |  |
|  | communityNameTableEntry | -- | A.10 : M | 是 | --- | --- |  |
| A.10.3.1 | communityNameIndex | S | A.10 : M | 是 | 1..255 |  |  |
| A.10.3.2 | communityNameUser | P | A.10 : M | 是 | string |  |  |
| A.10.3.3 | communityNameAccessMask | P | A.10 : M | 是 | gauge |  |  |

## A.28 RS232一致组

RS232一致组必须支持如下对象：

| RS232 一致组 |
| --- |
| rfc 1317 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| rs232 | RS232 GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| rs232.1 | rs232Number | S | rs232 : M | 是 | INT | 3 |  |
| rs232.2 | rs232PortTable | -- | rs232 : M | 是 | --- |  |  |
|  | rs232PortEntry | -- | rs232 : M | 是 | --- |  |  |
| rs232.2.1 | rs232PortIndex | S | rs232 : M | 是 | INT | 1-3 |  |
| rs232.2.2 | rs232PortType | S | rs232 : M | 是 | 1..5 | 2-3 |  |
|  | other(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | rs232(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | rs422(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | rs423(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | v35(5) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
| rs232.2.3 | rs232PortInSigNumber | S | rs232 : O | 是 / 否 | INT |  |  |
| rs232.2.4 | rs232PortOutSigNumber | S | rs232 : O | 是 / 否 | INT |  |  |
| rs232.2.5 | rs232PortInSpeed | P | rs232 : M | 是 | INT | 2400-19200 |  |
| rs232.2.6 | rs232PortOutSpeed | P | rs232 : M | 是 | INT | 2400-19200 |  |
| rs232.3 | rs232AsyncPortTable | -- | rs232 : M | 是 | --- |  |  |
|  | rs232AsyncPortEntry | -- | rs232 : M | 是 | --- |  |  |
| rs232.3.1 | rs232AsyncPortIndex | S | rs232 : M | 是 | INT | 1-3 |  |
| rs232.3.2 | rs232AsyncPortBits | P | rs232 : O | 是 / 否 | 5..8 | 8 |  |
|  | five(5) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | six(6) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | seven(7) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | eight(8) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
| rs232.3.3 | rs232AsyncPortStopBits | P | rs232 : O | 是 / 否 | 1..4 | 1 |  |
|  | one(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | two(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | one-and-half(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | dynamic(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
| rs232.3.4 | rs232AsyncPortParity | P | rs232 : O | 是 / 否 | 1..5 | 1 |  |
|  | none(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | odd(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | even(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | mark(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | space(5) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
| rs232.3.5 | rs232AsyncPortAutobaud | P | rs232 : O | 是 / 否 | 1..2 | 2 |  |
|  | enabled(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
|  | disabled(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- |  |  |
| rs232.3.6 | rs232AsyncPortParityErrs | S | rs232 : O | 是 / 否 | Counter |  |  |
| rs232.3.7 | rs232AsyncPortFramingErrs | S | rs232 : M | 是 | Counter |  |  |
| rs232.3.8 | rs232AsyncPortOverrunErrs | S | rs232 : M | 是 | Counter |  |  |

设备可以将RS232端口输入速度和端口输出速度设成一样的数值，因此rs232PortInSpeed的设置就可以自动将rs232PortOutSpeed也设定，反之亦然。

## A.29高级数据链路控制一致组

高级数据链路控制一致组必须包含如下对象：

| HDLC一致组 |
| --- |
| rfc 1381 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| lapb | HDLC GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- | --- |  |
| lapb.1 | lapbAdmnTable | -- | lapb : M | 是 | --- | --- |  |
|  | lapbAdmnEntry | -- | lapb : M | 是 | --- | --- |  |
| lapb.1.1 | lapbAdmnIndex | S | lapb : M | 是 | IfIndexType | 1-3 |  |
| lapb.1.2 | lapbAdmnStationType | P | lapb : O | 是 / 否 | 1..3 | 1 |  |
|  | dte(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | dce(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | dxe(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| lapb.1.3 | lapbAdmnControlField | P | lapb : O | 是 / 否 | 1..2 | 1 |  |
|  | modulo8(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | modulo128(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| lapb.1.4 | lapbAdmnTransmitN1FrameSize | P | lapb : M | 是 | P 整数 | 4120 |  |
| lapb.1.5 | lapbAdmnReceiveN1FrameSize | P | lapb : M | 是 | P 整数 | 4120 |  |
| lapb.1.6 | lapbAdmnTransmitKWindowSize | P | lapb : O | 是 / 否 | 1..127 | 1 |  |
| lapb.1.7 | lapbAdmnReceiveKWindowSize | P | lapb : O | 是 / 否 | 1..127 | 1 |  |
| lapb.1.8 | lapbAdmnN2RxmitCount | P | lapb : O | 是 / 否 | 0..65535 | 0 |  |
| lapb.1.9 | lapbAdmnT1AckTimer | P | lapb : M | 是 | P 整数 | 2147483647 |  |
| lapb.1.10 | lapbAdmnT2AckDelayTimer | P | lapb : M | 是 | P 整数 | 0-2147483647 |  |
| lapb.1.11 | lapbAdmnT3DisconnectTimer | P | lapb : M | 是 | P 整数 | 2147483647 |  |
| lapb.1.12 | lapbAdmnT4IdleTimer | P | lapb : M | 是 | P 整数 | 2147483647 |  |
| lapb.1.13 | lapbAdmnActionInitiate | P | lapb : O | 是 / 否 | 1..5 | 4 |  |
|  | sendSABM(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | sendDISC(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | sendDM(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | none(4) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | other(5) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| lapb.1.14 | lapbAdmnActionRecvDM | P | lapb : O | 是 / 否 | 1..3 | 3 |  |
|  | sendSABM(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | sendDISC(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | other(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| lapb.2 | lapbOperTable | -- | lapb : M | 是 | ---- | --- |  |
|  | lapbOperEntry | -- | lapb : M | 是 | ---- | --- |  |
| lapb.2.1 | lapbOperIndex | S | lapb : M | 是 | IfIndexType | 1-3 |  |
| lapb.2.2 | lapbOperStationType | S | lapb : O | 是 / 否 | 1..3 | 1 |  |
|  | dte(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | dce(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | dxe(3) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| lapb.2.3 | lapbOperControlField | S | lapb : O | 是 / 否 | 1..2 | 1 |  |
|  | modulo8(1) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
|  | modulo128(2) | -- | --- | 是 / 否 | --- | --- |  |
| lapb.2.4 | lapbOperTransmitN1FrameSize | S | lapb : O | 是 / 否 | P 整数 | 4120 |  |
| lapb.2.5 | lapbOperReceiveN1FrameSize | S | lapb : O | 是 / 否 | P 整数 | 4120 |  |
| lapb.2.6 | lapbOperTransmitKWindowSize | S | lapb : O | 是 / 否 | 1..127 | 1 |  |
| lapb.2.7 | lapbOperReceiveKWindowSize | S | lapb : O | 是 / 否 | 1..127 | 1 |  |
| lapb.2.8 | lapbOperN2RxmitCount | S | lapb : O | 是 / 否 | 0..65535 | 0 |  |
| lapb.2.9 | lapbOperT1AckTimer | S | lapb : O | 是 / 否 | P 整数 | 2147483647 |  |
| lapb.2.10 | lapbOperT2AckDelayTimer | S | lapb : O | 是 / 否 | P 整数 | 0-2147483647 |  |
| lapb.2.11 | lapbOperT3DisconnectTimer | S | lapb : O | 是 / 否 | P 整数 | 2147483647 |  |
| lapb.2.12 | lapbOperT4IdleTimer | S | lapb : O | 是 / 否 | P 整数 | 2147483647 |  |
| lapb.2.13 | lapbOperPortId | S | lapb : M | 是 | OID |  |  |
| lapb.2.14 | lapbOperProtocolVersionID | S | lapb : O | 是 / 否 | OID |  |  |

'P 整数 = 正整数

## A.30 接口一致组

接口一致组必须包括如下内容：

| 接口一致组 |
| --- |
| rfc 1213 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| if | INTERFACES GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| if.1 | ifNumber | S | if : M | 是 | --- | 3 |  |
| if.2 | ifTable | -- | if : M | 是 | --- |  |  |
|  | ifEntry | -- | if : M | 是 | --- |  |  |
| if.2.1 | ifIndex | S | if : M | 是 | INT | 1-3 |  |
| if.2.2 | ifDescr | S | if : M | 是 | string |  |  |
| if.2.3 | ifType | S | if : M | 是 | INT |  |  |
| if.2.4 | ifMtu | S | if : M | 是 | INT |  |  |
| if.2.5 | ifSpeed | S | if : M | 是 | gauge |  |  |
| if.2.6 | ifPhysAddress | S | if : M | 是 | 物理地址 |  |  |
| if.2.7 | ifAdminStatus | C | if : O | 是 / 否 | INT |  |  |
| if.2.8 | ifOperStatus | S | if : M | 是 | INT |  |  |
| if.2.9 | ifLastChange | S | if : O | 是 / 否 | TimeTicks |  |  |
| if.2.10 | ifI否ctets | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.11 | ifInUcastPkts | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.12 | ifInNUcastPkts | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.13 | ifInDiscards | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.14 | ifInErrors | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.15 | ifInUnk否wnProtos | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.16 | ifOutOctets | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.17 | ifOutUcastPkts | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.18 | ifOutNUcastPkts | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.19 | ifOutDiscards | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.20 | ifOutErrors | S | if : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| if.2.21 | ifOutQLen | S | if : O | 是 / 否 | gauge |  |  |
| if.2.22 | ifSpecific | S | if : O | 是 / 否 | OID |  |  |

## A.31 IP 一致组

IP一致组必须包括如下对象：

| IP 一致组 |
| --- |
| rfc 1213 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| ip | IP GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| ip.1 | ipForwarding | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.2 | ipDefaultTTL | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.3 | ipInReceives | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.4 | ipInHdrErrors | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.5 | ipInAddrErrors | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.6 | ipForwDatagrams | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.7 | ipInUnk否wnProtos | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.8 | ipInDiscards | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.9 | ipInDelivers | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.10 | ipOutRequests | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.11 | ipOutDiscards | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.12 | ipOut否Routes | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.13 | ipReasmTimeout | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.14 | ipReasmReqds | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.15 | ipReasmOKs | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.16 | ipReasmFails | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.17 | ipFragOKs | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.18 | ipFragFails | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.19 | ipFragCreates | S | ip : M | 是 | counter |  |  |
| ip.20 | ipAddrTable | -- | ip : M | 是 | --- |  |  |
| ip.20.1 | ipAddrEntry | -- | ip : M | 是 | --- |  |  |
| ip.20.1.1 | ipAdEntAddr | S | ip : M | 是 | Ip地址 |  |  |
| ip.20.1.2 | ipAdEntIfIndex | S | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.20.1.3 | ipAdEntNetMask | S | ip : M | 是 | Ip地址 |  |  |
| ip.20.1.4 | ipAdEntBcastAddr | S | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.20.1.5 | ipAdEntReasmMaxSize | S | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21 | ipRouteTable | -- | ip : M | 是 | --- |  |  |
| ip.21.1 | ipRouteEntry | -- | ip : M | 是 | --- |  |  |
| ip.21.1.1 | ipRouteDest | C | ip : M | 是 | Ip地址 |  |  |
| ip.21.1.2 | ipRouteIfIndex | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.3 | ipRouteMetric1 | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.4 | ipRouteMetric2 | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.5 | ipRouteMetric3 | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.6 | ipRouteMetric4 | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.7 | ipRouteNextHop | C | ip : M | 是 | IpAddress |  |  |
| ip.21.1.8 | ipRouteType | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.9 | ipRouteProto | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.10 | ipRouteAge | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.11 | ipRouteMask | C | ip : M | 是 | Ip地址 |  |  |
| ip.21.1.12 | ipRouteMetric5 | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.21.1.13 | ipRouteInfo | S | ip : M | 是 | OID |  |  |
| ip.22 | ipNetToMediaTable | -- | ip : M | 是 | --- |  |  |
| ip.22.1 | ipNetToMediaEntry | -- | ip : M | 是 | --- |  |  |
| ip.22.1.1 | ipNetToMediaIfIndex | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.22.1.2 | ipNetToMediaPhysAddress | C | ip : M | 是 | 物理地址 |  |  |
| ip.22.1.3 | ipNetToMediaNetAddress | C | ip : M | 是 | Ip地址 |  |  |
| ip.22.1.4 | ipNetToMediaType | C | ip : M | 是 | INT |  |  |
| ip.23 | ipRoutingDiscards | S | ip : M | 是 | counter |  |  |

## A.32 ICMP 一致组

ICMP一致组必须包括如下对象：

| ICMP 一致组 |
| --- |
| rfc 1213 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| icmp | ICMP GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| icmp.1 | icmpInMsgs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.2 | icmpInErrors | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.3 | icmpInDestUnreachs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.4 | icmpInTimeExcds | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.5 | icmpInParmProbs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.6 | icmpInSrcQuenchs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.7 | icmpInRedirects | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.8 | icmpInEchos | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.9 | icmpInEchoReps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.10 | icmpInTimestamps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.11 | icmpInTimestampReps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.12 | icmpInAddrMasks | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.13 | icmpInAddrMaskReps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.14 | icmpOutMsgs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.15 | icmpOutErrors | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.16 | icmpOutDestUnreachs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.17 | icmpOutTimeExcds | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.18 | icmpOutParmProbs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.19 | icmpOutSrcQuenchs | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.20 | icmpOutRedirects | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.21 | icmpOutEchos | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.22 | icmpOutEchoReps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.23 | icmpOutTimestamps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.24 | icmpOutTimestampReps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.25 | icmpOutAddrMasks | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |
| icmp.26 | icmpOutAddrMaskReps | S | icmp : M | 是 | counter |  |  |

## A.33 TCP 一致组

本次招标不是必须支持，但如果投标人宣称支持该组，那么必须要支持如下内容：

| TCP 一致组 |
| --- |
| rfc 1213 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| tcp | TCP GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| tcp.1 | tcpRtoAlgorithm | S | tcp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| tcp.2 | tcpRtoMin | S | tcp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| tcp.3 | tcpRtoMax | S | tcp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| tcp.4 | tcpMaxConn | S | tcp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| tcp.5 | tcpActiveOpens | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.6 | tcpPassiveOpens | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.7 | tcpAttemptFails | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.8 | tcpEstabResets | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.9 | tcpCurrEstab | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.10 | tcpInSegs | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.11 | tcpOutSegs | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.12 | tcpRetransSegs | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.13 | tcpConnTable | -- | tcp : M | 是 / 否 | --- |  |  |
| tcp.13.1 | tcpConnEntry | -- | tcp : M | 是 / 否 | --- |  |  |
| tcp.13.1.1 | tcpConnState | C | tcp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| tcp.13.1.2 | tcpConnLocalAddress | S | tcp : M | 是 / 否 | Ip地址 |  |  |
| tcp.13.1.3 | tcpConnLocalPort | S | tcp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| tcp.13.1.4 | tcpConnRemAddress | S | tcp : M | 是 / 否 | Ip地址 |  |  |
| tcp.13.1.5 | tcpConnRemPort | S | tcp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| tcp.14 | tcpInErrs | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |
| tcp.15 | tcpOutRsts | S | tcp : M | 是 / 否 | counter |  |  |

## A.34 UDP 一致组

UDP一致组必须包括如下对象：

| UDP 一致组 |
| --- |
| rfc 1213 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| udp | UDP GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| udp.1 | udpInDatagrams | S | udp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| udp.2 | udp否Ports | S | udp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| udp.3 | udpInErrors | S | udp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| udp.4 | udpOutDatagrams | S | udp : M | 是 / 否 | INT |  |  |
| udp.5 | udpTable | -- | udp : M | 是 / 否 | --- |  |  |
| udp.5.1 | udpEntry | -- | udp : M | 是 / 否 | --- |  |  |
| udp.5.1.1 | udpLocalAddress | S | udp : M | 是 / 否 | Ip地址 |  |  |
| udp.5.1.2 | udpLocalPort | S | udp : M | 是 / 否 | INT |  |  |

## A.35 Ethernet 一致组

ETHERNET一致组必须包括如下对象：

| ETHERNET 一致组 |
| --- |
| rfc 1643 | 对象名称 | 对象类型 | 对象状态 | 对象支持 | 允许值范围 | 交管局所 要求的值 | 厂商支持的值 |
| dot3 | ETHERNET GROUP | -- | O | 是 / 否 | ---- |  |  |
| dot3.2 | dot3StatsTable | -- | dot3 : M | 是 | --- |  |  |
| dot3.2.1 | dot3StatsEntry | -- | dot3 : M | 是 | --- |  |  |
| dot3.2.1.1 | dot3StatsIndex | S | dot3 : M | 是 | INT |  |  |
| dot3.2.1.2 | dot3StatsAlignmentErrors | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.3 | dot3StatsFCSErrors | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.4 | dot3StatsSingleCollisionFrames | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.5 | dot3StatsMultipleCollisionFrames | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.6 | dot3StatsSQETestErrors | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.7 | dot3StatsDeferredTransmissions | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.8 | dot3StatsLateCollisions | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.9 | dot3StatsExcessiveCollisions | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.10 | dot3StatsInternalMacTransmitErrors | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.11 | dot3StatsCarrierSenseErrors | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.13 | dot3StatsFrameTooLongs | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.16 | dot3StatsInternalMacReceiveErrors | S | dot3 : M | 是 | counter |  |  |
| dot3.2.1.17 | dot3StatsEtherChipSet | S | dot3 : M | 是 | OID |  |  |
| dot3.5 | dot3CollTable | -- | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |
| dot3.5.1 | dot3CollEntry | -- | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |
| dot3.5.1.2 | dot3CollCount | S | dot3 : O | 是 / 否 | INT |  |  |
| dot3.5.1.3 | dot3CollFrequencies | S | dot3 : O | 是 / 否 | counter |  |  |
| dot3.6 | dot3Tests | -- | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |
| dot3.6.1 | dot3TestTdr | S | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |
| dot3.6.2 | dot3TestLoopBack | S | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |
| dot3.7 | dot3Errors | -- | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |
| dot3.7.1 | dot3ErrorInitError | S | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |
| dot3.7.2 | dot3ErrorLoopbackError | S | dot3 : O | 是 / 否 |  |  |  |