货物需求及技术要求

一、吸水膨胀麻袋   数量：51172条

产品规格：40*60cm（膨胀前） 50*30*15cm（膨胀后）

产品材质：天然麻织物（外袋）、无纺布（内袋）、吸水树脂（填充材料）

膨胀时间：3-5分钟（水温环境≥20°C）

产品重量：0.42KG（鼓胀前）；15-20KG（膨胀后）

膨胀高度：12-15cm

使用环境：淡水  酸碱环境8＞PH＞5

产品包装：纸箱包装。每箱含50件产品，纸箱内套防潮塑料袋（便于防潮保存和贮藏）。

外包装印有“北京防汛”标识。

二、6寸潜污泵   数量：20台

口 径：6寸

流 量：≥220m3/h

扬 程：≥20m

转 速：≥1500r/min

功 率：≥20KW

技术标准：该泵具有结构紧凑、体积小、流量大、效率高、耐腐蚀、耐磨损、安装简便等特点，潜在水中即可工作。每台泵配有：一体化设计专用控制柜一台，潜水电缆20米（电缆接头采用不小于IP67的防水接头），一套DN150mm快速接头（便于防汛抢险时快速连接排水管）。

机身印有“北京防汛”标识。

三、8寸潜污泵   数量：20台

口 径：8寸

流 量：≥400m3/h

扬 程：≥13m

转 速：≥1500r/min

功 率：≥30KW

技术标准：该泵具有结构紧凑、体积小、流量大、效率高、耐腐蚀、耐磨损、安装简便等特点，潜在水中即可工作。每台泵配有一体化设计专用控制柜一台，潜水电缆20米（电缆接头采用不小于IP67的防水接头），一套DN200mm快速接头（便于防汛抢险时快速连接排水管）。

机身印有“北京防汛”标识。

四、 冲锋舟拖车  数量：4台

拖车用于全玻璃钢冲锋舟陆路运输和转运，使用便捷高效。

功 能：冲锋舟拖车

适合船体规格（m）：6.1-6.5

整车尺寸（mm）：≥6750*2130

轴 数：1个

载 重（kg）：≥800

轮 胎：14"

载运台数：1

五、救生衣   数量：10000件

救生衣面料应为化纤布，其物理性能指标：经、纬向拉断强度≥784N(20cm×5cm)；经、纬向密度≥106根(10cm)。

浮力材料应为闭孔型泡沫塑料，要求发泡均匀，孔径一致，无分解，开裂现象。

缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度不小于19.6N。

缚带为柔软的编织带，或用面料相同的布料缝制而成，其断裂强度不小于882N。

救生衣颜色为橙色，每件浮力≥72N，配哨笛1只，逆向反光片≥200c㎡,单件质量≤0.8kg。

救生衣印有“北京防汛”

六、防管涌围井围板    数量：2200块

防汛装配式围井由单元围板组合而成，既可抢护单个管涌，也可抢护管涌群。

1、规格指标: 单元尺寸宽1000mm,高1500mm。

2、技术标准: 单元围板厚度4mm，采用全新聚氯乙烯（PVC）压制硬板和40x25x2（mm）矩形镀锌钢管制成，连接件为插扣式设计，每块围板外侧设置贯通式地钉，以便固定围板。两块单元围板之间设置快速封闭止水装置，并与单元围板组成一体化设计。每5块围板中1块有排水孔，排水孔高度85cm。有关规格、性能指标和允许偏差见表1-3。

表1  矩形镀锌钢管的规格及允许偏差

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内 径 | mm | 36*21 |
| 2 | 外 径 | mm | 40*25 |
| 3 | 壁 厚 | mm | 2 |
| 4 | 理论重量 | kg/m | 2.1 |
| 备 注：壁厚允许偏差±0.1mm |

表2  围井外观质量及允许偏差

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | PVC硬板 | / | 表面光滑、平直，不得有可见气泡和裂纹 |
| 2 |  | 矩形钢管框架和连接管件 | / | 喷漆应完整光洁，不得有裂纹、毛刺 |
| 3 | 允许偏差 | 围板尺寸 | cm | ±1.0 |
| 4 |  | PVC硬板尺寸（宽×高） | cm | ±1.0 |

表3  PVC硬板的物理力学性能指标及允许偏差

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 性能指标 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密 度 | g/cm3 | ≤1.5 | +0.1 |
| 2 | 厚 度 | mm | 4.0 | -0.2 |
| 3 | 拉伸强度 | MPa | 40 | －2.0 |

3、包装：围井围板每5块为1包（含1块有排水孔围板），地钉等附件每5组为1包。

围板上印有：“北京防汛”标识。

七、防管涌土工滤垫   数量：2200块

防汛土工滤垫主要用于抢护堤坝管涌破坏险情。防汛土工滤垫，既可抢护单个管涌，也可抢护管涌群。

1、规格指标:土工滤垫由3层组成，上下2层均为土工席垫，中间为过滤细沙专用滤层。上下2层席垫为黑色，尺寸为1000mm×1000mm×10mm（长×宽×厚）；中间滤层为白色，尺寸为1500mm×1500mm×5mm（长×宽×厚）。

2、技术标准:席垫为聚乙烯和聚丙烯混合物制成，滤层材质为涤纶或丙纶。席垫和滤层为全新原料制成，不得使用再生料。席垫和滤层中心点重合平铺组合，采用一体化固定。

防汛土工滤垫外观质量及允许偏差

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 技术指标 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定点 | 组 | 5 | / |
| 2 | 席垫材质丝 | / | 连续不断裂，丝条内无气泡，相互粘接牢固 | / |
| 3 | 专用 滤层 | 搭接宽度 | mm | 250 | ±10.0 |
| 4 |  | 厚 度 | mm | 5 | -0.5 |
| 5 |  | 单位面积质量 | g/m2 | 300 | -18 |
| 6 | 土工 席垫 | 长×宽 | mm | 1000×1000 | ±10.0 |
| 7 |  | 厚 度 | mm | 10 | ±0.5 |
| 8 |  | 单位面积质量 | g/m2 | 1400 | -50 |

物理力学性能指标

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用 滤层 | 垂直渗透系数 | cm/s | 细砂 | ≥10－1 |
|  |  | 孔径O95 | mm | 细砂 | 0.13～0.25 |
| 2 | 土工 席垫 | 抗压强度 | kPa | ≥100 |
|  |  | 孔隙率 | % | 65～80 |
|  |  | 渗透系数 | cm/s | ≥10.3 |

3、包装：防汛土工滤垫每5块为1包，黑色编织布包装。

外包装印有：“北京防汛”标识。

八、防汛组合工具包   数量：200套

该防汛组合工具携行方便、工具配备齐全适用于防汛抢险中打开救援通道，抢救被困人员。

含19件套（镐、钯、锄头、十磅锤、砍刀、方铲、电筒、水鞋、防汛战斗服、防寒雨衣、救生绳、双背带、救生衣、毛巾、水壶、头盔、消防斧头、信号灯）组合工具。

九、防汛应急救援站   数量：10个

防汛应急救援站是由上下组合的应急柜和救援救助器材设备组成。

单个防汛应急救援站标准配置

| 用途分类 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 急救包 | 消毒止血包扎固定急救用品 | 2套 |
| 保护用品 | 防疫服 | 2套 |
|  | 安全头盔 | 2顶 |
|  | 活性炭口罩 | 50个 |
|  | 防滑耐磨手套 | 10副 |
|  | 防护眼镜 | 2副 |
|  | 应急保温毯 | 10条 |
|  | 救生衣 | 2件 |
|  | 防水漂浮包 | 2个 |
|  | 分体式雨衣/一次性雨衣 | 2套/12件 |
|  | 雨 鞋 | 2双 |
| 警示用品 | 手持扬声器 | 2台 |
|  | 人员疏散指挥棒 | 2条 |
|  | 危险区警戒带（100M） | 5卷 |
|  | 多功能口哨 | 5个 |
| 应急用品 | 逃生绳10米/20米 | 2条 |
|  | 浮水抛绳包 | 1包 |
|  | 高功率LED聚光探照灯 | 1把 |
|  | 五金工具箱 | 1套 |
|  | 钢丝钳 | 1把 |
|  | 工兵铲 | 1把 |
|  | LED塑胶手电筒（含电池） | 5个 |
|  | 反光背心 | 2件 |
| 应急柜 | 采用双层柜设计，尺寸宽*厚*高（mm）：≥750 x 400 x 1750 | 1个 |

十、装配式防洪子堤连锁袋   数量：10个

1、装配式防洪子堤连锁袋的适用范围

装配式防洪子堤连锁袋可用于堤防、水库、大坝等需要临时子堤的位置，土质基础、硬化基础均可以使用，还可以用于临时围井的搭设。

2、装配式防洪子堤连锁袋的各部分名称及尺寸

每个连锁袋由5个连续单元组成，展开后，其结构部分尺寸规格为1m×5m×1m。

3、包装形式

每个包装内包含5个连锁袋，累计展开长度为25米。

包装尺寸规格为1m×1m×1m，高度包括木制托盘，毛重150公斤。

包装内有配件包1个，包含专用连接螺栓60个，改锥2把，扳手2把，安

装说明书1张。

十一、防汛抢险土工包    数量：10个

1、防汛抢险土工包的使用范围

防汛抢险土工包用于一般和特大险情的抢险，包括应急堵口、压载固坡、崩岸抢护、填塞堵洞灯等。起吊重量：≥5吨

2、包装形式

使用改性聚丙烯材料作为防汛抢险土工包的包装，材料寿命与防汛抢险土工包一致；每个包装内包含1个防汛抢险土工包；

包装外尺寸规格为1.3m×0.5m×0.15m，毛重12公斤。

十二、可控解锁吊钩   数量：10个

1、适用范围：用于起吊防汛抢险土工包，并控制抛投防汛抢险土工包，起吊重量4吨—7吨。

2、组成部分：主吊钩、解锁装置、滑动吊钩三部分组成。

3、材质：304不锈钢，外部用氟碳喷漆。

4、包装：PET薄膜包裹。

5、重量：≤30公斤

十三、铅 丝    数量：50吨

规 格：8号铅丝

直 径：4±0.06mm

包 装：应按照50Kg/捆的标准，内用防潮纸，外用麻布包扎，每捆应有合格证。

符合SL297-2004防汛物资验收标准。

十四、钢丝网兜   数量：2300个

1、规格指标：装石800Kg的钢丝网兜。

2、技术标准：钢丝网兜的材质直径为1.1mm不锈钢丝，网兜展开尺寸直径1.20米、高度1.00米，重量1.40公斤。符合YB/T 5294-2009《一般用途低碳钢丝》有关要求，材质物理力学性能指标符合表1的要求，外观质量及允许偏差符合表2的要求。

表1  钢丝网兜物理力学性能指标

| 项目 | 抗拉强度（MPa） | 硬度（HV0.5） | 打结率% | 伸长率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | ≥1000 | ≥350 | ≥65 | ≤4 |

表2  钢丝网兜外观质量及允许偏差

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 不锈钢丝 | 1.同一防汛钢丝网兜材质、规格相同； 2.不锈钢丝经过机械调直磨损后，直径偏差范围允许值为0.03mm～0.05mm。 |
| 网孔 | 网孔大小均匀规整，打结处紧凑不松散。 |
| 网长 | 网兜自然垂落长度与拉直长度差值范围应在100mm～200mm之内。 |

十五、水利网箱    数量：2224个

1、基本要求：可折叠式，主要用于防汛堤防抢险，使用时内装石块或土袋，在堤防出险部位进行防冲、固脚和堵口，应具有材质好、施工简便、重量轻、便于储存搬运等特点。

2、储存时可将其折叠起来，需使用时运输到抢险现场再进行组装。

3、规格（组合后单个外形尺寸）：1.0米×1.0米×0.5米；箱体丝径：3mm；网孔尺寸：100×150mm。

4、可以承受大范围的变形。

5、每片网片边丝用Φ6mm圆钢焊接。用2.2mm镀锌低碳钢丝圈连接(5面)。

6、表面热浸锌处理。

7、具有抵御自然破坏、耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

十六、铅丝网片    数量：2000片

1、规格指标：3m×4m规格防汛铅丝网片由8号镀锌铅丝作框架，以12号镀锌铅丝为网线编织而成。表面镀锌层均匀，光泽一致。锌层牢固性缠绕试验后，表面锌层无裂痕。

2、技术标准：符合YB/T 5294-2009《一般用途低碳钢丝》有关要求，镀锌工艺采用高热镀方式。外观质量符合表1要求，物理  力学性能指标符合表2要求。

表1  防汛铅丝网片的外观质量

| 规格 （m） | 网孔数量（个） | 单孔面积（cm²） | 加筋数量 （根/8号） | 网线规格 （#） | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 棱形 | 三角形 | 棱形 | 三角形 |  |  |  |
| 3×4 | ≥327 | ≥120 | ≤320 | ≤160 | 2 | 12 | ≥10.0 |

表2  物理力学性能指标

| 规格 | 断面面积 （mm²） | 重量 （kg/km） | 抗力强度（MPa） | 弯曲试验 （次/180º） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号数 | 直径（mm） |  |  | 冷拉钢丝 | 退火钢丝 |  |
| 8 | 4±0.07 | 12.56 | 98.59 | ≤890 | 295-540 | ≥4 |
| 12 | 2.8±0.06 | 6.16 | 48.35 | ≤960 |  | ≥4 |

十七、拖车式排水设备    数量：4套

拖车式发电排水设备（包括以下部分：含柴油发电机组的移动排水拖车、排水抢险系统、配套设备、备品备件）

（一）柴油发电机组排水拖车：

1、两轮拖车，最高车速（Km/h）：≤30，设备上下行爬坡角度为：≤20°，转向机构应转动灵活，无卡滞现象。

2、整机组定点发电时配有四个可折叠式手摇机械支撑柱支撑装置平稳。

3、柴油发电机组安装于设备的主梁上，它有别于固定在地面的柴油发电机组，作为移动电站使用。

4、配有驻车手刹装置。

5、移动拖车焊接件焊缝应牢固、均匀、无焊穿、咬边、漏焊、虚焊、裂缝、夹渣、气孔等焊接缺陷，移动挂车所有外露金属件均应进行防腐处理。

6、箱体采用更先进的烤漆工艺，油漆耐腐蚀性为二年。油漆采用户外漆，踏步板做防腐处理。

7、箱体上有快速输出开关盒，便于电缆的接驳。

8、箱体采用2mm厚的优质钢板，所有螺栓采用不锈钢。

（二）排水抢险系统

1、潜水泵排水量：≥400m³/h，扬程：≥7.5米。重量：≤35KG，功率：≥18.5KW，潜水泵配置降压变频启动柜，工作中排水量可手动调节或自动定速，并具有精密的漏电保护系统。

2、采用专用控制器的超轻型反轴流潜污泵比同功率潜水泵的重量减少了80%左右，体积减少了75%左右，泵出水部分采用快装连接头连接，可以与排水管连接，具有现场快速应用的功能提高使用速度80%左右。

3、潜水泵配备:20米潜水电缆，控制柜配备10米电缆。与泵一体且长度大于100mm的钢制电缆护套，电缆之间使用IP67以上防水接头。

（三）控制系统

1、控制柜防护等级IP45，两侧安装提手。

2、防护型底座，具有抗震功能，可移动安装位可固定在载体上。

3、控制柜应考虑与汽车快速分离使用，且能够户外防雨（防护等级IP54）。拆卸后，控制柜和水泵可以使用市电供电正常工作。

4、液晶显示屏精确显示水泵运行电压、电流、转速及故障情况；控制系统可对排渍泵实行软启动及软停机，运行中可调转速使用，并具有精密的漏电保护装置。

5、控制柜及水泵可使用柴油发电机或市电驱动两种模式。

6、移动排水抢险单元控制软件具有电源稳定、高频输出监控，配套有完善的漏电保护装置。

（四）配套设备：

每台便携式潜水泵配置：1、电缆线：20m/根，具有防水快速接头；2、排水管：DN200mm，20m/根，共2根，每根排水管均有快速接口；3、专用工具箱。

拖车式发电排水设备配置清单表（单台）

| 序 号 | 名 称 | 配置说明 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音型柴油发电机组 | 额定功率：≥30KW | 台 | 1 |
| 2 | 潜水泵 | 流量：≥400m³/h，扬程：≥7.5m 配有变频启动柜 | 台 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 发电机组：智能型控制系统中英文； 潜水泵：专用配套控制系统 | 套 | 1 |
| 4 | 水泵启动柜 | 变频启动柜，不锈钢柜体 | 套 | 1 |
| 5 | 拖车牵引系统 | 一体式钢结构底座，扭力桥悬挂，单轴两轮充气轮胎，手刹，升降式支撑腿，2.0mm烤漆型防风雨箱体 | 套 | 1 |
| 6 | 静音箱体 | 2.0mm镀锌钢板+户外型喷塑烤漆 | 套 | 1 |
| 7 | 拖车一体式燃油油箱 | 满载连续运行8小时以上 | 只 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 免维护蓄电池及连接线 | 套 | 1 |
| 9 | 车厢内部照明灯 | LED照明灯 | 只 | 1 |
| 10 | 车厢尾部警示灯 | LED警示灯 | 只 | 1 |
| 11 | 潜水泵配套附件 | 1）、电缆线：20m/根，具有防水快速接头，控制柜电缆线10米； 2）、排水管：DN200mm，20m/根，共2根，每根排水管均配有快速接头； 3）、专用工具箱。 | 套 | 1 |
| 12 | 备品备件 | 厂 标 | 套 | 1 |
| 13 | 产品合格证、保修卡 | 保修卡、合格证等 | 套 | 1 |
| 14 | 产品使用说明书 | 含操作手册、保养手册、操作保养 | 套 | 1 |

十八、水陆两用车    数量2辆

水陆两用车，用于防汛抢险、水上救援、水上运输人员物资时使用。可在路面和水上行驶，操作简单，有驾驶经验的抢险人员均可做到短时间内熟悉并驾驶。

水陆两用车技术参数

| 参 数 配 置 |  |
| --- | --- |
| 发动机额定功率（KW） | ≥60 |
| 排 量（L） | ≥2.75 |
| 最大扭矩( N.m/r/min) | ≥210/2000 |
| 车身结构 | 全封闭（硬顶） |
| 乘员人数 | 5人（含驾驶员） |
| 外型尺寸（mm）长×宽×高 | ≥5250×1850×1950 |
| 轴 距(mm) | ≥2700 |
| 轮 距（mm） | ≥1470 |
| 最小离地间隙（mm） | ≥200 |
| 最大装载质量（kg） | ≥480kg(5人+175kg) |
| 最大总质量（kg） | ≥2400kg |
| 平均燃油消耗（L/km） | ≤9.5 |
| 燃油类型 | 柴 油 |
| 最小转弯直径（m） | ≤14 |
| 最大爬坡度（%） | ≤40 |
| 最高车速（km/h） | ≤80 |
| 水中转弯直径（m） | ≥20 |
| 最大吃水深度（m） | ≥0.75 |
| 变速器 | 机械四速变速箱（4个前进挡；1个倒挡） |
| 分动箱 | 高速比1.095；低速比2.522 |
| 轮 胎 | P245 |
| 其 他 | 车辆无需上牌照；需带空调；整车颜色为迷彩色。 |

十九、干式潜水装具     数量：12套

★全面罩：全硅胶材质的全面罩，贴合面部遇冷水不变形，钢化玻璃面窗，视野开阔，柔软的医用级硅胶裙边贴合面部舒适无刺激，全面罩使用于轻度化学污染水域，外露式软鼻套方便做耳压平衡。

面 镜：医用级硅胶裙边，适合不同面形，钢化玻璃镜片，附塑胶保护盒。

干式潜水服：整体采用防水，防撕裂轻质材料制成，此材料可防止裂纹扩展，用于保护潜水员的身体及气密水密功能，连身设计，由密水蔻德拉材质制成，前开水密拉链，胸前配有压发充气阀，左臂大臂处有放气阀。不吸水蓬松纤维填充的干服内胆，表层防水，内力柔软保暖。配有卡口干式手套，使潜水员的手腕不会因紧固而麻木，也使手不接触冷水，大大延缓低温症的伤害。

★水下呼吸器：隔膜式一级减压器适用于冰下极端环境潜水、DIN300接口。气流量20MPA时大于6000升/分。一级配有4 个低压接口，2个高压接口，一级调解器工作压力300BAR；工作流量2010L/min；二级调解器工作压力8-10BAR；二级带快插，及转向弯头配有主二级和备用二级呼吸调节器

潜水脚蹼：前流体动力设计，橡胶材质，导流式推动设计。

潜水气瓶：不锈钢或钢制气瓶，DIN300接口，可使用消防充填泵为其充气,配防爆安全阀,包括气瓶阀和橡胶气瓶底座以及O 型密封圈；容积；≥12L,工作压力≥20MPA  # （由于钢瓶负浮力，所以不需要压铅）

BC浮力调节器：采用人体工程学设计，面料：1000D,	前置的快卸式集成配重；3个排气阀,BC身前配有6个铝合金D型环；配备可调节腹带。PVC材料，UV防紫外线，肩部快接扣和金属挂钩。

潜水三联表: 由3个独立仪表组合。可实时显示气瓶中剩余气体压力，潜水深度，及水下导航；压力表显示0-300BAR,低压提示0-50BAR,为红区；深度表≥60m；配有抛物线刻度，便于可靠度数；采用充油及聚碳酸脂外壳，三种功能设计。

潜水手电:防水耐压设计，外壳由铝合金材料制成，LED灯泡，可更换的灯头，可潜水100m，内置充电式电池，可有高达10小时的点亮时长。

潜水刀：用于水下切割及防护，不锈钢材质，刀背缺口带锯齿设计，双调节带；刀鞘带有自锁装置。

潜水手套：发泡氯丁橡胶材质，五指型3mm厚；加长腕部设计，手腕尼龙拉钩搭扣。

潜水包：用于携带潜水器材，尼龙布材质，有提手有背带，可背可提。

二十、湿式潜水装具     数量：12套

全面罩：全硅胶材质的全面罩，贴合面部遇冷水不变形，钢化玻璃面窗，视野开阔，柔软的医用级硅胶裙边贴合面部舒适无刺激，全面罩使用于轻度化学污染水域，外露式软鼻套方便做耳压平衡。

面 镜：医用级硅胶裙边，适合不同面形，钢化玻璃镜片，附塑胶保护盒。

呼吸管半式设计，防水大口径呼吸管，人体工程学设计的咬嘴，在最低点配

有排水阀。

湿式潜水服：用于保护潜水员的身体，连身后背式拉链设计，配有脊柱保护垫，厚度≥3mm，后开式拉链，材质：发泡氯丁橡胶。

水下呼吸器：一级减压器、供气软管、二级呼吸减压器等部件组成。4 个低压接口，2个高压接口，工作压力300BAR；工作流量2010L/min；二级调解器工作压力8-10BAR；二级带快插，及转向弯头。DIN300接口。气流量20MPA时大于6000升/分。配有主二级和备用二级呼吸调节器

脚 蹼：流体动力设计，橡胶材质，高效推动力。

潜水气瓶：不锈钢或钢制气瓶，DIN300接口，可使用消防充填泵为其充气,配防爆安全阀,包括气瓶阀和橡胶气瓶底座以及O 型密封圈；容积；≥12L,工作压力20MPA  # （由于钢瓶负浮力，所以不需要压铅）

BC浮力调节器：采用人体工程学设计，面料：1000D,前置的快卸式集成配重；3个排气阀,BC身前配有6个铝合金D型环；配备可调节腹带。PVC材料，UV防紫外线，肩部快接扣加金属挂钩。

潜水三联表:由3个独立仪表组合。可实时显示气瓶中剩余气体压力，潜水深度，及水下导航；压力表显示0-300BAR,低压提示0-50BAR,为红区；深度表≥60m；配有抛物线刻度，便于可靠度数；采用充油及聚碳酸脂外壳，三种功能设计。

潜水手电:防水耐压设计，外壳由铝合金材料制成，LED灯泡，可更换的灯头，可潜水100m，内置充电式电池，可有高达10小时的点亮时长。

潜水刀：用于水下切割及防护，不锈钢材质，刀背缺口带锯齿设计，双调节带；刀鞘带有自锁装置。

潜水手套：发泡氯丁橡胶材质，五指型3mm厚；加长腕部设计，手腕尼龙拉钩搭扣。

潜水靴：防滑无印痕鞋底，增加舒适度和牵引力；拉链和内部三角板便于穿脱，氯丁橡胶及脚跟特别加厚。

潜水包：用于携带潜水器材，尼龙布材质，有提手有背带，可背可提。

二十一、技术潜水双瓶背板背飞浮力及供气系统   数量6套

整体系统包含：双气瓶浮力背心，气瓶2个，1个双气瓶阀门和2个双气瓶固定环及潜水呼吸器套装。

特殊的双瓶背板，背部含固定式气囊，内气囊厚度≥0.4mm；两肩配有不锈钢D型环，可挂载多种装备，3个防爆安全阀。集成压铅快些装置，使潜水更安全。

可携带两支潜水气瓶，可为潜水员提供双倍气体携载量；气瓶容积：12L；材质：钢瓶；工作压力：20MPA；#

两组呼吸减压调节器一二级，并且二级装有90度转口，二级含快插。

一级头调节器：

类型：活塞式

中间压力：135-145 PSI (9.5-1O.2 Bar)。

高压出孔：（7/16” 20W UNF-2B）×1。

低压端口：（3/8” 24W UNF-2B）×4。

流量：空气供应3500 PSI (232 Bar)。

材质：铜表面亮镀铬

二级头调节器：

中压: 150 PSI。

吸气阻抗: 1.2-1.4 CIW(Column inches of Water)。

吐气阻抗: 1.1 CIW。

低压管长度: 75 cm / 29.5"。

低压管材质: 橡胶。

二十二、重型潜水装备      数量：2套

本装具可根据需要可与干式服、湿式服和热式服配套使用。

采用的是头盔式结构。整套装备包括：头 盔、潜水电话、备用一级减压器、供气管、空气压缩机、逃生备瓶、气瓶背架、配重系统、水下监控等；

头 盔：由头盔壳体、稳流阀、紧急供气阀门、气体供应单向阀门、通信接头、正压锁扣系统、头垫、分散气孔、口鼻面罩、鼓鼻器、调节器、复合排气阀等组成；头盔由输气软管和自携备用气瓶双供气，以便在主供气通路故障时逃生。

1、头盔壳体/全面罩边框采用手工玻璃纤维加固并经加热成型的聚酯材料制成，为了经久耐用，在其他许多关键部位采用了碳纤维增强材料加固。它具有重量轻、抗碰撞的特点，可以提供一个冷/热屏障，并且是一个最佳的不导电壳体。同时配有顶部配重。

2、稳流阀：提供额外的气体，进入头盔，进行通风和除雾。

3、紧急供气阀门：提供备用气体。

4、气体供应单向阀门：脐带受损的时候组织气压降低，避免挤压。

5、通信接头：可为裸线接线柱，也可为水密插头。方便更换。

6、正压锁扣系统：同时拉动锁销，可以打开颈圈，单独拉动一个锁销，不能打开项圈。打开锁销，拿起颈圈的时候，密封圈在正压力作用下，依然保持头盔的密封，直到颈圈打开。

7、头垫：提供安全，舒适和热保护。

8、分散气孔：让空气均匀进入头盔，除雾。

9、口鼻面罩：安全卫生，使用寿命长。

10、鼓鼻器：平衡耳压使用。

11、调节器：全金属制造，可调节。呼吸性能好。配合低压压缩机使用。

12、复合排气阀：低呼吸阻力设计，保持头盔和周围环境隔离，呼吸顺畅，不受外界污染。设计在头盔排气和调节器排气之间，形成排气通道，将呼吸阻力调整最小，同时改变气泡，并且保持头盔和调节器排气之间的隔离。

13、外接颏撑：与锁圈上的颈围合用，可使潜水员舒适，牢固的将头盔配戴在头部。

14、颈 垫：耐磨的弹性材料制造，可以给潜水员舒适的感觉。

潜水电话：双工双通道，通话质量清晰，通话实时；通话水深：空气潜水深度；环境温度：-10℃—+40℃；输入功率：AC50/60Hz；充电输出电压：DC14.6V；具有充电器反接保护功能。

备用一级减压器：备瓶一级减压器1件，中压软管1套

★脐带：脐带：AQUAFLOW高性能热塑挤压成型核心管，配有加强织布和外部保护层，形成热塑集合体，清洁没有异味。可以确保呼吸气体在-20度到66度之间的环境正常供应。同时随着使用时间的增加，依然保持弹性和抵抗磨损。由通讯线缆、供气管及气动管组成，连续长度100米。

潜水低压空气机:动力：电机；电源：单项；供气流量：＞280L/min；工作压力：8bar；功率：≥2KW；噪音：＜82dB。

逃生备瓶：容量；12L,材质：不锈钢；配备气瓶背架。

配重系统：由压铅带和铅块组成，压铅重量10Kg。

监控指挥系统：在潜水头盔上配备水下抗水压的自动监控摄像头，会随着环境光线照度的下降自动调节光圈白平衡和对比度照明，与潜水员视角平行吻合的，使岸上潜水指挥员通过彩色液晶监视器看到水下潜水员所看到的一切，有身临水下的视觉判断能力，可以从容指挥水下潜水员作业，可有效察觉潜水员自身难以察觉的危险及安全隐患，通过潜水电话随时通知潜水员调整。

电 源：DC12V；内置充电式锂电池。

防水等级 IP68(箱子关闭)。

工作温度：-10°C - +50°C

显示器：≥7寸高清彩色液晶显示屏。

水下灯：LED白光灯。

外 壳：包边铝合金箱。

图像功能：具有左右、上下反转功能。

镜 头：3.6mm92度。

二十三、混合气体配气箱    数量1套

三路气源进气，可分别为不同成分类型气体，经混合调配出潜水深度和停留时间所需的成分气体。

两路输出，可同时供给两个潜水员使用；进气压力表三块；出气压力表一块，压力范围：0-400 psig；氧分压传感器一部；用于检测出气端的具体氧分压，以保障潜水员的安全；外箱采用高强度塑料，使用寿命很长。箱子关闭的时候，采用O型圈密封，可以很好的防止潮气。

工作电压：12V。

功 率：2个12v可充电电池或外接电源12V直流电。

电池工作时间：≥50h。

频率响应：频率7.5khz。

音频功率：20W。

注：★以上第十九、二十、二十一、二十二、二十三项采购进口产品。