# 货物需求一览表及技术规格

第一部分   货物需求一览表

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 智能导航系统 | 1项 | 303.46 |  |

第二部分    技术规格及要求

注：

1、本项目于2018年3月1日下午15:00（北京时间）进行标前答疑会，答疑会地点为：首都医科大学附属北京天坛医院（北京市东城区天坛西里6号）办公楼二层会议室。邀请所有购买招标文件的供应商参加。

2、不满足“*”条款的投标将被视为无效投标。

3、本项目核心产品为：室内导航。

# 1.项目背景

首都医科大学附属北京天坛医院每年有140多万人就诊，门诊人流集中、患者从门诊到检查和医技的各项就诊环节需要在多层间穿行，再加上建筑内部结构复杂，病人在就诊中会经常面临找不到目的地的情况。据统计每日门诊患者中约有1/3的人会前往咨询台或找医护人员咨询求助，其中42%的问题与地点位置相关。天坛医院新院建成后，面积将达到33万平米，患者更需要医院提供方便寻找地点的手段。

现有医院室内导诊标识和和指示牌是静态和离散分布的，只能告诉就诊人目的地的大概方位并且这些标识提供的信息是断开并且是不连续的，导致患者需要在寻找目的地的时候不停的寻找医护人员询问，平均一位患者找到目的地往往需要询问3-5次。医护人员每天都要多次重复回答问路和流程的问题，付出了相当大的服务成本，同时增加了制造医患矛盾的风险。为此，我们针对医院的实际需求定制了医院智能导航方案，帮助患者方便地找到目的地。

为此，我们针对医院的现状及实际需求定制了多屏一体化导航方案，不同屏适合不同人群使用，整体支持全年龄人群（10-65岁）使用，该产品在医院室内更加直观、形象，可以在室内醒目的位置摆放，宽大的屏幕操作便利，同时与手机联动进行导航，支持连续的位置指引，为患者在提供室内就诊提供便利，同时也是医院对外宣传的窗口。

# 2.项目系统概述

## 2.1系统结构及要求

智能导航项目通过采集医院地图数据、部署蓝牙定位器以及指路机设备、开发室内地图服务平台来实现院内导航，其中医院地图数据提供项目支撑数据，蓝牙定位设备为室内定位提供硬件基础，指路机设备为患者提供更加直观、方便的操作体验。

多屏一体化导航产品实现多个导航屏互联互动，为患者提供移动的、一对一的、精准的智能导航服务，让看病变得更快捷更轻松成为了一种更好的服务模式。

多屏一体化导航项目无论从医院角度还是从患者角度出发，都会带来很大的价值并提高就诊服务工作效率。

面向病人

1）可方便、直观、清晰的了解医院信息

2）贴心的服务，不一样的医疗体验

3）提高就诊中的到达效率，缩短就医时间

面向医院

1）延伸医院服务窗口，通过互联网提升医院形象

2）有效疏导及分流，维持门诊秩序，缓解公共设施忙闲不均

3）以人为本，搭建医患沟通桥梁，提高门诊满意度

4）有效降低医院导医投入

智能导航项目业务边界是基于医院地图数据及WiFi定位、蓝牙定位设备为患者提供室内导航服务，与医院其他信息系统不发生业务对接。

业务模式是在医院人流密集的位置摆放大屏指路机，为患者提供移动的、一对一的、精准的医院一体化三维导航服务，降低医院服务成本，有效改善患者实际就诊体验，让看病变得更快捷更轻松；

患者可以通过指路机方便地查询科室位置和就诊流程，并可与手机联动实现室内导航。患者使用手机通过WiFi定位技术并辅以蓝牙定位模块可以获得连续、精确的位置指引，为患者在提供室内就诊提供便利。

从业务规模及业务频度分析，天坛医院的日门诊量已达140万人次/年，按照患者一次门诊就诊流程计算，患者需要到达的窗口及科室依次为：挂号窗口、分诊台、收费窗口、检查检验科室、取报告、再到就诊科室、再到收费窗口、治疗室／注射室、再到收费窗口、药房等，平均至少有七次和不同位置相关，即发生980万次与位置相关的行为，按照42%的求助比例，需要智能导航服务的频度达到411万次。

系统最终用户：手机导航软件适合年轻人使用，而大屏幕的指路机特别适合中老年人和不方便使用手机APP的人群使用，同时智能导航平台支持指路机与智能手机联动，系统的最终用户将覆盖来医院就诊的各年龄层人群。

## 2.2项目系统功能说明

为满足不同年龄段人群使用导航的需求，天坛医院多屏一体化导航系统需要提供指路机和手机联动服务，可以实现室内科室和公共设施的查询并指引进而实现室内连续就诊指引，为用户提供就诊服务。多屏一体化导航系统运行在安桌和IOS操作系统上，软件提供智能手机软件版本、指路机软件版本及SDK。

同时为实现室内定位，满足连续导航的需求，需要在院内相关建筑物内部署无线AP和蓝牙定位设备。

- 应用系统软件

- 手机侧导航软件

手机测的导航软件，提供室内定位、室内公共设施搜索及室内导航的等功能；

定位管理软件：提供对蓝牙设备管理软件和蓝牙巡检工具，方便日常维护可以检测设备是否遗失，是否正常工作，提供蓝牙定位设备的运行状态在地图上展示功能。

室内数据发布：提供室内三维地图发布展示功能，能进行浏览、缩放、平移、换层等操作，支持苹果、安卓和微信端的地图发布功能。

室内定位：水平定位精度不低于2米，垂直定位可实现楼层自动判断，支持室内外定位无缝切换。

室内导航：室内导航软件要求根据患者当前的位置实时提供TBT导航引导功能。为患者提供从家里到医院的无缝一体化导航服务。

室内搜索：为来我院就诊患者提供门诊科室、室内公共设施等信息列表搜索功能

周边设施展示：提供我院周边的交通、餐饮、商场、住宿等周边查询及位置展示功能

- 指路机侧导航软件

指路机侧的导航软件，安装Windows操作系统之上，由于其位置的相对固定的属性，指路机侧的导航软件提供科室选择、语音路径指引、指路机周边查询及锁屏页面等功能。

科室选择：提供按照科室类别展示科室列表并提供科室位置和路径导航功能。

语音路径指引：在指路机大屏系统提供导航路线，并通过语音讲解指引患者，并支持通过二维码与手机联动。

室内周边搜索：基于指路机大屏系统所在位置的提供周边公共设施，如电梯等信息的搜索功能。

锁屏功能：实现基于指路机大屏系统位置的锁屏功能，向患者展示指路信息、介绍医院公告信息、停诊信息及特色医疗信息，要求锁定屏幕信息通过定时换屏来实现。

- 硬件设备

智能导航项目的所需的硬件设备包括两种类型，分别为：蓝牙定位设备和指路机大屏系统，蓝牙定位设备将实现院内智能手机的定位，满足院内患者精准的、一对一的室内定位及导航业务，指路机大屏系统主要是满足不方便使用手机的人群，醒目的设备放置位置和宽大的操作屏幕，为患者就诊提供极大便利。

- 网络设计

由于室内定位的特性，智能导航系统使用的服务是在线云服务，所以需要提供wifi网或有线网络。

- 数据设计

多屏一体化导航项目需要对天坛医院新院室内数据采集、加工、发布等需求。

1）采集范围：

北京天坛医院新院室内地图数据分A区、B区

其中A区共计14层室内数据(包括地下三层)，B区分B1区、B2区，分别是12层数据，两个区合计33万平米。

2）采集内容：

室内三维数据采集

室内POI搜索数据采集

室内路网数据采集

室内定位数据采集

3）加工内容：

室内定位数据加工

室内三维模型数据加工

室内POI搜索数据加工

室内路网数据加工

4）编译与质检：

室内定位数据编辑编译

室内地图数据质检

# 3.设备采购清单

## 3.1硬件设备

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1蓝牙定位设备 |
| 1 | 蓝牙定位设备 | 支持手机蓝牙定位和微信定位，支持三种安装方式：螺丝固定，贴胶，挂绳；要求续航时间不能低于三年。 | 5040 | 个 | 用于与室内定位软件接口使用 |
| 3.1.2指路机大屏系统设备 |
| 1 | 指路机大屏系统 | 43寸直立式，分辨率为1920 x 1080 (pixels)，OS性能不低于windows系统，支持wifi、有线网络,支持自动唤醒和自动开关机功能。 详细要求见技术参数4.1.1.2 | 92 | 台 | 要求提供：投标产品原厂售后服务承诺函 |

## 3.2应用软件

| 序号 | 产品名称 | 功能简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位管理软件 | 要求提供对蓝牙设备管理软件和蓝牙巡检工具，方便日常维护可以检测设备是否遗失，是否正常工作，提供蓝牙定位设备的运行状态在地图上展示功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 室内数据发布 | 提供室内三维地图发布展示功能，能进行浏览、缩放、平移、换层等操作，支持苹果、安卓和微信端的地图发布功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 室内定位 | 要求水平定位精度不低于2米，垂直定位可实现楼层自动判断，支持室内外定位无缝切换。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 室内导航（核心产品） | 室内导航软件要求根据患者当前的位置实时提供语音导航引导功能。 要求为患者提供从家里到医院的无缝一体化导航服务。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 室内搜索 | 要求为来我院就诊患者提供门诊科室、室内公共设施等信息列表搜索功能 | 1 | 套 |  |
| 6 | 周边设施展示 | 要求提供我院周边的交通、餐饮、商场、住宿等周边查询及位置展示功能 | 1 | 套 |  |
| 7 | 科室选择 | 要求提供按照科室类别展示科室列表并提供科室位置和路径导航功能。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 语音路径指引 | 要求在指路机大屏系统提供导航路线，并通过语音讲解指引患者，并支持通过二维码与手机联动 | 1 | 套 |  |
| 9 | 室内周边搜索 | 要求基于指路机大屏系统所在位置的提供周边公共设施，如电梯等信息的搜索功能 | 1 | 套 |  |
| 10 | 锁屏功能 | 要求实现指路机定时锁屏，向患者展示指路机操作指南等信息。 | 1 | 套 |  |

## 3.3地图数据

| 序号 | 产品名称 | 功能简介 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内三维数据采集 | 要求采集我院室内3D地图数据，采集内容包括建筑物出入口、诊室门、药房/挂号窗口、休息区座椅、扶梯、电梯、楼梯、室内绿植、柱子、自助设备等室内公共设施的纹理等属性，并要求与我院现场设备设施保持一致。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 室内POI搜索数据采集 | 要求采集我院室内所有科室及公共设施的位置、名称、窗口、设备设施编号及功能属性信息 | 1 | 套 |  |
| 3 | 室内路网数据采集 | 要求采集我院室内路网数据，路网数据符合我院通行要求和患者行走习惯。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 室内定位数据采集 | 要求采集室内定位数据，室内定位设备部署完成后，要求对设备的定位信号进行采集 | 1 | 套 |  |
| 5 | 室内定位数据加工 | 要求对采集后的室内定位信号数据进行加工，支持室内定位。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 室内三维模型数据加工 | 要求将采集后的室内数据进行室内地图的生产，支持三维室内地图显示 | 1 | 套 |  |
| 7 | 室内POI搜索数据加工 | 要求对采集后的POI数据进行属性等信息加工分类，支持室内POI数据搜索。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 室内路网数据加工 | 要求基于我院采集后的室内路网数据进行加工，支持室内外一体化路径规划。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 室内定位数据编辑编译 | 要求通过室内定位数据编辑编译工具，对室内定位数据进行编译和优化，满足定位精度要求 | 1 | 套 |  |
| 10 | 室内地图数据质检 | 要求对完成生产的室内地图数据包括室内三维数据、路网数据、POI数据、定位数据进行质检。 | 1 | 套 |  |

# 4.参数要求

## 4.1技术参数要求

### 4.1.1硬件设备

| 4.1.1.1蓝牙定位设备 |
| --- |
| 序号 | 功能或技术指标项 | 详细技术参数要求 |
| 1 | 功率 | -30dBm到4dBm 八档可选 |
| #2 | 功能 | 支持手机蓝牙定位和微信定位，支持修改蓝牙定位参数，广播间隔，广播功率，设置防篡改密钥等，支持蓝牙低功耗协议栈 |
| 3 | 灵敏度 | -93dBm ; |
| 4 | 工作温度 | -40°C至+ 105°C |
| 5 | 电源 | ≥4000mAh锂电池，每个设备都要有自动电源管理 |
| 6 | 防水 | iP65（防水防尘） |
| 7 | 安装方式 | 支持三种安装方式：螺丝固定，贴胶，挂绳 |
| 9 | 巡航时长 | 在定位间隔不低于500毫秒的情况下要求续航时间不能低于三年 |
| 4.1.1.2指路机大屏系统 |
| 序号 | 功能或技术指标项 | 详细技术参数要求 |
| #1 | 屏幕尺寸 | ≥43寸 |
| 2 | 占地尺寸 | ≤50 x 72 cm |
| 3 | 高度 | ≤2.0米 |
| 4 | 分辨率 | ≥1920 x 1080 (pixels) |
| 5 | 通讯接口 | 支持wifi、有线网络 |
| 6 | 操作系统 | 性能不低于Windows系统 |
| 7 | 机体厚度 | ≤11cm |
| 8 | 安装配件 | 热敏打印机、摄像头、麦克风、扬声器。 |
| 9 | 扩展支持 | 支持扩展安装医保读卡器、就诊卡读卡器、银行POS机 |
| 10 | 其他 | 支持自动唤醒和自动开关机功能 |

### 4.1.2应用软件

| 序号 | 功能或技术指标项 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位管理软件 | 要求提供对蓝牙设备管理软件和蓝牙巡检工具，通过定位管理软件可以看到蓝牙定位设备的室内位置、电量及蓝牙设备参数。 |
| #2 | 室内数据发布 | 要求提供室内地图的渲染，支持路径、注记等图层，地图浏览需支持缩放、平移、换层等操作，提供三种类型的接口，分别为：苹果 API、安卓 API和HTML5 API， 支持苹果、安卓和微信端的地图发布功能。 |
| #3 | 室内定位 | 要求水平定位精度不低于2米，垂直定位可实现楼层自动判断，定位效果平滑稳定。要求系统可支持最大同时使用人数达到20000人，在同时使用人数达到20000人时，定位响应时间要求在1s以内，支持室内外定位无缝切换。 |
| ▲4 | 室内导航 | 要求提供门诊楼室内任意两点的室内语音导航； 要求提供模拟导航和真实导航两种方式； 要求导航软件根据患者当前的位置实时提供语音、文字和图标导航提示，根据患者的当前位置提示患者乘坐扶梯、电梯或楼梯，根据患者当前行走路线和方式进行路线偏离的自适应和修正，并根据患者的当前位置提供导航引导功能； 要求在室内语音导航过程中的关键路口提供室内VR实景路口放大图功能，以3D实景的方式引导患者前往目的地就诊； 室内语音要求在导航过程中每个转弯提供语音、文字等提醒方式，要求支持三维地图随导航朝向旋转，沿线导航精度不低于2米。 要求提供从患者家里采用自驾、打车、地铁及公交等多种出行方案；在去往医院的途中，语音实时提醒患者，实现从家开始到医院大门，再到院区建筑物楼内科室窗口的无缝一体化导航服务。 支持在室内定位区域以外查询室内地图。 |
| 5 | 室内搜索 | 要求为来我院就诊患者提供门诊科室、室内公共设施等信息列表搜索功能，搜索支持中文信息分词系统、模糊搜索、按距离排序等方式。 |
| ▲6 | 周边设施展示 | 要求在指路机大屏系统提供医院周边的交通、餐饮、商场、住宿等周边查询及位置展示功能，其中： 交通包括公交、地铁线路的站点名称、线路 餐饮、住宿、商超提供名称、地址及电话 |
| #7 | 科室选择 | 要求提供按照就诊科室、检查检验、综合服务和楼层信息展示科室列表，并提供科室位置和路径导航功能 |
| #8 | 语音路径指引 | 要求在指路机大屏系统上实现患者直接用语音问路，指路机支持语音识别并提供从当前位置到目的地的路径显示，在换层位置要有文字提示，同时支持语音讲解，并提供动态二维码，患者直接用手机扫描，实现与手机导引软件互联，实现手机端的地图指引及语音导航 |
| #9 | 室内周边搜索 | 要求基于指路机大屏系统所在位置提供指路机周边公共设施，包括饮水处、电梯、楼梯、扶梯、卫生间、出入口、自助设备等信息的搜索功能。 智能引导机终端软件支持根据医院需求定制其他信息查询功能拓展。 |
| 10 | 锁屏功能 | 要求实现指路机定时锁屏，向患者展示指路机操作指南、医院公告信息、医生排班信息及特色医疗信息。 |

### 4.1.3地图数据

| 序号 | 功能或技术指标项 | 详细技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 室内三维数据采集 | 基于CAD图的室内三维地图数据的所有门、墙体结构等都必须现场实地测绘，保证精度在20CM以内；其中室内建筑物的各项要素的具体要求如下： 门：室内建筑物的大门、所有诊室门的长、宽、高及纹理要与现实保持一致，在室内的位置要与现实保持一致；柱子：室内建筑物的柱子的形状纹理要与现实保持一致； 电梯：室内建筑物的所有电梯门的纹理及大小、电梯及电梯间在室内建筑物位置要与现实保持一致； 楼梯：室内建筑物的所有楼梯的长、宽、高、台阶数及纹理要与现实保持一致； 扶梯：室内建筑物的所有扶梯的长度、宽度及纹理要与现实保持一致； 导诊台/咨询台：室内建筑物的所有导诊台、咨询台的大小和纹理与现实保持一致； 休息区椅子：室内建筑物的所有休息区椅子的数量、排数及纹理要与现实保持一致； 绿植：室内建筑物的所有绿植的形态及纹理要与现实保持一致； 停车位：室内停车场的所有停车位的大小、数量、编号及地面纹理要与现实保持一致。 |
| #2 | 室内POI搜索数据采集 | 要求采集我院室内所有科室及公共设施的位置、名称，窗口、自助机、电梯、扶梯编号及车位编号的属性信息 |
| 3 | 室内路网数据采集 | 要求采集我院室内路网数据，路网数据符合我院通行要求和患者行走习惯。包含路段、节点、换层及扶梯方向等路网属性信息。 |
| 4 | 室内定位数据采集 | 要求采集室内定位数据，室内定位设备部署完成后，要求采集蓝牙定位设备的室内位置、蓝牙设备参数和信号强度信息。 |
| 5 | 室内定位数据加工 | 要求对采集后的蓝牙定位设备室内位置、蓝牙设备参数和信号强度信息进行加工，支持室内定位。 |
| ▲6 | 室内三维模型数据加工 | 要求将采集后的室内数据进行三维数据的生产，三维要素包括建筑物出入口、诊室门、药房/挂号窗口、休息区座椅、扶梯、电梯、楼梯、室内绿植、柱子、自助设备、停车位等，支持三维室内地图发布显示 |
| #7 | 室内POI搜索数据加工 | 要求对采集后的POI数据进行属性等信息加工分类，Poi类型包含科室及公共设施的位置、名称，窗口、自助机、电梯、扶梯编号及车位编号，支持室内POI数据搜索。 |
| 8 | 室内路网数据加工 | 要求基于我院采集后的室内路网数据进行加工，路网属性包含路段、节点、换层及扶梯方向，支持室内外一体化路径规划。 |
| 9 | 室内定位数据编辑编译 | 要求通过室内定位数据编辑编译工具，包括设备的室内位置、蓝牙设备参数和信号强度信息的编译，对室内定位数据进行编译和优化，满足定位精度要求 |
| 10 | 室内地图数据质检 | 要求对完成生产的室内地图数据包括室内三维数据、路网数据、POI数据、定位数据进行质检，质检方式包括数据一致性、数据完整性、数据正确性和数据美观性三个方面 |

# 5.项目管理要求

## 5.1现场管理要求

### 5.1.1现场安全防护设施要求

投标人应按照国家、市和项目所在地行政主管部门有关项目建设安全防护的规定和投标人的项目建设实施方案做好现场安全防护设施，确保项目安全无事故。

投标人必须接受招标人的监督。招标人发现投标人安全防护设施不足或不到位的，招标人有权责令投标人整改，投标人拒绝整改或整改不到位的，招标人将有权停止投标人施工。

投标人用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

因投标人原因导致的安全事故，由投标人承担所有责任及发生的费用。

### 5.1.2项目建设所需设备进场要求

投标人必须按照经招标人批准的项目实施方案，根据项目进度需要，组织项目建设所需设备进场。所有建设现场使用的机具必须经验收合格，才能进场使用。严禁不合格的产品进场使用。

投标人的设备进场后，应及时向招标人报备。未经招标人的批准同意，投标人的设备不得擅自离场。

投标人的建设所需设备应按照招标人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的活动，不得造成安全问题。

### 5.1.3项目建设进度（工期）要求

*1、要求投标人应保证在合同签署后120个日历日内完成设备到货、安装及调试等项目实施工作并具备初验条件。

# 6.项目管理团队要求

## 6.1项目组织及人员

投标人应提供其项目团队管理的详细组织架构、职员姓名、职务、专职及职员关系，要清楚显示将不同组别联系起来的个人及责任方向。投标人应提供全部行政人员、监督人员、工程管理及技术人员的姓名、资历及到目前为止的履历。这些人员应全职受雇于该项目。

投标人的项目管理组织中应至少包括项目经理、技术负责人、现场管理人员、文档资料管理人员、专职质量保证人员等。其中智能导航系统建设项目团队人数≥5人。

### 6.1.1项目经理要求

- 近5年（2013年1月至本次采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）至少有1个智能导航系统建设项目经验。

- 要专职于本项目，履行合同内应尽的责任，由任职开始，直至质保期结束。

### 6.1.2技术负责人要求

- 智能导航系统负责人近5年（2013年1月至本次采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）至少有1项智能导航系统建设项目。

- 投标人不得随意更换项目管理人员，若确实需更换人员时，应提前七天申请报招标人批准，申请应提出同等或更高资历的替换人员名单。

- 招标人同意投标人不得更换项目经理及主要技术人员，招标人对投标人擅自更换项目经理及主要技术人员的行为将予以严厉的处罚。为了项目的最佳实施，招标人有权要求撤换项目经理。

如招标人认为项目管理人员不能胜任其工作责任，招标人有权向投标人提出更换人员的要求。投标人应在10天内选派资历和经验能被招标人认可的人员接替工作。

# 7.系统验收

## 7.1验收要求

在验收阶段，将按照采购合同，由招标人组织验收小组，进行功能和性能的验收测试。从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性、和安全性及系统文档、规范及注释说明等方面组织全面验收。验收测试安排分为系统初验和系统终验。投标人应在招标文件规定时间内，将招标人要求范围内的全部工作完成。

## 7.2系统初验

投标人在完成项目系统建设并经过测试后，由投标人提出书面初验申请，招标人在监理签署同意初验意见后，成立项目初验小组，由招标人、监理单位、投标人等组成。对项目进行初验。初验依据是招标文件技术部分、项目实施方案、测试报告。初验前投标人必须提供完整的项目文档。

## 7.3系统试运行

初验合格后，经招标人同意，系统进入试运行阶段，试运行周期3个月。投标人要按招标人要求提供培训和技术支持，保证用户能够正确理解和使用系统；投标人必须对试运行中出现的任何问题及招标人提出的修改意见做出响应，并提交解决方案，在招标人确认后实施。试运行期间如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算。

## 7.4系统终验

在试运行结束后，由投标人提出书面项目终验申请，招标人在监理签署同意初验意见后，成立项目终验小组，由招标人、监理单位、投标人等组成。对项目进行终验。终验依据是招标文件、项目实施方案、试运行报告、用户意见。

# 8.培训及文档

## 8.1培训服务要求

为更好的应用智能导航系统，需要对招标人进行系统、有效的培训服务。在该项目的每个实施阶段根据培训要求为各相关单位人员提供相应的培训。在组织培训过程中，提供系统结构、性能、使用、维护、定制和升级等各方面的培训内容，并提供全套培训教材和培训计划。

同时将针对不同的培训对象制定不同的培训方案，确保每个参加培训的人员能掌握系统的使用方法。

## 8.2培训方式

采用集中培训及现场实践培训相结合的方式。

## 8.3其它培训事宜

培训可分期分批进行，根据实际情况，由招标人指定具体培训时间。对于所有培训，中标人须设立专门的培训组，派出具有相应专业知识、丰富的实际工作经验的专业人员进行培训。培训使用的教材、资料、文件、多媒体演示系统将由投标人准备，均用中文编写。培训所需的硬件设施与场地由招标人与投标人协商解决。

## 8.4技术文档要求

- 投标人应在系统初验前向用户提交完整的技术文档，内容必须与所实施的系统相一致，并尽可能详细。所提交的技术文档必须是正式版本。

- 投标人须提供所实施系统的测试报告

- 投标人须提供技术文件包括系统实施方案、操作手册、系统配置及网络拓扑图。

- 投标人须提供验收文档等。

- 投标人须对本项目的所有技术文件以及招标人提供的内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人须遵守与招标人签订的保密协议，未经招标人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本标书以及本项目的任何内容。

# 9.售后服务

## 9.1试运行期间的技术支持与服务

产品试运行期间，投标人须向招标人提供免费的技术支持和服务，服务内容应包括但不限于下述内容：技术协助、升级服务、调优、故障排除等。服务方式包括电话支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。

产品试运行期间，投标人须提供7×24小时技术支持和服务，如出现技术故障，工程师应在2个小时内使系统得以正常运行。如在8小时内（含节假日）未解决故障和问题，投标人应采取紧急预案，使系统得以正常运行。

## 9.2质量保证期内的技术支持与售后服务

9.2.1本项目的质量保证期为自终验通过之日起≥36个月。质量保证期过后整个系统的年度售后服务费用不超过本项目合同金额的5%。

9.2.2投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中须明确说明服务人员配置、服务流程设置、服务文档种类、服务响应时间。

9.2.3投标人必须提供终验通过之日起至少36个月质量保证期的免费技术支持服务，提供7×24小时的技术支持和服务。方式应包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、性能调优、技术升级服务等。

9.2.4在质量保证期间，投标人必须在2小时内对招标人所提出的维护要求做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。

9.2.5系统运行过程中如果出现各种技术故障和问题，投标人的专业工程师应在2个小时内到现场，使系统得以正常运行。如果在8小时内（节、假日也不例外）未解决故障和问题，投标人应采取紧急预案，使系统得以正常运行。

9.2.6如果由于维修服务失误或产品故障造成最终用户损失，投标人除承担赔偿外，还要提供处理办法。

9.2.7在智能导航系统通过终验之日起12个月内，投标人应提供驻场服务，驻场技术人员≥1人。