北京市八宝山殡仪馆大礼堂音响、视频录播设备改造更新项目

公开招标公告

北京宏信天诚国际招标有限公司受北京市八宝山殡仪馆的委托，对北京市八宝山殡仪馆大礼堂音响、视频录播设备改造更新项目进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。

- 招标编号：1805-HXTC-IS1146

2、项目名称：北京市八宝山殡仪馆大礼堂音响、视频录播设备改造更新项目

3、采购人名称、地址：北京市八宝山殡仪馆，北京市石景山区石景山路9号

4、采购人联系人及联系方式：白艳，010-88259707

5、招标代理机构名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

6、招标内容：北京市八宝山殡仪馆大礼堂音响、视频录播设备改造更新项目（具体技术参数详见第四章技术需求）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求及用途 | 是否为核心产品 | 分包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声桥扬声器（左） | 2 | 只 | 功率输出：≥400瓦 | 是 | 137.3031 |
|  | 声桥扬声器（左） | 1 | 只 | 连续输出功率：≥500W | 否 |  |
|  | 声桥扬声器（右） | 2 | 只 | 功率输出：≥400瓦 | 否 |  |
|  | 声桥扬声器（右） | 1 | 只 | 连续输出功率：≥500W | 否 |  |
|  | 返送音箱 | 4 | 只 | 功率输出：≥300W | 否 |  |
|  | 补声音箱 | 12 | 只 | 功率输出：≥300W | 否 |  |
|  | 吸顶音箱 | 10 | 只 | 额定功率：≥30W | 否 |  |
|  | 功率放大器 | 1 | 台 | 4通道8Ω ≥400W,4Ω ≥400W，2Ω ≥325W； | 否 |  |
|  | 功率放大器 | 1 | 台 | 4通道8Ω ≥400W,4Ω ≥400W，2Ω ≥325W | 否 |  |
|  | 功率放大器 | 1 | 台 | 4通道8Ω ≥625W,4Ω ≥625W，2Ω≥ 625W | 否 |  |
|  | 功率放大器 | 1 | 台 | 4通道8Ω ≥400W,4Ω ≥400W，2Ω ≥325W | 否 |  |
|  | 功率放大器 | 1 | 台 | 4通道8Ω ≥400W,4Ω ≥400W，2Ω ≥325W | 否 |  |
|  | 功率放大器 | 1 | 台 | 2通道8Ω ≥800W,4Ω ≥800W，2Ω ≥650W | 否 |  |
|  | 数字音频处理器 | 3 | 套 | 不少于8路平衡话筒/线路输入通道及8路平衡线路输出通道 | 否 |  |
|  | 调音台 | 1 | 台 | 不少于24路单声道输入和4个立体声 | 否 |  |
|  | 无线手持话筒 | 2 | 台 | 有效范围：≥100米（300英尺） | 否 |  |
|  | 专业CD机 | 2 | 台 | 支持CD文本信息和ID3标签 | 否 |  |
|  | 蓝光硬盘播放机 | 2 | 台 | 支持断点记忆 | 否 |  |
|  | 监听音箱 | 1 | 对 | 输出功率 不小于20W | 否 |  |
|  | 监听耳机 | 1 | 套 | 单元直径不小于30mm | 否 |  |
|  | 时序电源 | 3 | 台 | 时序通道数量不少于8通道 | 否 |  |
|  | 机柜 | 1 | 套 | 利旧（无需采购） | 否 |  |
|  | 中央控制系统主机 | 1 | 台 | 不少于8路弱电继电器接口 | 否 |  |
|  | 8寸无线触摸屏 | 1 | 台 | 尺寸：不小于8英寸 | 否 |  |
|  | 编程软件1 | 1 | 套 | 与中控主机同品牌 | 否 |  |
|  | 编程软件2 | 1 | 套 | 与中控主机同品牌 | 否 |  |
|  | 无线接收器 | 1 | 台 | 与中控主机同品牌 | 否 |  |
|  | 红外发射棒 | 8 | 条 | 与中控主机同品牌 | 否 |  |
|  | 中控系统软件二次编程调试 | 1 | 套 | 与中控主机同品牌 | 否 |  |
|  | 电源控制器 | 2 | 台 | 支持至少3种不同的控制协议 | 否 |  |
|  | 音量控制器 | 1 | 台 | 最多可以同时使用大于2路 | 否 |  |
|  | 高清录播主机 | 1 | 台 | 标准机架式外观设计，便于机柜安装 | 否 |  |
|  | 一体化高清摄像机 | 3 | 台 | 光学变焦≥22倍，数字变焦≥16倍 | 否 |  |
|  | 拾音话筒 | 6 | 支 | 最大声压级不劣于130dB | 否 |  |
|  | 录播控制面板 | 1 | 套 | 控制接口：RS232等接口 | 否 |  |
|  | 图像切换控制台 | 1 | 套 | 支持录制、暂停、停止功能 | 否 |  |
|  | 视频资源管理平台 | 1 | 套 | 支持直播权限及密码设置 | 否 |  |
|  | 视频编辑软件 | 1 | 套 | 具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择 | 否 |  |
|  | 导播主机 | 1 | 台 | 硬盘≥1TB | 否 |  |

本项目不接受进口产品投标

7、资金来源：财政拨款

8、项目预算金额：137.3031万元人民币。

9、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）必须购买招标文件并登记备案，未购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

（3）投标人必须按照招标公告的规定，向招标代理机构登记备案，获得招标文件。

（4）投标人须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

（5）不接受联合体投标。

10、投标报名时间及招标文件发售时间：2018年7月18日 起至 2018年7月25日止（法定节假日除外)，每天上午9:00-11：30，下午13：30-16:00(北京时间)。

11、招标文件发售地点：北京宏信天诚国际招标有限公司（北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室）

12、招标文件售价：每包500元人民币，招标文件售后不退（现场购买，不接受邮购）。

13、投标文件递交截止时间：2018年8月8日上午09：30（北京时间）

14、投标文件递交截止时间暨开标时间：2018年8月8日上午09：30（北京时间）

15、投标文件递交及开标地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦4层北侧楼道东头第三会议室

16、评标方法：综合评分法。

17、公告期：自公开招标公告发布之日起5个工作日。

18、领取招标文件时须提供以下资料，复印件装订成册；经检查合格，签署保密协议及供应商承诺书后，方可领取本项目的招标文件：

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖本单位公章）

（2）法定代表人授权委托书原件（法定代表人及法人授权代表签字并加盖本单位公章）；

（3）法人授权代表本人身份证（复印件加盖本单位公章）；

19、凡对本次招标提出询问，请与北京宏信天诚国际招标有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

地　　址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室

邮　　编：100038

电　　话：010-52837446   010-63988670

传　　真：010-63968553

电子信箱： hongxintiancheng@126.com

联 系 人：朱江、徐颖

项目负责人：修海龙、周洁琼、徐颖

开 户 名：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行： 中国建设银行北京金安支行

帐号： 11001029200053007833

北京宏信天诚国际招标有限公司

2018年7月18日