北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目

招标文件

招标编号：1709-HXTC-IR1348

采购人:北京市公安局公安交通管理局

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

2017年9月

目录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知资料表	7

第三章 投标人须知	11

一、说明	11

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人	11

2.资金来源	12

3.投标费用	12

二、招标文件	12

4.招标文件构成	12

5.招标文件的澄清	13

6.招标文件的修改	13

三、投标文件的编制	13

7.投标文件编制的原则	13

8.投标范围及投标文件中计量单位的使用	13

9.投标文件构成	13

10.证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11.投标报价	16

12.投标保证金	17

13.投标有效期	18

14.投标文件的签署与规定	18

四、投标文件的递交	18

15.投标文件的装订及递交	18

16.投标截止期	19

17.投标文件的修改与撤回	19

五、开标及评标	20

18.开标	20

19.评标委员会和评标方法	20

20.投标文件的初审	20

21.投标文件的澄清	22

22.评标	22

23.评标过程及保密原则	22

六、确定中标	23

24.中标人的确定标准	23

25.接受和拒绝任何或所有投标的权利	23

26.中标通知书	23

27.签订合同	24

28.履约保证金	24

七、中标服务费	24

29.中标服务费	24

八、政府采购信用担保	25

30.政府采购信用担保	25

第四章 技术需求	26

第五章 评分办法及评分标准	43

第六章 合同主要条款	46

第七章 投标文件格式	46

1 投 标 函	76

2 投标一览表	78

3 投标分项报价表	79

4 服务说明一览表	80

5 技术规格偏离表	81

6 商务条款偏离表	82

7 资格证明文件	83

8 业绩案例一览表	97

9 服务及培训计划	98

10 履约保证金保函（中标后开具）	99

11 中标服务费承诺书	100

12 政府采购投标担保函	101

13 政府采购履约担保函	103

14 投标人企业类型声明函（如适用）	106

15 项目人员情况说明	108

拟派现场项目经理资格声明	108

拟派项目主要管理人员情况表	109

# 第一章 投标邀请

北京宏信天诚国际招标有限公司受北京市公安局公安交通管理局的委托，对北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：1709-HXTC-IR1348

2、项目名称：北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目

3、采购人名称：北京市公安局公安交通管理局

采购人地址：北京市西城区阜成门北大街1号

采购人联系人及联系方式：谢警官，010-68399073

4、招标代理机构名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

5、招标内容：违法鸣笛抓拍设备建设（具体详见第四章技术需求）

| 包号 | 采购内容 | 分包预算金额（万元） | 简要需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法鸣笛抓拍设备建设 | 1047.28 | 26套违法鸣笛抓拍设备采购、安装、调试、联网、与原有违法监测系统上端软硬件接入、设备检测、及其配套市政基础施工供电等全部工作。 |
| 2 | 监理 | 34.56 | 对第一包工程进行监理,包括：进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、文档管理和组织协调 |

6、资金来源：财政拨款

7、项目预算金额：人民币壹仟零捌拾壹万捌仟肆佰元整（￥10,818,400.00元）（批复编号：XM-0000007102170914151）

8、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标人必须按照招标公告的规定，向招标代理机构登记备案，获得招标文件。

（3）不接受联合体投标。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系或类似关系的不同潜在投标人，不得参加本合同项下的政府采购活动。

（5）投标人须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

（6）第二包投标人须具备住房和城乡建设部颁发的通信工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。

9、投标报名时间及招标文件发售时间：即日起至2017年9月25日止（法定节假日除外)，每天上午9:00-11：30，下午13：30-16:00(北京时间)。

10、招标文件发售地点：北京宏信天诚国际招标有限公司（北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室）

11、招标文件售价：每包500元人民币（含电子版），招标文件售后不退（如需邮购，另加100元人民币邮寄费，但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任）。

12、投标文件递交时间：2017年10月9日上午9：30（北京时间）

13、投标文件递交截止时间暨开标时间：2017年10月9日上午9：30（北京时间）

14、投标文件递交及开标地点：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦4层北侧楼道东第三会议室

15、评标方法：综合评分法。

16、领取招标文件时须提供以下资料，方可领取本项目的招标文件：

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖本单位公章）；

（2）税务登记证，三证合一可不提供（复印件加盖本单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书原件（须包含购买本项目招标文件）；

（4）法人授权代表本人身份证（复印件加盖本单位公章）；

（5）近半年内任意三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章）；

（6）近半年内任意一个月的纳税有效凭据（按月纳税），或上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章）；

（7）信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①投标人须提交在规定网站查询到的信用记录结果网页截屏,并加盖投标人公章。

②网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

③信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

（八）投标人资格要求中各分包投标人须具备的资质证书（复印件加盖本单位公章）

17、凡对本次招标提出询问，请与北京宏信天诚国际招标有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

地　　址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室

邮　　编：100038

电　　话：010-52837446，010-63976753

传　　真：010-63968553

电子信箱： hongxintiancheng@126.com

联 系 人：闫文娟、蒙慧勤

项目负责人：闫文娟、周洁琼、蒙慧勤

开 户 名：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行：中国建设银行北京金安支行

帐号： 11001029200053007833

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于采购服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市公安局公安交通管理局 地 址：北京市西城区阜成门北大街1号 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司 地 址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室 电 话：010-52837446，010-63976753 |
| 1.3.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.4 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否 |
| 2.1 | 资金已到位，本项目预算金额：人民币壹仟零捌拾壹万捌仟肆佰元整（￥10,818,400.00元） |
| 9.1_*7-1 | 企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_*7-2 | 税务登记证复印件，三证合一可不提供（须加盖本单位公章） |
| 9.1_*7-3 | 法定代表人授权书原件（格式） |
| 9.1_*7-4 | 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_*7-5 | 投标人提供投标人上一年度经会计师事务所出具的财务审计报告，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表（复印件，须加盖投标人公章）。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）或政府采购投标担保函（须加盖投标人公章）。说明： 1、银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则该资信证明复印件无效； 3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效； 6、政府采购投标担保函出具单位和格式见附件 |
| 9.1_*7-6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。） |
| 9.1_*7-7 | 有依法缴纳税收的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。） |
| 9.1_*7-8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章。 |
| 9.1_*7-9 | 参加本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章。 |
| 9.1_*7-10 | 第二包投标人须具备住房和城乡建设部颁发的通信工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质（复印件须加盖本单位公章。） |
| 9.1_7-11 | 信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 ①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。 ②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。 注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打 印。 |
| 12 | 投标保证金：第一包：￥209,400.00；第二包：￥6,900.00 递交时间：2017年9月28日16:00之前 递交地点：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室 投标保证金形式：政府采购投标担保函、电汇 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：中国建设银行北京金安支行 帐号： 11001029200053007833 *3、须在规定时间内缴纳投标保证金；电汇说明中写明项目编号，汇款底单复印件开标现场单独密封作为投标保证金提交。 |
| *13.1 | 投标有效期：90个日历日 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份，副本：7份，电子版：1份。 |
| 16.1 | 投标截止期：2017年10月9日上午9：30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2017年10月9日上午9：30（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦4层北侧楼道东第三会议室 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：本项目不设立履约保证金。 |
| 29.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标人在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 |
| 12.3 28.1.2 30．2 | （1）中国投资担保有限公司 地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层 联系人： 刘 尊 联系电话：88822559、88822659 移动电话：18701216551 传真：68437040、68472315 邮箱：liuzun@guaranty.com.cn （2）北京首创融资担保有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼 联系人：杨 阳 陈浩然 联系电话：58528750、58528760 移动电话：13488752033、18910210850 传 真：58528757 邮 箱：yangyang@scdb.com.cn chenhaoran@scdb.com.cn （3）北京中关村科技融资担保有限公司 地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人：高路，孙莹 联系电话：59705600-6011、6931 移动电话：13910831161、13720094769 传真：59705606 邮箱：tailiwendy@126.com |

# 第三章 投标人须知

### 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京宏信天诚国际招标有限公司。

1.3合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

1.4凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标。此处的相关联的附属机构是指单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

1.5凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

1.6投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

### 2.资金来源

2.1财政资金，资金已落实。

2.2项目预算金额见投标人须知资料表。

### 3.投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 二、招标文件

### 4.招标文件构成

4.1要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同主要条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 6.招标文件的修改

6.1在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

### 三、投标文件的编制

### 7.投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 8.投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有货物（服务）进行投标。如有分包，不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4 服务说明一览表

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件

*7-1企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-2税务登记证复印件，三证合一可不提供（须加盖本单位公章）

*7-3法定代表人授权书原件（格式）

*7-4 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

*7-5投标人提供投标人上一年度经会计师事务所出具的财务审计报告，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表（复印件，须加盖投标人公章）。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）或政府采购投标担保函（须加盖投标人公章）。说明：

1）银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2）银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则该资信证明复印件无效；

3）银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6）政府采购投标担保函出具单位和格式见附件

*7-6	有依法缴纳社会保障资金的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-7	有依法缴纳税收的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-8	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章；

*7-9	参加本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。

投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章；

*7-10第二包投标人须具备住房和城乡建设部颁发的通信工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质（复印件须加盖本单位公章。）

7-11信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打

印。

7-12投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

其中管理体系认证说明：

①认证证书必须在有效期内；

②认证证书超过一个监督审核周期的，如证书有明确要求粘贴年检、合格标识或与审核通知书同时使用有效或以其他方式证明证书有效性的，投标人须提供相关材料以证明其认证证书的有效性。

8 业绩案例一览表（须提供中标/中标通知书或合同或验收单复印件加盖本单位公

章）

9  服务及培训计划

10履约保证金保函格式（中标后开具）

11中标服务费承诺函格式

12政府采购投标担保函格式

13政府采购履约担保函格式

14《投标人企业类型声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）（如适用）

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

### 10.证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明/服务总体构想。

(1)管理模式，各项管理规章制度、机制。

(2)人员配备，人员的选聘及人力资源管理、培训。

(3)服务必需的物资装备情况。

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格/投标人应针对服务内容制订详细具体的方案、措施和计划。

10.2.3	对照招标文件技术规格，投标人应针对服务内容、作业要求及作业标准进行逐项应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外,提出详细可行的解决方案及作出相应的承诺。

10.3其他有关问题

### 11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3投标分项报价表上的价格项应包含所有费用（招标文件另行规定除外），包括但不仅限于以下：

11.3.1投标报价为提供服务费用的总和，是完成本招标文件所述的全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于为完成本项目服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本，投标人均应计入报价。

11.3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，招标人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4本次招标投标人只允许对本项目或对每一包有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.5投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.6最低报价不是授予合同的唯一保证。

### 12.投标保证金

12.1投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第29条的规定缴纳中标服务费的。

12.3投标保证金必须采用下列形式之一：

政府采购投标担保函（投标担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具）、电汇（采用电汇必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）。

12.4凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中标人凭收据和采购合同领取投标保证金）。

12.6未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还投标人（投标人凭收据领取投标保证金）。

### 13.投标有效期

13.1投标应在规定的开标日后的 90个日历日内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标人须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

### 四、投标文件的递交

### 15.投标文件的装订及递交

15.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”分开单独密封，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖本单位公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖本单位公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

### 16.投标截止期

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17.投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

### 五、开标及评标

### 18.开标

18.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2开标时，由公证员（如有）或监标人（如有）或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员（如有）和/或监标人（如有）、采购代理机构、投标人代表签字确认。

### 19.评标委员会和评标方法

19.1评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第四章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、资格性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20.投标文件的初审

20.1符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表” （报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；但在开标时唱出并经投标人签字确认的投标总价保持不变，不得以任何理由和方式调整。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

20.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术规格及要求”中星号“*”指标的；

②投标总价超出采购预算，采购人无能力支付的；

③投标有效期不足的；

④投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

⑤投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑥在未经财政部门批准采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑦为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司。

⑧若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，投标人所投产品为非中小企业产品（如适用）。

⑨参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人存在单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系或类似关系的。

⑩由招标代理机构于评标现场查询并打印的“信用记录查询证明材料”, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，按照无效投标处理。

### 21.投标文件的澄清

21.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22.评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

1）企业基本情况；

2）对本项目服务的整体设想及策划；

3）拟采取的工作计划和物资装备情况；

4）拟建立的组织机构及人员的配备、培训、管理；

5）管理规章制度及标准建立情况；

6）针对该项目的服务细化的内容标准、量化的服务拟采取措施和承诺指标等。

22.3综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、方案、信誉、服务、业绩等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

22.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除6%-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章（如适用）。

### 23.评标过程及保密原则

23.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

### 六、确定中标

### 24.中标人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、服务业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 25.接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

25.3在招标过程中出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26.中标通知书

26.1在投标有效期内，中标人确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

### 27.签订合同

27.1中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28.履约保证金

28.1本项目不设履约保证金。

28.1.1履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B.支票、汇票。

C．政府采购履约担保函：保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

28.1.3履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

28.1.4如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

### 七、中标服务费

### 29.中标服务费

29.1采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.3% |
| 500-1000 | 1.0% |
| 1000-5000 | 0.6% |

29.2中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3中标服务费将以现金、支票（北京地区）或电汇的方式进行收取。中标人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

29.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

### 八、政府采购信用担保

### 30.政府采购信用担保

30.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保（如适用）。

30.2投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

30.3投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标人须知资料表。

# 第四章 技术需求

第一包技术需求

- 项目概况

（一）工作内容

本项目计划在重要地区周边、政治中心区、部分学校医院周边建设违法鸣笛抓拍设备26套，并将抓拍数据接入现有违法监测系统，并提供自项目最终验收之日起3年的免费质量服务。

- 分包预算：1047.28万元。

- 交货期：

2017年10月20日前完成采购人指定重要地区周边设备的安装、调试和执法工作（点位由采购人指定，不少于8处），2017年12月31日前完成全部设备安装、联网调试、执法、启用等工作。

- 建设工作量：

26套违法鸣笛抓拍设备采购、安装、调试、联网、与原有违法监测系统上端软硬件接入、设备检测、及其配套市政基础施工供电等全部工作。

- 其他工作（包括且不限于）：

投标人负责委托具有市政工程勘察设计相关资质的设计单位进行前端设备市政工程勘查、设计，设计图纸需经采购人及监理方书面确认。投标人负责市政基础建设、钢结构建设、供电报装、电源连接等市政工程。

投标人负责设备安装所需的工程协调、手续报批等工作，并承担由此产生的全部费用（提供书面承诺函，并加盖公章）。

质保期内，按照采购人使用需求，投标人负责对前端设备随时迁移调整、软硬件升级等工作，并承担由此产生的全部费用。

提供自项目最终验收之日起3年的免费质量服务；

在建设期及质保期内保障本项目正常运行所必须的所有工作。

（二）交货、付款及验收

1、交货地点：

采购人指定地点。

2、付款方式：

合同签订后，采购人向中标人支付合同总价款的40%作为预付款；

合同签订且设备全部到货验收合格后，经采购人和监理方确认后，采购人向中标人支付合同总价款的30%作为设备款；

系统试运行期满，采购人组织专家验收合格后，采购人支付合同总价款的25%作为竣工款。

自验收合格之日起进入免费质保期，质保期满后，采购人支付合同总价款的5%，作为尾款。

采购人支付每笔货款的同时，中标人提供等额正式发票。

3、验收方式：

执法设备启用前，每套前端设备必须提供由省部级以上检测机构出具的设备违法记录功能符合执法要求的检测/检定报告。检测依据：《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2014)、《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T833-2016)、以及设备生产厂商的企业标准等。在项目终验以前，按照采购人验收抽检规定为至少3套设备提供由省部级以上检测机构出具的设备违法记录性能（有效率和捕获率）符合要求的检测报告。

系统初验合格后进入试运行，试运行期为三个月。系统试运行期后，由采购人组织专家验收组按照招标文件要求进行验收并出具验收意见。

4、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门将在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

- 投标要求

（一）投标人要求

投标人须提供前端设备建设及配套市政施工方案

由于建设周期非常紧张，因此投标人应制定详实合理的安装施工计划，包括市政施工、设备备货、设备安装调试等一系列工作。投标时须提供详细的实施计划和拟投入本项目的人员情况。

（二）检测要求

1、投标检测要求

投标时，投标人所投设备需提供省部级以上相关检测机构出具的设备检测证书。

检测报告中应体现以下功能：

- 鸣笛自动抓拍功能

- 图片记录功能

- 违法鸣笛车辆抓拍率

- 车辆号牌识别率

检测依据参考《道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832-2014》、《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T833-2016)以及设备生产厂商的企业标准等。

2、设备验收抽检要求

设备安装完毕后，验收前，投标人应根据采购人要求，在26套设备中随机抽取3套设备，委托省部级以上相关检测机构出具的设备检测证书。检测依据参考《道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832-2014》、《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T833-2016)以及设备生产厂商的企业标准等。

检测报告中应逐项明确体现以下功能：

- 鸣笛自动抓拍功能

- 图片记录功能

- 违法鸣笛车辆抓拍率

- 车辆号牌识别率

3、逐套设备应用检测要求

设备安装完毕后，正式执法启用前，投标人应委托省部级以上相关检测机构，出具26套设备检测证书，质保期内之后每年根据采购人要求，组织开展设备重复检测工作。

检测报告中应逐项明确体现以下功能：

- 鸣笛自动抓拍功能

- 图片记录功能

- 图像同一性认证（抓拍图像与实际违法车辆一致）

- 时钟校准功能

4、其他要求

*投标人所投产品的操作系统应提供正版软件的证明，投标人应保证采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与投标人提供的任何产品有关的侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

（三）方案实施要求

*投标时投标人须提供包括以下内容的承诺函：因投标人所投设备功能、性能等原因，不能满足采购人对项目进度、质量等方面的要求的，经监理方确认，投标人须无条件调整项目整体方案（包括且不限于鸣笛抓拍设备、前端数据处理主机、补光灯，及配套通信链路、市政工程、检测/检定等项目涉及的全部工作），并承担全部费用。

- 违法鸣笛抓拍设备技术要求

（一）基本要求

违法鸣笛抓拍设备利用钢结构杆具，安装在被监测路口通行方向车道上方，采用非接触式触发模式（不能使用电感线圈触发），设备应由声学阵列、机动车图像采集处理单元、数据处理与传输单元，补光控制照明单元、LED显示屏等硬件单元和应用软件单元组成。采用拍摄车辆前牌的方式采集车辆信息。

对于借用现有信号灯、监控探头钢结构杆具、供电安装的点位。所安装的探头、补光灯、显示屏等部件应牢固，且不能对已有钢结构杆具安全造成影响。

各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。

金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂镀层，涂镀层不应有起泡、龟裂、脱落等现象。金属零部件表面不应有锈蚀。

根据公安交管部门发布的禁限措施，投标人负责设备配套禁鸣标志牌的安装设置工作。

对于需要单独立杆的设备，安装在6米高的钢结构杆具上。

（二）鸣笛抓拍功能要求

1、声音图像采集与记录

设备通过同步采集声传感器阵列的声音信号和摄像头图像信号，获取路面车辆鸣笛行为情况。

有效探测距离：可探测不少于设备安装位置前方50米，

有效探测宽度：不低于3车道

横向分辨率：可区分有效探测区域内相邻车道并排车辆的鸣笛声

纵向分辨率：可区分有效探测区域内前后车辆的鸣笛声

行进车辆鸣笛：可分辨，典型城市道路车辆行进速度下均可抓拍

2、触发抓拍

设备应对车辆鸣笛进行信号采集与处理，对车辆鸣笛情况进行定位并自动抓拍，自动保存鸣笛前后的违法图片、音视频信号（保存视频时间长短可设置）。同步在图片及视频的违法车辆上叠加声音效果图，声音效果图与视频同步叠加播放，实时显示鸣笛声声源区域、声音相对大小及鸣笛时长。设备应排除其他噪声的干扰，对于车辆引擎声、鸟叫声、雨点声等其他城市噪声能够区分，避免误触发。

3、声源定位

系统自动起拍的鸣笛声音大小及鸣笛时长可根据阈值要求进行设定。

4、音视频回放

设备可任意选取时间段，对记录的声音视频进行回放。回放过程，可对鸣笛声进行重听并通过声音效果图识别鸣笛车辆。鸣笛车辆的特征可以人工从声音效果图中识别。

（三）其他执法功能要求

1、卡口功能

设备自动记录安装点位有效覆盖车道的经过车辆图片，卡口数据能够根据采购人要求传输至指定平台。

2、专用车道等违法抓拍功能

前端设备在实现违法鸣笛行为抓拍的同时，可根据采购人要求和所在道路的情况，设置其他相应违法抓拍功能，违法行为包括占用专用车道违法等。违法数据能够根据采购人要求传输至指定平台。

（四）设备有效率、识别率要求

1、鸣笛抓拍有效率要求

自动识别鸣笛车辆，鸣笛违法抓拍有效率应达到白天90%以上，夜间80%以上。

2、号牌识别功能

前端监测设备符合《GA/T 833-2016机动车号牌图像自动识别技术规范》有关要求。日间号牌号码识别准确率应不小于95%，夜间号牌号码识别准确率应不小于90%。

识别号牌种类：识别号牌的种类应包括GA 36规定的号牌（摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌等，质保期内应实现对于新能源车辆号牌的检测并符合相关标准。

（五）记录图片格式要求

符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832-2014》要求。

每条违法/卡口信息记录3幅图片，第一、二幅为远景图片，应能清晰还原车辆在检测车道内连续行驶的两个位置、车辆类型、车牌号码、车身颜色、标志标线位置及颜色。第三幅为从第二张图片中截取的车辆特写图片，应能清晰辨认车辆号牌。

设备自动拍摄违法图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:1994的要求。

每幅图片应叠加时间信息，精确到毫秒，叠加的时间信息字体采用宋体，叠加信息为透明底黄字符。记录的最终图片应组合为一个图片文件，且应将设备编码、安装地点、监测方向、监测车道、违法日期时间、限行时间（根据道路情况）等信息以一排黑底白字符形式合成于JPEG图片上方，合成的字符字体采用宋体。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求。图片组合时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。拍摄图片不应出现拍摄图片宽度、景深狭小的情况。在质量保证期内，根据采购人的要求调整叠加信息的字体、字号、颜色和位置。具体以采购人最终确认为准。

记录的图片为24位真彩色，每幅图片不低于700万像素，合成后的违法图片不大于4MB。

（六）数据传输要求

投标人提供自设备安装至项目最终验收为止（至少1年）的通信链路，确保平滑接入现有违法监测系统上端。可采取租用运营商4G网络或有线链路等方式将前端监测设备采集数据实时回传到采购人中心系统。

投标人提供的传输链路应确保满足采购人对于违法数据、卡口数据、视频回传的流量、带宽及实时性等要求。投标人应提供所选用通信链路接入局系统所需的全部设备及安装调试服务，确保完全满足采购人使用需求。

中标结果确认后，采购人提供具体的数据格式和通信协议要求，投标人于7日内提供满足采购人数据格式和传输需求的前端设备。设备应提供不低于百兆的以太网通信接口（RJ45），支持TCP/IP、FTP等通信协议。数据传输优先级由高到低分别为：违法数据、车辆通行记录数据、视频数据。

（七）视频采集及录像功能

设备具有对存储视频进行灵活设置的能力。设备前端应实时存储高清视频，应具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频分辨率不低于1080P，视频帧率不低于25Fps，并能确保前端存储连续录像时间不小30日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息，信息叠加位置应支持自定义，需符合局内对视频OSD叠加要求。视频以每2-5分钟为时间段，每段视频大小不应超过50MB，进行实时滚动存储。

前端监测设备能够按照采购人要求将实时视频通过网络传输至指定平台。前端设备实时视频应支持GB/T28181标准协议。

（八）时钟校准功能

支持NTP/FTP校时，设备应安装GPS模块，具有时钟校准功能，并可以设置专门的时钟校准策略。24h内计时误差不超过1.0s，并确保每日至少时钟同步一次，向采购人提供安装设备的经纬度信息。

（九）其他要求

全套设备（声学阵列、高清摄像机、补光灯、机箱等）防尘防水级别应不低于IP54。

- 计划安装点位表（具体以实际勘查和执法需求为准）

| 序号 | 区县 | 地点 | 所在道路 | 现场拟采用安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城 | 首都大酒店 | 前门东大街 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 2 | 东城 | 北京饭店 | 长安街 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 3 | 东城 | 市委东南门（南向北方向） | 台基厂 | 借用电子警察钢结构安装 |
| 4 | 西城 | 国二招 | 西直门南小街 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 5 | 西城 | 职工之家 | 真武庙路、真武庙头条 | 借用电子警察钢结构安装 |
| 6 | 西城 | 人大会议中心\北大第二住院部 | 西黄城根北街 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 7 | 西城 | 大会堂宾馆 | 西交民巷 | 借用电视监控钢结构安装 |
| 8 | 西城 | 府右街北口西向东（北大妇幼门前） | 文津街 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 9 | 西城 | 北长街北口 | 北长街 | 借用电视监控钢结构安装 |
| 10 | 西城 | 灵境胡同东口 | 府右街 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 11 | 西城 | 六十六中门前东向西 | 枣林前街 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约80米 |
| 12 | 西城 | 奋斗小学北门 | 无名 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约50米 |
| 13 | 西城 | 政协门前南向北 | 太平桥大街 | 借用电子警察钢结构安装 |
| 14 | 朝阳 | 人大附中朝阳学校门前 | 太阳宫南街 | 借用电子警察钢结构安装 |
| 15 | 朝阳 | 中日医院门前（西门） | 樱花东街 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约100米 |
| 16 | 海淀 | 京西宾馆 | 长安街，羊坊店西路 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 17 | 海淀 | 远望楼 | 北三环辅路 | 借用电子警察钢结构安装 |
| 18 | 海淀 | 海东口西北角（海淀医院前） | 海淀南路 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 19 | 丰台 | 群星路十八中门前东向西 | 群星路 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约100米 |
| 20 | 丰台 | 北大街丽泽中学门前东向西 | 北大街 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约60米 |
| 21 | 丰台 | 云岗路云岗中学门前 | 云岗路 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约90米 |
| 22 | 石景山 | 八角东街五一小学南 | 八角东街 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约100米 |
| 23 | 房山 | 京深路长阳国际城路段 南向北 | G107国道 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 24 | 通州 | 潞河医院 | 新华南路 | 借用信号灯钢结构安装 |
| 25 | 通州 | 芙蓉小学人行步道 | 通胡大街 | 需单独立杆，电源引路口信号灯约130米 |
| 26 | 昌平 | 回龙观积水潭医院分院门前 | 育知路 | 借用信号灯钢结构安装 |

- 关键技术指标

（一）声学阵列指标

| 参数 | 参数值 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 频率范围不低于200Hz～8000Hz |
| 种类 | MEMS |
| 麦克风个数 | 不低于16个 |
| 灵敏度 | 不低于-27 dBFS |
| 信噪比 | 不低于64dBA |
| 总谐波失真 | 不高于0.2% |
| 动态范围 | 不低于30-120 dB SPL |
| 三防等级 | 不低于IP54，可直接暴露于雨水中 |

（二）一体化高清摄像机（含镜头）

像素：不低于700万像素，靶面尺寸不小于1英寸；

最低照度：不高于0.01Lux；

镜头：光学性能符合摄像机成像性能要求，像素解析不小于700万像素，焦距不小于16mm的高清镜头。

帧率：不低于25fps

通讯接口：1个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口；

支持通信协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片；

通用功能：心跳检测,密码保护,NTP校时；

成像参数设置：快门调节范围1/25～1/100000，支持图像、视频快门单独调节，支持图像亮度，饱和度，对比度，白平衡，增益等图像调节参数（支持手动设定及软件自动控制）

视频输出压缩标准：H.264／MJPEG；支持多码流、多分辨率输出，支持原始分辨率、1080P、720P、D1、CIF等分辨率输出。图像输出编码格式：JPEG，压缩因子不低于70，支持自定义OSD信息叠加，支持图像防篡改。

能够根据采购人要求随时更新车型库及车型识别软件。

防护等级：不低于IP66

（三）前端数据处理分析主机

室外环境工业级设计；

处理器主频率：不低于1GHz；

内存：不低于4GB

存储容量：不小于8TB。

（四）LED号牌显示屏

不小于1.0 X 1.5米，LED像素间距不大于16mm，高亮显示，防雨设计。可采取挂壁、立柱支撑、吊装多种安装方式。

（五）频闪补光灯

智能频闪补光灯（含遮光罩）应符合GA/T 1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关要求。投标人应根据实际安装点位的现场情况，配置相应的补光设备。本设备禁止使用爆闪补光方式。

投标人所投设备补光灯需提供国家环境照明检测机构、省部级以上检测机构或省部级质量监督检测机构出具的检测证书。检测依据参考《GA/T 1202-2014 交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，检测证书中应记录补光灯功率、照度、眩光程度等指标的测试结果。（投标时，随投标文件一并提供）

（六）机箱及线缆要求

设备机箱安装在钢结构立柱杆具侧面，机箱内部空间应有利于设备的散热和安装、使用、维修。在安装设备处理单元、通信设备后，机箱内部空间应至少留有一个宽19英寸，高5U机架的扩展空间。设备金属机箱应采用板材厚度≥1.5mm的不锈钢或铝合金制作。金属零件表面应采取喷塑、镀锌等防锈、防腐蚀措施，能够长期保持没有锈蚀及其它损伤。各滑动或转动部件活动灵活，紧固部件不松动，机箱外部表面没有有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。机箱内部含有2个两相插座、1个三相插座，以供调试维护使用。若需另增加接电插座，应使用安全供电插座。设备的外部线缆应在钢结构杆具或引桥管线内连接，杆具横臂上暴露在外的线缆应采取加装套管、封堵等保护措施，机箱下方的线缆应采用加装金属保护罩的方式进行防护。

（七）系统运行环境要求

使用工作温度	-20℃~+60℃

使用湿度	10%~90%

- 市政工程主要内容和要求

（一）工作内容

投标人负责工作内容包括（但不限于）：

钢杆的供货、制作、安装。钢杆应预留穿线孔。施工前应实地进行现场勘测工作，根据设备安装地点的道路宽度，选择安装单侧悬臂，悬臂的高度应满足道路行车限界要求，净高宜大于6m。

在设置钢杆地点进行钢结构基础工程：钢杆基础；人孔井；基础与人孔井连接管道；人孔井设置接地。每个悬臂钢杆立柱基础旁设置一个人孔井，基础与人孔井管道相连。

管道工程：敷设管道、建设孔井、设备箱基础、制作并安装设备支架；与钢杆地点孔井设置连接管道；在非设置钢杆地点设置孔井，设备箱与孔井设置连接管道，孔井设置接地；在借用电源检测地点，敷设设备箱与借用电源的配电箱之间的管道。

电缆敷设：在设备箱与借用电源的和报装电源的配电箱之间进行电缆敷设，选用在地下管道使用的电缆。

电源报装：本项目电源报装工作包含电源连接工程施工，对报装电源的地点进行单排管道、电杆建设、配电箱及内部元件制作安装，提供电表并安装等；本项目电源报装、供电设施建设、建设期内的设备电费等费用均由投标人负责。接电工程系统电压220V，供电电压允许偏差为±5%。

电缆的架设和管道敷设。选用室外用的电缆。外部线缆应在钢结构杆具、地下管线或引桥管线内连接，暴露在外的线缆应采取加装套管、封堵等保护措施。

钢结构横向伸臂、纵向杆具，地下管线中穿好预留铁丝并始终保留。

要求投标人包工包料并自行办理占路施工、园林绿化占用等各种手续，满足设计图的要求。

（二）市政施工要求

1、工程质量、售后服务和技术支持要求：

工程质量应当达到本文件的要求的质量标准，并满足国家或本行业的质量检验评定标准。因投标人原因工程质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。

投标人应认真按照标准、规范和经采购人审核通过的设计图纸要求施工，并随时接受采购人或采购人委托的监理人进行监理检查。

工程质量及材料达不到约定标准的部分，采购人一经发现，投标人必须重新施工。因投标人原因达不到约定标准由投标人承担重新施工所发生的费用，工期不予顺延。

当工程达到约定的中间验收阶段，投标人进行自检，并至少提前48小时通知采购人或监理人进行阶段验收，验收合格后，投标人可继续施工。验收不合格，投标人须在规定的时间内修改后重新验收。

提供完备的竣工技术资料。

包工包料且所用材料适合北京室外天气状况和地质环境。

2、安全施工要求：

投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要完善可行的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标人安全措施不力造成事故的责任、引起的诉讼案和因此发生的费用，由投标人承担并开展相应的应诉工作。

投标人应对其现场施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

投标人在临街交通要道附近施工时，施工前应按规定向当地公安交通主管部门提交安全防护措施方案（含反光锥桶等安全设施配置数量及不同道路的设置方式），经当地公安交通主管部门认可后再实施。

发生重大伤亡及其它安全事故，投标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。投标人如发生安全事故，由投标人自行负责。

3、市政技术规范

技术规范及相关要求按照最新标准执行。

4、市政其它要求

在工程施工前应由投标人委托具备设计资质的单位，根据采购人要求及相应市政工程规定、标准，出具设计图纸，并报采购人和监理方审核通过。工程建设过程中投标人应严格按照图纸施工。工程完工时，投标人应提供设计及竣工图纸作为验收材料之一。

5、整体设备建设工作量估算

| 编号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备监控杆具及基础 | 8 | 套 | 高度不低于6米，伸臂长度覆盖全部车道（含市政施工、基础安装） |
| 2 | 借用现有杆具安装设备 | 18 | 套 |  |
| 2 | 地下管线敷设 | 710 | 米 | 双排镀锌钢管 |
| 3 | 连接井施工 | 8 | 座 | 600毫米直径大井 |
| 4 |  | 16 | 座 | 200毫米直径小井 |
| 5 | 穿线 | 1500 | 米 | 电源线等 |
| 6 | 供电接入 | 26 | 处 | 从路口信号灯或指定接电地点接入电源，投标人负责电缆线敷设和接入，若设备安装点为不具备电源接入能力，投标人应负责进行电源报装工作。 |

注：市政工程建设以为设备提供有效的安装地点为目的，具体工作以实际勘察设计为准，不排除工作项目、安装方式发生变更的可能。

七、售后服务要求

1.	本项目建设完成并通过最终验收后，进入质保期，质保期3年，质保期内设备运行、维护、通信链路租用（至少1年）、设备检测/检定、市政等确保设备正常运行、使用的所有工作和费用均由投标人负责。质保期内损坏的设备应免费更换。

2.	质保期内设备完好率不低于90%，设备完好是指设备所有功能完整，设备正常运行。完好率计算公式：完好率=（正常使用的设备1×此设备正常工作天数+……正常使用的设备N×此设备正常工作天数）/所有维护设备的应工作天数。

3.	质保期内，投标人每季度至少一次维护保养，维护保养记录交采购人备案。

4.	投标人应在北京设立维护机构，在采购人指定地点提供7*24小时值班维护、设备巡检、数据统计报送等工作，及时发现、排除设备故障。

5.	在质保期内无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

6.	投标人应提供质保期内日常维护和保养计划，质保期内发生的维护费用由投标人承担。

6.1前端设备在质保期内出现故障，必须在6小时内到达现场，12小时内给予修复，不能修复的，由投标人提供备机，确保24小时内完成更换，设备投入正常使用。同时，质保期应免费为用户下载指定时间内的视频录像。

6.2 因设备和线缆被盗、被撞，投标人应在24小时内免费恢复。

7.	投标人提供用于本项目的设备维护人员不得少于6人，且工程升降车不得少于1辆（含），并在投标文件中提供详细的车辆信息、人员清单。

8.	投标人应提供与设备数量相同的产品软、硬件用户手册，用户手册为彩色印刷品和电子文档。

9.	投标人负责在质保期内，按照采购人的要求免费提供节、假日及重大活动期间的维护保障。

10.质保期满后，继续优惠提供维修配件和技术服务。

第二包监理技术需求

- 基本情况

本项目是对北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目第一包进行项目监理。

本包控制金额：34.56万元。

报价人应提供全部的人力、设备、材料及其它必要的服务，完成工程建设期及质保期内的所有工程监理工作。

- 监理的要求

*1投标人须具备住房和城乡建设部颁发的通信工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。

2监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理部。监理单位应严格按照合同履行监理责任。

3监理单位应根据工程的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的人员、车辆、必备的检测设备和工具。

4监理单位应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

5监理单位应结合设备安装、调试、验收的相关标准和《北京市实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》等相关法规对安全施工的要求，编制项目监理规划，确定项目监理单位的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

6监理单位应结合设备安装、调试、验收的相关标准和《北京市实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》等相关标准和法规对安全施工的要求，编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

7 拟派总监工程师、总监工程师代表均须具有注册监理工程师资格证书（提供投标人为其缴纳最近半年内的社保证明和证书复印件，并加盖公章）。

- 监理的责任

1监理单位有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

2在本合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

3由于承建单位在工程实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。

4如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助采购人追究有关承建单位的责任。

5如果因监理单位监督不力，造成采购人经济损失的，监理单位要向采购人赔偿承建单位造成的损失。

6监理单位使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给采购人。

- 监理内容

对上述工程进行监理,包括：进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、文档管理和组织协调。

1进度控制

对承建单位的工作进度情况检查和监督。按时进行施工的验收工作。

2质量控制

对每一处的施工质量进行查验(须保证施工的正常进行)，保证施工质量符合国家相关标准规范，不符的提出返工意见。对每一处完工的施工提供质量监理报告。

3 安全控制

检查和监督施工的安全方案和保障设备。

4合同管理、合同执行、合同变更的监理。

5文件管理。

整理记录归档采购人单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。文挡的审查工作，建立设备验收工作文件，向采购人单位按时提供施工的监理报告。

6组织协调。

对于本项目的基础施工工作中出现的可能影响工程进度和质量的情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

- 监理工作期限

1全程旁站监理阶段：

监理工作从项目实施到项目完成终验，因此监理工作期限涉及合同签订——施工管理——试运行——工程验收——项目移交——质保期的全过程。

2运行维护阶段：

自项目验收通过之日起至质保期结束。

- 监理工作质量要求

监理公司应该在质量控制、进度控制、合同管理等几个方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工。

监理公司必须定时（每周）召开由总监理工程师主持的监理例会并向采购人通报工程进展情况及工程实施过程中所遇到的问题。

工程验收前，总监理工程师应派驻施工现场进行旁站监理。

监理公司应提供每套设备各个施工阶段的文档及现场照片作为档案留存。

监理公司应对设备安装、连接、调试所使用的材料、线缆、支架、辅件等进行检查，发现问题的应及时要求承建单位整改。

监理公司应在保证其客观性和公证性的基础上，按照合同的要求和有关规范、标准，对本项目的各系统工程建设进行测试和评估，提供监理测试和评估报告。

监理应对项目在设备安装、试运行等各阶段提供充足、独立的人力及车辆保障，详细要求如下：

1.保证1辆监理车组，外场监理工程师2名。

2.同时监理应在交管局内常备1名监理工程师，负责审核设备回传数据情况。

- 内容

1投标人按上述要求制定监理方案、人员配备及必备工具配置。

2付款方式：

合同签订后，采购人向中标人支付合同总价款的40%作为预付款；

系统试运行期满，采购人组织专家验收合格后，采购人支付合同总价款的55%作为竣工款。

自验收合格之日起进入免费质保期，质保期满后，采购人支付合同总价款的5%，作为尾款。

采购人支付每笔货款的同时，中标人提供等额正式发票。

- 验收

由监理单配合位采购人组织专家验收组验收，专家验收组按照国家有关标准，施工图纸及招、投标文件中技术要求等进行验收，并出具验收意见，投标人负责向专家验收组提交验收所需文件。

按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门将在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

# 第五章 评分办法及评分标准

一、评标办法

1、评标委员会评委根据评分标准对照各投标人的投标文件内容进行评分。

2、计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

评分细则如下：

第一包评分细则

|  | 评分项目 | 权重 | 评分内容 | 分项评价指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评标项 | 所投设备同类案例 | 3 | 提供近三年内（2014年1月1日以来）开展过同类项目建设的。（3分） | 根据投标文件中相关项目合同为准，有1个记1分，没有则不计分，最高3分。须提供合同首页、金额页、签字盖章页等关键页，并加盖投标人公章。 |
|  | 售后服务 | 15 | 质保期内设备维护完好率承诺、在北京地区有专门服务于本项目维护保障团队。（10分） | 售后服务承诺具体，高于要求的8-10分；有售后服务承诺，满足要求的4-7分；售后服务承诺基本符合要求的0-3分 |
|  |  |  | 投标人提供在工程供货及质保期内备品备件支持承诺。（5分） | 承诺内容具体，高于要求的4-5分；承诺基本符合要求的1-3分；承诺较差的0分 |
|  | 检测报告 | 5 | 所投设备（违法鸣笛抓拍系统、补光灯）具备省部级以上相关检测机构出具的设备检测证书（5分） | 提供违法鸣笛抓拍系统的得3分，提供补光灯的得2分，未提供不得分。需提供相关检测证书并加盖投标人公章。 |
| 技术评标项 | 技术方案及工程能力 | 35 | 整体服务方案（5分） | 对本项目建设任务的认识和理解、服务方案、工作计划。 较好得4-5分，一般得1-2分，较差得0分 |
|  |  |  | 技术方案合理性（5分） | 较好得4-5分，一般得1-2分，较差得0分 |
|  |  |  | 设备性能、功能指标响应程度（5分） | 较好得5分，一般得1-2分，较差得0分 |
|  |  |  | 施工方案、施工能力及安全保障方案（10分） | 较好得8-10分，一般得4-7分，较差得0-3分 |
|  |  |  | 配套人员、车辆配置（10分） | 配套人员、车辆配置较优得8-10分，一般得4-7分，较差得0-3分 |
|  | 设备功能指标 | 10 | 所投设备使用声学阵列麦克风/拾音器数量要求（4分） | 数量大于等于32个的得4分，数量大于等于24个且小于32个的得2分，数量大于等于16个且小于24个的得1分。 |
|  |  |  | 鸣笛抓拍有效率完全满足且优于技术指标，满分为3分。根据投标人检测报告检验结果，若未提供检测报告或报告中无相关内容则不得分。 | 满足要求得3分，不满足得0分 |
|  |  |  | 号牌识别准确率，满分为3分。根据投标人检测报告号牌识别率检验结果，若未提供检测报告或报告中无相关内容则不得分。 | 白天准确率满足要求得1分，不满足得0分 |
|  |  |  |  | 夜间准确率满足要求得2分，不满足得0分 |
| 价格评标项 | 投标价格 | 30 | 符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。（30分） | 其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 政策分 | 环境标志产品 | 1 | 所投产品属于财政部、国家环保总局联合发布的《环境标志产品政府采购清单》最新一期中的产品； | 提供得1分，不提供不得分。要求提供该产品清单打印页并将对应型号做标记，加盖投标人公章。 |
|  | 节能产品 | 1 | 所投产品属于财政部、国家发展和改革委员会联合发布的《节能产品政府采购清单》最新一期中的产品； | 提供得1分，不提供不得分。要求提供该产品清单打印页并将对应型号做标记，加盖投标人公章。 注：属于节能清单中强制采购品目的不再打分。 |
| 合计 | 100 | 满分100分 |

第二包评分细则

| 序号 | 评审 条款 | 权重 | 评审细则 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 2 | 监理大纲 | 59 | 对业务需求的整体理解 | 7分 | 理解深刻、分析全面得5-7分； 比较了解、分析到位得3-4分； 没有理解或分析不足得0-2分。 |
|  |  |  | 监理“三控制二管理一协调”的内容 | 12分 | 对控制管理协调目标、措施、方法科学合理，得9-12分； 对控制管理协调目标、措施、方法可行，得5-8分； 对控制管理协调目标、措施、方法不力，得0-4分。 |
|  |  |  | 监理措施方法 | 5分 | 监理措施方法得当、合理得4-5分； 监理措施方法一般得2-3分； 监理措施方法无针对性0-1分； |
|  |  |  | 实施计划(工作人员投入计划) | 10分 | 监理实施计划科学、人员投入合理得8-10分； 监理实施计划科学、人员投入可行得4-7分； 监理实施计划不科学、人员投入不合理得0-3分。 |
|  |  |  | 监理组织与目标 | 5分 | 组织机构设置科学、分工合理、职责明确、监理文件，种类齐全的得5分，否则酌情扣分。 |
|  |  |  | 监理重点部位及节点 | 5分 | 监理重点的选择和对难点的解决方案,完善、合理得4-5分，良好得1-3分，否则酌情扣分。 |
|  |  |  | 合同及文档管理方案 | 4分 | 提出完善的合同和文档管理制度及流程，有完整的合同执行跟踪计划，有完善的项目管理软件的得4分，否则酌情扣分。 |
|  |  |  | 组织协调方案 | 4分 | 协调难点分析准确，有明确的协调工作程序和会议制度的得4分，否则酌情扣分。 |
|  |  |  | 对招标文件要求的响应程度 | 7分 | 根据投标人监理方案对招标文件要求的响应程度酌情打分。 |
| 3 | 投标人能力评价 | 8 | 体系认证 | 8分 | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证、信息安全管理体系认证。投标人每提供一个有效的认证证书，得2分。须提供复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 监理机构评价 | 8 | 监理团队实力 | 4分 | 监理团队应具有高、中级职称，人员配备合理。根据投标人提供的证明材料酌情打分。 （提供相关资质和证明材料，需提供监理团队人员近六个月缴纳社保证明文件。） |
|  |  |  | 总监理工程师 | 4分 | 监理过交通综合监测系统相关工程的，有1个加1分,最多加4分。 （提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章） |
| 5 | 案例 | 3 | 监理业绩 | 3分 | 投标人应有近五年（2012年1月至今）交通综合监测系统的监理项目（须提供相关合同关键页并加盖投标人公章）。提供1个得1分，最多得3分。 |
| 6 | 标书制作质量 | 2 | 1、投标文件装订良好；投标文件目录页码对应准确，响应完整；2、招标文件双面打印，环保印刷。 | 0-2 | 考察投标文件酌情打分。 |
| 合计 | 100 |

注：1.评标委员会有权判定合格投标人明显低于成本的报价是无效报价，经评标委员会判定合格投标人的报价为无效报价的，将不计入基准价计算，其价格分为零分。

2.得分保留至小数点后两位，第三位按照“四舍五入”原则处理。

3.最低报价不作为中标的保证。

4.“小型和微型企业产品”的价格按扣除6%后的价格参与评审。

投标人应对满足要求的“小型和微型企业产品”进行分项报价，并提供对应的《中小企业声明函》（详见附件），否则不予进行价格扣除。a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示那些产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。

其他情况下，投标人的投标报价即为评标价格。

中小企业划分标准参照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

# 第六章 合同主要条款

# 政 府 采 购 合 同

# 合同编号：

项目名称：北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目

包    号：第一包 违法鸣笛抓拍设备建设

甲　　方：北京市公安局公安交通管理局

乙　　方：

签署日期：2017年   月   日

合　　　同

北京市公安局公安交通管理局(甲方) 北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目(项目名称)      中所需             (货物名称)经           (招标机构)以招标编号        号招标文件在国内    （公开/邀请）招标。经评标委员会评定，            (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

甲方：北京市公安局公安交通管理局。

乙方：

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 中标通知书

- 本合同书（合同特殊条款、合同一般条款、合同书）

- 鸣笛违法监测设备采购

- 附件一：安全保密承诺书

- 投标文件

- 招标文件

### 二 、服务期限：

### 三、维护范围和要求：维护范围和要求见合同特殊条款

### 四、合同金额及结算方式：见合同特殊条款 付款条件及方式

### 五、违约责任

1.由于乙方责任未按本合同规定落实合同内容，按照甲方考核办法扣除相关维护费用。

2.甲方应按合同付款规定及时拨付相应款项，如在收到乙方催款通知后仍逾期不付，每逾期一天，应偿付给乙方按维护费用千分之一的逾期违约金。

### 六、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成时双方应当向北京市西城区人民法院起诉解决，诉讼结果对双方具有约束力。

### 七、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

八、合同的生效

1.本合同壹式玖份，甲方、乙方各执肆份，项目招标机构壹份，具同等法律效力。

2.本合同经双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位印章后生效。

| 甲方：北京市公安局公安交通管理局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 名 称：(印章) | 名 称：(印章) |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 地址：北京市阜成门北大街1号 | 地址： |
| 邮政编码：100037 | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

合同一般条款

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

1、   定义

本合同下列术语应解释为：

1.1、 “合同”系指甲乙 双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2、 “合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。合同总价与报价价格一致。

1.3、 “服务”系指根据合同规定乙方承担有关的服务，详见合同条款及相关附件。

1.4、 “甲方”指北京市公安局公安交通管理局。

1.5、 “乙方”指                          。

1.6、 “项目现场”指的是：甲方指定地点。

2、   乙方合同义务

2.1   服务内容

2.1.1  乙方服务内容见招标文件及被甲方接受的投标文件中的规定。

2.1.2  乙方提供的服务应与招标文件规定的服务内容、服务规范和规范附件(如果有的话)及其投标文件的服务内容、服务规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若文件规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2   合同资料

2.2.1  合同项下文件资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：接到对方书面通知后15 天之内，将完成服务或合同所需必要资料交付给对方。

2.3   工作结果交付

2.3.1  乙方应按照甲方要求的时间和进度交付相应的工作结果，计划工期不因法定节假日、恶劣天气、政府特殊管制等原因予以顺延。

2.4   保密

2.4.1 乙方保证对在谈判、签订、执行本协议过程中所获悉的属于无法自公开渠道获得的文件及资料（包括国家秘密、商业秘密、工作秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他有关信息）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，不得向任何第三方泄露该商业秘密或未公开工作信息的全部或部分内容。乙方未经甲方书面同意将本合同涉及到的相关文件资料泄露或者向第三人转让的，甲方有权要求乙方承担工程总价款20%的违约金。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2.5  知识产权

2.5.1乙方应保证甲方使用合同项下乙方工作成果的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉 ，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

3、   甲方合同义务

3.1   合同款支付

3.1.1  合同总金额：人民币                                      。

3.1.2  合同款支付进度：             。

4、   服务期限

4.1    本合同服务期限为：

5、   监督与审核

5.1   甲方有权对乙方的工作进行监督和审核，如在监督或审核的过程中发现乙方工作有不当之处，甲方有权提出建议，乙方应予以适当考虑并采纳其中的合理建议。甲方有权对乙方工作成果进行抽样检查，以检验其工作的真实性和合理性。

6、  索赔

6.1   如果在合同履行过程中，由于乙方违反合同规定义务导致甲方受到损失，乙方应按照甲方的实际损失予以赔偿。

6.2   乙方施工前及施工过程中应主动熟悉施工环境并严格按照国家规定的操作规范作业，注意保护自身和对第三人的人身、财产安全，由于乙方故意或者过错未按操作规范作业造成对自身或者第三人人身、财产损害的，乙方应承担全部法律责任。

7、   赔偿费

7.1    除了本合同“不可抗力”规定的不可抗力事故外，如果乙方不能按合同规定时间准时提供服务，甲方在不影响合同项下的其它补救措施的情况下，可从合同价款中扣除误期赔偿费。具体赔偿标准参照合同特殊条款10.违约赔偿。赔偿费的最高限额为合同总价的5%。一旦达到赔偿费的最高限额，甲方有权无需乙方同意终止合同。

8、   不可抗力

8.1   本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震、12级以上的大风以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长。

8.2   在不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。同时必须在7日内，以挂号形式递交有关政府部门的证明。如果不可抗力超过15日，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。

9、   合同修改与终止

9.1   任何对合同条件的变更或修改、补充或删减均须双方签订书面的修改书。

9.2   本工程不得转包、分包或者其他任何形式转让，乙方未经甲方书面同意时进行转包、分包或者转让时，应当向甲方承担该部分预算总价款20%的违约金。

10、   违约解除合同

10.1   在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

10.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分服务，按合同第7.1的规定可以解除合同的；

10.1.2  乙方未能履行合同规定义务，导致甲方无法实现合同目的的；

10.1.3   乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

10.1.4   在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

10.1.4.1  “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

10.1.4.1.1  “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

10.1.4.1.2  “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

10.2    在甲方根据上述第10.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的服务类似的服务，乙方应承担甲方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

11、   破产终止合同

11.1    如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

12、   争端的解决

12.1  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后不能解决时，双方应向北京市西城区人民法院起诉解决。

12.2 在争端解决期间，除正在进行解决的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12.3 合同条款与招标文件内容不一致时，以对甲方有利的条款为准。

13、  通知

13.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

14、   计量单位

14.1    除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

15、   适用法律

15.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16、   合同未尽事宜

16.1   本合同未尽事宜按《中华人民共和国合同法》执行，或由甲乙双方另行协商签订书面补充协议。

17、   合同生效及其它

17.1  下列条件全部符合后，合同生效：

（1）双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章；

（2）乙方提交合同约定的履约保证金（不适用）。

17.2  下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）招标文件

（2）投标文件（如被甲方接受）

（3）中标/成交通知书

17.3本合同满足条款规定的生效条件后即生效，至双方均履行完各自的合同义务后终止。但有关违约、索赔及争端解决的条款除外。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.1 买方：本合同买方系指：北京市公安局公安交通管理局

1.2 卖方：本合同卖方系指：

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点：买方指定地点

1.4 验收：本合同项下的验收分为到货验收、安装验收。

到货验收：货物运到货物存放地点，由买方、卖方、共同对货物开箱检验。

安装验收：货物安装到买方指定地点，正常运行，由买方、卖方、共同对货物的运行状态及控制点的单点运行效果检验。

- 知识产权

2.1 双方在使用对方提供的产品（或其任何一部分）、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等）的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，提供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

2.2 买方提供的文件，买方拥有版权，未经买方同意卖方不能将买方提供的文件用于本项目以外的任何其他目的，或向第三方提供。

- 工作任务及完成时间

3.1  主要建设任务：26套违法鸣笛抓拍设备采购、安装、调试、联网、与原有违法监测系统上端软硬件接入、设备检测、其配套市政基础施工供电等全部工作。以及在建设期及质保期内保障本项目正常运行所必须的所有工作。

3.2  建设进度要求

3.2.1 工期及进度：

2017年10月20日前完成采购人指定重要地区周边设备的安装、调试和执法工作（点位由采购人指定，不少于8处），2017年12月31日前完成全部设备安装、联网调试、执法、启用等工作。

3.2.2系统设备供货与安装调试

- 供货要求：自合同签订，采购人支付预付款起一个月之内，投标人准备好全部货物。

- 安装调试要求：投标人负责工程的现场安装和调试，在安装和调试过程中，投标人人员和设备的安全由投标人全权负责。

3.3质保期要求

投标人应提供自项目最终验收之日起3年的免费质量服务；

质保期内，按照采购人使用需求，投标人负责对前端设备随时迁移调整、软硬件升级等工作，并承担由此产生的全部费用。

- 交货方式

4.1  本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

4.2  卖方应在合同规定的交货期  10  天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。

- 付款条件及方式：

- 合同签订后，采购人向投标人支付合同总价款的40%作为预付款；

- 合同签订且设备全部到货验收合格后，经采购人和监理方确认后，采购人向投标人支付合同总价款的30%作为设备款；

- 系统试运行期满，采购人组织专家验收合格后，采购人支付合同总价款的25%作为竣工款。

- 采购人支付合同总价款的5%，作为尾款。

采购人支付每笔货款的同时，投标人提供等额正式发票。

买方支付卖方每笔货款的同时，卖方提供等额正式增值税发票。

- 技术资料

交货时投标人提供如下文件：

- 产品说明书和安装使用手册。

- 产品技术手册。

- 权威机构检测报告。

- 售后服务要求

7.1本项目建设完成并通过最终验收后，进入质保期，质保期3年，质保期内设备运行、维护、通信链路租用（至少1年）、设备检测/检定、市政等确保设备正常运行、使用的所有工作和费用均由投标人负责。质保期内损坏的设备应免费更换。

7.2质保期内设备完好率不低于95%，设备完好是指设备所有功能完整，设备正常运行。完好率计算公式：完好率=（正常使用的设备1×此设备正常工作天数+……正常使用的设备N×此设备正常工作天数）/所有维护设备的应工作天数。

7.3质保期内，投标人每季度至少一次维护保养，维护保养记录交采购人备案。

7.4投标人应在北京设立维护机构，在采购人指定地点提供7*24小时值班维护、设备巡检、数据统计报送等工作，及时发现、排除设备故障。

7.5在质保期内无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

7.6投标人应提供质保期内日常维护和保养计划，质保期内发生的维护费用由投标人承担。

7.6.1前端设备在质保期内出现故障，必须在6小时内到达现场，12小时内给予修复，不能修复的，由投标人提供备机，确保24小时内完成更换，设备投入正常使用。同时，质保期应免费为用户下载指定时间内的视频录像。

7.6.2因设备和线缆被盗、被撞，投标人应在24小时内免费恢复。

7.7投标人提供用于本项目的设备维护人员不得少于6人，且工程升降车不得少于1辆（含），并在投标文件中提供投标人所属的详细的车辆信息、人员清单。

7.8投标人应提供与设备数量相同的产品软、硬件用户手册，用户手册为彩色印刷品和电子文档。

7.9负责在质保期内，按照采购人的要求免费提供节、假日及重大活动期间的维护保障。

7.10质保期满后，继续优惠提供维修配件和技术服务。

9  检验和验收：

9.1到货验收

设备运抵现场后，买方应在收到卖方到货验收申请后10日内组织到货验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。卖方负责安装前必要的加电测试和调试。

9.2项目初验：

设备安装到买方指定地点，完成调试正常运行，买方应在收到卖方安装验收申请后10日内组织安装验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

9.3项目终验

执法设备启用前，每套前端设备必须提供由省部级以上检测机构出具的设备违法记录功能符合执法要求的检测/检定报告。检测依据：《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2014)、《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T833-2016)、以及设备生产厂商的企业标准等。在项目终验以前，按照采购人验收抽检规定为至少3套设备提供由省部级以上检测机构出具的设备违法记录性能（有效率和捕获率）符合要求的检测报告。

系统初验合格后进入试运行，试运行期为三个月。系统试运行期后，由采购人组织专家验收组按照招标文件要求进行验收并出具验收意见。

10  违约赔偿

10.1、投标人未按要求在2017年10月20日前完成采购人要求的前端设备安装调试并具备启用条件的，未完成时按照合同总价的千分之0.5每天支付违约金。

10.2、投标人未按采购人进度要求完成设备备货、市政施工、设备安装调试启用等工作时，按照合同总价的千分之0.2每天支付违约金。

10.3、因设备采集违法数据错误，对采购人工作造成不良影响的，每笔数据罚款500元。造成恶劣影响的，投标人承担全部法律责任和民事责任。

10.4、因设备故障且未按要求修复的，造成无法调取卡口数据、流量数据、视频录像等情况，影响采购人使用的，每套设备每次扣除1000元。造成恶劣影响的，投标人承担全部法律责任和民事责任。

11 纠纷解决

签约双方在履约过程中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若协商不能达成协议时，应向北京市西城区人民法院起诉。

# 政 府 采 购 合 同

# 合同编号：

项目名称：北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目

包    号：第二包 监理

委托人：北京市公安局公安交通管理局

监理人：

签署日期：2017年    月    日

# 监理合同书

委托人北京市公安局公安交通管理局 与监理人             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程名称：北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目（以下简称“本工程”）。

工程地点：北京

工程规模：小型

总投资：          元

工程范围：本次工程主要是对北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目进行全程监理

合同签订地点：北京市公安局公安交通管理局

本项目总监理工程师：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《合同一般条款》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- 信息工程委托监理合同书

- 中标通知书

- 本项目在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

- 合同特殊条款；

- 合同一般条款；

- 附件一：安全保密承诺书

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同特殊条款中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

监理服务期限：1全程旁站监理阶段：

监理工作从项目实施到项目完成终验，因此监理工作期限涉及合同签订——施工管理——试运行——工程验收——项目移交——质保期的全过程。

2运行维护阶段：

自项目验收通过之日起至质保期结束

本合同壹式玖份，委托人执肆份，监理人执肆份，项目招标机构壹份，具有同等法律效力。

| 委托人：北京市公安局公安交通管理局 | 监理人： |
| --- | --- |
| 名称：（印章） | 名称：（印章） |
| 授权代表（签字） | 授权代表（签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 地址：北京市西城区阜成门北大街1号 | 地址： |
| 邮政编码：100037 | 邮政编码： |
| 电话：68398464 | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 合同一般条款

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

(1)“合同”系指委托人和监理人签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据本合同规定监理人在正确地完全履行合同义务后委托人应支付给监理人的价款。

(3)“服务”系指监理人根据本合同须承担的监理服务以及其他类似的义务，包括对北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目实施全过程控制和管理，确保工程按照委托人的要求，保质保量地按时完成，并实现预期的需求目标；依照国家有关政策和法规的规定，帮助用户解决工程建设过程中，从需求分析、方案优选、设备选型到工程监督、质量控制、组织管理、纠纷调解等方面的问题，有效保障北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目签约双方的利益。

(5)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(6)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

(7)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(8)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(9)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(10)“工程监理的正常工作”是指双方在特殊条款中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

(11)“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(12)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

(13)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(14)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　本监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及特殊条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如特殊条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同特殊条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。监理人施工前及施工过程中应主动熟悉施工环境并按照国家规定的操作规范作业，注意保护自身和对第三人的人身、财产安全，由于监理人故意或者过错未按操作规范作业造成对自身或者第三人人身、财产损害的，应承担全部法律责任。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，对于与执行本合同相关的信息、业务流程和文件，监理人不直接或间接地向第三方有意或无意识地披露或泄露，已通过其他方式广为人知的信息与文件除外。如监理人未经委托人书面同意将本合同涉及到的相关文件资料泄露或者向第三人转让的，委托人有权要求监理人承担监理工程总价款20%的违约金。

委托人义务

第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在特殊条款中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在特殊条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在特殊条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

监理人权利

第十四条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

(1) 对本工程施工有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(2) 本工程开发进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(3) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向承包人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程开发造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家有关部门颁布的程质量标准或承包合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求承包人更正。

(4) 审批北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目的设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(5) 主持北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(6) 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告

(7) 在北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目合同约定的价格范围内，支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目款项。

第十五条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应在24小时内向委托人做出书面报告。在监理过程中如发现北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十六条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第十七条　委托人有选定北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目工程承包人，以及与其订立合同的权利。

第十八条　委托人有对北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第十九条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十一条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十二条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十三条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人由于故意或者重大过失未充分地履行监理职责，造成项目工程验收不合格的，由此导致工程返工甚至完全重建的，或者项目工程正常使用年限过程中出现工程责任事故的，事后经法定鉴定机构鉴定是由于监理人存在重大过错导致的，造成了委托人的经济损失，监理人应当赔偿由此给委托人造成的直接损失。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十四条　因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

第二十五条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十六条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第二十七条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第二十八条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第二十九条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十条　监理期为北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目监理合同签订到最终系统验收通过，监理期过后，监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，收到监理报酬尾款，本合同即终止。

第三十一条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十二条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十三条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十四条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十五条  本工程不得转包、分包或者其他任何形式转让，监理人未经委托人书面同意时进行转包、分包或者转让时，应当向委托人承担该部分预算总价款20%的违约金。

第三十六条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬及支付方式

第三十七条　监理报酬按照监理合同特殊条款中第四条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十八条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付监理报酬部分的银行利息。从规定支付期限最后一日起计算，利息按当日利率结算。

第三十九条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同特殊条款约定。

第四十条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书72小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

争议的解决

第四十一条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向北京市西城区人民法院起诉。

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

一、定义

1．委托人：系指与中标人签署合同的单位。

本合同委托人系指：北京市公安局公安交通管理局 。

2．监理人：系指根据合同约定提供相关服务的中标人

本合同监理人指：

3．“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

4．“合同价”系指根据合同约定，监理人在完全履行合同义务后委托人应付给监理人的价格。

二、主要服务内容：对北京市公安局公安交通管理局违法鸣笛抓拍设备建设项目进行全程监理。

本次工程主要是对维护项目第一包各项工作进行监理。监理工作的重点是：对维护工作的落实情况（工作量、施工质量、规范作业）进行监督检查，并按照委托人的考核标准进行考核；对维护工作的维护效果（完好率、维护及时程度）进行监督检查，并按照委托人的考核标准进行考核；对维护单位提交的结算材料进行审核；进行维护工程相关人信息管理、组织协调。

1．监理规划及实施方案总体要求

监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

监理单位应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

2．监理工作范围

本项目的目标是针对项目维护进行监理。即对维护工作落实的全过程进行监理服务，包括对维护工作量、维护质量、设备的完好率、维护及时程度等工作的监理服务。

3．监理工作质量要求

监理单位应该在质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、合同管理、组织协调等几个方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证工程能够按时、按质、按量竣工。

监理单位必须定时（每周一次例会、每两周一次例报）向委托人通报工程进展情况及工程实施过程中所遇到的问题。

4．监理的责任

- 监理单位有义务帮助维护单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

- 监理单位在本合同期内及合同终止后，未征得委托人同意，不得向第三方泄露与本工程项目有关的资料。

- 由于维护单位在工程实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位要监督维护单位停工整改或返工。如维护单位的人员工作不力，可提出及建议调换有关人员。

- 如果维护单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助委托人追究有关中标单位的责任。

- 如果因监理单位失职，造成委托人经济损失的，监理单位要向委托人赔偿由此造成的相关损失。

- 监理单位使用委托人提供的设备和物品属委托人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给委托人。

- 监理单位每天按不小于50%的比例核查各指挥中心系统维护人员的在岗工作情况，设备更换和维修工作须100%现场检查。监理单位每周对维护工作进行小结，每月对维护工作进行考核。每季度对第一包的维护费进行审核和考核并出具审核结果。

5．监理工作期限

监理工作期限涉及项目实施——审核——结算的全过程。

6．监理工作内容

- 项目质量控制

维护单位施工方案的审核和确认；

在对本项目详细了解的基础上，协助维护单位和委托人单位，对设备功能测试、安装调试、系统试运行进行把关；

对维护单位的工程质量进行审核；

对维护单位的工程量进行审核；

对已完成工程进行验收。

- 项目进度控制

审核维护单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求维护单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促维护单位尽快采取措施。

- 项目投资控制

通过对系统的总体实施方案的评估，确保投资控制在合理、性价比高的范围内。

- 项目信息管理

根据委托人要求提出相应的项目文档管理规范；

做好项目建设监理日记及项目大事记；

做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要；

管理好实施期间各类技术文件；

做好项目监理周报及专题监理报告；

组织阶段性项目总结；

保管维护单位提交的技术文件；

提交验收所需的管理文档汇编。

- 项目合同管理

跟踪检查合同的执行情况，确保维护单位按时履约；

对合同工期的延误和延期进行审核确认；

对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

对工程暂停，复工等事宜进行审核确认；

根据合同约定，审核维护单位提交的付款申请，签发付款凭证。

- 项目组织协调

经委托人委托，负责协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：项目例会、监理协调会、专题讨论会、专家评审会、阶段工作总结会、问题通报会

7．监理服务准则

遵照国家信息产业部信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与维护单位的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责

- 不收受被监理单位的任何馈赠

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议

- 坚持科学的态度和实事求是的原则

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成担负的建设任务

8．监理服务遵照的依据

- 国家相关部门和北京市有关信息系统项目建设和监理的法律、法规和管理规范；

- 建设单位与项目维护单位签订的合同；

- 建设单位与监理单位签订的监理合同；

- 有关国家和北京市技术规范和标准。

三、服务期限：1全程旁站监理阶段：

监理工作从项目实施到项目完成终验，因此监理工作期限涉及合同签订——施工管理——试运行——工程验收——项目移交——质保期的全过程。

2运行维护阶段：自项目验收通过之日起至质保期结束。

四、付款条件：

合同签订后，委托人向监理人支付合同总价款的40%作为预付款；

系统试运行期满，委托人组织专家验收合格后，委托人支付合同总价款的55%作为竣工款。

自验收合格之日起进入免费质保期，质保期满后，委托人支付合同总价款的5%，作为尾款。

委托人支付每笔货款的同时，监理人提供等额正式发票。

五、监督与审核：委托人有权对监理人的工作进行监督和审核，如在监督或审核的过程中发现监理人工作有不当之处，委托人有权提出建议，监理人应予以适当考虑并采纳其中的合理建议。委托人有权对监理人工作成果进行抽样检查，以检验其工作的真实性和合理性。

六、违约责任：按一般条款约定。

七、不可抗力：不可抗力通知送达时间：事故发生后　7　天内。

八、其它

1、监理人施工前及施工过程中应主动熟悉施工环境并严格按照国家规定的操作规范作业，注意保护自身和对第三人的人身、财产安全，由于监理人故意或者过错未按操作规范作业造成对自身或者第三人人身、财产损害的，应承担全部法律责任。

2、监理人未经委托人书面同意将本合同涉及到的相关文件资料泄露或者向第三人转让的，委托人有权要求承包人承担工程总价款20%的违约金。

3、本工程不得转包、分包或者其它任何形式转让，监理人未经委托人书面同意进行转包、分包或者转让时，应向委托人承担该部分预算总价款20%的违约金。

4、监理人不按合同约定的售后期限或者在约定的期限内不能有效地向委托人提供售后服务时，应按 1000元/天向委托人承担违约金，同时委托人有权委托第三方进行售后服务，所发生的费用由监理人承担。

5、同一供应商或者具有关联关系的不同供应商应当诚信投标，不得同时投本项目第一包和第二包，委托人任何时候发现上述情况时有权宣布中标无效甚至解除合同，并有权要求各供应商承担本项目预算金额10%的违约金。

# 中标通知书

# E、附件一：安全保密承诺书

按照北京市公安局公安交通管理局内部安全工作统一部署，为进一步规范科技信息通信处协作公司技术人员组织管理，逐级落实各项安全责任，切实保证北京市公安局公安交通管理局内部安全和各科技系统安全稳定运行，现双方就本项目共同签订《安全保密承诺书》。具体内容如下：

一、 机房安全

1、 严格遵守机房管理各项规定。

2、 不得随意出入机房，进出机房必须严格落实登记制度。

4、 不准在机房吸烟、会客、饮食，或携带任何影响机房安全的物品进入机房，保持机房环境良好。

5、 及时发现和消除各种不安全隐患，尤其是注意在强风、暴雨、雷电天气，认真检查机房门窗是否关好，发现特殊情况必须立即与主管领导联系。

6、 机房内一切公用物品未经许可一律不得挪用、外借或带离机房，遇特殊情况须经主管领导批准。

二、 网络安全

1、 严格遵守北京市公安局公安交通管理局网络管理规定。

2、 认真做好防病毒等安全工作，不得擅自将自带的移动介质接入联网计算机。

3、 专机专用，禁止在计算机上安装任何与工作无关的软件，禁止在专机操作与本机承担任务无关的内容。

4、 禁止制作、复制、发布、传播任何不利于安保工作的信息。

三、 保密安全

1、 监理人人员必须严格遵守北京市公安局公安交通管理局的保密制度。

2、 监理人人员利用工作时间及委托人信息、 资料和设备完成的任何研究、发明、创造、设计和生产成果，以及由此获得的职务专利权和职务著作权归委托人所有，监理人有义务保守秘密。

3、 监理人技术人员在项目建设工作期间，保证不复制和泄露任何内部资料；保证不从外部将任何有侵权可能的信息和资料携入北京市公安局公安交通管理局并擅自使用，否则监理人相关技术人员将承担一切法律责任和经济责任。

四、 生产安全

1、 保证在日常施工维护期间，自觉遵守交通法，确保交通安全，遇特殊情况时应与北京市公安局公安交通管理局相关科室联系沟通后，采取必要措施，及时、安全赶赴现场。

2、 积极落实相关安全生产规定和制度。

3、 因监理人原因，出现安全生产事故的全部责任和损失，由监理人和相关责任人自行承担。

五、 其他安全

1、 严格遵守国家、北京市政府、公安部及北京市公安局公安交通管理局的相关安全管理规定。

2、 监理人有责任配合执行委托人相关安全预案的实施及演练。

监理人违反上述责任将在适当的范围内通报批评或被委托人要求监理人将其调离项目实施队；因监理人人员违反上述责任造成损失的，委托人将根据情节轻重追究相应监理人及相关人员的责任。

本安全保密承诺书解释权归北京市公安局公安交通管理局所有

# 第七章 投标文件格式

### 1 投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及相关服务的投标邀请(招标编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（支票/电汇/政府采购投标担保函）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起       个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

法定代表人或法人授权代表签字：______________

投标人名称：____________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

### 2 投标一览表

投标人名称：                                                  招标编号：                     包号：

| 项目名称 | 投标报价 （单位：元） | 投标保证金 | 交付/服务时间 | 交付/服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标报价应和“3投标分项报价表” 中的总价相一致 。

3、此表格经法定代表人或法人授权代表签字及加盖投标人公章方有效。

### 3 投标分项报价表

投标人名称：___________      招标编号：_______________   包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 此表格经法定代表人或法人授权代表签字及加盖投标人公章方有效。

### 4 货物（服务）说明一览表

投标人名称：___________                        招标编号：_______________   包号：

| 品目号 | 货物（服务）名称 | 主要规格或说明 | 数量 | 交货（服务）期 | 交货（服务）地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

注：1.各项货物（服务）详细技术性能可另页描述。

2.此表格经法定代表人或法人授权代表签字及加盖投标人公章方有效。

### 5 技术规格偏离表

投标人名称：___________     招标编号：_______________   包号：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

注：此表格经法定代表人或法人授权代表签字及加盖投标人公章方有效。

### 6 商务条款偏离表

投标人名称：___________     招标编号：_______________   包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

注：此表格经法定代表人或法人授权代表签字及加盖投标人公章方有效。

### 7 资格证明文件

*7-1企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-2税务登记证复印件，三证合一可不提供（须加盖本单位公章）

*7-3法定代表人授权书原件（格式）

*7-4 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

*7-5投标人提供投标人上一年度经会计师事务所出具的财务审计报告，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表（复印件，须加盖投标人公章）。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）或政府采购投标担保函（须加盖投标人公章）。说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近三个月内银行出具的资信证明复印件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则该资信证明复印件无效；

3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6、政府采购投标担保函出具单位和格式见附件

*7-6有依法缴纳社会保障资金的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-7有依法缴纳税收的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-8参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章。

*7-9参加本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章

*7-10第二包投标人须具备住房和城乡建设部颁发的通信工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质（复印件须加盖本单位公章。）

7-11信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印；

7-12投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

其中管理体系认证说明：

①认证证书必须在有效期内；

②认证证书超过一个监督审核周期的，如证书有明确要求粘贴年检、合格标识或与审核通知书同时使用有效或以其他方式证明证书有效性的，投标人须提供相关材料以证明其认证证书的有效性。

注：以上文件中*号条款为实质性条款，没有对此作出响应的投标为无效投标

*7-1企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 税务登记证复印件，三证合一可不提供（须加盖本单位公章）

*7-3 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 投标人(盖章)： |  |

注：1、附法人授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

2、本授权书格式为参考格式，投标人可依据自身实际情况自行出具授权书。如采用此授权书格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或盖章和法人授权代表签字或盖章并加盖投标人公章方为有效，否则视其授权书无效。

*7-4法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

*7-5投标人提供投标人上一年度经会计师事务所出具的财务审计报告，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表（复印件，须加盖投标人公章）。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）或政府采购投标担保函（须加盖投标人公章）。说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则该资信证明复印件无效；

3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6、政府采购投标担保函出具单位和格式见附件

*7-6	有依法缴纳社会保障资金的良好记录

投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-7	有依法纳税的良好记录

投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意一个月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-8参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：北京市公安局公安交通管理局

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

投标人公章

年   月    日

*7-9	参加本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章）

致：北京市公安局公安交通管理局

我公司在参加本次政府采购活动中，与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系。

特此声明。

法人授权代表签字：

投标人公章

年   月    日

*7-10第二包投标人须具备住房和城乡建设部颁发的通信工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质（复印件须加盖本单位公章。）

7-11信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印。

7-12 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

其中管理体系认证说明：

①认证证书必须在有效期内；

②认证证书超过一个监督审核周期的，如证书有明确要求粘贴年检、合格标识或与审核通知书同时使用有效或以其他方式证明证书有效性的，投标人须提供相关材料以证明其认证证书的有效性。

### 8 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（须提供合同复印件加盖本单位公章，评委保留对上述资料原件审核的权力。）

### 9 服务及培训计划

（投标人自行提供）

### 10 履约保证金保函（中标后开具）

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(         名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的5%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章____________________________      ____________

### 11 中标服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

### 12 政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 13 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 14 投标人企业类型声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

制造商企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

### 15 项目人员情况说明

（参考格式，可自拟，内容填写完整须加盖投标人公章）

### 拟派现场项目经理资格声明

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

| 姓名 |  | 主要业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 工龄 |  |  |
| 职务 |  |  |
| 从事本岗位工作时间 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：附学历证书，职称证书，身份证等证明文件的复印件。

投标人公章：

投标人代表签字：

日期：

### 拟派项目主要管理人员情况表

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 简历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1  在填写时，如本表格不够可按相同格式自行增加。

2  附学历证书，职称证书，身份证等证明文件的复印件。

投标人公章：

投标人代表签字：

日期：