北京水利水电学校改善办学条件—设备购置—高低压配电运行模拟仿真实训室建设项目

招标文件

项目编号：HCZB-2018-ZB053

北京华采招标代理有限公司

2018年3月

目  录

第一章  投 标 邀 请	4

第二章  投标须知资料表	7

第三章  投标须知	11

一   说  明	11

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	11

2. 资金来源	12

3. 投标费用	12

二   招标文件	12

4. 招标文件构成	12

5. 招标文件的澄清	13

6. 招标文件的修改	13

三   投标文件的编制	13

7. 投标文件编制的原则	13

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	14

9. 投标文件构成	14

10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	14

11. 投标报价	15

12. 投标保证金	15

13. 投标有效期	16

14. 投标文件的签署与规定	16

四   投标文件的递交	17

15. 投标文件的装订及递交	17

16. 递交投标文件截止时间	17

17. 投标文件的修改与撤回	18

五   开标及评标	18

18. 开标	18

19. 评标委员会和评标方法	18

20. 投标文件的初审	18

21. 投标文件的澄清	20

22. 评标	20

23. 评标过程及保密原则	21

六   确定中标	21

24. 中标人的确定标准	21

25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	21

26. 中标通知书	21

27. 签订合同	22

28. 履约保证金	22

七  中标服务费	23

29. 中标服务费	23

八  政府采购信用担保	24

30. 政府采购信用担保	24

第四章 技术参数需求	25

第五章  评分办法及评分标准	67

第六章  合同一般条款	70

1. 定义	70

2. 技术规范	70

3. 知识产权	70

4. 包装要求	70

5. 装运标志	71

6. 交货方式	71

7. 装运通知	72

8. 保险	72

9 付款条件	72

10 .技术资料	72

11. 质量保证	72

12. 检验和验收	73

13. 索赔	73

14. 迟延交货	74

15. 违约赔偿	74

16. 不可抗力	74

17. 税费	74

18. 仲裁	74

19. 违约解除合同	75

20. 破产终止合同	75

21. 转让和分包	75

22. 合同修改	76

23. 通知	76

24. 计量单位	76

25. 适用法律	76

26. 合同生效和其它	76

第七章  合同专用条款	77

第八章  政府采购合同格式	78

第九章  投标文件格式	81

1 投 标 函	81

2 投标一览表	83

3 投标分项报价表	84

4 货物说明一览表	85

5 技术规格偏离表	86

6 商务条款偏离表	87

7 资格证明文件	88

8 业绩案例一览表	105

9 售后服务及培训计划	106

10 履约保证金保函（中标后开具）	107

11 中标服务费承诺书	108

12 政府采购投标担保函格式	109

13 政府采购履约担保函格式	111

14 投标人企业类型声明函（如适用）	114

# 第一章  投 标 邀 请

北京华采招标代理有限公司受北京水利水电学校的委托，对其北京水利水电学校改善办学条件—设备购置—高低压配电运行模拟仿真实训室建设项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

1、项目编号：HCZB-2018-ZB053

2、项目名称：北京水利水电学校改善办学条件—设备购置—高低压配电运行模拟仿真实训室建设项目

3、招标内容：改善办学条件—设备购置—高低压配电运行模拟仿真实训室建设项目

| 序号 | 类别名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压供配电实训系统 | 一套 |  |
| 2 | 工厂供电综合实训系统 | 一套 |  |
| 3 | 电力传输模拟系统 | 一套 |  |
| 4 | 变电站综合仿真系统 | 一套 |  |
| 5 | 实验室课堂录播系统 | 一套 |  |
| 6 | 实验室教学配套 | 一套 |  |
| 7 | 实验室装饰改造工程 | 一套 |  |
| 8 | 系统集成 | 一批 |  |

4、资金来源：财政拨款。

本项目预算金额：1494142.00元，批复：XM-0000035203180302025

5、是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否

6、投标人资格要求:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

7、投标报名时间及招标文件发售时间：自2018年3月7日起至2018年3月14日止，每天上午9:00-11:30；下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）。

8、招标文件发售地点：北京华采招标代理有限公司（北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号）。

9、招标文件售价：每本500元人民币，招标文件售后不退（如需邮购，另加50元人民币邮寄费，但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任）。

10、投标文件递交时间：2018年3月27日上午9：00-9：30（北京时间）

11、投标文件递交截止时间暨开标时间：2018年3月27日上午9：30（北京时间）

12、投标文件递交地点暨开标地点：北京华采招标代理有限公司会议室（北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1502室）

13、评标方法：综合评分法

14、领取招标文件时需提供以下资料：

（1）《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的《营业执照》副本复印件（须加盖本单位公章）；

（2）法人授权委托书（原件）、本人身份证原件及复印件（须加盖本单位公章）；

15、公告期限：5个工作日。

16、本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）网上同时发布。

17、凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京华采招标代理有限公司联系（技术方面的询问请以信函、传真、邮件的形式）。

采购代理机构：北京华采招标代理有限公司

地　　址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号

电　　话：010-63509799-820

传　　真：010-63509799-808

电子信箱：hczb01@163.com

联 系 人：高雅彬

# 第二章  投标须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京水利水电学校 地 址：北京市朝阳区定福庄东里1号 电 话：010-65772212 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京华采招标代理有限公司 地 址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号 电 话：010-63509799 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.4 | 本项目不接受进口产品 |
| 1.3.5 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购：否 |
| 2.1 | 财政拨款。 本项目预算金额：1494142.00元，批复：XM-0000035203180302025 |
| 9_7-1 | 《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的《营业执照》副本复印件（须加盖本单位公章） |
| 9_7-2 | 法定代表人授权书原件（格式见第九章） |
| 9_7-3 | 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章） |
| 9_7-4 | 制造商资格声明（代理商、经销商不需提供此声明） |
| 9_7-5 | 代理商、经销商的资格声明（制造商不需提供此声明） |
| 9_7-6 | 投标人提供经会计师事务所出具的2016年度完整的财务审计报告复印件，并加盖本单位公章。如投标人无法提供2016年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，评标委员会保留审核原件的权利； 3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效； 6、政府采购投标担保函格式见 第九章 投标文件（格式12）。 |
| 9_7-7 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。） |
| 9_7-8 | 近三个月的依法缴纳税收的入账票据凭证复印件（须加盖本单位公章） |
| 9_7-9 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章） |
| 9_7-10 | 投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章。 |
| 9_7-11 | 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章） |
| 12.1 | 投标保证金：壹万伍仟元整 递交时间：2018年3月26日下午16：00之前 递交地点：北京华采招标代理有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号）。 投标保证金形式：支票（北京地区）、保函、电汇等非现金形式 投标保证金汇款账户： 开户行名称：北京华采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行北京西站支行 账 号：3337 6250 2504 行 号：1041 0000 4763 退还保证金方式：支票（北京地区）、电汇（外埠） |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：4份；电子版：1份。 （电子文件规定存储载体为只读光盘或一次写光盘或U盘）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 15.1 | 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正文部分均正反面打印（包括证明材料的扫描件、复印件等），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订（未按要求装订的文件均按无效投标处理）。 |
| 17.1 | 递交投标文件截止时间：2018年3月27日上午9:30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2018年3月27日上午9:30（北京时间） 投标文件递交地点暨开标地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1502室。 |
| 28.1 | 履约保证金和质量保证金金额：合同总价的5%。 |
| 29.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 服务费、标书费汇款账户：（请备注项目编号） 开户名：北京华采招标代理有限公司 开户行：建行北京西客站支行 账号：1100 1028 0000 5300 6877 行号：1051 0000 9047（102800） 现金、支票、电汇、汇票 |

| 12.3 28.1.2 30.2 | 政府采购信用担保机构： 1.中国投资担保有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 2.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话： 58528750 58528760 传真：58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 59705232 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com |
| --- | --- |

# 第三章  投标须知

## 一   说  明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京华采招标代理有限公司。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3. 3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3. 3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3. 3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3. 3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3. 3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3. 3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3. 3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3. 3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.5若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

  - 凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二   招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标须知资料表

第三章 投标须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同一般条款

第七章 合同专用条款

第八章 政府采购合同格式

第九章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5. 招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述递交投标文件截止时间十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 6. 招标文件的修改

6.1在递交投标文件截止时间十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长递交投标文件截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有货物进行投标。不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下

内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4服务说明一览表

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件

见前附表9_7-1至9_7-11

8 业绩案例一览表（须提供证明材料)

9售后服务及培训计划

10履约保证金保函格式（中标后开具）

11中标服务费承诺书

12政府采购投标担保函格式

13政府采购履约担保函格式

14《投标人企业类型声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）（如适用）

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3本次招标投标人只允许对本项目有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6投标报价缺项、漏项的投标为无效标

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第29条的规定缴纳中标服务费的。

12.3 投标保证金的金额见投标须知资料表，支付方式必须采用投标须知资料表规定的形式。

12.4采用电汇必须保证在投标须知资料表规定的保证金递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至保证金递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金。采用其他方式递交投标保证金的，必须将支票/现金/保函在投标须知资料表规定的投标保证金递交截止时间前送达指定地点并办理相关手续。

12.5 电汇方式支付投标保证金收款账户见投标须知资料表。

12.6 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.7 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中标人凭收据和采购合同领取投标保证金）。

12.8 未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还投标人（投标人凭采购代理机构出具的收款收据领取投标保证金）。

### 13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

## 四   投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订及递交

15.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正文部分均正反面打印（包括证明材料的扫描件、复印件等），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订（未按要求装订的文件均按无效投标处理）。招标人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2 投标人应将“开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明 “开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

15.5如需提供样品的，在评审结果公示后，未中标人提供的样品在5个工作日内退还；中标人提供的样品进行保管封存，做为履约验收的参考依据。

### 16. 递交投标文件截止时间

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长递交投标文件截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在递交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

## 五   开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，由公证员或监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在递交投标文件截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第四章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、资格性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正（有明显错误的情况除外）：

20.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

20.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.3.5对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）投标总价超出采购预算或最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

7）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

8）投标人的报价明显低于其他投标人的报价，且不能在合理时间内提供证明其报价合理性的书面说明的；

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“*”指标的；

②  投标有效期不足的；

③ 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

④ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑤ 在未经财政部门批准采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑥为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

⑦投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、质量、信誉、服务、业绩、样品等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

22.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第九章（如适用）。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、服务业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

### 26. 中标通知书

26.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

26.4未中标的投标人应当在中标结果公示后5个工作日内领取落标通知书。

### 27. 签订合同

27.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28. 履约保证金

28.1中标人在签订合同后 7 个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额 5 % 的履约保证金。

28.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票等非现金形式。

C．政府采购履约担保函：保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

28.1.3 履约保证金在项目验收合格一年内均应完全有效。

28.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

## 七  中标服务费

### 29. 中标服务费

29.1采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-6000 | 0.25% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万，计算招标代理服务收费额如下：

100万×1.5%=1.5万

（500-100）万元×1.1%= 4.4万

（1000-500）万元×0.8%= 4万

（5000-1000）万元×0.5%= 20万

（6000-5000）万元×0.25%= 2.5万

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5= 32.4(万元)

29.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3	中标服务费将以投标须知资料表规定的方式进行收取。中标人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

  - 在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

  - 如投标人采用电汇方式支付中标服务费，收款账户见投标须知资料表。

## 八  政府采购信用担保

### 30. 政府采购信用担保

30.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保（如适用）。

30.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

30.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标须知资料表。

### 九 履约验收

31.履约验收

31.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

# 技术参数需求

- 需求清单：

| 序号 | 类别名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压供配电实训系统 | 10kv高压配电开关柜计量柜（核心产品）品） | 套 | 1 |
| 2 |  | 10kv高压配电开关柜进线柜（核心产品） | 套 | 1 |
| 3 |  | 10kv高压配电开关柜出线柜（核心产品） | 套 | 1 |
| 4 |  | 10kv高压配电开关柜电机柜（核心产品） | 套 | 1 |
| 5 |  | 模拟变压器（核心产品） | 套 | 1 |
| 6 |  | 低压进线控制实训柜（核心产品） | 台 | 2 |
| 7 |  | 低压电容补偿实训柜（核心产品） | 台 | 1 |
| 8 |  | 低压出线控制实训柜（核心产品） | 台 | 1 |
| 9 |  | 联络柜（核心产品） | 台 | 1 |
| 10 |  | 负载柜（核心产品） | 台 | 1 |
| 11 |  | 高低压供配电系统监控软件 | 套 | 1 |
| 12 |  | 实训故障PLC后台自主设定系统 | 套 | 1 |
| 13 |  | 安全防护材料与工具 | 套 | 1 |
| 14 | 工厂供电综合实训系统 | 工厂供配电系统主接线模拟屏（核心产品） | 台 | 1 |
| 15 |  | 工厂供配电系统计量柜（核心产品） | 台 | 1 |
| 16 |  | 工厂供配电系统控制柜（核心产品） | 台 | 1 |
| 17 |  | 工厂供配电系统监控软件 | 套 | 1 |
| 18 | 电力传输模拟系统 | 模拟输电线杆 | 套 | 1 |
| 19 |  | 输电配套线缆配件 | 套 | 1 |
| 20 | 变电站综合仿真系统 | 变电站综合仿真教学软件（核心产品） | 套 | 37 |
| 21 | 实验室课堂录播系统 | 交互式录课宝服务器 | 套 | 1 |
| 22 |  | 交互式录课宝服务端 | 套 | 1 |
| 23 |  | 智能语音断句系统 | 套 | 1 |
| 24 |  | 直播系统 | 套 | 1 |
| 25 |  | 虚拟课件系统 | 套 | 1 |
| 26 |  | 图像跟踪管理分析系统 | 套 | 1 |
| 27 |  | 定位分析探测器 | 只 | 4 |
| 28 |  | 交互式录课宝互动客户端 | 套 | 1 |
| 29 |  | 教师全景摄像机 | 套 | 1 |
| 30 |  | 学生全景摄像机 | 套 | 1 |
| 31 |  | 教师特写摄像机(板书特写) | 套 | 1 |
| 32 |  | 学生特写摄像机 | 套 | 1 |
| 33 |  | 智能字幕识别编辑系统 | 套 | 1 |
| 34 |  | 微课录课宝制作系统 | 套 | 1 |
| 35 |  | 全向数字智能拾音器 | 套 | 1 |
| 36 | 实验室教学配套 | 实验桌 | 张 | 37 |
| 37 |  | 学生实验座椅 | 把 | 37 |
| 38 |  | 教师多媒体操作台 | 套 | 1 |
| 39 |  | 教师演示台 | 套 | 1 |
| 40 |  | 仪表展柜 | 套 | 3 |
| 41 |  | 多媒体网络中控 | 台 | 1 |
| 42 |  | 有线触摸屏（含编程软件） | 台 | 1 |
| 43 |  | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 44 |  | 移频功放 | 台 | 1 |
| 45 |  | 电教音箱 | 个 | 2 |
| 46 |  | 实物展台 | 台 | 1 |
| 47 |  | 左右推拉式教学黑板 | 套 | 1 |
| 48 |  | 多媒体教学管理软件 | 套 | 1 |
| 49 | 实验室装饰改造工程（属配套工程） | 防静电地板 | 平米 | 155 |
| 50 |  | 铜扁线 | 米 | 465 |
| 51 |  | 实验室弱电布线 | 点位 | 38 |
| 52 |  | 实验室强电布线 | 点位 | 38 |
| 53 |  | 插线板 | 个 | 38 |
| 54 | 系统集成 | 系统集成费 | 项 | 1 |

- 需求内容：

| 序号 | 类别名称 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压供配电实训系统 | 10kv高压配电开关柜计量柜 | 电流互感器 1)额定绝缘水平：12/42/75kV ； 2)负荷的功率因数：COSφ=0.8（滞后）； 3)额定二次电流：5A或1A; 4)表面爬电距离：满足II级污秽等级要求； 5)产品标准：GB1208-2006《电流互感器》。 6）仪表保安系数：FS≤10; 2.电压互感器 要求在额定频率50Hz，额定电压10kV及以下户内装置的电力系统中作为电压、电能测量和继电保护、自动装置和信号装置来使用。 3.三相有功表 类型：三相三线有功电度表； 基本电流：5；10；20；30；40；60；80（A）； 准确度等级：2； 参比电压：3*100 3*380（V）； 电流倍率：2,4； 显示方式：计数器； 频率：50（Hz）； 最大电流：30-100（A）； 4.三相无功表 额定电压：380V 功能：测量无功电量 5.温湿度控制器：工作电压AC220V 6.带电显示器 7.电磁锁： 工作电压AC220V 8.多功能电能表 要求提供标准的RS485通讯接口及LED数码管显示； 9.加热器：工作电压AC220V 10.柜体尺寸：柜高：2300mm，柜宽：800mm，柜深：1510mm 尺寸相差保持在±200mm以内 11.结构特征要求 1) 柜体由薄钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零-件通用性强，机械强度高。 2）柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全。 3) 柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。 4 )机械联锁：柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。 #12.提供制造商针对本项目给予产品的授权书 | 套 | 1 |
| 2 |  | 10kv高压配电开关柜进线柜 | 电流互感器 1)额定绝缘水平：12/42/75kV ； 2)负荷的功率因数：COSφ=0.8（滞后）； 3)额定二次电流：5A或1A; 4)表面爬电距离：满足II级污秽等级要求； 5)产品标准：GB1208-2006《电流互感器》。 6）仪表保安系数：FS≤10; 2.电压互感器 要求在额定频率50Hz，额定电压10kV及以下户内装置的电力系统中作为电压、电能测量和继电保护、自动装置和信号装置来使用。 3.真空断路器：VS1-12/630A/25KA户内高压真空断路器 4.温湿度控制器：工作电压AC220V 5.带电显示器 6.微机保护器 7.多功能电能表 要求提供标准的RS485通讯接口及LED数码管显示； 8.避雷器 材料：复合型材料（外套—硅橡胶） 类型：金属氧化物避雷 标称放电电流：8/20波形无间隙 避雷器额定电压：17kV 避雷器残压：50kV在8/20 9.主要技术参数要求 1）额定绝缘电压：直流660V，电压变化范围±50V 2) 额定工作电压：交流380V，电压变化范围±50V 3）辅助电路额定工作电压：交流380V、220V，电压变化范围±50V 4）母线额定电流：600A 5）分支母线额定电流：60A； 6）柜体尺寸：柜高：2300mm，柜宽：800mm，柜深：1510mm尺寸相差保持在±200mm以内 10.结构特征要求 1) 柜体由薄钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零-件通用性强，机械强度高。 2）柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全。 3) 柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。 4 )机械联锁：柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 10kv高压配电开关柜出线柜 | 电流互感器 1)额定绝缘水平：12/42/75kV ； 2)负荷的功率因数：COSφ=0.8（滞后）； 3)额定二次电流：5A或1A; 4)表面爬电距离：满足II级污秽等级要求； 5)产品标准：GB1208-2006《电流互感器》。 6）仪表保安系数：FS≤10; 2.电压互感器 要求在额定频率50Hz，额定电压10kV及以下户内装置的电力系统中作为电压、电能测量和继电保护、自动装置和信号装置来使用。 3.真空断路器：VS1-12/630A/25KA户内高压真空断路器 4.温湿度控制器：工作电压AC220V 5.带电显示器 6.避雷器 材料：复合型材料（外套—硅橡胶） 类型：金属氧化物避雷 标称放电电流：8/20波形无间隙 避雷器额定电压：17kV 避雷器残压：50kV在8/20 7.多功能电能表 要求提供标准的RS485通讯接口及LED数码管显示； 8.微机保护器 | 套 | 1 |
| 4 |  | 10kv高压配电开关柜电机柜 | 电流互感器 1)额定绝缘水平：12/42/75kV ； 2)负荷的功率因数：COSφ=0.8（滞后）； 3)额定二次电流：5A或1A; 4)表面爬电距离：满足II级污秽等级要求； 5)产品标准：GB1208-2006《电流互感器》。 6）仪表保安系数：FS≤10; 2.电压互感器 要求在额定频率50Hz，额定电压10kV及以下户内装置的电力系统中作为电压、电能测量和继电保护、自动装置和信号装置来使用。 3.真空断路器：VS1-12/630A/25KA户内高压真空断路器 4.温湿度控制器：工作电压AC220V 5.带电显示器 6.多功能电能表 7.避雷器 1)材料：复合型材料（外套—硅橡胶） 2)类型：金属氧化物避雷 3)标称放电电流：8/20波形无间隙 4)避雷器额定电压：17kV 5)避雷器残压：50kV在8/20 8.电机微机保护器 9.接地刀 10.主要技术参数要求 1）额定绝缘电压：直流660V，电压变化范围±50V 2) 额定工作电压：交流380V，电压变化范围±50V 3）辅助电路额定工作电压：交流380V、220V ，电压变化范围±50V 4）母线额定电流：600A 5）分支母线额定电流：60A； 6）柜体尺寸：柜高：2300mm，柜宽：800mm，柜深：1510mm 尺寸相差保持在±200mm以内 11.结构特征要求 1) 柜体由薄钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零-件通用性强，机械强度高。 2）柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全。 3) 柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。 4 )机械联锁：柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 模拟变压器 | 380V/380V 10KW | 套 | 1 |
| 6 |  | 低压进线控制实训柜 | 断路器 额定电流：1000A以下 额定工作电压:AC400V、AC690V， 进线方式：上进线或下进线； 核心特点：过载、欠电压、短路、单相接地保护，正泰断路器，安全可靠。 2.综合显示仪表（数显式） 要求测量精度不低于0.5级，实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯，采用MODBUS-RTU通讯协议； 3.空气开关（带漏电保护） 4.互感器 5.主要技术参数 1)额定绝缘电压：直流660V，电压变化范围±50V 2)额定工作电压：交流380V，电压变化范围±50V 3)辅助电路额定工作电压：交流380V、220V，电压变化范围±50V 4)母线额定电流：100A 5)分支母线额定电流：10~16A； 6)柜体尺寸：柜高：2000mm，柜宽：600mm（800 mm），柜深：800mm尺寸相差保持在±200mm以内 6.结构特征 1)柜体由薄钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零-件通用性强，机械强度高。 2)柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全。 3)柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。 4)机械联锁：柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。 5)受电开关、联络开关（多回路供电时）及柜的抽屉都具有两个位置：接通位置及断开位置。 #7.提供制造商针对本项目给予产品的授权书 | 台 | 2 |
| 7 |  | 低压电容补偿实训柜 | 补偿电容器 类型：并联电容器 额定工作电压：0.4KV 额定容量：20kvar 2.接触器 3.小型断路器 4.自动补偿控制器 5.前后带有观察窗，电容保护采用断路器保护功率因数显示，前后开有观察窗 6.柜体尺寸：柜高：2000mm，柜宽：600mm（800 mm），柜深：800mm尺寸相差保持在±200mm以内 | 台 | 1 |
| 8 |  | 低压出线控制实训柜 | 1.抽屉式，带有机械连锁机构，带有隔室每个控制单元带有断电保护和电压指示，每个柜体6支路（动力3个支路，照明三个支路），每支路控制电流20A 2.塑壳开关 3.接触器 4.电流表：数显电流表 5.主要技术参数 1)额定绝缘电压：直流660V，电压变化范围±50V 2)额定工作电压：交流380V，电压变化范围±50V 3)辅助电路额定工作电压：交流380V、220V，电压变化范围±50V 4)母线额定电流：100A 5)分支母线额定电流：10~16A； 6)柜体尺寸：柜高：2000mm，柜宽：600mm（800 mm），柜深：800mm尺寸相差保持在±200mm以内 6.结构特征 1)柜体由薄钢板冲压成形，采用标准化设计，结构零-件通用性强，机械强度高。 2)柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全。 3)柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。 4)机械联锁：柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。 5)受电开关、联络开关（多回路供电时）及柜的抽屉都具有两个位置：接通位置及断开位置。 | 台 | 1 |
| 9 |  | 联络柜 | 1.连通或者切断两个主柜之间电源 2.双电源自动转换开关4P/ 200A 3.柜体尺寸：柜高：2000mm，柜宽：600mm，柜深：800mm尺寸相差保持在±200mm以内 | 台 | 1 |
| 10 |  | 负载柜 | 1. 1.5KW三相异步电动机2台 2. 3kW可调有功负载 3. 4kVar容性无功负荷 4. 负载各类型功率必须与必须匹配完成电容无功补偿实验 5. 半开放式结构，负载小车带单元控制，可移动，车轮带自锁装置 | 台 | 1 |
| 11 |  | 高低压供配电系统监控软件 | 1.监控软件功能：供配电系统“四遥”功能 2.工控机（含显示器）：CPU E5300双核/2G内存/500G硬盘/DVD光驱/ATX250W电源/2个千兆网口/8个USB2.0/6个COM口/4个PCI插槽。计算机监控系统要能够实现监控工况流程转换，满足计算机监控系统的工况流程转换实训要求。 #3.供配电创新物联网应用云平台模块 本平台将物联网技术运用于电气自动化信息技术并将数据上传至云平台，进行海量数据存储，并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。 1）数据云系统上传 2）手机app数据查询 3）历史数据查询 4）数据分析统计 5）短信报警 6）微信报警 7）微信反向控制 8）二次开发 #（1）物联网自动化应用软件（为了避免知识产权纠纷须提供证明软件属权的材料） 1）数据显示显示输入电压监控，输出电压监控，输入开关监控，输出开关控制以及输入电压模拟量实时数据，可根据实际需求添加128路。 2）控制：控制启动停止开关的开和关，输出电压值的给定，可根据实际需求添加128路。 3）历史数据：显示输入输出电压值的历史数据，可按时、天、月进行查询历史数据曲线，以及历史数据表格，可表格数据导出处理。 4）设备报警：对设备急停按键做的模拟设备故障报警进行微信报警，同时可以实现短信及邮箱报警。报警范围包括模拟量，开关量的上下线、阀值等状态进行设置报警。 （2）终端包含： 1）数据显示画面：画面显示输入电压数值，输出电压监控，开关状态输入，开关控制输出，以及云端连接二维码。 2）联网设置界面：设置现场数据连接云平台后台数据库管理 | 套 | 1 |
| 12 |  | 实训故障PLC后台自主设定系统 | 1.通过PLC主机设置故障点是设备产生相应的故障现象，供学员进行排故训练 #2.实验室远程管理系统软件（为了避免知识产权纠纷须提供证明软件属权的材料） 1）该系统集成远程实验台电源管理系统，通过手机或其他移动终端系统监控查询学生实验台的电源开关状态；单独开启关闭学生实验台电源；全部开启或全部关闭实验台电源功能；定时开启关闭电源功能。 2）该系统还可通过 PC 控制终端进行实训考核，也可通过手持移动控制终端进行实训考核，可自由设定任意一处与电控模块引脚有关的各种常见故障，故障类型包括：线路断 路、对地短路、接触不良，偶发等故障现象。每套驱动模块可以设置 8 路大电流 5A 的 开路故障、16 路小电流 2A 的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共 24 路故 障设置。可根据需求扩展设置 64 路大电流 5A 的开路故障、128 路小电流 2A 的信号通 路的开路、不良、偶发、短路等故障，共192 路故障设置。可根据用户使用要求调整故障设置点的数量和故障设置类型。 3）所有配备驱动模块的实训设备，均可通过内置的专用新型无线数据传输模块无线组网， 实现远程集中管理。 4）用户可选择通过无线或 RS-232 串口通讯与其它实训设备配套的无线故障设置控制系统组成一个网络，系统可以联机考核也可以脱机考核，通过主控计算机控制每一台实训设备的故障设置、故障排除、参数设定、 远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 5）集成无线多功能数据采集、分析、控制系统可实时长时间记录电压、电流等，并生成趋势曲线。 6）用户可以实现单机操作考核和联网考核。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 安全防护材料与工具 | 本项目安全防护用品和电气设备维护工具主要包括：绝缘手套5副 、绝缘靴5副、电工常用工具5套、套筒扳手5套（17件套）、梅花扳手5套（8件套）、呆头扳手5套（8件套）、接地线50M、兆欧表(1000V)5套、万用表(MY60)5套、钳形表(5~200A)5套。 | 套 | 1 |
| 14 | 工厂供电综合实训系统 | 工厂供配电系统主接线模拟屏 | 一、性能要求 模拟屏包含35kV总降压变电所、10kV高压变电所及车间用电负荷的供配电线路中涉及的微机继电保护装置、备用电源自动投入装置、无功自动补偿装置、智能采集模块以及工业人机界面等电气一次、二次、控制、保护等，通过在本实训装置中的技能训练能在深入理解专业知识的同时，培养学生的实践技能。并且本套实训装置还有利于学生对变压器、电动机组、电流互感器、电压互感器、模拟表记、数字电秒表及开关元器件工作特性和接线原理的理解和掌握。 二、产品组成 1.实用性强 实现工厂供电系统的受电、输送、分配、控制、保护等实践技能训练要求。学生在实训中，还能够掌握正确的电路投切操作，倒闸操作，运行控制以及各种运行方式的调整操作规程。本装置结构清晰，运行灵活，操作方便，安全可靠。为学生提高实践技能建立了一个良好的实训平台。 2.综合性强 本装置综合了与工厂供电相关的微机线路保护，微机电动机保护，备自投和无功补偿等功能。采用的是工业现场产品，线路模型和电动机模型都能较典型的模拟工厂的现场状况，有利于进行理论分析和数值分析。 3.先进性 本装置综合微机继电保护、工业触摸屏和PLC等微机职能检测控制的相关技术，采用分层分布式控制方式，组建成集控制，保护，测量和信号为一体的综合自动化实训平台。体现了当前自动化技术和通信技术在供配电网的深刻变革。 4.仿真实训： #1）电气控制仿真软件（为了避免知识产权纠纷须提供证明软件属权的材料） 以三维仿真交互技术和三维动画视觉表现及多媒体数字技术为核心，能进行三维电路分析、电气电路模拟电路考核、综合技能虚拟实训、电气基础训练、元器件识别检测。 （1）软件模拟线路故障根据故障现象使用各种虚拟仪表进行排故 （2）学员根据电路图自己布局电气设备并连接线路，自动检测线路错误。 （3）电机及电气三维元件装配 （4）元器件检测 （5）电气电路仿真 #2）实验室远程管理系统软件（为了避免知识产权纠纷须提供证明软件属权的材料） 1）该系统集成远程实验台电源管理系统，通过手机或其他移动终端系统监控查询学生实验台的电源开关状态；单独开启关闭学生实验台电源；全部开启或全部关闭实验台电源功能；定时开启关闭电源功能。 2）该系统还可通过 PC 控制终端进行实训考核，也可通过手持移动控制终端进行实训考核，可自由设定任意一处与电控模块引脚有关的各种常见故障，故障类型包括：线路断 路、对地短路、接触不良，偶发等故障现象。每套驱动模块可以设置 24 路大电流 5A 的 开路故障、24 路小电流 2A 的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共 48 路故 障设置。可根据需求扩展设置 64 路大电流 5A 的开路故障、128 路小电流 2A 的信号通 路的开路、不良、偶发、短路等故障，共192 路故障设置。可根据用户使用要求调整故障设置点的数量和故障设置类型。 3）所有配备驱动模块的实训设备，均可通过内置的专用新型无线数据传输模块无线组网， 实现远程集中管理。 4）用户可选择通过无线或 RS-232 串口通讯与其它实训设备配套的无线故障设置控制系统组成一个网络，系统可以联机考核也可以脱机考核，通过主控计算机控制每一台实训设备的故障设置、故障排除、参数设定、 远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 5）集成无线多功能数据采集、分析、控制系统可实时长时间记录电压、电流等，并生成趋势曲线。 6）用户可以实现单机操作考核和联网考核。 三、技术性能 1. 输入电源：三相四线～380V±10% 50Hz±2% 2. 整机容量：≤3kVA 3. 实训台采用铁质亚光密纹喷塑，铝质面板 4. 台体尺寸： 1771mm×1804mm×726mm 5. RS-485和以太网两种通讯接口；标准MODBUS通讯协议 6. 微机保护装置测量元件精度：刻度误差：不大于1%；测量电流：0.2级；母线电压：0.2级；输出精度：0.2级；频率：0.01HZ；P、Q、COSΦ；0.5级；通讯分辨率：不大于1ms 7. 实训系统能模拟中型工厂的供配电系统，采用控制屏结构，一次主接线印于面板上。由35 kV，10kV，两个不同的电压等级构成 ，整个系统有两路35kV进线，其中一路正常供电，另一路作为备用，通过备自投自动切换;35kV母线出线有两路分支，一路送其他分厂，一路经总降变降压为10kV母线的进线电源1供本地使用；为了保证供电可靠性，另加一路电源作为10kV母线的进线电源2。进线电源1和进线电源2互为暗备用，分别给10kVⅠ段母线和10kVⅡ段母线供电，两者也可通过备自投自动切换。为了保证一次线路供电的可靠性，配置了微机备自投，微机线路和微机变压器保护；为了保证高压电动机的稳定运行，配置了高压电动机保护；为了提高用电质量，配置了无功补偿装置；为了实现自动化控制，配置了PC机和PLC控制器，实现了整个系统的“四遥”功能。 五、实训项目 1. 工厂供电电气接线图的认知 (1) 实训台电气主接线模拟图的认知。 (2) 触摸屏的正确操作。 (3) 电气主接线图的认知。 2. 工厂变配电室值班技能培训 (1) 电流互感器与电压互感器的接线方式。 (2) 变压器有载调压。 (3) 线路停送电操作。 (4) 变压器倒闸操作。 (5) 母线倒闸操作。 3. 工厂高压线路的微机继电保护 (1) 模拟系统正常、最大、最小运行方式。 (2) 模拟系统短路。 (3) 电秒表的正确操作。 (4) 微机线路保护装置参数整定操作。 (5) 无时限电流速断保护。 (6) 带时限电流速断保护。 (7) 定时限过电流保护。 (8) 反时限过电流保护。 (9) 电流电压连锁保护。 4. 工厂供电系统的自动装置实训 (1) 备用电源自动投入装置参数整定操作。 (2) 备用电源自动投入。 (3) 无功补偿装置参数整定操作。 (4) 无功自动补偿功能。 (5) 备投投入条件测试。 (6) 进线备投（明备用）及自适应。 (7) 母联备投（暗备用）及自适应。 (8) 无功补偿装置认知。 (9) 无功自动补偿。 7.工厂供电的监控实训 1）SCADA监控。 2）事件记录查询。 3）变压器分接头功能实训。 4）线路 运行参数检测实训。 5）电能曲线分析及报表 8.高压电动机的继电保护 (1)变频器参数整定操作 (2)变频器开环调速 (3)三相异步电动机的启动方式 #9.提供制造商针对本项目给予产品的授权书 | 台 | 1 |
| 15 |  | 工厂供配电系统计量柜 | 1、电子式有功电能表（1只）：测量电流：0.2级；母线电压：0.2级； 2、电子式无功电能表（1只）：测量电流：0.2级；母线电压：0.2级； 3、三相智能仪表（6只）：测量精度：电流、电压0.2％，其他电量0.5％；带RS-485通信接口； | 台 | 1 |
| 16 |  | 工厂供配电系统控制柜 | 1.微机线路保护装置（1只）：具有三段式过流保护，低压闭锁电流保护，单相接地保护，反时限过流保护，过电流前加速，过电流后加速，重合闸等功能； 2.微机备自投装置（1只）：有进线备投和母联备投方式可选 ，当主进线电源模拟故障失电后，备自投装置能自动地将备用进线电源投到工作母线上，以此保证连接在工作母线上的负荷仍能正常工作，提高供电的可靠性和稳定性。同时具有自适应功能，当检测到主进线电源恢复时，自动断开备用进线断路器，延时闭合主进线，实现主进线电压恢复时自动切换后投入过程；同时要求所有的微机保护装置均采用TI公司的高性能DSP作为控制核心芯片，采集外部系统的电流、电压以及输入输出开关量，并送液晶显示。 3.数字式电秒表（1只）：测量范围0.0001S-9999.9S，测量误差≤±5×10-5×量程±1个尾数字，有连续和触动两种功能。适应空触点或5V-250V正极性电信号。连续性手动复零，触动性即可手动复零，也可随测量信号自动复零。 4.变频器1只。 5.三相异步电动机1.1KW。 6.三相交流同步电动机0.5KW。 | 台 | 1 |
| 17 |  | 工厂供配电系统监控软件 | 一、工厂供配电上位机监控软件 1.对供配电一次系统进行组态，实时显示主接线的变化； 2.实时采集、显示、存储各类电量参数； 3.对采集的各种电量量可生成实时和历史曲线和报表，以利于实验者比较、分析实验数据； 4.监视各断路器位置、保护动作出口状态；能够控制输电线路断路器的跳/合闸； 5.根据采集的母线电量实现对电压、无功的自动调整； 6.实现数据的远程上传和下载功能。 二、供配电创新物联网应用云平台模块 本平台将物联网技术运用于电气自动化信息技术并将数据上传至云平台，进行海量数据存储，并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。 1）数据云系统上传 2）手机app数据查询 3）历史数据查询 4）数据分析统计 5）短信报警 6）微信报警 7）微信反向控制 8）二次开发 #（1）物联网自动化应用软件（为了避免知识产权纠纷须提供证明软件属权的材料） 1）数据显示显示输入电压监控，输出电压监控，输入开关监控，输出开关控制以及输入电压模拟量实时数据，可根据实际需求添加128路。 2）控制：控制启动停止开关的开和关，输出电压值的给定，可根据实际需求添加128路。 3）历史数据：显示输入输出电压值的历史数据，可按时、天、月进行查询历史数据曲线，以及历史数据表格，可表格数据导出处理。 4）设备报警：对设备急停按键做的模拟设备故障报警进行微信报警，同时可以实现短信及邮箱报警。报警范围包括模拟量，开关量的上下线、阀值等状态进行设置报警。 （2）终端包含： 1）数据显示画面：画面显示输入电压数值，输出电压监控，开关状态输入，开关控制输出，以及云端连接二维码。 2）联网设置界面：设置现场数据连接云平台后台数据库管理 | 套 | 1 |
| 18 | 电力传输模拟系统 | 模拟输电线杆 | 1.规格要求：模拟输电线杆采用与真实传输电线杆成比例的模型加工，将一套真实的传输电系统通过模拟方式在实验室中展出，让学生直观的了解输电线系统，可完成电力输电线路安装调试技能实训。 2.材料要求：线路架空铁架采用钢板按照一定实际铁架的比例制作而成，表面喷塑处理，绝缘体采用塑料材料加工,另配套实际绝缘磁盘1套。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 输电配套线缆配件 | 1.规格要求：国标10kv户外电缆、35kv户外电缆 2.数量要求：国标10kv户外电缆40米；国标35kv户外电缆40米； | 套 | 1 |
| 20 | 变电站综合仿真系统 | 变电站综合仿真教学软件 | 一、对区域电网的要求 典型区域电网电源包括大中型火电厂、水电站或其他新能源发电厂；本仿真变电站电源侧与其他110kV及以上变电站连接、负荷侧与35kV配网连接。相关发电厂、变电站主要要求如下： 1.火电厂的要求：单机容量300MW以上，两台机组并联运行，发电机变压器采用单元接线，双母接线，220kV以上线路进出线4回以上。 2.水电站的要求：大中型水轮机组，单机容量50MW以上，两台机组并联运行，单母分段接线，110kV以上线路进出线6回以上。 3.500kV超高压变电站的要求：两台三绕组有载调压自耦变压器并联运行，电压等级为500/220/35kV。500kV侧采用3/2接线，进出线4回以上；220kV侧采用双母分段接线，进出线8回以上；35kV侧采用变压器采用△接线，单母接线，主要连接无功补偿装置和站用电变压器。 4.220kV变电站的要求：两台三绕组有载调压变压器并联运行，电压等级为220/110/10kV。220kV侧采用双母接线，进出线6回以上；110kV侧采用双母接线，进出线8回以上；10kV侧采用单母分段，进出线8回以上，配置两套以上电力电容无功补偿装置。 5.110kV变电站的要求：两台三绕组有载调压变压器并联运行，电压等级为100/35/10kV。110kV侧采用双母接线，进出线6回以上；350kV侧采用单母或者单母分段接线，进出线4回以上；10kV侧采用单母分段，进出线8回以上，配置两套以上电力电容无功补偿装置。 二、对仿真变电站的要求 1.对仿真变电站主接线要求 1） 仿真对象 典型35/10 kV综合自动化变电站。 2）对电气主接线要求 变电站配置2台5000kVA以上有载调压、双绕组自内冷变压器。 35kV采用单母线，35kV架空进线2回以上。 10kV母线为单母线分段，配备备用电源自动投入装置（BZT）；10kV出线6回， 均采用电缆线路。 两组10kV无功补偿电容器分别安装在两段10kV母线上。 三、变电站仿真系统功能及要求 (一)监视巡视、操作培训功能 1．监视培训 1）各运行方式中开关控制把手的切/合位置（代表开关位置的红、绿指示灯的亮、灭、闪）。 2）与设备运行方式的状态相联的各种仪表指示，如电流、电压、频率、有功、无功、变压器温度、分头位置、直流电压及电流，正负极对地绝缘电阻等。 3）保护有关的压板、切换连片、表计、指示灯、信号继电器信号等。 2.操作培训 1）包括综合自动化系统及设备区操作画面中全部一次设备及保护、站用电、直流系统等设备的各种操作、相关信号、报文、告警信息的实时变化； 2）保护、自动装置压板的投切，保护定值调整，测量回路切换等。 3）正常操作:通过综合自动化系统和设备区操作画面完成所有的停送电等正常倒闸操作等项目，包括遥控操作、倒闸操作、分头调节、运行监视等正常操作等（含室内、外一、二次设备操作及检查）。以提高实际操作技能和操作效率。 4）误操作:在解除“五防闭锁”系统状态下，运行人员可能发生误操作（如：误拉合开关、带负荷误拉合隔离刀闸、带地线合闸、带电挂地线或合接地刀闸，误入带电间隔等），均将引发相应的事故现象，保护将按不同的地点、保护状态、开关状态动作切除事故。 5）可以对变电站运行人员停送电等各种违章操作和误操作情况进行模拟，加深对违章操作和误操作所造成的严重后果的认识，从思想上提高安全意识。 (二)事故（或不正常工作状态）的处理培训 1.可以在一次主接线设置各种设备故障（或不正常工作状态），例如：线路故障、母线故障、变压器故障等。 2.可以在一次主接线设置各种组合故障（如线路故障＋开关拒动）造成保护越级动作，来扩大事故范围。 3.设置故障形式包括简单故障和复合故障，一次设备故障和二次设备故障，电气故障和非电气故障等。 四、对仿真软件培训教学资源要求 1、培训资料：1）设备清单、2）操作票、3）软件操作指南（以所投设备为载体编写的） 2、教材资源： 1）35kV仿真操作考试评分题库，投标人须提供与仿真软件配套的实训鉴定试题库资源，试题库具有评分细节和评分标准。投标时必须提供加盖生产商公章的样本材料。 2）变电站仿真机技术规范。投标时提供加盖生产商公章的教材样本。 3、视频资源：提供符合投标要求的电气一次主接线仿真软件视频资料，以证明满足用户要求 。 4、实训大纲：投标人须提供与仿真软件配套的实训计划或者大纲要求，便于教师在使用软件具有参考资料，便于安排实训计划。投标时必须提供加盖生产商公章的样本材料。 5、课程教学实训项目： 1）35kV变电站运行规程。 2）变电站仿真电气运行实习指导书。 3）电气实验实训指导书。 6、仿真软件其他资源：投标人提供便于学习软件的其他视频资源，包括： 1）电气设备介绍 2）运行操作电气 3）短路现象等方面视频或者其他类似资料。 7、 仿真系统严格遵守中华人民共和国发展和改革委员会制定的标准《变电站仿真机技术规范 DL/T1023-2006》。 8、要求软件通过网络交换器，在局域网内运行，连接计算机台数不少于150台。主机可以控制、监视学员机：包括调取学员机工况、关闭学员机部分功能以及禁止键盘、重启、关机和传递文件等功能。根据需要还可以设置网络内任意一台学员机为主机。 9、仿真系统能够自动记载、保存和打印操作步骤，便于评价考核学员的操作水平。 10、要求长期免费培训2~3名教练员，并辅助教师获得变电站值班员仿真培训师资格证书，免费升级软件和修改软件中的错误。 #11.提供制造商针对本项目产品给予的服务承诺函。 | 套 | 37 |
| 21 | 实验室课堂录播系统 | 交互式录课宝服务器 | 1.基于X86系统架构，具备无限升级技术； 2.系统与数据双硬盘结构，确保系统稳定以及安全； 3.数据存储盘≥4TB； 4.视频接入端口：支持≥4路HD-SDI高清输入；支持≥1路IVGA输入接口； 5.视频输出端口：视频输出端口： Rj45网络输出流、支持1路HDMI输出； #6.平均无故障不低于50000小时证书（复印件加盖厂商公章） #7.为了保证录播系统运行时，距离设备2米处测试噪音值小于54.3dB，需提供省级以上产品质量监督检验中心出具的测试报告（复印件加盖厂商公章） #8.录播系统安全性检测报告（复印件加盖厂商公章） | 套 | 1 |
| 22 |  | 交互式录课宝服务端 | 1. 单视窗操作界面，系统只体现录制、导出、关机三个按钮，其它按钮全部隐藏。 2. 分镜头视窗全部隐藏，自动跟踪切换全后台处理。 3. 采用可视化触摸中控，一键录制、一键导出至资源平台，无缝对接资源平台 4. 支持语音识别、智能语音断句，实现高效内容速记。 5. 支持记录机位切换打点，具备高效录播纠错回溯功能，录错可以纠正 6. 支持1-100M的录制码流，可调节，达到广播级高清课件标准。 #7.支持录制音视频合成文件；支持录制音视频分离文件。形成单独分离的视频、音频。 8.支持现场输出动画、静态图文，支持输出配合课件的各种模型文件，形成精彩课件。 9.基于最先进的图像分析技术，实现高效自动录播。 10.多路摄像机位的完整录制，完整备份每个机位镜头数据。 11.持多种录制模式、录制格式，方便精品课程的制作。 12.输出标准的XML格式工程文件，兼容大洋、DMC、edius、苹果、premiere等主流编辑软件。 13.支持多机位高清录制，支持1080p\1080i\720p等高清分辨率。 14.支持VGA\DIV接入，支持PPT在线切换输出。 15.系统内置调音台，支持1-10路的音频混音、调节。 16.支持两路本地文件作为片头、片尾播放和切换。 17.支持网络直播。 18.支持电视直播。 19.支持色键抠像。 20.支持角标、台标、时钟实时输出播出。 21.支持字幕播出列表。 22.支持游走字幕、动画字幕的制作和有序播出。 23.多媒体教学直播，学生用Internet Explorer浏览器即可收看直播 24. 支持多种网络流协议 25. 网络直播延时≤500ms 26. 自适应带宽 资质要求： #1.提供一体化录播系统软件著作权（复印件加盖厂商公章） #2.提供国家信息中心软件评测中心出具的一体化录播系统权威机构出具的检测报告（复印件加盖厂商公章） #3.ISO9001质量管理体系认证（复印件加盖厂商公章） #4.ISO14001环境管理体系认证（复印件加盖厂商公章） #5.CCC国家强制性产品认证（复印件加盖厂商公章） #6.中国节能产品认证（复印件加盖厂商公章） #7.网络流媒体直播点播系统著作权（复印件加盖厂商公章） #8.提供互动录播平台管理系统著作权 | 套 | 1 |
| 23 |  | 智能语音断句系统 | 1.采用先进的语音分析技术 2.自动记录老师、学生每一句语音的时间节点 3.自动识别老师、学生语音，生成独立SRT字幕文件 #4.与录播系统为同一品牌 | 套 | 1 |
| 24 |  | 直播系统 | 1.系统支持多媒体教学直播，学生用Internet Explorer浏览器即可收看直播； 2.系统支持多种网络流协议； 3.网络直播延时≤500ms； 4.自适应带宽； | 套 | 1 |
| 25 |  | 虚拟课件系统 | 1.具备蓝、绿、黑、白、灰等纯色系的全色域抠像； 2.支持图片、视频、PPT等作为虚拟背景； 3.支持色键系数调整、边缘平滑度、透明度调整； | 套 | 1 |
| 26 |  | 图像跟踪管理分析系统 | 1.采用先进的图像分析技术实现自动跟踪切换； 2.针对多路信号源的跟踪管理、设定； 3.系统具备定焦切换和跟踪切换两种自动模式； 教师跟踪切换分析： 1.无需他人协助独立完成全过程的录制，无需佩戴任何设备便可实现在全教室无盲区自动跟踪切换。 2.教师讲桌去授课自动切换教师特写镜头 3.教师左右移动时候切换教师全景镜头 4.教师全景、特写切换时，不显示跟踪状态，画面稳定平滑。 5.教师走下讲台区与学生互动时候，自动切换为学生全景。 6.学生走上讲台与老师互动时候，自动切换为教师全景 学生跟踪切换分析： 1.学生无需佩戴任何接受设备即可实现自动跟踪、切换 2.当一个学生起立时候，系统自动跟踪、切换为学生特写镜头。 3.不显示跟踪过程，切换画面平滑自然。 4.当两个或两个以上学生起立时候，系统自动切换为学生全景状态。 5.当学生走向讲台与老师互动，系统自动切换为老师全景。 PPT切换分析： 1.系统采用先进的图像侦测和屏蔽技术，确保PPT切入准确。 2.当PPT翻页时候，系统自动切换为PPT镜头 3.当PPT翻页频繁的时候，自动切换为PPT、老师画中画模式。 4.系统预制PPT停留时间，一旦超过预制时间，PPT自动切出。 5.系统支持PPT自控式切出，利用老师掌握自控器可实现PPT任意时间段的切出 #6.提供图像跟踪管理系统软件著作权（复印件加盖厂商公章） #7.提供图像自动跟踪切换系统软件著作权（复印件加盖厂商公章） #8.提供行为识别系统软件著作权（复印件加盖厂商公章） | 套 | 1 |
| 27 |  | 定位分析探测器 | 1.图像分析、定位； 2.具备720*576分辨率； 3.具备AV输出端口； | 只 | 4 |
| 28 |  | 交互式录课宝互动客户端 | 1.系统分为主讲端、听讲端（互动端）； 2.任意教室都可以具备讲课、听课模式； 3.系统支持远程互动教学、远程教研、视频会议、同课异构应用功能； 4.系统支持互动直播功能，即支持主课堂、互动课堂、课件以电影模式直播； 5.系统融合了智能录播+视频会议，支持自动录课以及多方教学、会议； 6.系统只需要一块教学白板或一体机，实现教学、互动，互不影响主讲端； 7.具备省域、市区县、学校、班级多级组织架构，互联互通； 8.可以添加在组织架构中在线的任何数量、任意班级进行互动教学； 9.任意互动教室都支持教师/学生/课件场景之间的自动切换，无需人工干预； 10.系统支持班级在线状态显示，分为在线、离线两种状态； 11.主讲教室添加互动课堂后，即建立一对多的互动教学情景； 12.支持PPT课件通过导入模式，与各课堂分享同一课件； 13.主课堂PPT翻页，同课堂自动同步翻页； 14.选择任意一个互动课堂，即建立一对一、面对面的互动过程； 15.其它未参与互动的课堂能看见互动的过程； 16.系统支持录制的功能，点击录制，即可将主讲课堂、互动课堂、课件自动化录制； 17.系统支持一键上传平台功能，录制结束、一键上传课件至资源平台； 18.互动端选择听课模式后，用户无需任何操作即可听课； 19.听课教室的一切权限归主讲课堂； 20.听课堂全屏、交叉展示主讲课堂老师、课件、其他远程课堂； 21.当主讲课堂发起互动时候，听课堂即建立和主讲课堂一对一、面对面的互动； 22.当主讲课堂和其他互动课堂互动的时候，本地听课堂显示其他互动课堂； 23.当主讲课堂翻动PPT或书写的时候，听课堂自动显示PPT或书写状态； | 套 | 1 |
| 29 |  | 教师全景摄像机 | 1.采用1/2.7英寸、不小于207万有效像素 CMOS 传感器，必须支持输出1920x1080@60fps和1280x720@120fps图像。 2.支持网口音视频编码输出，且需支持H.265/H.264两种视频编码标准，音频支持AAC编码标准。支持RTSP、RTMP、Onvif协议。 3.支持HDMI+3G-SDI两路高清输出, 网络编码可与HDMI和SDI同时输出图像，并支持CVBS标清输出。 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5.镜头，最大视角≥60°，光学变焦≥20倍，可选数字变焦≥32倍。 6.支持RS232+RS485两种协议的串口对摄像机进行控制。 7.支持图像冻结功能。 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。 9.摄像机可设置不少于200个预置位。 10.支持本地存储功能 | 套 | 1 |
| 30 |  | 学生全景摄像机 | 1.采用1/2.7英寸、不小于207万有效像素 CMOS 传感器，必须支持输出1920x1080@60fps和1280x720@120fps图像。 2.支持网口音视频编码输出，且需支持H.265/H.264两种视频编码标准，音频支持AAC编码标准。支持RTSP、RTMP、Onvif协议。 3.支持HDMI+3G-SDI两路高清输出, 网络编码可与HDMI和SDI同时输出图像，并支持CVBS标清输出。 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5.镜头，最大视角≥60°，光学变焦≥20倍，可选数字变焦≥32倍。 6.支持RS232+RS485两种协议的串口对摄像机进行控制。 7.支持图像冻结功能。 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。 9.摄像机可设置不少于200个预置位。 10.支持本地存储功能 | 套 | 1 |
| 31 |  | 教师特写摄像机(板书特写) | 1.采用1/2.7英寸、不小于207万有效像素 CMOS 传感器，必须支持输出1920x1080@60fps和1280x720@120fps图像。 2.支持网口音视频编码输出，且需支持H.265/H.264两种视频编码标准，音频支持AAC编码标准。支持RTSP、RTMP、Onvif协议。 3.支持HDMI+3G-SDI两路高清输出, 网络编码可与HDMI和SDI同时输出图像，并支持CVBS标清输出。 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5.镜头，最大视角≥60°，光学变焦≥20倍，可选数字变焦≥32倍。 6.支持RS232+RS485两种协议的串口对摄像机进行控制。 7.支持图像冻结功能。 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。 9.摄像机可设置不少于200个预置位。 10.支持本地存储功能 | 套 | 1 |
| 32 |  | 学生特写摄像机 | 1.采用1/2.7英寸、不小于207万有效像素 CMOS 传感器，必须支持输出1920x1080@60fps和1280x720@120fps图像。 2.支持网口音视频编码输出，且需支持H.265/H.264两种视频编码标准，音频支持AAC编码标准。支持RTSP、RTMP、Onvif协议。 3.支持HDMI+3G-SDI两路高清输出, 网络编码可与HDMI和SDI同时输出图像，并支持CVBS标清输出。 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5.镜头，最大视角≥60°，光学变焦≥20倍，可选数字变焦≥32倍。 6.支持RS232+RS485两种协议的串口对摄像机进行控制。 7.支持图像冻结功能。 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。 9.摄像机可设置不少于200个预置位。 10.支持本地存储功能 | 套 | 1 |
| 33 |  | 智能字幕识别编辑系统 | 1.系统支持SRT文件、文本文件的导入； 2.系统支持双语字幕提示； 3.支持对视音频文件的自动断句，形成语音节点； #4.支持对视音频文件的自动语音识别，形成标准的SRT字幕文件； 5.系统可设置字幕的字体、大小、色域； 6.系统具备字幕编辑列表，会打字就会做字幕； 7.字幕列表与语音节点高度切合，无需对口型； 8.系统可导出单一字幕、双语字幕、视音频字幕文件； #9.提供智能字幕系统软件著作权及国家信息中心检测报告（复印件加盖厂商公章）； #10.与录播系统为同一品牌 | 套 | 1 |
| 34 |  | 微课录课宝制作系统 | 1.轻松录制单屏、二分屏、三分屏SCORM课件，且单屏、二分屏模式任意切换，具备PPT、教师影像自动切换； 2.具备虚拟微课录制功能，轻松抠像； 3.不接受录屏，直接导入课件PPT录制，保留课件PPT特效； 4.录制时候可以添加诸如书写、划线批注； 5.提供暂停录制功能，暂停录制不生成新的文件； #6.具备编辑模式，录制完成进入非线性编辑模式，进行课件编辑，一键上传至资源平台； 7.课件编辑模式按照声轨编辑，自动生成剪辑点，通过剪辑声音，从而剪辑视频； 8.支持片头、片尾、水印添加合成输出； #9.提供录课宝软件著作权及国家信息中心检测报告（复印件加盖厂商公章）； | 套 | 1 |
| 35 |  | 全向数字智能拾音器 | 产品功能参数： 1.全指向，全功能。 2.360°拾音麦克风星型阵列，支持双模（数字，模拟）输出。 3.语音智能跟踪。 4.不用人为干预即可将焦点对准当前发言人，音质清晰，低噪音。 5.超大拾音面积。 6.拾音覆盖面积最高80平方米，比同类单向产品面积大三倍。 7.美观高效。 8.电子设备可隐藏安装在天花板内，远离地板和桌面，设备部署更简洁，更美观，更高效。 9.完美音质。 10.悬挂式吊顶的特性，优化音频采集，真实还原声音。 产品技术参数 1.拾音半径：6米 2.单组最大级联级数：4 3.AEC：支持 4.AGC：支持 5.ANS：支持 6.模拟音频输出：适用于第三方产品使用，无兼容性问题 7.数字音频输出：可对认证伙伴开发数字音频接口 8.输入输出接口 9.拾音器接口：6芯卡侬头，用于连接专用拾音器 10.系统指示灯："红色常亮：系统启动中 11.绿色常亮：时钟同步中 12.绿色闪烁：正常工作中" 13.数字接口1：48V PoE供电输入，数字音频输出 14.数字接口2：48V PoE供电输出，数字音频级联 15.线性音频输出：RCA：模拟音频输出 | 套 | 1 |
| 36 | 实验室教学配套 | 实验桌 | 尺寸：约 L800*W600*H760mm（单人） 1.长X宽x高 根据采购方需要定制 2.内 孔：480*380mm 3.开 关：自动锁、钥匙锁 4.颜 色：可根据采购方需要定制 5.材 料：由优质高密度板、中纤板、三聚氰胺板（麻面）组成 6.显示屏：17寸、19寸。根据采购方需要定制 | 张 | 37 |
| 37 |  | 学生实验座椅 | 规格：￠310mm×310mm×450mm，（花朵型） 1.四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型， 2.凳面：ABS材质，模具一次成型。 3.脚垫：采用优质PP材料注塑。 4.凳体立杆：采用25mm方管，表面喷塑，凳上端直径为15mm的圆管固定，使凳体受重均匀稳定。 | 把 | 37 |
| 38 |  | 教师多媒体操作台 | 1. 1150*700*1000台面采用塑钢一体成型，桌体采用钢制，钢制部分制作工艺：除油、酸洗、磷化防腐除锈等，具有耐磨、防静电等特点； 2. 采用分体式设计，可拆卸，易运输； 3. 采用挂式隔板支架，层高可调节，顶部和前后门均可以打开. | 套 | 1 |
| 39 |  | 教师演示台 | 尺寸：2400*700*850mm 1.台面：一体化台面，台面采用≥12mm厚密度板经机械加工为≥25mm厚弯曲防火板，配制PP专用自锁连接组装，易清洁、防水、耐磨、防火的特性，注重人性化设计，美观实用。 2.台面颜色：根据采购方需要定制 3.结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥1.0mm、截面尺寸40mm×40mm；连接件：设计成自锁式功能。铝型材槽表面需要经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度≥16mm环保不低于E1级的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.其他位置贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过优质PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 10.导轨：三节静音导轨。 11.拉手：采用桥型铝合金拉手； 12.铰链：采用304型不锈钢铰链，165大角度。 | 套 | 1 |
| 40 |  | 仪表展柜 | 尺寸1000mm×500mm×2000mm 1.柜体采用性能不低于露水河≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设≥25mm厚隔板2层，仪器柜内的隔板高度可以调整，每层隔板有回字型加固框架。下柜体为板式对开门。裸露部位均用优质PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 2.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.3mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型，所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。柜门采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上；90度角。 | 套 | 3 |
| 41 |  | 多媒体网络中控 | 1.具有内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，存储更可靠； 2.强大的网络功能，完善的周遍设备，稳定可靠的机器性能； 3. ≥8路独立可编程红外发射接口，可远程控制多台红外遥控设备； 4. ≥4路I/O接口，连接门磁开关或锁控面板同时支持设备防盗报警功能； 5.内置≥2路话筒输入带卡拉OK混响功能； 6. ≥6路独立可编程RS-232控制接口，可RS-232码分控多台投影机或第三方通讯设备，如：信号切换器、电源控制器、调光器、读卡器等； 7.内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕联动和完全保护投影机； 8.具有一键式联动控制管理功能； 9.内置6×3视频矩阵切换，并带预览功能，视频频宽高达100MHZ； 10.内置8×3音频矩阵切换； 11.内置4×2 VGA接口带400MHz长线驱动器，支持数字电视或数字影碟.数字实物展台，另带2路电脑图象同步音频输入； 12.内置≥2路网络开关，可禁止教师电脑上网； 13.内置电动屏幕.投影机延时电源.设备电源控制； 14.内置≥2路专业数码音量.音色控制模块； 15.2路12V.1路5V网络供电，用于远程开关.电控门锁及读卡器供电电源； 16.内置远程电脑开关控制接口方便多台电脑的远程启动.关闭管理； | 台 | 1 |
| 42 |  | 有线触摸屏（含编程软件） | 1.处理器 性能不低于CPU：64位ARM处理器 运行速度：≥60MIPS 2.存储器 64MByte RAM和128M NORFLASH 3.显示 显示屏类型：TFT显示屏 显示屏像素：480×272像素 屏幕尺寸：对角≥4.3英寸 长宽比：16：9 对比度：≥9级可调 显示颜色：16位真彩 可视角度：水平 正负60度，垂直 正负35度 按键：3D/2D按键和多种显示效果 4.电源 外接适配器：DC 5V 5.通讯 计算机管理端口： RS-232下载通讯端口，DB9接口 6.外壳 铝合金拉丝外壳，嵌入式安装 7.界面语言支持 支持各种语言显示屏显示 8.根据需求对各接口控制功能进行编程定义 | 台 | 1 |
| 43 |  | 无线话筒 | 1. 双通道接收.采用VHF频段.石英锁定固定频率，具有“音码锁定”及“杂讯锁定”双重静音控制最新功能。 2. 频道级数：双通道 3. 载波频段：VHF210~270MHz 4. 振荡方式：石英晶体 5. 灵敏度：≤25KHz 输入6dBuV时S/N>60dB 6. 频带宽度：15MHz 7. 最大偏移度：±45MHz 8. 综合S/N:>95dB 9. 综合THD:<1.1%@1K 10. 频率响应：50Hz~18KHz±3dB 11. 载波频段：VHF210~270MHz 12. 振荡方式：石英晶体 13. 载波功率：≥10mW 14. 谐波辐射：<-63dBm 15. 最大偏移度：±45MHz 16. 电流消耗：<28mA | 套 | 1 |
| 44 |  | 移频功放 | 1.四路幻象供电话筒输入 2.四路话筒移频效果独立切换开关选择 3.线路输入音量独立调节 4.高低音调节 5.输出功率: ≥2×200W | 台 | 1 |
| 45 |  | 电教音箱 | 1.低音6.5寸X1高音3寸 2.额定功率（RMS） ≥100W 3.峰值功率（RMS） 200W 4.灵敏度（1m/1W）≥87dB 5.额定阻抗 8Ω 6.频率响应（-3dB）45Hz-20KHz 7.平均声压级（1m）103dB 8.最大声压级（RMS ≥120dB | 个 | 2 |
| 46 |  | 实物展台 | 1.电动镜头:是 2.像素:800万 3.变焦:12倍光学，10倍数码 4.对焦:自动 5.解析度 :1200TV线以上 6.帧率:1080P@60FPS 7.分辨率输出:"WXGA(1360*768),SXGA(1280*1024),XGA(1024*768),HD(1280*720), 8.FULL HD(1920*1080)" 9.白平衡:自动白平衡 10.图像效果:图像模式/文本模式 11.图像特技:"负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大、漫游、阅读窗" 12.存储:内部存储、外部高达32G SD卡存储 13.图像回放:支持 14.输入接口:HDMI*2、VGA*1、Audio 3.5 jack*1、MIC Build-in; phone jack*1 15.输出接口：HDMI*2、VGA*1、Audio 3.5 jack*1、复合视频 RCA*1 16.USB接口:USB A*1 USB B*1 17.控制接口:RS232*1 18.存储接口:SD卡插槽*1 19.电源:5A 12V 110-240V,50/60HZ 20.远程控制:是 21.灯光:单臂灯 22.尺寸:510 x 480 x 580±100mm 23.收拢尺寸:430 x 430 x 150±100mm 24.重量:不大于10KG | 台 | 1 |
| 47 |  | 左右推拉式教学黑板 | 1.左右推拉结构(外框和轨道一体化设计)；滑轮组一体化.正向吊装，自行纠正的滑动方式； 2.基本尺寸：可根据实际需求定制，保证与电子白板或触控一体机物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整；产品厚度小，减少占用讲台空间； 3.支持电子白板或触控一体机偏一侧安装方式，有滑动的书写板可完全遮挡.保护电子白板；滑动书写板保护电子白板或触控一体机后可锁定位置；展开滑动书写板后，可供教师多媒体教学使用； 4.材质：采用国际知名品牌优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.30mm，整板无拼接，不变形； 5.颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 6.硬度：涂层硬度≥8H； 7.粗糙度：Ra1.6um—3.2um； 8.光泽度：光泽度≤12%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 9.书写性：使用普通粉笔书写，手感流畅.摩擦力适度，笔迹均匀.线条明晰； 10.擦拭性：用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹； 11.使用寿命：面板正常使用寿命≥5年； | 套 | 1 |
| 48 |  | 多媒体教学管理软件 | 能够提供实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等；并可以直接使用软件厂商搭建的考试服务器，无须自行安装和维护，就可以完全使用网络考试和在线考试功能，以实现在学校里的课堂练习与考试功能，同时实现在学生家里的电子作业功能。 | 套 | 1 |
| 49 | 实验室装饰改造工程 | 防静电地板 | 1.采用全钢防静电活动设计； 2.全钢陶瓷面防静电地板600×600×40mm外表经进行静电喷塑处理，内腔填充水泥； 3.符合国标GB6650-86； 4.含安装，并按用户现场机房需要的地板高度、布局、施工。 | 平米 | 155 |
| 50 |  | 铜扁线 | 1.规格：30×0.1mm； 2.铜箔表面应清洁、平整，接头数≤1个，不允许有凹点、腐蚀、开缝、褶皱等现象；表面平滑，无明显翘边、油污、起皱、印痕和花边，切面平整；铜箔展开不允许有粘连和撕裂现象； 3.与极耳焊接后牢固，不易脱落； 4.铜箔厚度参照相关规格标准，相应的公差为： ±0.002mm。 5. 做好防雷接地工作。 | 米 | 465 |
| 51 |  | 实验室弱电布线 | 1.完成讲台PC机与电子白板.投影机.网络接换机间的USB线.VGA线和网线的布放。 2.完成实训室台式机间网线连接。 1) 完成六类非屏蔽双绞线敷设及测试卡接（配线架侧）； 2) 完成弱电线槽安装，含辅材； 3) 安装要求包括机架、配线设备箱体、电缆桥架及线槽等设备的安装；安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽；桥架使用的接地体应符合设计要求，就近接地，要求保持良好的电气连接；缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确；密封线槽内缆线布放应顺直，尽量不交叉，在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定；缆线桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔5m处进行固定；在水平、垂直桥架中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎；双绞线、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎；楼内光缆在桥架敞开敷设时应在绑扎固定段加装垫套。 | 点位 | 38 |
| 52 |  | 实验室强电布线 | 1.完成空开箱至讲台PC机插排的供电。 2.完成空开箱至投影机电源供电。 3.完成实训室台式机间供电。 4.完成空调、灯具等线路改造。 5. 强电施工人员须持证上岗。 | 点位 | 38 |
| 53 |  | 插线板 | 1.功能：完成学校教学设备的供电； 2.规格：8孔插座或以上； 3.材质：优质铜芯导线，导电好，发热少，使用安全；银合金触点总控开关，耐电弧性能好，使用寿命长。 | 个 | 38 |
| 54 | 系统集成 | 系统集成费 | 主要完成实验室整体规划、设计、实施；包括对实验室各分系统如高低压供配电实训系统、工厂供电综合实训系统、变电站综合仿真系统、录播系统等设备的集成、安装和调试等。 | 项 | 1 |

## 三、验收及售后服务标准

（1)验收分预验收和终验收，预验收在中标方进行，终验收在买方进行。

（2)设备安装调试后，招标方按标准进行质量验收。

（3)设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

## 四、供货时间及地点

供货时间：合同签订后45天内完成供货安装。

交货地点：北京水利水电学校。

## 五、质保要求

- 工程安装完毕并经试运行验收合格后，开始进入质量保修期；

- 产品本身随出厂时附有保修期限的，按厂家保修期限执行；

- 产品出厂无保修期限的，自验收合格之日起保修期限为1年；

- 售后服务：对于设备出现的故障，中标方应在2小时内予以响应，8小时内现场解决问题；如果设备出现故障而无法现场解决的，应在3日内提供备用设备。

注：

现场勘查:投标人应对本项目进行详细工勘，并提供详细的设计方案和施工方案。

自行现场工勘时间为： 2018 年3月 15日  10:00  时 至  11:00  时

# 第五章  评分办法及评分标准

一、评标办法

1、评标委员会评委根据评分标准对照各投标人的投标文件内容进行评分。

2、计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理）

评分细则如下：

| 评分项 | 评分内容 | 最高得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分) | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30％×100 | 30分 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 商务 （10分） | 投标文件制作 | 4分 | 对招标文件响应完整，投标文件装订良好、印刷清晰、目录页码对应准确得0-4分 |
|  | 企业业绩及经验 | 6分 | 综合考虑投标人过去3年做过的与本项目相似的同类项目业绩（须提供合同复印件并加盖公章）。每提供一份有效业绩得2分，本项最高得6分。 注：合同复印件包含但不限于合同首页、主要内容页、合同盖单位章页 |
| 技术及方案 （50分） | 对技术规范要求的响应程度 | 30分 | 全部满足招标文件要求，打30分。 2.对于采购需求“技术规格中”的条款，每有一项不满足的扣1分，#（重点加减分项）不满足扣3分，直至本项分扣完为止。 |
|  | 技术方案 | 10分 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等。酌情打分：（好的得7-10分，较好的得4-6分，一般的得0-3分）； |
|  |  | 10分 | 评委根据投标人所投产品的可靠性、所选设备/设施的兼容性和可扩展性，酌情打分：0-10分 |
| 售后服务 （10分） | 售后服务承诺及实施方案 | 10分 | 1、评委根据投标人所报售后服务和项目实施方案（质保期年限、投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间及所报恢复正常使用、安装、培训、供货期等）情况，酌情打分，0-4分； 2、设备后期的技术支持是否有专业技术维护队伍及技术人员的质量、数量 0-2分 ； 3、售后服务方案的完整、合理性。对质保期和保修期内的服务承诺。0-4分。 |

注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并提供相应证明材料，证明其满足相关规定的投标人，其投标报价扣除7%后参与评审（如适用）。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章，否则将不予认定。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在参加政府采购时，应当提供《残疾人福利性声明函》，并对声明函的真实性负责，否则将不予认定。

2.评分细则外政策加分（以下产品须提供最新一期在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）/中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）/国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）/中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）清单截图及相关证明材料并加盖公章）：

2.1节能产品

投标人所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”，属于强制采购范围的，投标人应提供清单中强制采购范围内的节能产品，否则作无效投标处理。

投标人提供产品列入“节能产品政府采购清单”中规定优先采购产品的酌情给1-2分。

2.2环保产品

投标人提供产品列入财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”中，属于优先采购的环保产品的，且环保认证证书在有效截止日期内（投标人提供相关证明材料）的酌情给1-2分。

2.3投标人提供清单中的产品须在投标文件中显著位置注明产品的所属类型、名称、制造商、品牌、型号以及在清单中的位置。

# 第六章  合同一般条款

### 1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

### 9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

### 10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  12  个月。详见合同专用条款.

### 12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

### 13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

### 19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

### 23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方,执 2 份，采购代理机构执  2  份。

# 第七章  合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：  北京水利水电学校

1.6卖方：本合同卖方系指：中标人

1.7现场：本合同项下的交货地点位于：用户指定地点

6、交货方式

6.1.1　本合同项下的货物方式为：适用合同条款6.1.1。

6.1.1  交货时间：按甲方要求

9.1、付款条件：

合同签订后，7个工作日内卖方向买方缴纳合同总价的5%作为履约保证金；同时买方向卖方支付合同总价的60%；全部货物送达买方指定地点并安装完成验收合格后，买方向卖方支付合同的总价的40%；最终验收合格满壹年后无息退还履约保证金。

11、质量保证：

11.3 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起不低于  12  个月，其他易损件至少不低于24个月。（如有特殊要求，则以“技术规格”中的要求为准）

# 第八章  政府采购合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　　      　　　       (项目名称)中所

需 　　　　　　　(货物名称)经                 (采购代理机构)以

号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　                      (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	合同条款

c.	中标通知书

d.	配置清单

e.	售后服务承诺

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：               			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第九章  投标文件格式

### 1 投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物的投标邀请(项目编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份及电子文档____套：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按招标文件投标须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（支票/汇票）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

投标人授权代表签字：_______________

投标人名称：_______________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

### 2 投标一览表

投标人名称：                                                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表” 中的总价相一致 。

### 3 投标分项报价表

投标人名称：___________                                                项目编号：_______________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1.如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

### 4 货物说明一览表

投标人名称：______________                                                               项目编号：______________

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

### 5 技术规格偏离表

投标人名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标规范 | 投标规范 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 6 商务条款偏离表

投标人名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 7 资格证明文件

7-1《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的《营业执照》副本复印件（须加盖本单位公章）

7-2法定代表人授权书原件（格式见第九章）

7-3法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-4制造商资格声明（代理商、经销商不需提供此声明）

7-5代理商、经销商的资格声明（制造商不需提供此声明）

7-6提供经会计师事务所出具的2016年度完整的财务审计报告复印件，并加盖本单位公章。如供应商无法提供2016年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6、政府采购投标担保函格式见 第九章 投标文件（格式12）。

7-7有依法缴纳社会保障资金的良好记录（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。）

7-8近三个月的依法缴纳税收的的入账票据凭证复印件（须加盖本单位公章）

7-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

7-10投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章。

7-11供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

以上资料必须合法有效，否则不予认定。

7-1《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的《营业执照》副本复印件（须加盖本单位公章）

7-2 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 见证人签字： |  |
| 见证人姓名和职务： |  |
| 见证人单位名称： |  |
| 见证人地址： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

附：

法人授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

7-3法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-4 制造商资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址__________________　　　　　　　　______________

主要零部件名称                      　　　　　　　　______________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　                       销售项目和数量

____________________	_____________________________

____________________	_____________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：__________________________

法人授权代表 (签字)：________________ _

法人授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：__________________________　　      传真号：__________________

7-5 代理商、经销商的资格声明（制造商不需提供此声明）

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：______________________  ____

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：________________________________________

法人授权代表(签字)：__________________________

法人授权代表的职务：__________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

公章：_______________________________________________

7-6 提供经会计师事务所出具的2016年度完整的的财务审计报告复印件，并加盖本单位公章。如供应商无法提供2016年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

7-7有依法缴纳社会保障资金的良好记录

（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。）

7-8近三个月的依法缴纳税收的的入账票据凭证复印件（须加盖本单位公章）

7-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（供应商须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

7-10投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章。

7-11 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

### 8 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 项目范围 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供证明材料（详见第五章评分要求）

### 9 售后服务及培训计划

### 10 履约保证金保函（中标后开具）

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(         名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章________________________________________

### 11 中标服务费承诺书

致：北京华采招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                     项目招标中若获中标（招标文件编号：               ），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

### 12 政府采购投标担保函格式

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 13 政府采购履约担保函格式

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

### 14 投标人企业类型声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

制造商投标人企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：