北京市公安局2018年业务技术装备购置项目－指挥通讯装备项目

招标文件

招标编号：1804-HXTC-IQ1074

北京宏信天诚国际招标有限公司

2018年4月

目录

第一章  投 标 邀 请	3

第二章  投标人须知资料表	7

第三章  投标人须知	11

第四章  技术需求	30

第五章  评分办法及评分标准	54

第六章  合同一般条款	57

第七章  投标文件格式	67

# 第一章  投 标 邀 请

北京宏信天诚国际招标有限公司受北京市公安局的委托，对北京市公安局2018年业务技术装备购置项目－指挥通讯装备项目进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。

- 招标编号：1804-HXTC-IQ1074

2、项目名称：北京市公安局2018年业务技术装备购置项目－指挥通讯装备项目

3、采购人名称、地址：北京市公安局，北京市东城区前门东大街9号

4、采购人联系人及联系方式：谢警官，010-65223229

5、招标代理机构名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

6、招标内容：北京市公安局2018年业务技术装备购置项目－指挥通讯装备项目（具体技术参数详见第四章技术需求）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求及用途 | 是否为核心产品 | 是否接受进口 | 分包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载800M数字电台 | 12 | 台 | 收发短信存储的数量≥200条 | 否 | 否 | 854.67 |
|  | 800兆基地台 | 6 | 台 | 收发短信存储的数量≥200条 | 否 | 否 |  |
|  | 4G传输设备 | 1 | 台 | 存储介质：内置≥120GB | 否 | 否 |  |
|  | 微波信号无线传输系统 | 1 | 套 | 内置数字ABS解密功能 | 否 | 否 |  |
|  | 公网高清视频传输系统 | 1 | 套 | 支持移动/联通/电信混用 | 否 | 否 |  |
|  | 指挥中心拼接屏 (显示终端配套设备) | 3 | 套 | 对比度：4000:1 | 否 | 否 |  |
|  | 系留式指挥平台 | 2 | 套 | 硬盘容量：500GB及以上 | 是 | 否 |  |
|  | 高清微波单兵 | 6 | 套 | 防护等级不低于IP65 | 否 | 否 |  |
|  | 红外光传输设备 | 2 | 台 | 接收灵敏度≤-26 dBm | 否 | 否 |  |
|  | PDT车台 | 50 | 台 | 支持GPS/北斗双模定位功能 | 否 | 否 |  |
|  | 话务员耳机 | 230 | 个 | 失真度＜2% | 否 | 否 |  |
|  | 录音电话 | 2 | 个 | 录音时间不小于5400小时 | 否 | 否 |  |
|  | 4G高清单兵终端 | 20 | 台 | 存储容量：不低于64G | 否 | 否 |  |
|  | 4G高清一体化车载快速布控终端 | 2 | 台 | 存储容量：不低于64G | 否 | 否 |  |
|  | 4G无线上网卡 | 22 | 张 | 20G/月，服务期1年 | 否 | 否 |  |

7、资金来源：财政拨款

8、项目预算金额：854.67万元人民币（批复编号：XM-0000006102180411388）。

9、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）必须购买招标文件并登记备案，未购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

（3）投标人必须按照招标公告的规定，向招标代理机构登记备案，获得招标文件。

（4）投标人须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

（5）不接受联合体投标。

10、投标报名时间及招标文件发售时间：2018年9月14日 起至 2018年9月21日止（法定节假日除外)，每天上午9:00-11：30，下午13：30-16:00(北京时间)。

11、招标文件发售地点：北京宏信天诚国际招标有限公司（北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室）

12、招标文件售价：每包200元人民币，招标文件售后不退（现场购买，不接受邮购）。

13、投标文件递交截止时间：2018年10月10日下午14：00（北京时间）

14、投标文件递交截止时间暨开标时间：2018年10月10日下午14：00（北京时间）

15、投标文件递交及开标地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦4层北侧楼道东头第四会议室

16、评标方法：综合评分法。

17、公告期：自公开招标公告发布之日起5个工作日。

18、领取招标文件时须提供以下资料，复印件装订成册；经检查合格，签署保密协议及供应商承诺书后，方可领取本项目的招标文件：

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖本单位公章）

（2）法定代表人授权委托书原件（须包含购买本项目招标文件、签署本项目保密协议及供应商承诺书的授权）；

（3）法人授权代表本人身份证（复印件加盖本单位公章）；

19、答疑会

投标人须参加统一组织的答疑会：集合时间：2018年9月25日下午14：00（北京时间） （请投标人务必准时到达指定地点，过时不候）

集合地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦4层北侧楼道东头第四会议室

联系人：王振宇

电话：010-63988670

注：（1）答疑会为统一组织，不接受规定时间以外或单独一个潜在投标人参加的答疑。

（2）投标人应承担参加答疑会所发生的全部自身费用，投标人未按规定时间答疑的，由此产生的导致投标非实质响应的不利后果由投标人自行承担。

20、凡对本次招标提出询问，请与北京宏信天诚国际招标有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

地　　址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室

邮　　编：100038

电　　话：010-52837446   010-63988670

传　　真：010-63968553

电子信箱： hongxintiancheng@126.com

联 系 人：朱江、徐颖

项目负责人：修海龙、周洁琼、徐颖

开 户 名：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行： 中国建设银行北京金安支行

帐号： 11001029200053007833

# 第二章  投标人须知资料表

本表是关于采购服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市公安局 地 址：前门东大街9号 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司 地 址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室 电 话：010-52837446 010-63988670 |
| 1.3.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.4 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否 |
| 2.1 | 资金已到位，本项目预算金额：854.67万元人民币（批复编号：XM-0000006102180411388）。 |
| 9.1_*7-1 | 企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_*7-2 | 税务登记证复印件（须加盖本单位公章, 三证合一的可不提供） |
| 9.1_*7-3 | 法定代表人授权书原件（格式） |
| 9.1_*7-4 | 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_*7-5 | 投标人提供投标人2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件，须加盖投标人公章。如投标人无法提供2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）。说明： 1、银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则须提供银行资信证明原件； 3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效； |
| 9.1_*7-6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。） |
| 9.1_*7-7 | 有依法缴纳税收的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。） |
| 9.1_*7-8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章。 |
| 9.1_*7-12 | 信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 ①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。 ②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。 注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打 印。 |
| 9.1_7-13 | 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件； |
| 9.1_7-14 | 招标文件要求的其他证明文件： |
| *12 | 投标保证金： 第一包：170900.00元整 递交时间：2018年10月10日下午14：00之前 投标保证金形式：电汇 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行： 中国建设银行北京金安支行 帐号： 11001029200053007833 |
| *13.1 | 投标有效期：90个日历日 |
| 14.1 | 投标要求：投标人应将投标一览表（一份）、投标人资格册（正本一份、副本六份）、商务技术册（正本一份、副本六份）、电子版（一份、U盘内容含投标文件WORD电子文档及投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交。 |
| 16.1 | 投标截止期：2018年10月10日下午14：00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2018年10月10日下午14：00（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦4层北侧楼道东头第四会议室 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：验收合格后5个工作日内（不超过5个工作日）。 履约保证金金额：合同总金额的5%。 |
| 29.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标人在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 （5）中标服务费交纳信息： 名称：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户行：中国农业银行北京羊坊店支行 账号：11030701040005677 |
| 12.3.2 28.1.2 30．2 | 北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构： 1中国投资担保有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 2北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话： 58528750 58528760 传真：58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 59705232 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com |
| 答疑会 | 投标人须参加统一组织的答疑会：集合时间：2018年9月25日下午14：00（北京时间） （请投标人务必准时到达指定地点，过时不候） 集合地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦4层北侧楼道东头第四会议室 联系人：王振宇 电话：010-63988670 注：（1）答疑会为统一组织，不接受规定时间以外或单独一个潜在投标人参加的答疑。 （2）投标人应承担参加答疑会所发生的全部自身费用，投标人未按规定时间答疑的，由此产生的导致投标非实质响应的不利后果由投标人自行承担。 |

# 第三章  投标人须知

### 一   说  明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京宏信天诚国际招标有限公司。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3. 3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3. 3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3. 3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3. 3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3. 3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3. 3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3. 3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3. 3. 8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

  - 凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

1.6投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

### 2. 资金来源

2.1财政资金，资金已落实。

2.2 项目预算金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 二   招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同一般条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5. 招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 6. 招标文件的修改

6.1在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

### 三   投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文字须为中文，如必须用英文时须附中文译文，中文与英文如有冲突，以中文为准，并须采用国际统一单位及通用图形。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有货物（服务）进行投标。如有分包，不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以

下内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4 货物说明一览表

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件（本项要求的文件须单独装订为《资格册》并单独密封，与商务技术册一同递交）

*7-1企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-2税务登记证复印件（须加盖本单位公章，三证合一的可不提供）

*7-3法定代表人授权书原件（格式）

*7-4 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

*7-5投标人提供投标人2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件，须加盖投标人公章。如投标人无法提供2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）。说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则须提供银行资信证明原件；

3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

*7-6	有依法缴纳社会保障资金的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-7	有依法缴纳税收的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-8	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章。

7-9制造厂家的资格声明（参考格式）；

7-10经销商（作为代理）的资格声明（参考格式）；

7-11制造厂家的授权书（参考格式）；

*7-12信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印。

7-13投标人认为必要的其他资格证明文件复印件；

7-14 招标文件要求的其他证明文件：

8 业绩案例一览表（须提供中标/成交通知书或合同或验收单复印件加盖本单位公

章）

9  供货方案及培训计划

10履约保证金保函格式（中标后开具）

11中标服务费承诺函格式

12售后服务承诺书格式

13政府采购投标担保函格式

14政府采购履约担保函格式

15《投标人企业类型声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）（如适用）

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

### 10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	投标人应针对货物内容制订详细具体的方案、措施和计划。

10.2.3	对照招标文件技术规格，投标人应针对技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准进行逐项应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外,提出详细可行的解决方案及作出相应的承诺。

10.3 其他有关问题

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3投标分项报价表上的价格项应包含所有费用（招标文件另行规定除外），包括但不仅限于以下：

11.3.1投标报价为提供所有货物及服务费用的总和，是完成本招标文件所述的全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于为完成本项目采购内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本，投标人均应计入报价。

11.3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，招标人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4 本次招标投标人只允许对本项目或对每一包有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.5 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.6 最低报价不是授予合同的唯一保证。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第29条的规定缴纳中标服务费的。

12.3投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇（采用电汇必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中标人凭退保证金申请单和采购合同领取投标保证金，银行手续费由中标人承担）。

12.6未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还投标人（投标人凭退保证金申请单领取投标保证金，银行手续费由投标人承担）。

### 13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的开标日后的 90个日历日内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标人须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将另一份附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

### 四   投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“资格册（正本一份、副本六份）”、“商务技术册（正本一份、副本六份）”、“电子版”分开单独密封，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标保证金”、“资格册”、“商务技术册”、“电子版”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

### 五   开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，由公证员或监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第四章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、资格性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容应包括：企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件、税务登记证复印件、法定代表人授权书原件、法人授权代表身份证复印件、投标人的财务审计报告或银行资信证明、有依法缴纳社会保障资金的良好记录、有依法缴纳税收的良好记录、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明、信用记录查询证明材料、投标保证金等。资格性审查只针对投标文件中的资格册进行审查，如因文件装订错误导致的资格性证明文件在资格册中缺失或有误，按招标文件中的无效投标条款处理，所有损失由投标人承担。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；但在开标时唱出并经投标人签字确认的投标总价保持不变，不得以任何理由和方式调整。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术规格及要求”中星号“*”指标的；

② 投标总价超出采购预算，采购人无能力支付的；

③ 投标有效期不足的；

④ 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

⑤ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑥ 由招标代理机构于评标现场查询并打印的“信用记录查询证明材料”, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，按照无效投标处理。

⑦在未经财政部门批准采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑧为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司。

⑨若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，投标人所投产品为非中小企业产品（如适用）。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 技术规格有无偏离；

- 投标人相关案例；

- 经营信誉、售后服务和质量保证等；

- 投标文件制作质量等。

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、技术性能、信誉、服务、案例等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

22.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章（如适用）。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

### 六   确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、服务案例等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

### 26. 中标通知书

26.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

### 27. 签订合同

27.1中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28. 履约保证金

28.1中标人在签订合同后 5 个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额 5% 的履约保证金。

28.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票。

C．政府采购履约担保函：保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

28.1.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

28.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

### 七  中标服务费

### 29. 中标服务费

29.1采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500以上 | 0.8% |

注：中标服务费按差额定率累进法计算。

29.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或电汇的方式进行收取。中标人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

  - 在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

### 八  政府采购信用担保

### 30. 政府采购信用担保

30.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保（如适用）。

30.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

30.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标人须知资料表。

### 九  需要落实的政府采购政策

### 31. 需要落实的政府采购政策

31.1鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能清单中的产品。

31.2鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

31.3扶植中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性质单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

### 十  质疑

### 32.	 质疑

32.1	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

32.2	供应商对采购需求、中标或者成交结果等提出质疑的，由采购人或采购代理机构受理并负责答复。

32.3	供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4	提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

32.5	以联合体形式参供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

32.6	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

32.7	供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

32.8	供应商提出质疑的须按招标文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件和法定代表人授权委托书原件（如非法定代表人提交质疑函时提供），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

32.9	供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人提出质疑的，应当在法定期限内直接提交书面质疑函和必要的证明材料；

32.10质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

联系部门：北京宏信天诚国际招标有限公司综合法务部；

联系电话：010-52837446；

# 第四章  技术需求

第一部分、货物技术性能指标

一、车载800M数字电台

1.车台配置要求：

吸盘天线一个、主机一个、手持麦克风和5W扬声器一套、安装支架和电源线一套、用户手册

一般规格要求

尺寸（带机头）：高×宽×厚≤60 mm×190 mm×200 mm

重量≤1300g

显示屏≥640×480像素，65k真彩，对角线尺寸≥2.8英寸

通话组（TMO）≥3000个

通话组（DMO）≥1000个

通讯录≥2000条记录

文件夹≥250个

收发短信存储的数量≥200条

通话组扫描≥20个通话组

射频技术要求

静态接收灵敏度≤－116dBm

动态接收灵敏度≤－107dBm

发射功率≥3W

GPS跟踪灵敏度≤－160dBm

GPS定位精度：（－130dBm）≤5m（概率≥50%）

2.环境适应性要求

工作温度：-30℃～60℃

存储温度：-40℃～85℃

抗跌落、抗冲击、抗振动同时支持ET300019S标准和MIL-STD-810D/E/F标准。

防护等级≥IP54

老化试验：MTBF≥5年

3.人机接口要求

（1）中文显示及输入：支持并具备多种输入法（包括拼音、笔划、简体、繁体等）

（2）屏幕翻转：支持

（3）长短信功能：单条短信可编辑、接收的汉字≥500个

（4）键盘锁定：同时具备手动和自动锁定功能

（5）区域选择/倾向基站：支持

（6）彩信功能(WAP PUSH)：支持

（7）语音业务（组呼）要求：

单站集群提示：支持

通播组呼叫：支持

背景组（隐藏组）：支持

紧急呼叫TMO：支持

紧急呼叫DMO：支持

紧急呼叫“热麦”：支持

迟后进入：支持

动态组数量≥2000个

扫描：支持

讲话方身份显示：支持

优先级监听：支持

（8）语音业务（私密呼叫）要求：

半双工/全双工：支持

灵活拨号（滚动，缩位，直接，字母搜索，重拨）：支持

大音量/小音量：支持

来电显示：支持

预占优先：支持

（9）语音业务（电话）要求：

全双工：支持

免提：支持

灵活拨号（滚动，直接，字母搜索，快捷，单键，重拨）：支持

DTMF二次拨号：支持

4.数据业务要求

短信组发：支持

预定义数据库查询模板：支持，用于短信查询只发送有效字段

多用户同时在线分组数据信道≥60个用户

单键发状态消息：支持

PEI接口：支持

同时短数据和语音：支持

5.安全业务要求

鉴权：明码/加密模式

安全密钥配置工具：支持

键盘删除密钥：支持

遥毙、遥开：支持，被遥毙的用户机不可加电开机或换网再用

分组数据用户鉴权：支持

6.用户安全性要求

专用紧急呼叫键：支持

紧急模式标识：支持

屏保：支持

通话组锁定：支持

禁止发射：支持

侦听：支持

7.用户界面要求

菜单专用软键：支持

侧面可编程专用功能软键：支持

数字键盘编程功能：支持

字体大小：支持

亮度调节：支持

菜单快捷键编辑：支持

键盘音开关：支持

提示音开关：支持

可配置通知音：支持

背光灯：支持

键盘编辑扫描列表：支持

键盘编辑通讯录：支持

通话期间调用菜单：支持

呼叫记录：未接，已接

呼出列表：支持

二、800兆基地台

- 配置要求

吸盘天线一个、主机一个、手持麦克风和5W扬声器一套、安装支架和电源线一套、用户手册

一般规格要求

尺寸（带机头）：高×宽×厚≤60 mm×190 mm×200 mm

重量≤1300g

显示屏≥640×480像素，65k真彩，对角线尺寸≥2.8英寸

通话组（TMO）≥3000个

通话组（DMO）≥1000个

通讯录≥2000条记录

文件夹≥250个

收发短信存储的数量≥200条

通话组扫描≥20个通话组

射频技术规格要求

静态接收灵敏度≤－116dBm

动态接收灵敏度≤－107dBm

发射功率≥3W

GPS跟踪灵敏度≤－160dBm

GPS定位精度：（－130dBm）≤5m（概率≥50%）

2.环境适应性要求

工作温度：-30℃～60℃

存储温度：-40℃～85℃

抗跌落、抗冲击、抗振动同时支持ET300019S标准和MIL-STD-810D/E/F标准。

防护等级≥IP54

老化试验：MTBF≥5年

3.人机接口要求

（1）中文显示及输入：支持并具备多种输入法（包括拼音、笔划、简体、繁体等）

（2）屏幕翻转：支持

（3）长短信功能：单条短信可编辑、接收的汉字≥500个

（4）键盘锁定：同时具备手动和自动锁定功能

（5）区域选择/倾向基站：支持

（6）彩信功能(WAP PUSH)：支持

（7）语音业务（组呼）要求：

单站集群提示：支持

通播组呼叫：支持

背景组（隐藏组）：支持

紧急呼叫TMO：支持

紧急呼叫DMO：支持

紧急呼叫“热麦”：支持

迟后进入：支持

动态组数量:≥2000个

扫描：支持

讲话方身份显示：支持

优先级监听：支持

（8）语音业务（私密呼叫）要求：

半双工/全双工：支持

灵活拨号（滚动，缩位，直接，字母搜索，重拨）：支持

大音量/小音量：支持

来电显示：支持

预占优先：支持

（9）语音业务（电话）要求：

全双工：支持

免提：支持

灵活拨号（滚动，直接，字母搜索，快捷，单键，重拨）：支持

DTMF二次拨号：支持

4.数据业务要求

短信组发：支持

预定义数据库查询模板：支持，用于短信查询只发送有效字段

可4时隙捆绑分组数据：支持

多用户同时在线分组数据信道≥60个用户

单键发状态消息：支持

PEI接口：支持

同时短数据和语音：支持

5.安全业务要求

鉴权：明码/加密模式

安全密钥配置工具：支持

键盘删除密钥：支持

遥毙、遥开：支持，被遥毙的用户机不可加电开机或换网再用

分组数据用户鉴权：支持

用户安全性要求

专用紧急呼叫键：支持

紧急模式标识：支持

屏保：支持

通话组锁定：支持

禁止发射：支持

侦听：支持

用户界面要求

菜单专用软键：支持

侧面可编程专用功能软键：支持

数字键盘编程功能：支持

字体大小：支持

亮度调节：支持

菜单快捷键编辑：支持

键盘音开关：支持

提示音开关：支持

可配置通知音：支持

背光灯：支持

键盘编辑扫描列表：支持

键盘编辑通讯录：支持

通话期间调用菜单：支持

呼叫记录：未接，已接

呼出列表：支持

6.稳压电源要求：

具有电压，电流显示，输出过压或过流时具有保护电路。

使用环境：-10℃～50℃

电源变换形式：线性电源

输入电压：AC 220V ± 5%

输出稳定度≤ 2%

纹波电压≤ 100mv （p-p）

输出电压：DC 13.8V ± 0.2V

输出电流：10A

充电电流：500mA

工作方式：5分钟发射；5分钟守候

三、4G传输设备

# 1.采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线传输背包 | 1台 | 每台配内置电池及充电器 |
| 2 | 中心图像接收机 | 1套 | 配套相关软件 |
| 3 | 安装技术服务 | 1次 | 提供设备的安装调试及相应附件 |

# 2.技术参数要求

## 重要功能要求

*设备需要和北京市公安局3G/4G应急通信设备能互联互通、无线传输背包可将图像传输到本地，也可选择将图像传输到北京市公安局图像平台；

## 2.1便携式移动通信终端

| 序号 | 设备名称 | 功能、规格需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线传输背包 | 不少于6个内置无线3G/4G传输接口，不少于4个外置USB modem接口。传输端可以通过不少于10路3G/4G、不少于1路WIFI、不少于1路以太网，总共不少于12个信道同时并行传输数据。 |  |
|  |  | 视音频格式，传输端可以支持PAL、NTSC、1080i、720P多种视频输入格式。传输端可以支持HD/SD-SDI、HDMI两种视频输入接口。 |  |
|  |  | 支持不少于6路IP流输入，并支持不少于6路IP流多画面展示。 |  |
|  |  | 传输端配置不少于1个千兆以太网接口。 |  |
|  |  | 实时视音频编码、并实时通过无线网络传输到接收机（可以实现最低0.5秒延时的高清直播）。 |  |
|  |  | 存储介质：内置≥120GB（可以存储高清制式7小时拍摄视频）固态硬盘。支持双编码功能，可在直播的同时把视频以高清画质存储到固态硬盘中，该视频可以作为视频源，在网络好的情况下进行准实时直播，也可以把视频源以文件形式导出高清视频文件便于存储归档。 |  |
|  |  | 传输端可以通过多个运营商的移动基站的多个信道来同时传输视音频，并根据各个信道实际的带宽实时调整传输速率，提供广播级视频质量。 |  |
|  |  | 双编码功能：视频采用H.264编码，音频采用AAC编码。系统支持双编码，在视频信号直播的同时，在本地生成高码率文件收录在传输背包里。 |  |
|  |  | 支持设备“一键化”操作，开机便能进行视音频传输（无需在现场进行繁杂的前期操作配置），设备启动时间≤30秒，信号传回到接收服务器时间≤60秒。 |  |
|  |  | 设备需隐去接收服务器的IP地址，确保传输通道和数据的安全。 |  |
|  |  | 采用金属外壳，设备坚固耐用、散热良好。能在-25℃至50℃范围内正常工作。 |  |
|  |  | 设备支持多种文件传输功能（例如：U盘传输、FTP共享文件夹传输、SSD收录后传输等），可以利用多个传输通道传输数据文件，支持断点续传。 |  |
|  |  | 传输端重量不超过2KG |  |
|  |  | 设备兼容卫星通讯传输链路 |  |
|  |  | 支持GPS定位系统，接收端可以标注传输端的地理位置信息，并支持在地图上显示传输端的位置。需要在不使用VPN的情况下即可使用地图GPS定位功能。 |  |
|  |  | 配置LCD显示屏，显示屏要求为触摸屏，可以进行延时调整等简单操作，并具有锁屏功能。 |  |
|  |  | 发射端支持TCP加UDP协议同时绑定传输，配置FEC前向纠错机制。 |  |
|  |  | 支持网络通话功能，接收端工作人员可以在不中断视频传输的同时与前方直接通话。前方有多个终端在线的情况下，接收端工作人员可以进行一对多的通话，并可以选择性地开启或关闭目标通话终端。 |  |
|  |  | 传输端支持hotspot功能，并通过手机等智能终端监看设备状态，修改传输参数。同时支持连接的设备通过热点访问网络。 |  |
|  |  | 可提供router功能，绑定4G和其他接入网络带宽，为其他网络设备提供以太网接入服务。 |  |
|  |  | 传输端能够使用设备自带电池，工作时间不低于100分钟。外置电源可以是Anton Bauer或“V”型接口电池，支持电池冗余热插拔，在电池供电状态下，更换电池不影响设备正常运行。支持标准交流电供电，可通过设备配置的电源适配器为设备长时间供电。三种供电方式之间支持热插拔切换。 |  |
|  |  | 采用AES加密方式传输数据。 |  |
|  |  | 设备采用内嵌式Linux系统。 |  |

## 2.2 中心图像接收机

| 序号 | 设备名称 | 功能、规格需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心图像接收机 | （一）硬件设备技术：中心图像接收机 |  |
|  |  | 1)高清视频板卡，1路HD SDI IN，1路HD SDI OUT（可以扩展为2路SD-SDI或HD-SDI视频输出） |  |
|  |  | （二）服务软件技术 |  |
|  |  | 1) 满足无线传输背包、腰包以及手机采集终端能够使用同一台接收服务器进行接收解码并输出SDI/HD-SDI信号。 |  |
|  |  | 2) 系统延时在0.5s～50s间可调，且误差不超过0.5s （最低传输延时≤0.5s）。 |  |
|  |  | 3) 系统支持CBR和VBR两种编码方式 |  |
|  |  | 4) 系统码率支持100Kbps～10Mbps可调（可扩展至20Mbps）。 |  |
|  |  | 5) 接收服务器具有解码和播放其他视频流的能力，允许其他设备（如：非线性编辑系统、笔记本电脑或移动智能设备）直接上传视频到接收端。 |  |
|  |  | 6) 要求系统传输中断或网络信号卡顿时，可输出最后一帧画面，严禁出现黑场。同时支持信号中断快速恢复。 |  |
|  |  | 7) 提供SD-SDI/HD-SDI信号输入输出接口，支持1路嵌入音频的SD-SDI/HD-SDI信号和1路IP流格式信号同时输出，支持1路嵌入音频的SD-SDI/HD-SDI信号输入并进行IP转发。支持IP信源接入，支持标准IP协议输出。 |  |
|  |  | 8) 支持视频IP转发功能，能将本地采集的视频以IP格式通过网络转发到传输背包或者其他接收服务器。支持UDP、RTMP、HTTP等多种协议。 |  |
|  |  | 9) 视频解码后，视音频同步性良好，音视频同步相差＜8ms。 |  |
|  |  | 10) 支持标记每台移动通信终端的通话系统，并可进行一对多音频实时通讯。 |  |
|  |  | 11) 支持定位每台移动通信终端的位置，并在接收软件上显示。地图画面显示要求清晰流畅。 |  |
|  |  | 12)支持中文显示，菜单清晰简洁易操作；可查看及设置各参数，包括传输码率、延时、每个传输接口状态，电池电量情况等；屏幕可显示视频预监/审看画面；可显示各通道实时数据连接状态 |  |
|  |  | 13) 接收端支持自动录制功能，录制的文件可直接上传至FTP服务器。所有录制文件提供时码并能进行选择性预览播放。 |  |
|  |  | 14) 接收端具备远程控制发射端的能力，可通过直观UI界面对发射端内部参数进行调整，包括无线网卡的配置、WIFI的配置、有线网络配置，文件上传配置，背包连接状态监看等 |  |
|  |  | 15) 设备能够与采购方的制作系统以及转码发布平台对接和有效兼容 |  |
|  |  | 16) 设备支持同时将同一个直播流转成RTMP格式并同时推送到不同的直播平台。 |  |
|  |  | 17) 支持视频返送功能。接收服务器支持SDI输入，当连接SDI信号后，可以支持将此信号转成IP返送到前方发射终端，前方可以通过智能手机访问Web界面观看返送画面。还可以选择观看实时直播的返送画面。 |  |
|  |  | 18) 接收服务器自带FTP服务器，此FTP服务器中的视频文件可以被直接通过接收服务器软件播放并通过SDI输出。同时可以向外部FTP服务器进行自动转发。 |  |

四、微波信号无线传输系统

1.手持高清接收机：采用COFDM解调技术，支持高速移动中传输；采用MPEG2/4、H.264解码技术支持高质量图像应用；采用空间1+1分集技术；具有分集接收功能支持复杂环境中多径传输；系统延时小近似于实时传输（端到端延时最小支持50ms）；可选UHF、L、S波段；支持多种传输带宽（1.25/2.5/6/7/8MHz）和图像传输码流(2~10Mbps可调)；采用广电级10寸高清1920*1080P屏幕，支持画中画功能；支持电池供电，可保持工作使用2小时以上；设备具备SDI、CVBS、IP、模拟音频输出接口；提供IP控制接口，解码软件升级通过IP网口控制；内置音视频存储功能；内置数字ABS解密功能；支持内设8频道切换应用。

2.高清图像发射机：采用COFDM调制技术，支持高速移动中传输；采用H.264编码技术，支持高质量图像应用；支持复杂环境中多径传输；输出功率32dB可调；系统延时小，近似于实时传输（端到端延时最小支持50ms）；工作频段可选UHF、L、S波段；支持多种传输带宽和图像传输码流；在窄带2.5M带宽下可传输高质量图像；支持射频待机功能；提供高清HD-SDI视频输入接口，输入格式1920*1080i/P自适应分辨率，可选模拟音频、串口数据输入；内置数字ABS加密功能；支持16频道多用户应用；重量≤250g、体积≤L110mm*W70mm*H30mm 。

五、公网高清视频传输系统

发送端可支持模拟、数字等视音频信号接入；发送端通过3G/4G网络将远端或现场视频高质量实时传回；系统可支持件回传或视频录制稍后回传；系统可应用于联通、电信及移动的3G/4G 网络；系统可应用与有线及WIFI 网络；系统可将上述网络捆绑使用；前端回传网络支持有线宽带固网、WIFI、3G/4G信号。

1.满足以上要求的携带式信号发射单元：支持4个3G/4G 链路捆绑；支持移动/联通/电信混用；支持全高清分辨率1920*1080i/P，高画质；支持北斗/GPS，可配合后台GIS地图定位；支持全双工通话；支持Tally 功能；支持Hotspot 热点产生；支持MicroSD 卡存储；支持高强度的纠错；支持视频格式1080i50,1080i59.94,1080i60,1080p25,1080p30，720p50,720p59.94；视频编码：支持H.264，采用网络自适应动态编码技术，视频码率：500kbps～12Mbps；控制支持Web设置，支持手机/Pad/PC、支持后台软件远程控制、支持设备按键操作。

2.满足以上要求的手机直播发射单元:支持iOS 和Android；支持视频H.264、音频AAC高质量编码；支持3G/4G 与Wi-Fi 网络捆绑（IOS）；支持直播系统接收和远程控制；在直播界面，可一键启动/关闭直播，能够对分辨率、帧率等直播参数进行简单设置，也可实时监看直播码率；支持定位功能，可获取手机地理位置信息；操作简单，下载安装APP 至手机，即可启用传输；便携、移动性强，可随时随地进行直播。

3.接收服务端系统满足：可选1画面/4 画面/6 画面/12 画面监看；最多支持20 路发射机；实时单张数据卡带宽及网络延时监看；实时总码率监看；远程控制发射机主要参数；视音频预览；本地视频录制存储支持非实时的文件传输；支持双向通话和群组通话；支持TS over IP 的视频流输出。

六、指挥中心拼接屏(显示终端配套设备)

类型：液晶，显示分辨率：1920×1080 8Bit，色彩：16.7M，亮度：700cd/㎡，对比度：4000:1，尺寸：55寸（16:9），物理拼接缝≤3.5mm，接口：VGA×1、HDMI×1、DVI×1，支架材质：冷轧钢板/铝型材，基座高度550mm至1200mm（可定制），最大承重≥300㎏/列。拼接组合方式：单行三列，响应时间≤8ms；可视角度≥175°；散热系统：可保证7×24小时正常运行，包含操作台及布线等现场安装。平台软件：用于实现监控电视墙（拼接显示器）单屏、多屏、全屏显示。

七、系留式指挥平台

1.机体参数

整机占据空间≤1200mm（L）×1200mm（W）×520（H）mm

最大起飞重量≥43kg

最大升限≥320m

最大载荷（不含系留线缆重量）：

在50m高度≥25kg；

在100m高度≥22kg；

在200m高度≥19kg；

在250m高度≥17kg；

在300m高度≥15kg

抗风等级≥5级

飞行时间：不限时

迫降系统：地面备用电池及伞降系统双备份

2.伞降系统

最低伞降高度≤50m

最大伞降速度＜7m/s

伞降系统自重≤2.5kg

触发机制应满足以下条件：

（1）安全姿态＞40°；

（2）供电中断；

（3）机械故障；

（4）可手动应急开伞

伞包：要求做到模块化设计、安装简便；可折叠后重复使用；

3.地面站

机身重量（含电池）＜5.5kg

屏幕尺寸≥15.6英寸

CPU	Intel 酷睿 i7-4600M及以上

内存	8GB及以上

硬盘容量	500GB及以上

交互方式	触摸板及触摸屏

通信方式	无线网卡及蓝牙

4.系留单元

外形尺寸≤1100mm（L）×800mm（W）×700mm（H）

自重＜22kg

输入电压：AC 380V

输出电压：DC 500V

最大功率：12KW

机载变压单元：DC 500V-48V

线缆：光电复合缆，两电一光，不小于300m

5.光学吊舱

云台：三轴增稳，采用高精度编码器FOC控制，速度控制：可调

尺寸≤150mm（L）×150mm（W）×160mm（H）

重量＜1kg

俯仰角动作范围:-90°～90°

横滚角度动作范围：-85°～85°

航向角动作范围：-150°～150°无极旋转

角度抖动量不高于俯仰方向：0.02度；横滚方向：0.02度；水平方向0.03度。

相机参数：

（1）1/3英寸400万像素CMOS

（2）输出分辨率1920*1080P/60帧

（3）不小于30倍高清光学变焦镜头

（4）支持宽动态，动态范围105dB

（5）HDMI高清输出，1080P视频流本地存储

（6）实时快速对焦功能，对焦时间＜1s

（7）支持图像翻滚，自动白平衡，自动增益，自动色彩校正

（8）宽温度工作范围，工作温度范围-20℃～80℃

（9）支持PWM和串口控制。

HDMI光端机

（1）光纤接口类型与系留光缆适配

（2）内置自动均衡系统，保证画面流畅、清晰

（3）内置静电保护电路

6.飞行控制系统

功能要求	具备惯导\GPS组合导航；

控制模式

（1）姿态稳定

不受自动驾驶仪惯导系统的干扰，通过独立的姿态结算模块对飞行器的姿态进行低精度的测量与控制

（2）半自主

飞行器响应RC链路或地面的速度控制指令，并自动完成协调转弯等协调控制。

（3）全自主

在地面站软件上预先编辑飞行计划，并上传到自动驾驶仪中，由自动驾驶仪完成所有的飞行计划。

（4）自动跟随

可以实现一定速度下在运动车辆上的自动起降并自动跟随车辆运动。

7.服务要求

中标人应负责本项目所购产品的技术服务，提供至少三年以上质保期，服务费用全部包含在投标总价中。质保期从系统终验合格之日起计算。在质保期内，如遇硬件中的软件升级，应免费提供更新、升级服务。

自本项目系统建成后如遇重大安保勤务，投标人提供7*24小时技术服务，投标人提供至少3人运维团队进行保障服务，提供24小时现场保障服务以及相应的备品备件。服务范围包括但不限于：

（1）设备日常维护、巡检；

（2）故障电路及其他损坏设备的修理；

（3）备件备品的购买；

（4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢救；

（5）其他必须的技术服务（例如硬件的版本升级）；

质保期内，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用；中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。

八、高清微波单兵视频传输设备

1、系统技术要求

高清微波单兵视频传输系统可实现单兵发射机采集的视频传输至便携式接收机，每台发射机也可作为接收机使用。系统采用模块化设计，操作简单、部署方便快捷，满足应急指挥的要求。便携接收机具备与卫星链路的接口，支持卫星中继传输至指挥中心，在指挥中心实时监看多路单兵的视频。

单兵发射机具有定位功能，具有高标清视频、语音、多媒体信息传输功能，电池与设备的结构采用一体化设计且电池可拆卸更换，单块电池工作不小于3小时，防护等级不低于IP65；

多功能一体收发终端应兼容接收用户原有单兵发射机采集的高标清视频的功能，应兼容接收用户直升机机载发射机采集的高标清视频的功能，具备将接收到的视频（如直升机视频）回传给现场单兵的功能。便携接收机须具有不小于17英寸的高清显示屏，应支持接收并监看至少四路高清单兵的视频，支持对所有单兵发射机的语音指挥；接收机内置GIS地图数据，单兵的位置信息可在便携式接收机的GIS地图上实时显示，实现可视化指挥；便携接收机支持两种供电方式：电池供电与交流市电供电，电池可拆卸更换且总体供电时间不小于3小时。

2、系统组成

本系统包括6套单兵发射机与2套便携式接收机：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵发射机 | 套 | 6 |  |
| 2 | 单兵配套附件 | 套 | 6 |  |
| 3 | 多功能一体收发终端 | 套 | 2 |  |
| 4 | 多功能一体收发终端配套附件 | 套 | 2 |  |

3、设备技术指标和性能

| 序号 | 项目名称 | 规 格 要 求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵发射机 | 支持传输双路的高清、标清视频功能； 支持传输多媒体信息的功能； 支持回传语音功能； 支持定位功能； 供电电压：DC9~16V； 工作时间不小于3小时； 接收机电池与单兵电池通用，与设备采用一体化设计，可拆卸更换； 整机功耗≤20W； 整机重量≤1.5kg （含电池）； 防护等级：不低于IP65； 尺寸：长*宽*高≤175mm*170mm*70mm（含电池）。 | 6 | 套 |
| 2 | 多功能一体收发终端 | 兼容接收用户原有单兵发射机采集的高标清视频的功能； 兼容接收用户直升机机载发射机采集的高标清视频的功能； 采用分集接收功能，单兵传输距离不低于1Km； 具备接收、存储不低于四路高清单兵视频的功能； 支持语音指挥多个前端单兵的功能； 支持实时回传视频给单兵端，如接收直升机的视频回传给现场单兵的功能； 内置地图，支持在GIS地图上实时显示多个单兵的位置信息； 具有传输质量监测功能； 所有附件集成一体，携带方便； 内置集成不小于17英寸高清显示屏（1920*1080P）； 支持电池（DC9~16V）供电与AC220V供电两种形式； 电池工作时间不小于3小时； 接收机电池与单兵电池通用，与设备采用一体化设计，可拆卸更换； 整机功耗不大于100W； 整机重量≤12kg （含电池）； 防护等级：不低于IP65； 尺寸：长*宽*高≤500mm*400mm*200mm（含电池）。 | 2 | 套 |

4、服务要求

中标人应负责本项目所购产品的技术服务，提供至少三年以上质保期，服务费用全部包含在投标总价中。质保期从系统终验合格之日起计算。在质保期内，如遇硬件中的软件升级，应免费提供更新、升级服务。

自本项目系统建成后如遇重大安保勤务，投标人提供7*24小时技术服务，投标人提供至少3人运维团队进行保障服务，提供24小时现场保障服务以及相应的备品备件。服务范围包括但不限于：

（1）设备日常维护、巡检；

（2）故障电路及其他损坏设备的修理；

（3）备件备品的购买；

（4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢救；

（5）其他必须的技术服务（例如硬件的版本升级）；

质保期内，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用；中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。

九、红外光传输设备

1、设备主要技术指标

（1）通信业务：支持不同速率数字光信号透明传输；

（2）FSO（自由空间光通信）内置自动跟踪系统，跟踪精度≤0.2mrad，跟踪调节范围≥±2°（水平和垂直）；

（3）工作波长：1530nm~1570nm；

（4）工作电压：交流220V

（5）通信速率：1250Mbps；

（6）出光功率≥17dBm；

（7）接收灵敏度≤-26dBm

（8）物理接口（标准）：FC/ PC

（9）通信距离≥ 2000米

（10）系统误码率≤1×10-6（正常大气条件）；

（11）全年可用度≥ 98％；

（12）*具有自动跟踪功能

（13）可通过软件调节，实现远程网络管理功能。

## 2、设备的组成

成套设备主要由光学天线、光电端机、跟踪系统、控制系统、三角支架、光缆等组成。

光学天线

光学天线负责信号、信标的发射与接收。

- 信号收发光学系统

透镜孔径：≤ф80mm；

发散角：≤2mrad。

- 信标发射光学系统

透镜孔径：≤ф25mm；

发散角：≤8mrad。

- 信标接收光学系统

透镜孔径：≤ф80mm；

- 信标光发射波长：800nm~980nm；

- 信标光发射功率：≥25dBm；

- 天线规格尺寸（不包括转台）：≤200mm×200mm×400mm；

- 天线安装方式：采用独管、三脚架或车顶安装。

光电端机

光电端机主要完成SDI、以太网等业务的接入

- SDI接口：BNC；

信号速率：19.4Mbit/s-1.485Gbit/s ；

支持格式：SMPTE292 SMPTE259M  SMPTE297M SMPTE305M

SMPTE310M

路数：1路

- 以太网：RJ45接口；

通信速率：10/100Mbps；

路数：4路。

- 音频接口：3.5mm；

路数：1路

跟踪系统

跟踪系统主要实现光学天线的自动对准。

转动范围：水平方向±100°；垂直方向-20°~+60°；

跟踪方式：粗跟踪与精跟踪；

捕获视场：≥1.5°

### 控制系统

设备使用前将FSO控制软件安装在具备Android 2.3以上版本的智能手机中。

软件界面分为三个区域：状态显示区、设备控制区和软件控制区。通过状态显示区，设备维护人员可以了解当前设备的工作状态，包括设备接收光功率、设备工作温度等，便于对设备的维护；设备控制区包含了对设备的各种操作，包括设备复位、设备手动调节、设备强制加热等；软件控制区主要是对设备进行连接选择或者退出。

3、服务要求

中标人应负责本项目所购产品的技术服务，提供至少三年以上质保期，服务费用全部包含在投标总价中。质保期从系统终验合格之日起计算。在质保期内，如遇硬件中的软件升级，应免费提供更新、升级服务。

自本项目系统建成后如遇重大安保勤务，投标人提供7*24小时技术服务，投标人提供至少3人运维团队进行保障服务，提供24小时现场保障服务以及相应的备品备件。服务范围包括但不限于：

（1）设备日常维护、巡检；

（2）故障电路及其他损坏设备的修理；

（3）备件备品的购买；

（4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢救；

（5）其他必须的技术服务（例如硬件的版本升级）；

质保期内，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用；中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。

十、PDT车台

1、按照警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范（GA/T1056-2013），需提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的符合（GA/T 1056-2013）规范并检验合格的检测报告。

2、按照警用数字集群（PDT）通信系统安全技术规范（GA/T1059-2013）要求的安全加密功能，并内置加密模块。

3、支持GPS/北斗双模定位功能。使用NVOC国产声码器。

4、提供电台写频软件、配套工具及编程服务。

5、需提供标准成套配置，另需配备12-13.8伏电源

6、需提供有效的工业和信息化部核发的无线电发射设备型号核准证。

十一、话务员耳机

可调式头带、轻柔线缆、轻便耐用，单缆设计，双耳式耳机，适合全天佩戴。双声道去除噪音，声音清晰自然。除噪麦克风。

1.直接线缆连接到电话。

2.扬声器

灵敏度≥13dB

频响范围：满足但不限于200Hz～6300Hz

失真度＜2%

输出阻抗：150Ω

最大输出≥118mW

十二、录音电话

1.内存标准卡不小于4G

2.可插扩展内存卡不小于32G

3.录音时间不小于5400小时

4.支持断电使用

5.全中文输入，菜单显示为中文

6.支持通话录音，支持屏幕背光，支持语音播放

7.支持语音报号，一键拨号（且不少于8个），通话

8.支持来电显示，支持电话本存储，来去电存储功能

十三、4G高清单兵终端

1、4G图传设备能够通过公网4G（支持TDD-LTE和FDD-LTE）和北京政务4G专网（1.4G）多种无线网络把前端音视频信号和北斗/GPS定位信号传输到后端指挥中心平台软件，并实现双向音频对讲；设备各项连接标准符合性通过GB/T 28181-2016全向检测；供货方需承诺完成新购设备接入用户既有的符合GB/T 28181-2016标准的图传平台；

2、4G双模高清单兵终端需满足体积小、重量轻、携带方便（不超过1.5KG）、续航能力强（连续工作4小时以上）等单兵设备特点，并配备领带夹式高清摄像头及眼镜式摄像头，提供标准接口和转接线（三色线）能够外接DV等图像采集设备；单兵设备需配备备用电池或便携式充电设备、便携式专用包；单兵设备需具有存储功能，需随机配备硬盘或存储卡（64G及以上）；

3、4G双模高清一体化车载快速布控终端需满足集成度高、携带方便、快速布控、续航能力强（连续工作6小时以上）等特点，需符合高清摄像头、云台、天线、电池、存储等一体化集成要求；设备需具有存储功能，需随机配备硬盘或存储卡（64G及以上）；具有夜视功能；设备可固定在汽车或三角架上；设备具备市电充电和车载充电功能。

1.视频：

编码要求：H.264和H.265；

视频输入要求：至少一路模拟和高清自适应输入，支持外接DV视频输入，提供HDMI、BNC等标准接口；配微型高清摄像头及眼镜式摄像头；

本地存储分辨率：支持1080P；

实时传输分辨率：支持1080P/720P/D1/CIF等，要求双码流，同存同传；

视频帧率/码率：帧率1-25帧可自动调整，码率16k-4Mbps可调；

远程实时传输: 支持通过4G远程观看设备视频，要求图像清晰流畅，远程视频延时不大于2s；

2.音频：

音频输入要求:一路声音输入，支持自带MIC或外接DV音频输入；

支持双向对讲，支持集群对讲；

3.存储：

存储结构：存储卡；

存储容量：不低于64G；

4.无线传输：

要求公网4G和北京政务4G专网可切换使用：公网应支持全网通，要求支持TDD-LTE/FDD-LTE，同时支持对WCDMA/TD-SCDMA/EVDO自动检测接入；专网为北京市政务1.4G专网；

5．电源：

连续工作时间不低于4小时；

配备220V充电器和备用电池；

6.定位功能：

支持内置GPS/北斗/基站定位；

7.显示：

设备应具有状态显示功能，自带显示屏(显示屏≥2.5英寸），能够显示网络状态、电池电量和基础配置信息等；

十四、4G高清一体化车载快速布控终端

1.视频：

编码要求：H.264和H.265

视频输入要求：至少一路模拟和高清自适应输入，支持外接DV    视频输入；

本地存储分辨率：支持1080P；

实时传输分辨率：支持1080P/720P/D1/CIF等，要求双码流，同存同传；

视频帧率/码率：帧率1-25帧可自动调整，码率16k-4Mbps可调；

远程实时传输: 支持通过4G远程观看设备视频，要求图像清晰流畅，远程视频延时不大于2s；

高清布控球要求：不低于200万像素，360度全向云台，不低于20倍光学变焦，10倍数字变焦；夜视距离≥40米。

2.音频：

音频输入要求：不少于1路音频输入,自带本地MIC监听；支持设备与指挥中心双向语音对讲；

音频输出要求：不少于1路音频输出 ，自带扩音设备；

3.存储：

存储结构：存储卡；

存储容量：不低于64G；

4.无线传输：

要求公网4G和北京政务4G专网可切换使用：公网应支持全网通，要求支持TDD-LTE/FDD-LTE，同时支持对WCDMA/TD-SCDMA/EVDO自动检测接入；专网为北京市政务1.4G专网；

5.定位服务：

支持内置GPS/北斗/基站定位；

6. 电源：

连续工作时长不低于6小时；

电源充电要求：要求配备车载充电器和220V充电器；

7.其他要求：

外壳及防护要求：一体化设计，外观简介美观，接缝紧密，防护等级IP66以上；

8.显示：

设备应具有状态显示功能，自带显示屏（显示屏≥1英寸），能够显示网络状态、电池电量和基础配置信息等。

十五、4G无线上网卡

每个月20G的流量，服务期1年。

第二部分、商务要求

（一）交货周期

*合同签订后60个日历日内。

（二）交货方式及地点

免费送至采购人指定地点。

（三）货物的数量验收

货物到达采购人指定的交货地点后，在双方授权代表在场的情况下进行数量验收，验收后双方签署数量验收单。对不符合本招标文件规定的部分，中标人应无偿换货或补发短缺，并负担由此产生的所有费用。

（四）质量保证和售后服务

1.在质量保证期内，非人为原因导致损坏时，中标人在接到采购人报修电话后响应时间不超过2小时，并12小时内到达用户现场给予免费维修或更换。

*2.质量保证期：自货物验收合格之日起3年。

注：投标人在投标文件中需提供详细的质量保证及售后服务承诺。

第五章  评分办法及评分标准

一、评标办法

1、评标委员会评委根据评分标准对照各投标人的投标文件内容进行评分。

2、计分方法：每位评标专家按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值即为该投标单位的最终得分。（所有打分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。

3、若得分有相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺利排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

评分细则如下：

| 序号 | 评审 细则分类 | 分值 | 评审 细则内容 | 评审 细则说明 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 30 | 评标基准价： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 2 | 案例 | 2 | 案例 | 提供近2015年至今的同类项目的销售合同 | 2 | 须提供合同关键页（首页、合同金额页及签字盖章页）复印件，每提供一份合同得1分，满分2分。 |
| 3 | 技术参数 | 50 | 技术参数 | 各项技术要求及参数 | 50 | 针对所投产品满足招标文件的技术参数进行评分；全部满足要求的得50分。每出现一项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 服务承诺 | 15 | 服务承诺 | 常设维修机构、服务响应时间、培训计划等 | 15 | 针对本项目提出售后服务、技术支持要求阐述合理、明确；提供完善的售后服务方案、培训计划以及问题响应承诺。得15分； 针对本项目提出售后服务、技术支持要求阐述较合理、明确；提供较完善的售后服务方案、培训计划以及问题响应承诺。得12分； 针对本项目提出售后服务、技术支持要求阐述基本合理、明确；提供基本完善的售后服务方案、培训计划以及问题响应承诺。得9分； 针对本项目提出售后服务、技术支持要求阐述不合理、明确；提供不完善的售后服务方案、培训计划以及问题响应承诺。得6分； 未按要求提供，或提供内容不完整。得0分； |
| 5 | 投标文件制作质量 | 3 | 投标文件制作质量 | 投标文件装订良好、双面打印、投标文件目录页码对应准确 | 3 | 每出现一个问题扣1分，扣完为止。 |
| 合 计 | 100 |  |  | 100 |  |

注：

关于价格评审的说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

投标人应对满足要求的“小型和微型企业产品”进行分项报价，并提供对应的《中小企业声明函》（详见附件），否则不予进行价格扣除。a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物（服务）为小型和微型企业产品（服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示那些产品（服务）属于小型和微型企业产品（服务），列明单价及小型和微型产品（服务）总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。

其他情况下，投标人的投标报价即为评标价格。

中小企业划分标准参照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人视同小型、微型企业。参照上述规定在价格评审中相应进行价格扣除。

# 第六章  合同一般条款

（注：本章合同条款仅供参考，具体内容待合同谈判时协商确定）

# 北京市公安局2018年业务技术装备购置项目

# －指挥通讯装备项目

项目编号:

# 商务合同

根据《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人本着平等互利、协商一致的原则，在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同。

甲方：（盖章）北京市公安局           乙方：（盖章）

地址：北京市东城区前门东大街9号    地址：

开户行：

帐 号：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

日期：                                日期：

1、定义

本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切本项目所需软硬件设备以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“甲方”指北京市公安局。

（6）“乙方”指****公司。

（7）“项目现场”指的是：北京市公安局指定地点。

组成本合同的文件包括：

1.    本合同协议书

- 在合同实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

- 甲乙双方签署的本项目技术合同(如有)

- 招标文件（竞争性谈判形式对应谈判文件）

- 投标文件（竞争性谈判形式对应响应文件）

- 中标通知书（竞争性谈判形式对成交通知书）

2、交货期

2.1交货时间：自本合同签订生效之日起    个日历日内，乙方将合同项下全部货物交付到甲方指定地点。

3、知识产权

3.1乙方应保证甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

4、质量保证金（以保函形式提交）

4.1项目最终验收合格后    日内，由乙方按照合同总金额的5%，即人民币    整（￥    元），由其开户行出具银行保函正本作为本项目的质量保证金，保函期限与质保期相同。

5、包装

5.1乙方应提供货物运至合同规定的项目现场所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防锈、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的责任和费用。

5.2设备的每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、运输条款

6.1乙方需要在合同规定的到货期前10个日历日，向甲方提供详细的供货清单，由甲方确认。如果由于乙方没有及时通知甲方，由此造成的全部损失由乙方承担。

6.2乙方需安排运输保险并承担运费、保费。

6.3甲方出具的收货证明上的日期为最终交货期（该收货证明登记的日期为交货时间，并非最终验收合格时间）。

7、价格

7.1合同总价：

总计：  人民币大写：         元整

人民币小写：¥       元

7.2设备价格明细详见：附件1

8、支付

8.1合同签订付款进度和条件为：

合同签订生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%预付款，即人民币¥       元（大写：       元整）；设备到货安装调试完成，通过自验后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%，即人民币¥       元（大写：       元整）；所有设备最终验收合格且由乙方向甲方提交由其开户银行出具的合同总金额的5%的履约保函正本后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%，即人民币¥       元（大写：       元整）。质保期满后，如无质量问题，甲方退还乙方履约保函。

8.2 甲方每次付款前，乙方需向甲方提供与甲方所付金额相等的正规发票。

8.3本合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以甲方获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为甲方违约。

9、技术资料

9.1项目验收合格结束后3个工作日内，乙方应将货物中文技术资料一套，如目录索引，图纸，源代码存储介质，技术说明书，操作手册，使用指南，维修指南或服务手册和示意图提交给甲方。

9.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3个日历日内将这些资料提交给甲方。

10、安装调试和验收

10.1乙方应在货物到达现场前 10 个日历日内，向甲方提供详细的货物清单，由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责将货物运抵甲方指定的安装现场。当货物到达甲方指定安装现场后，依据约定的时间（安装前），乙方和甲方双方依据供货清单共同对货物的数量、品质进行逐项检验。如甲方发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，乙方负责更换，由此给甲方带来的损失，甲方有权向乙方提出索赔。

10.2乙方向甲方免费提供完整的技术资料、培训教材，如设备清单、合格证书、产品说明书、操作手册和维修指南等资料。

11、质量保证和售后服务

11.1乙方应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据合同约定的，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3乙方在收到通知后2个小时内应免费维修或更换有缺陷的货物。更换的设备免费保质期自更换完成之日起另行计算。

11.4如果乙方在收到通知后2个小时内内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5质量保证期内乙方提供7×24小时电话、现场技术服务。在质量保证期内，乙方接到甲方通知后，5分钟电话响应，30分钟内派技术人员到甲方现场，到现场后2小时内完成故障检测与排除。如故障货物不能在2小时内修复，乙方免费提供同等型号的备用货物进行替换，保障甲方的正常业务需求。

11.6遇节假日、敏感时期及突发重大事件时，乙方根据甲方要求派相关人员提供现场维护保障服务。

11.7技术培训：乙方应对甲方人员进行所供设备全面的技术培训，使甲方使用人员能够达到独立进行使用、维护和简单故障处理等工作。具体的培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训人数由甲方根据实际需求确定，乙方不得再收取任何费用。

11.8 乙方为货物提供3年的免费质量保修期（维保期），维保期从货物最终验收合格之日起开始计算。

12、索赔

12.1如果乙方对甲方在货物质量保证期内向乙方提出质量不符和索赔要求负有责任时，乙方须经甲方同意按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：

12.1.1同意甲方拒收货物并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费，以及其它所有保管和维护被拒收货物所必需的费用。

12.1.2根据货物劣质、损坏程度及甲方所受损失的范围降低货物的价格。

12.1.3将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，乙方应承担甲方所承受的一切费用和损失。

12.1.4由乙方自费派出技术人员对货物的不符合有缺陷部分进行修理，如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修理，由此产生费用应由乙方承担。

13、误期违约金

13.1除了本合同第14条规定的不可抗力事故外，如果乙方不能按合同规定时间准时交货或提供服务，甲方在不影响合同项下的其它补救措施的情况下，可以从合同价款中扣除误期违约金。每延误一天的违约金按迟交货物或未提供服务的服务费用的0.1%计收。直至交货或提供服务为止。误期违约金的最高限额为合同总价的10%。一旦达到误期违约金的最高限额，甲方有权无需乙方同意终止合同。

13.2 除了本合同第14条规定的不可抗力事故外，如果甲方不能按合同规定时间准时付款，每延误一日的违约金按迟付费用的0.1%计收，直至付款为止。误期违约金的最高限额为合同总价的10%。

13.3如一方有其他违约行为的，应向另一方支付合同总价10%的违约金。

14、不可抗力

14.1本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长。

14.2在不可抗力事件发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。同时必须在14个日历日内，以挂号形式递交公证机关出具的相关证明。如果不可抗力超过120个日历日，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。

15、税和关税

15.1与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

16、争端的解决

16.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。

16.2如双方经友好协商不能解决，甲乙双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，对没有争议的部分应继续履行。

17、违约终止合同

17.1有下列情形之一的，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

17.1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物（或服务）；或者乙方提供的货物或服务不能满足合同要求的。

17.1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

17.2如果甲方根据上述第17.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物（或服务）类似的货物（或服务），乙方应对购买类似货物（或服务）所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

17.3 如果甲方根据上述第17.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方有权根据本合同的履行情况和合同性质，要求乙方恢复原状（即双方互相返还货物及货款）或采取补救措施，并有权要求乙方赔偿甲方的全部损失。同时，乙方还应当向甲方支付合同总价10%的违约金。

18、转让与分包

18.1本合同不得转让或分包。

19、破产终止合同

19.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

20、合同修改

20.1任何对合同内容的变更或修改均须双方签订书面的协议书。

21、通知

21.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式发送,而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22、计量单位

22.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23、适用法律

23.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24、保密条款

24.1 保密义务：

在双方合作期间及合作终止后，乙方由于在甲方所在地服务期间所涉及或接触到甲方工作中的涉密信息，乙方必须承担保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。甲方有义务不向任何第三方披露本合同项下的乙方之保密信息内容。

25、合同生效及其它

25.1本合同一式肆份，双方法人或授权代表签字盖章后生效。双方各持贰份，均具有相同的法律效力。

25.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

附件1：设备清单

附件2：保密承诺

附件1：

设备清单

| 序号 | 品种名称 | 数量、单位 | 型号 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价：xxxx元（人民币大写：xxx元整） |

备注：具体设备参数详见投标文件和技术合同

附件2

保密承诺

为确保本合同建设的秘密安全，根据公安部、国家保密局关于《公安工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》（京公密字（1999）207号）、《公安机关警务工作秘密具体范围的规定》（京公办字（2001）387号）文件规定，凡涉及秘密范围的项目建设，乙方就有关项目保密事宜达成承诺如下：

1、北京市公安局对即将合作的项目是否属于保密范围及密级必须明知，并负有告知乙方的义务。

2、乙方有权利了解与北京市公安局合作的项目中应承担部分的所有内容，并负有为北京市公安局保密的义务。

3、乙方应保证参加项目建设的单位资质、人员、技术、设备符合北京市公安局的要求，未经北京市公安局许可，不得更换。

4、未经北京市公安局许可，乙方不得将其承担的项目转让给第三方或与第三方共同开发。

5、乙方对北京市公安局提供的与项目有关的技术资料、秘密文件不得丢失，不得自行复制，不得向第三人提供，项目完成后应马上归还北京市公安局。

6、项目实施期间，乙方应掌握其工作人员资质、自然情况，对参见项目实施的工作人员登记造册，并就其工作人员的保密义务责任承担法律上的担保责任。保证发生泄密情况后，能为北京市公安局提供查找相关的工作人员和泄密原因的线索和证据，并承担相应责任。

7、乙方应保证在项目实施期间及完成以后的任何时间内项目保密内容不予泄露，对因乙方因素导致项目工程的内容及与项目有关的内容发生泄密的承担相应责任，对因泄密造成的后果承担相应的法律责任（包括并不限于承担赔偿及违约责任等）。

乙方（签字盖章）：

日 期： 年 月 日

# 第七章  投标文件格式

### 1 投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及相关服务的投标邀请(招标编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（支票/电汇/政府采购投标担保函）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起   90  个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

法人授权代表签字：______________

投标人名称：____________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

### 2 投标一览表

投标人名称：                                                               招标编号：

包号：

| 项目名称 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表” 中的总价相一致 。

3、此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

### 3 投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

法人授权代表（签字）：___________________

投标人(盖章)：

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价另页描述。

4.此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

### 4 货物说明一览表

投标人名称：______________                                                               招标编号：______________

| 品目号 | 货物（服务）名称 | 主要规格或说明 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：1.各项货物（服务）详细技术性能可另页描述。

2.此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

### 5 技术规格偏离表

投标人名称:___________                              招标编号:______________

| 序号 | 货物（服务）名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

### 6 商务条款偏离表

投标人名称:_____________                           招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

### 7 资格证明文件（本项要求的文件须单独装订为《资格册》并单独密封，与商务技术册一同递交）

*7-1企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-2税务登记证复印件（须加盖本单位公章，三证合一的可不提供）

*7-3法定代表人授权书原件（格式）

*7-4 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

*7-5投标人提供投标人2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件，须加盖投标人公章。如投标人无法提供2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）。说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则须提供银行资信证明原件；

3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

*7-6	有依法缴纳社会保障资金的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-7	有依法缴纳税收的良好记录，投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-8	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖投标人公章。

7-9制造厂家的资格声明原件（参考格式）；

7-10经销商（作为代理）的资格声明原件（参考格式）；

7-11制造厂家的授权书（参考格式）；

*7-12信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印。

7-13 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件；

7-14 招标文件要求的其他证明文件：

注：以上文件中*号条款为实质性条款，没有对此作出响应的投标为无效投标

*7-1企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 税务登记证复印件（须加盖本单位公章，三证合一的可不提供）

*7-3 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 投标人(盖章)： |  |

注：1、附法人授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

2、本授权书格式为参考格式，投标人可依据自身实际情况自行出具授权书。如采用此授权书格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或盖章和法人授权代表签字或盖章并加盖投标人公章方为有效，否则视其授权书无效。

*7-4法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

*7-5投标人提供投标人2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件，须加盖投标人公章。如投标人无法提供2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖投标人公章）。说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，则须提供银行资信证明原件；

3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

*7-6	有依法缴纳社会保障资金的良好记录

投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-7	有依法纳税的良好记录

投标人须提供参加本次政府采购活动近半年内任意月的纳税有效凭据（按月纳税），或参加本次政府采购活动上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章。）

*7-8参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：北京市公安局

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法人授权代表签字：

投标人公章

年   月    日

7-9制造厂家的资格声明（参考格式）；

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：__________________

授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：_____________________

传真号：__________________

7-10经销商（作为代理）的资格声明（参考格式）；

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

7-11制造厂家的授权书（参考格式）；

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1－1）我方制造并授权   （包号）    包的货物：

名称：　　　　　　　　　　　　型号：_____________________

_____________________　　　 　_____________________

_____________________　　　 　_____________________

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

*7-12信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印。

7-13 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）；

7-14 招标文件要求的其他证明文件：

8 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（须提供合同复印件加盖本单位公章，评委保留对上述资料原件审核的权力。）

### 9 供货方案及培训计划

（投标人自行提供）

### 10 履约保证金保函（中标后开具）

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(         名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的5%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章____________________________      ____________

### 11 中标服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

12 售后服务承诺书

### 13 政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 14 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 15 投标人企业类型声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

制造商企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：